PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº1

CONSTRUCCION DE REPUESTO PARA AERONAVE TIPO SANT:

DETALLE FUSELAJE CON CONJUNTO COLA SANT TEHUELCHE 320 CON PINTADO

DETALLE TAREA A REALIZAR:

- CONSTRUCCION COMPLETA DEL FUSELAJE DEL SANT TEHUELCHE 320 MATRICULA UR 005

LAMINADO Y REFUERZOS EN FIBRA DE VIDRIO

LAMINADO FIBRA DE CARBONO EN EL FUSELAJE

- CONSTRUCCION DEL GRUPO DE COLA DEL SANT TEHUELCHE 320 MATRICULA UR 005; LAMINADO COMPLETO DE ENCHAPADO EN FIBRA DE VIDRIO

- COLOCACION DE BISAGRAS DE CONJUNTO COLA, ALERONES Y FLAP

- REEMPLAZO COMPLETO DE TREN PRINCIPAL Y NARIZ

- CAMBIO DE CUBIERTAS DEL TREN PRINCIPAL

- PINTURA COMPLETA DE FUSELAJE Y GRUPO COLA COLOR GRIS CON FILETES NARANJAS

- COLOCACION DE SERVOS EN CONJUNTO COLA

Observación: El Responsable Tecnico del OTMA BAMMDP realizara DOS (2) inspecciones visuales en las siguientes etapas:

- Construcción del fuselaje y conjunto de cola pre pintura.

- Inspección final del fuselaje y grupo de cola con instalación de sistema de servos y cableado

PLAZO DE REALIZACION: 10 DIAS CORRIDOS.