PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº 2

MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO EN SANT TEHUELCHE 320; DETALLE: DESMONTAJE E INSTALACION CON PROVISION DE REPUESTOS DE PILOTO AUTOMATICO y EQUIPO TRASMISOR DE IMÁGENES.

Detalle del Servicio técnico a efectuar:

- Desmontaje del equipo de Radiocontrol preexistente en el SANT Tehuelche 320 Matricula UR 005

- Instalación de piloto automático sobre placa anti vibratoria con provisión de repuestos:

Modelo piloto automático requerido tipo Pixhawk 32 bits que tiene los siguientes componentes y prestaciones:

- Advanced Procesador ARM Cortex® M4 de 32 bits que se ejecuta NuttX RTOS.

- Salidas PWM 14 / servo (8 con mecanismo de seguridad y maniobra de emergencia, 6 auxiliar, de alta potencia compatibles).

- Abundantes opciones de conectividad para periféricos adicionales (UART, I2C, CAN).

- El sistema de copia de seguridad integrada para la recuperación en vuelo y maniobra de emergencia con procesador especial e independiente fuente de alimentación del sistema.

- Copia de seguridad, integra la mezcla, proporcionando los modos de mezcla de anulación manual del piloto automático consistente y entradas de alimentación redundantes y failover automático; botón de seguridad externa para facilitar el motor la activación.

- El indicador LED multicolor de alta potencia, el indicador de audio piezoeléctrica multitono.

- Tarjeta MicroSD para el registro de alta tasa de largo plazo.

- GPS digital de súper precisa con brújula.

- Telemetría con OSD (915Mhz)

Especificaciones Tecnicas:

- Voltaje de entrada: 2 ~ 10 (7.4 ~ 37V)

- Tamaño: 81x44x15mm

- Peso: 33.1g

Detalle de los componentes:

- Microprocesador:

32 bits núcleo STM32F427 corteza M4 con FPU 
168 MHz / 256 KB de RAM / Flash de 2 MB 
poco STM32F103 32 a prueba de fallos co-procesador

- Sensores:

Giroscopio:ST Micro L3GD20 de 3 ejes de 16 bits

Acelerómetro / magnetómetro:  ST Micro LSM303D de 3 ejes de 14 bits

Giroscopio;  Invensense MPU 6000 acelerómetro de 3 ejes /

Barómetro:MED MS5611

- GPS: Ubox súper precisión Neo-7M con brújula

- Interfaces:

Puertos Serie:

5x UART con alta capacidad en potencia

2x HW con control de flujo

2x PUEDEN Spektrum entrada compatible DSM / DSM2 / DSM-X® satélite hasta DX8 (DX9 y por encima no es compatible).

S.BUS® de entrada y de salida compatibles Futaba; suma PPM señal

Entrada RSSI (PWM o tensión) 3,3 y 6,6 V entradas ADC

MicroUSB externa puerto

- Montaje de GPS y magnetómetro

- Instalación de Medidor velocidad de Aire

- Instalación de Radio modem

Características:

- Módulos de aire y tierra intercambiables

- Banda 915 Mhz

- Puerto micro-USB

- 6-posición del conector DF13

- Potencia de salida máxima de 100 mW (ajustable)

- Sensibilidad de recepción -117dBm

- RP-SMA conector

- 2 vías completa la comunicación a través -duplex TDM adaptativo interfaz UART

- Protocolo MAVLink encuadre

- Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

- Ciclo de trabajo configurable

- Configurable a través * Planificador de misión y * Planificador de APM

Especificaciones:

- Tensión de alimentación: 3,7 a 6 VDC (desde USB o un conector DF13)

- Corriente de transmisión: 100 mA a 20 dBm

- Recibe corriente: 25 mA

- Interfaz de serie: 3,3 V UART

- Tamaño: 25.5x 53x11 mm (sin antena)

- Peso: 11,5 g ( sin antena)

- Instalación de Cámara

Característicasde la camara:

- Wi-Fi compatibles

- RF suprimiendo PCB

- Alta definición c/ anillo de luz LED, hasta 1440 p

- Formato de vídeo: 1440p a 30 fps / 1080p @ 60fps / 720p @ 120fps

- Almacenamiento de vídeo: tarjetas Micro SD de hasta 64GB clase 6 min (no incluido)

- FOV: 120 ° lente

- Micrófono: incorporado

- Resolución de la foto: 4 MP

- salida de vídeo : NTSC / PAL

- voltaje de funcionamiento: 5V

- corriente de funcionamiento: 600mA

- Dimensiones: 66 x 38 x 21 mm

- Peso: 49 g (incluyendo batería de alimentación)

- Instalación de trasmisor de video en 1.2 GHZ

## Caracteristicas

- Potencia de salida RF 1000mW

- banda de frecuencia de 1,2 GHz con Ocho (8) canales seleccionables de frec. internacionales:

CH 1: 1080 Mhz

CH 2: 1120 Mhz

CH 3: 1160 Mhz

CH 4: 1200 Mhz

CH 5: 1010 Mhz

CH 6: 1040 Mhz

CH 7: 1240 Mhz

CH 8: 1280 Mhz

- Funciona con cualquier cámara PAL o NTSC

- Cable de audio y vídeo con adaptador RCA

- Peso: 30 g (sólo transmisor)

- Tensión de funcionamiento: Vcc, 10,5 V (mínimo), 12V (típico), 13V (máximo)

- Sub frecuencia portadora: 6.5MHz

- Dimensiones y peso SMA Excluyendo conector: 50 x 26 x 13 mm, 20 g

Observación: El Responsable Técnico del OTMA BAMMDP realizara DOS (2) inspecciones en las siguientes etapas:

- Inspección final de instalación de sistemas : Radio control, piloto automático y transmisión de imágenes

- Vuelo de prueba con demostración con todos los sistemas en funcionamiento y cumplimiento de performances y especificaciones técnicas

PLAZO DE REALIZACION: 10 DIAS CORRIDOS.