APENDICE I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | C/U | CURSO RECURRENTE PARA OCHO (08) TRIPULACIONES 3-4-5-2106/0001 |

INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SIMULADOR DE VUELO DE LA AERONAVE FOKKER F-28

GENERALIDADES:

1. Se requiere la contratación de OCHO (08) cursos “RECURRENTES” para habilitar a OCHO (08) tripulaciones en la aeronave FOKKER F-28 MK1000.

2. Se entiende por UNA (1) tripulación, a la integrada por DOS (2) pilotos, UN y

(1) mecánico de a bordo.

3. Al finalizar y aprobar cada uno los cursos detallados precedentemente, el centro de entrenamiento extenderá el certificado de realización del mismo y el correspondiente certificado analítico que en cada caso corresponda. Dicha documentación, deberá ser remitida vía correo electrónico a la dirección: buecoaecen@faa.mil.ar

4. La duración total de los cursos deberá ser la siguiente:

1º) Curso RECURRENTE – CINCO (5) días hábiles.

5. La agenda de todas las actividades diarias de cada uno de los cursos (incluidos

los recesos entre clases, almuerzo, etc.) no deberá exceder las DIEZ (10) horas reloj

continuas, de las cuales se aceptará hasta un máximo de CUATRO (4) horas reloj de vuelo en el simulador.

6. Todas las actividades de los cursos requeridos deberán ser dictados en horario

diurno.

7. Durante la ejecución de los cursos requeridos la empresa deberá:

1º) Proveer, antes del inicio de las clases, manuales actualizados en formato papel y

digital, preferentemente en idioma español.

2º) Afrontar a su cargo los gastos del traslado diario de ida y regreso de los tripulantes

designados, entre el lugar de alojamiento y el centro de entrenamiento.

3º) Dictar los mismos preferentemente en idioma español o en su defecto o como

alternativa en idioma inglés, no siendo aceptable cualquier otro idioma.

4º) Dictar los mismos preferentemente en idioma español o como alternativa en idioma

inglés, no siendo aceptable ningún otro.

FECHAS PREVISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS

8. Las fechas previstas para la realización de los cursos serán coordinadas entre

el/los representantes designados por la Empresa y la FUERZA AÉREA ARGENTINA, las cuales podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades de ésta última.

REQUISITOS DEL SIMULADOR DE VUELO:

9. El simulador de vuelo deberá estar Certificado como mínimo por la Autoridad

Aeronáutica de aplicación del país donde se encuentre emplazado o por el país de fabricación del mismo.

10. El simulador de vuelo requerido deberá cumplir, como mínimo, con los

siguientes requisitos:

1º) Ser un simulador clase C (Full Flight Simulator Level C), específico de la aeronave

FOKKER F-28.

2º) Poseer configuración de cockpit con puesto piloto, copiloto y mecánico de vuelo.

3º) Poseer sistema de audio que pueda representar con sensación de realidad los

diferentes sonidos de la aeronave en cada fase de vuelo, incluyendo simulación de

sonidos ambientales (internos y externos), sonidos representativos tanto de la

operación normal como de cualquier falla contemplada por el fabricante, así como

todo tipo de alarmas audibles instaladas en la aeronave.

4º) Simular la operación de la aeronave en condiciones visuales (VMC) e

instrumentales (IMC).

5º) Tener la capacidad de simular la operación en los aeródromos de la República

Argentina y países limítrofes (dentro de las limitaciones de la aeronave FOKKER

F-28 MK1000). Se incluye en este aspecto la capacidad de permitir realizar todo

tipo de procedimiento visual o instrumental en la pista que sea seleccionada.

6º) Simular condiciones meteorológicas adversas tales como engelamiento en vuelo y

en tierra, viento en superficie de orientación variable, ráfagas y cortantes de viento

en el aterrizaje, reducción de visibilidad, lluvia, nieve, granizo, tormentas, pistas

contaminadas, etc.

7º) Simular situaciones de incursión en pista.

8º) Simular de forma real todos los procedimientos normales, anormales y de

emergencia previstos en el Flight Hand Book volúmenes I, II y III.

9º) Poseer la totalidad de comandos, controles y equipamientos de cabina de pilotaje

estandarizados para el FOKKER 28 MK 1000.

10º)Poseer comunicación permanente entre instructor y tripulantes, y entre estos

últimos entre sí.

REQUISITOS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO:

11. El centro de entrenamiento requerido para el curso deberá:

1º) Contar con instructores habilitados y certificados por Autoridad Aeronáutica en la

aeronave FOKKER F-28 MK-1000; que posean preferentemente experiencia de

operación reciente; y que en la actualidad aún realicen actividad de vuelo en la

aeronave FOKKER F-28 MK-1000.

2º) Disponer de aulas con mobiliario individual para cada cursante, preferentemente

con computadoras individuales con sistemas interactivos multimedia para cada

uno.

3º) Proporcionar sistemas de ayudas audiovisuales con presentación gráfica de los

sistemas de la aeronave.

4º) Poseer un lugar adecuado para los descansos de las tripulaciones durante los

recesos previstos.

SESIONES TEÓRICAS:

12. Las clases teóricas requeridas deberán ser específicas de la aeronave FOKKER

F-28 MK-1000, y deberán contemplar todos los sistemas y subsistemas de la misma, de su operación, y contar con la posibilidad de evacuar inquietudes de los tripulantes referidas a la operación de la aeronave.

13. Las clases teóricas del curso RECURRENTE deberán tener una carga horaria

mínima de SEIS (6) horas reloj.

14. Se aceptan tolerancia en mayor cantidad de horas y/o temas, sin superar la

máxima cantidad de días de duración, y sin superar la carga horaria máxima de la agenda de actividades diarias del curso mencionada en el párrafos 4 y 5 respectivamente.

SESIONES DE SIMULADOR DE VUELO:

15. En el Curso RECURRENTE las horas de vuelo mínimas como Piloto Volando

(Pilot Flying – PF) y como Piloto Monitoreando (Pilot Monitoring – PM) serán OCHO (8) horas en cada rol, totalizando DIECISÉIS (16) horas en ambos roles.

16. Se acepta tolerancia en mayor cantidad de horas y/o temas, sin superar la

máxima cantidad de días de duración, y sin superar la carga horaria máxima de la agenda de actividades diarias del curso mencionada en el párrafos 4 y 5 respectivamente.