APENDICE I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ITEM | NNE/SERVICIO NRF ¦ CFAB | N/ SERIE | DESIGNACION SYBIS | SA | UMO CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10161 -I- |  | DMA-RECORRIDA GENERAL (MANT. MAYOR) INTEGRAL DE AERONAVE 3-3-2-3037/0013 | 00 | 01 |

INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALIDADES:

1. La empresa adjudicataria deberá utilizar material en condición FN (FACTORY NEW) OH (OVERHAUL) con su correspondiente Form. 8130-3, según corresponda.

2. La empresa deberá solicitar a la representación Técnica en planta por parte de la Fuerza Aérea Argentina, la aprobación de toda reparación o tarea que surja como discrepancia, durante la inspección de la Aeronave.

3. La empresa adjudicataria deberá actualizar las libretas historiales de la aeronave, de los motores, APU y el sistema CAMPS (Actualización de documentación Técnica por vencimientos) y toda aquella documentación relacionada con el final de las intervenciones realizadas .

4. La empresa deberá aplicar los boletines mandatorios, recomendados, alertas, directivas de aeronavegabilidad vigentes y realizar las inspecciones especiales requeridas.

- Asegurar el adecuado estacionamiento de la Aeronave dentro de un Hangar y los seguros correspondientes que amparen la Aeronave, mientras dure la inspección en sus instalaciones.

- Entregar un presupuesto detallado con los costos de mano de obra y de los materiales a utilizar en los trabajos que se deban realizar.

- Permitir la presencia de representación Técnica en planta por parte de la Fuerza Aérea Argentina, mientras dure la inspección integrada por un ingeniero y dos especialistas del sistema de  armas de referencia.

5. La totalidad de los trabajos del servicio de inspección, serán realizados en el exterior y conformados por la representación Técnica en planta de la Dirección Mantenimiento de Material (Depto. Mantenimiento Material Aéreo)

6. El mantenimiento programático previsto durante esta intervención incluye el desmontaje de los motores PW305A NROS. De Serie CA0115 y CA0116 por vencimiento para Overhaul, la Fuerza Aérea Argentina proveerá los motores de reemplazo para ser montados en la Aeronave a través del contrato JSS10001888 que mantiene con la empresa Jet Support Services, cuya renovación anual esta contemplada en la C.D. 29/17 (S.G. U-209300-17016, Exp: 6.004.167)

7. La Fuerza Aérea Argentina, deberá contratar de corresponder un seguro por los motores que se montarán (un período de 120 días) provisto por la empresa adjudicataria (JSSI), una vez entregados los motores intervenidos, deberán ser montados nuevamente en la Aeronave T-10.