FUERZA AEREA ARGENTINA

SUBJEFATURA DEL E.M.G.F.A.A.

DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA

ANEXO I

(Apéndice I)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| ITEM | NNE | CFAB | NREF | DESIGNACION ORIGEN | UMA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10161 | - | - | DMA – RECORRIDA GENERAL (MANT MAYOR) – INTEGRAL DE AERONAVE 3-3-2-3037/0013 | CU | 1 |
| Observaciones de la Descripción: |
| Detalle de la Prestación: |
| Calidad: |
| Tolerancia: |

La empresa cocontratante deberá utilizar material en condición: FN (FACTORY NEW), OH (OVERHAUL) o RP (Reparable) con su correspondiente formulario 8130-3, según corresponda.

La empresa cocontratante deberá solicitar autorización al representante técnico en planta por parte de la Fuerza Aérea, para la aprobación de toda reparación, que surja como discrepancia producto de la inspección de la aeronave.

La empresa cocontratante deberá actualizar libretas historiales de la Aeronave y el sistema CAMPS (Actualización de Documentación Técnica por vencimientos) y toda aquella documentación relacionada con el final de inspección.

La empresa deberá aplicar los boletines de servicio mandatorios y directivas de aeronavegabilidad vigentes.

Deberá asegurar el adecuado estacionamiento de la aeronave de la aeronave dentro de un Hangar y los seguros correspondientes que amparen la aeronave, mientras dure la inspección en sus instalaciones. En caso de tener que enviar materiales a terceros, para su intervención, las empresas deberán estar habilitadas por la Federal Aviation Administration.

La empresa deberá entregar un presupuesto detallado con los costos de mano de obra y de los materiales a utilizar en los trabajos que se deban realizar.

Deberá permitir la presencia de representación técnica en planta por parte de la Fuerza Aérea Argentina mientras dure la inspección, integrada por un ingeniero y dos especialistas del Sistema de Armas de referencia.

La totalidad de los trabajos de inspección, serán realizados en el exterior y conformados por la representación técnica en planta de la Dirección de Mantenimiento del Material (DPTO. Mantenimiento de Material Aéreo).

Trabajos

- Realizar las siguientes inspecciones: fases del aeroplano: A1-A2-A3-A4-A5-A6.

- Realizar siguientes requerimientos especiales de inspección RVSM:

12mo W3411015 sistema de datos de aire- realizar la certificación del sistema de altitud primaria

24mo IRN N3411064 sondas estáticas pitot (inspección visual detallada)

24mo IRN P5240005 comprobación de las puertas de acceso del avión de AFT (funcionamiento de la puerta aviónicas)

24mo  IRN N5313000 verificación de la piel de fuselaje (prueba de pitot)

24mo IRN N3411016 comprobación de la pitot estática primaria (verificación del pitch y del alineamiento del yaw)

- Realizar la inspección / controles especiales siguientes:

3 meses de extintores portátiles control de peso y presión

6 meses F1223010 control operacional de los suministros de alimentación de emergencia PS 850

6 meses IRN B2432010 instalación de la batería de ácidos de plomo de inspección.

6 meses IRN P2620042 verifique los contenedores de extintores de incendio del motor por presión condiciones y seguridad.

12 meses  IRN D1223015 ejecución del descarga y carga de baterías de emergencia

12 meses IRN J2563001ELT de la inspección realizan el ensayo funcional del sistema ELT (RAAC 91.207)

12 meses unidad de potencia auxiliar, control de peso del extintor CH 26-20-02

1 año de recertificación de 3 balsas p / nº RR0074-107 S / Nº S02002, S02011 y S05126

24 meses IRN W 3411025 realización del sistema de datos del aire y prueba funcional.

300 horas IRN H2431017 cables y receptáculos de las baterías principales

300 horas inspección IBR motor derecho PCW CAO-116

300 horas IRN G7100002 cumplir con toda la inspección motor izquierdo y derecho P & W menor, de acuerdo (pub: 30B1402) P & W E.M.M.

300 horas / 12 mese cambio de filtros de combustible.

600 horas / 12 meses cambiar aceite y filtro de aceite

600 horas limpieza e inspección de P1/T1

600 horas IRN Q 2740021 actuador estabilizador  horizontal  S/N 233

600 horas IRN M 560008 inspección con prismas de las ventanas de la cabina izquierda 1,  derecha 3 y derecha 4.

600 horas  IRN C56100022 inspección con prisma del parabrisas derecho.

1000 horas IRN  D 2431025 generador/arrancador derecho recorrida general S/N 2246.

1200 horas comprobar y limpiar conectadores de arnés potencia auxiliar de motor.

1200 horas IRN U 2130007 verificaciones perdidas de aire en la cabina.

1200 horas IRN T 7830085 prueba de funcionamiento del reversor.

IRN F 2566000 reemplazar la batería CVR/FDR.