FUERZA AEREA ARGENTINA

SUBJEFATURA DEL E.M.G.F.A.A.

DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                                 ANEXO I

(Apéndice I)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| ITEM | NNE/SERVICIO NRF ¦ CFAB | N/ SERIE | DESIGNACION SYBIS | UMA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10194 | - | DMA – RECORRIDA GENERAL (MANT MAYOR) ACCESORIO 3-3-2-3037/0025 | CU | 5 |
| Observaciones de la Descripción: |
| Detalle de la Prestación: |
| Calidad: |
| Tolerancia: |

- Material a intervenir:

Designación: Unidad de sensación Artificial

Part. N° 106128-01

Serie N° 19

Código Fabricante: F5142

Designación: Unidad de sensación Artificial

Part. N° 106128-01

Serie: 15

Código Fabricante: F5142

Designación: Unidad de sensación Artificial

Part. N° 106128-01

Serie: 11

Código Fabricante: F5142

Designación: Unidad de sensación Artificial

Part. N° 106128-01

Serie: 9

Código Fabricante: F5142

Designación: Unidad de sensación Artificial

Part. N° 106128-01

Serie: 22

Código Fabricante: F5142

- Condiciones a cumplir por el cocontratante:

- Condición del Material OVERHAUL

- En  la Equipment Log Card (Ficha Matrícula Equipamiento) deberá asentar la ejecución de las tareas  de OH, con el correspondiente certificado de aeronavegabilidad  NFL00-015 C.

- El cocontratante deberá ´permitir el ingreso de una representación técnica en planta de 2 personas de la Fuerza Aérea Argentina (Representante Técnico y Auxiliar) del departamento de Material Aéreo (AV-I) durante 5 días hábiles que participarán en el proceso de inspección de mesa e intervención de mantenimiento (NT12) . En caso que el material presente defectos que superen las condiciones de un Overhaul estándar, el cocontratante confeccionará un informe técnico en el cual documente las novedades quedando supeditada la continuidad de la intervención a la decisión final por parte de la representación técnica en planta de la Fuerza Aérea Argentina (Mayores costos por vicios ocultos no detectables).

- Proveer de un ( 01)Traductor al idioma español durante los 5 días de la duración de la inspección de mesa e intervención de mantenimiento (NT12).