ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES 49 AL 107

Renglón Nº49

- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 63A - NORMA IRAM

Renglón Nº50

- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 63A - NORMA IRAM

Renglón Nº51

- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA IRAM

Renglón Nº52

- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 25A - NORMA IRAM

Renglón Nº53

- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 32A - NORMA IRAM

Renglón Nº54

- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 40A - NORMA IRAM

Renglón Nº55

- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 63A - NORMA IRAM

Renglón Nº56

- CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: COLOR MARRÓN

Renglón Nº57

- CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: COLOR CELESTE

Renglón Nº58

- CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: BICOLOR VERDE/AMARILLO

Renglón Nº59

- CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: COLOR MARRÓN

Renglón Nº60

- CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: COLOR CELESTE

Renglón Nº61

- CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: BICOLOR VERDE/AMARILLO

Renglón Nº62

- CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 4mm – CORRIENTE ADMISIBLE 20ª – AISLACION PVC – CORRIENTE NOMINAL 15ª – TENSION NOMINAL 220V – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: COLOR MARRÓN

Renglón Nº63

- CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 4mm – CORRIENTE ADMISIBLE 20ª – AISLACION PVC – CORRIENTE NOMINAL 15ª – TENSION NOMINAL 220V – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: COLOR CELESTE

Renglón Nº64

- CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 4mm – CORRIENTE ADMISIBLE 20ª – AISLACION PVC – CORRIENTE NOMINAL 15ª – TENSION NOMINAL 220V – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: BICOLOR VERDE/AMARILLO

Renglón Nº65

- CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm – CORRIENTE ADMISIBLE 25ª – AISLACION PVC – CORRIENTE NOMINAL 20ª – TENSION NOMINAL 220V – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: COLOR MARRÓN

Renglón Nº66

- CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm – CORRIENTE ADMISIBLE 25ª – AISLACION PVC – CORRIENTE NOMINAL 20ª – TENSION NOMINAL 220V – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: COLOR CELESTE

Renglón Nº67

- CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm – CORRIENTE ADMISIBLE 25ª – AISLACION PVC – CORRIENTE NOMINAL 20ª – TENSION NOMINAL 220V – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: BICOLOR VERDE/AMARILLO

Renglón Nº68

- CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,5mm - SECCION 1,5mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 16A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V

Renglón Nº69

CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 2,5mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 16A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V

Renglón Nº70

- CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC ECOLOGICO TIPO D - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2 X 1,5mm - SECCION 1,5mm - APLICACION EXTERIOR - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V

  - Observaciones: INTERIOR - COLOR FUNDA BLANCO

Renglón Nº71

- CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: LARGO 3 METROS

Renglón Nº72

- CURVA P/ELECTRICIDAD; ANGULO 90 - DIAMETRO 20mm - ESPESOR PARED SEMIPESADO - LARGO ESTANDAR - TRATAM SUPERFICIAL IGNIFUGO - MATERIAL PVC

Renglón Nº73

- UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL PVC - DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO LISO - ROSCA SIN

Renglón Nº74

- GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA 20mm

Renglón Nº75

- CABLECANALES; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 10 X 20mm - CONDUCTO 1

  - Observaciones: LARGO 2 METROS

Renglón Nº76

- CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 18mm - LONG.DE CUERPO 20M

  - Observaciones: COLOR NEGRO

Renglón Nº77

- FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS

Renglón Nº78

- BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 1 PUNTO - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA

  - Observaciones: MÓDULO PUNTO JELUZ

Renglón Nº79

- BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO TOMACORRIENTE - TIPO DE PUNTA/MODELO JELUZ

  - Observaciones: MÓDULO TOMA JELUZ

Renglón Nº80

- TAPA; TIPO MODULO JELUZ - MODULO JELUZ - TOMACORRIENTE BIPOLAR - MATERIAL PLASTICO

  - Observaciones: MÓDULO TAPA JELUZ

Renglón Nº81

- REGULADOR; USO P/VENTILADOR - CORRIENTE 2A

  - Observaciones: MÓDULO VARIADOR VENTILADOR JELUZ

Renglón Nº82

- BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 3 - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA

  - Observaciones: BASTIDOR JELUZ

Renglón Nº83

- TAPA; TIPO PARA BASTIDOR - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO

  - Observaciones: TAPA BASTIDOR JELUZ

Renglón Nº84

- LAMPARAS LED; CASQUILLO PB-E27-23 - POTENCIA NOMINAL 6W - TENSION NOMINAL 110 A 240V - VIDA UTIL 45000H - TEMPERATURA DE COLOR 6000ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A

  - Observaciones: LÁMPARA LED 9W LUZ FRIA

Renglón Nº85

- LAMPARAS LED; CASQUILLO PB-E27-23 - POTENCIA NOMINAL 6W - TENSION NOMINAL 110 A 240V - VIDA UTIL 45000H - TEMPERATURA DE COLOR 6000ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A

  - Observaciones: LÁMPARA LED 5,5W LUZ FRIA

Renglón Nº86

- LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESPIRALADA - POTENCIA NOMINAL 15W - CASQUILLO E 27 - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 24V - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

  - Observaciones: LUZ FRIA

Renglón Nº87

- LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESPIRALADA - POTENCIA NOMINAL 20W - CASQUILLO E27 - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 220V - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

  - Observaciones: LUZ FRIA

Renglón Nº88

- TUBOS FLUORESCENTES; TIPO FLUORESCENTE - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A - EFICACIA LUMINOSA > 80lm/W

Renglón Nº89

- TUBOS FLUORESCENTES; TIPO T8 - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 30W - LONGITUD 908mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

Renglón Nº90

- TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

Renglón Nº91

- TUBOS FLUORESCENTES; TIPO CIRCULAR - LUZ TIPO DIA - POTENCIA NOMINAL 22W - LONGITUD DIAM. 205mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B

Renglón Nº92

- TUBOS FLUORESCENTES; TIPO CIRCULAR - LUZ TIPO DIA - POTENCIA NOMINAL 32W - LONGITUD DIAM. 300mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B

Renglón Nº93

- TUBOS FLUORESCENTES; TIPO T5 - LUZ BLANCA CALIDA - POTENCIA NOMINAL 28W - LONGITUD 1200mm - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A - EFICACIA LUMINOSA > 80lm/W

Renglón Nº94

- TUBOS FLUORESCENTES; TIPO T5 - LUZ BLANCA CALIDA - POTENCIA NOMINAL 28W - LONGITUD 1200mm - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A - EFICACIA LUMINOSA > 80lm/W

  - Observaciones: POTENCIA 14W

Renglón Nº95

- BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 18W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón Nº96

- BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 30W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50Hz - LONGITUD NO APLICA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón Nº97

- BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón Nº98

- ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO UNIVERSAL - CTE. ADMISIBLE 15/36W

Renglón Nº99

- CONECTORES; DIAMETRO 20mm - MATERIAL HIERRO ZINCADO - TIPO P/CAÑO ELECTRICO

Renglón Nº100

- CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 10 X 5 X 5Cm - MATERIAL PVC - CAPACIDAD SIN MODULOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: 125MM X 80MM - PVC AUTOEXTINGUIBLE

Renglón Nº101

- PORTALAMPARA; MATERIAL BAQUELITA - TIPO ESTANDAR - ROSCA EDISON - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

  - Observaciones: SIN CHICOTE

Renglón Nº 102

- TAPAS CIEGAS PLASTICAS; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA DIAM 15mm - TIPO CIRCULAR

  - Observaciones: DIAM 115MM - A TORNILLO

Renglón Nº103

- TAPAS CIEGAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 11Cm - TIPO P/CAJA DE LUZ

  - Observaciones: 112 X 112MM - A TORNILLO

Renglón Nº104

- ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO P/TUBO - TIPO C/ROTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón Nº105

- LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 10W

  - Observaciones: TUBO LED 10W - T8 - BLANCO FRIO - LARGO 60CM

Renglón Nº106

- LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 10W

  - Observaciones: TUBO LED 24W - T8 - BLANCO FRIO - LARGO 120CM

Renglón Nº107

- INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TECLA P/VELADOR - CORRIENTE 3A - TENSION 250V - POLARIDAD SIN

  - Observaciones: COLOR BLANCO - 10A

RENGLON 108 A 112

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES.

- OBJETO:

  - La presente especificación técnica, determina los requerimientos técnicos de materiales, armado y detalles de fabricación mínimos, que deben cumplir los materiales a proveer a la Dirección de General de Comunicaciones e Informática.

  - Comprende la provisión de materiales eléctricos para el cumplimiento de las tareas asignadas referentes a reparación y mantenimiento preventivo de equipamiento de comunicaciones, que realiza la Dirección General de Comunicaciones e Informática.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR:

Los materiales a proveer deberán ajustarse a los requerimientos técnicos que se describen a continuación:

# 2.1.	CABLE COAXIL 2YCCY (RENGLÓN Nº 108)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

DIMENSIONES:

-CALIBRE DEL CONDUCTORES: 0,40 MILÍMETROS DE DIÁMETRO

-ESPESOR AISLACIÓN INTERNA: 2,52 MILÍMETROS  DE DIÁMETRO

-ESPESOR AISLACIÓN EXTERNA: 4,70 MILÍMETROS DE DIÁMETRO

-ESPESOR DEL PRIMER BLINDAJE: 0,10 MILÍMETROS

-ESPESOR DEL SEGUNDO BLINDAJE: 0,10 MILÍMETROS

-ESPESOR DE SEPARADOR DE BLINDAJES: 14 MILÍMETROS

-PRESENTACIÓN: ROLLO DE 600 METROS

COLOR:

-CUBIERTA EXTERIOR GRIS

PESO:

-PESO NOMINAL: 37 KILOGRAMO/KILÓMETRO

-TOLERANCIA: +/- 10 %

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO: 2YCCY

TIPO DE AISLANTE INTERNO: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD).

TIPO DE AISLANTE EXTERNO: POLICLORURO DE VINILO (PVC).

CONDUCTORES: ALAMBRE DE ACERO REVESTIDO CON COBRE.

PRIMER BLINDAJE: OCHO (8) ALAMBRES DE 0,10 MILÍMETROS.

SEGUNDO BLINDAJE: DIECISÉIS (16) CINTAS DE OCHO ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO.

SEPARADOR ENTRE BLINDAJES: CINTAS DE POLIÉSTER DISPUESTAS EN SENTIDO HELICOIDAL.

CAPACIDADES:

IMPEDANCIA: 75 OHMS

CAPACIDAD: 67,5 PF/METRO

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN: 66%

TENSIÓN MÁXIMA: 2 KV

ATENUACIÓN A 1 MHZ: 2,6 DB/100 MTS

ATENUACIÓN A 10 MHZ: 5,1 DB/100 MTS

ATENUACIÓN A 100 MHZ: 18 DB/100 MTS

TENSIÓN DE RUPTURA ENTRE BLINDAJES: SUPERIOR A 300 VOLTS.

CANTIDAD DE BOBINAS DE 1000 METROS A ENTREGAR: UNA (1).

2.2.	REGLETAS TELEFÓNICAS (RENGLÓN Nº 109)

REGLETA TELEFONICA: Regleta de 10 Pares (montaje de perfil; Marca Tipo “KRONE”, compatible con accesorios industriales normalizados. Debe incluirse, el módulo soporte (BASTIDOR METALICO) y protector de estado sólido. NO SE ACEPTARAN PRODUCTOS INCOMPLETOS

CANTIDAD A ENTREGAR: CIENTO CINCUENTA (150) REGLETAS CON MODULO SOPORTE, TAPA Y PROTECTOR DE ESTADO SOLIDO.

2.3.	CONDUCTOR TETRAPOLAR (RENGLÓN Nº 110)

Elemento a ser utilizado debe ser útil para pruebas del cableado sobre regletas telefónicas tipo Krone (LSA-PLUS), con formato tetrapolar, 1 par con 4 contactos separados, terminación en Cuatro (4) fichas tipo cocodrilos, de un largo a aproximado de 1,5 Mts.

CANTIDAD A ENTREGAR: DOS (2).

2.4.	CABLE TELEFONICO SUBTERRANEO (RENGLÓN Nº 111):

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES:

- DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 0,50 MILÍMETROS.

- PRESENTACIÓN: BOBINA DE 1000 METROS.

PESO:

- PESO NOMINAL: 626,4 KILOGRAMO/KILÓMETRO

- TOLERANCIA: +/- 10 %

COLOR:

- VAINA DE PROTECCIÓN SUBTERRÁNEA: NEGRA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA:

- ENTEL 782.

TIPO DE AISLANTE:

- POLIETILENO (PE)

CONDUCTORES:

- COBRE SÒLIDO.

CINTA:

- ALUMINIO (AP).

CAPACIDADES

CANTIDAD DE PARES: VEINTICINCO (25)

CANTIDAD DE BOBINAS DE 1000 METROS A ENTREGAR: DOS (2).

2.5.	CABLE UTP TIPO 4 PARES CAT. 5E, AUTOPORTANTE (RENGLÓN Nº 112)

Descripción: Modelo: LAN - Tipo de cable y cantidad de pares: cable UTP, 4 pares (patch), categoría 5e; 0,5mm. x 4 pares

Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2

Características técnicas:

Conductor: 7 alambres de cobre desnudos Ø0,2±0,01 Mm, 24 AWG
Aislamiento: polietileno de consistencia incrementada, grosor mínimo 0,18 Mm
Diámetro del cable 0,99±0,02 Mm.
Color de los pares trenzados: Código de colores según ANSI/TIA/EIA-568-A. azul-blanco/azul, naranja-blanco/naranja, verde-blanco/verde, marrón-blanco/marrón.
4 pares trenzados cubiertos con forro de PVC (grosor mínimo del forro 0.4 Mm).
Diámetro exterior del cable 5,5±0,2 Mm.
Temperatura máxima admisible: 75°C
Resistencia al fuego: CM

Acondicionamiento Usos y Normas:

Cubierta Exterior de PVC tratado según normas ISO 11801,color gris, Cableado horizontal para Redes de Área Local (LANs) de alta velocidad Interiores 155 Mb/s ATM, 100 Mb/s TP-PMD, 100 Mb/s Ethernet (100BASE-T),10 Mb/s Ethernet (IEEE 802.310BASE-T) 4Mb/s y 16 Mb/s Token Ring (IEEE802.5).

Resistencia máxima del conductor en temperatura de 20°C: 9,38 Ohms/100 m

Desequilibrio de resistencia: 5%

Capacidad de desequilibrio del par con relación a tierra: 330 pF/100m

Resistencia en frecuencia de 0.772-100 MHz: 85-115 Ohms

Capacidad de operación máxima: 5,6 nF/m

Prueba por chispa: 2,5 kv

DETALLE DEL ALAMBRE MENSAJERO AUTOPORTANTE

MENSAJERO

CANTIDAD DE METROS A ENTREGAR: MIL (1000).

# 3.	REQUERIMIENTOS PARTICULARES

3.1		En todos los casos, el Oferente presentará descripción técnica de los materiales ofertados, que deben indicar como mínimo marca, modelo y características técnicas o en su defecto URL.

  - Todos los materiales ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.

  - No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en  esta Especificación Técnica, asimismo, no se aceptarán ofertas alternativas o variantes.

# 4.	PLAZO DE ENTREGA

4.1.		A partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra comenzará a contar el tiempo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES.

# 5.	LUGAR DE ENTREGA

# 5.1.	Depósito de Comunicaciones, en la localidad del El Palomar, Provincia de Buenos Aires. Dirección: Matienzo e Itacumbú S/N El Palomar. T.E: 011 – 4317-6000, Interno: 16-323.

5.2. 	En todos los casos, el Cocontratante deberá hacer las previsiones para descargar el material en el lugar de entrega.

6.	GARANTÍA

6.1.	La totalidad de los materiales provistos, deberán estar cubiertos por una garantía técnica de UN (1) Año, a partir de la fecha de Recepción Definitiva o en caso de corresponder la que ofrece el fabricante, prevaleciendo la de mayor duración en el tiempo.

6.2.	La referida garantía técnica cubrirá toda falla del material, para condiciones de uso recomendadas por los fabricantes.

6.3.	Los Oferentes deberán informar fehacientemente, dentro de la Oferta, los procedimientos de notificación en caso de ser necesario ejercer la Garantía Técnica. A tal efecto se detallará,  persona de contacto, dirección, teléfono, celular o FAX  y horario, para la realización de los reclamos correspondientes.

RENGLONES 113 A 118

| RENGLÓN | DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
| --- | --- |
| 113 | . TUBO FLUORESCENTE - POTENCIA 36W - LUZ CALIDA - LARGO 1200MM - T8 - 2700K |
| 114 | TUBO FLUORESCENTE - POTENCIA 36W - LUZ DÍA - LARGO 1200MM - T8 - |
| 115 | ARRANCADOR PLÁSTICO PARA TUBO FLUORESCENTE FS-U 80 WATTS - INTERELEC ENCENDIDO RÁPIDO Y SEGURO PARA UTILIZAR CON |
|  | TUBOS FLUORESCENTES CAPACITOR INCORPORADO NO PRODUCE PARPADEOS 4-80 WATTS |  |  |  |  |  |  |
| 116 | JUEGO DE ZÓCALOS UTILIZADO PARA EL ARMADO DE EQUIPOS DE TUBOS FLUORESCENTES DE 20 w A 40 w. COMPUESTO POR UN ZÓCALO |
|  | SIMPLE Y EL OTRO CON PORTA ARRANCADOR, SIN CABLEADO. |  |  |  |  |  |  |
| 117 | BALASTO ELECTRÓNICO PARA UN FLUORESCENTE RECTO TLD DE 36W. QUICKTRONIC FIT T8 -EFICIENCIA ENERGÉTICA A3 |
| 118 | ZAPATILLA/REGLETA ELECTRICA 10 A 220 V - MATERIAL PVC - CUATRO (4) TOMAS CORRIENTE "MULTI NORMA O UNIVERSAL" - LARGO |
|  | DE CABLE: CINCO METROS (5MTS) |

RENGLONES 119 A 175

# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

division SERVICIOs generales

1. FINALIDAD

En el presente Pliego se establecen las condiciones técnicas requeridas para la obtención de materiales necesarios para el mantenimiento del inmueble y sus adyacencias sito en calle Comodoro Pedro Zanni 250 C.A.B.A.  Asiento del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.

2. JUSTIFICACIÓN

El motivo por el que se solicita es para cumplir con el mantenimiento y reparación necesaria de las instalaciones dentro del Edificio Cóndor y anexos (Archivo General y Compañía Histórica).

3. INSPECCIÓN

Se solicita a los señores oferentes presentar material en calidad de muestra de cada ítem para su evaluación de calidad, en oficina 010 Bco. P.B - División Abastecimiento, de lunes a viernes en el horario de 08:00 hs. a 13:00 hs. Dicho material en caso de ganar la adjudicación será tenido en cuenta sobre la cifra total del material correspondiente.

La calidad de los materiales será supervisado por el Inspector Técnico de División Servicios Generales - Sección Electricidad.

En la Inspecciones del material se tendrá en cuenta la calidad del mismo y verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

4. TERMINO

Plazo de entrega 10 Días hábiles a partir de la recepción y/o notificación de la  Orden de Compra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- BALASTO  ELECTRÓNICO 36/40w

- TENSION DE ALIMENTACION NOMINAL 220/240 V.

- FRECUENCIA DE ALIMENTACION 50/60 HZ.

- POTENCIA 40 W.

- POTENCIA NOMINAL 36 W.

- TOLERANCIA DE SEGURIDAD +10%, -10%. 198/264 V.

- TOLERANCIA PARA RENDIMIENTO +5%, -25%. 165/253 V.

- TDH (DISTORCION ARMONICA TOTAL) MENOR AL 10%

- NORMA DE CALIDAD ISO 9001

- NORMA MEDIOAMBIENTAL ISO 14001

- BALASTO ELECTRÓNICO  18w

- TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL 220/240 V.

- FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN 50/60 HZ.

- POTENCIA 20 W.

- POTENCIA NOMINAL 18 W.

- TOLERANCIA DE SEGURIDAD +10%, -10%. 198/264 V.

- TOLERANCIA PARA RENDIMIENTO +5%, -25%. 165/253 V.

- TDH (DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL) MENOR AL 10%

- NORMA DE CALIDAD ISO 9001

- NORMA MEDIOAMBIENTAL ISO 14001

- CINTA AISLADORA

- MATERIAL PVC  (POLICLORURO DE VINILO PLASTIFICADO)

- ADHESIVO TERMOPLÁSTICO

- ANCHO DE LA CINTA 19 MM. TOLERANCIA ±1,0 MM.

- ESPESOR 0,18 MM. TOLERANCIA ±0,025 MM.

- LONGITUD 20 MTS.

- CUMPLIR CON ENSAYOS DE CALIDAD SEGÚN NORMA UNE EN 60454

- ZÓCALOS SIMPLE CON ROTOR

- TIPO G13 (CONTACTO POR CLEMAS DE PRESION SIMPLES PARA TUBOS FLUORESCENTES)

- CONTACTOS DE COBRE

- ROTOR DE SEGURIDAD

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLASTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO HASTA 80 °C

- ZÓCALOS COMBINADO CON ROTOR

- TIPO G13 (CONTACTO POR CLEMAS DE PRESIÓN SIMPLES PARA TUBOS FLUORESCENTES)

- CONTACTOS DE COBRE

- ROTOR DE SEGURIDAD

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO HASTA 80 °C

- CON PORTA ARRANCADOR

- TUBO FLUORESCENTE

- DESCRIPCIÓN F36W/865

- TAMAÑO T-8

- TEMPERATURA DEL COLOR 6500 K

- LUMINOSIDAD 3250 LM.

- VIDA ÚTIL 20000 HS.

- EFICIENCIA GRADO A

- TUBO FLUORESCENTE

- DESCRIPCIÓN F18W/865

- TAMAÑO T-5

- TEMPERATURA DEL COLOR 6500 K

- LUMINOSIDAD 3250 LM.

- VIDA ÚTIL 50000 HS.

- EFICIENCIA GRADO A

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 1,5MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: CELESTE

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 1,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: ROJO

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 1,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: VERDE/AMARILLO

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: CELESTE

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: VERDE/AMARILLO

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: MARRÓN

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: ROJO

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: CELESTE

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: VERDE/AMARILLO

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: MARRÓN

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: ROJO

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: CELESTE

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: VERDE/AMARILLO

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: MARRÓN

- CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: ROJO

- CABLE  TPR  AISLADO DE 3 X 1,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- TENSIÓN NOMINAL: 500 V

- CORRIENTE NOMINAL : 30A

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

- CABLE  TPR  AISLADO DE 3 X 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- CORRIENTE NOMINAL : 25A

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

- CABLE  TPR  AISLADO DE 3 X 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- TENSIÓN NOMINAL: 250 V

- CORRIENTE NOMINAL : 30A

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

- BASTIDOR PARA LLAVE INTERRUPTORA

- MEDIDA 10X5CM

- MODULO TOMACORRIENTE

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TIPO DE PUNTA MODELO JELUZ

- NORMALIZADO

- TAPA  PARA BASTIDOR DE LLAVE INTERRUPTORA

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TIPO MODULO JELUZ

- COLOR BLANCO

- NORMALIZADO

- TOMACORRIENTE

- CONTACTOS DE COBRE

- BIPOLARES CON CONEXIÓN A TIERRA

- ELEMENTO: HEMBRA

- TENSIÓN 220 V

- CORRIENTE 10 A

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- NORMALIZADO

- COLOR : BLANCO

- TAPA TIPO PARA BASTIDOR DE DOS MÓDULOS

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TIPO MODULO JELUZ

- NORMALIZADO

- COLOR BLANCO

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- BIPOLAR DE 16A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 220V

- NORMALIZADO

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- BIPOLAR DE 25A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 220V

- NORMALIZADO

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- TRIFÁSICO DE 32A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 380V

- NORMALIZADO

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- TRIFÁSICO DE 50A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 380V

- NORMALIZADO

- CAJA PLÁSTICA 4 BOCAS  PARA TÉRMICA

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- MEDIDA: 15CM X 11CM X 8CM

- NORMALIZADO

- PORTA LÁMPARA PORCELANA CON PUENTE Y ROSCA E27

- ESCUADRA 90°

- ROSCA E27

- TIPO ROSQUILLO 3/8

- MATERIAL PORCELANA

- CON PUENTE BAÑADO EN COBRE

- LÁMPARA BAJO CONSUMO

- DESCRIPCIÓN  20W

- TIPO U

- TENCIÓN  NOMINAL: 220V

- EFICIENCIA :GRADO A

- LÁMPARA HALÓGENA

- TIPO INCANDESCENTE

- LUZ DÍA

- TENSIÓN 220 V

- POTENCIA 60 W

- ROSCA E27

- EFICIENCIA GRADO A

- ARRANCADORES PARA TUBO FLUORESCENTE

- TIPO S10

- TENSION 220 V.

- POTENCIA 4-65 W.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- MEMORIA DESCRIPTIVA

- FINALIDAD

En el presente pliego se establecen las condiciones técnicas requeridas para la obtención de materiales necesarios para el mantenimiento del inmueble y sus adyacencias sito en la calle Comodoro Pedro Zanni 250 C.A.B.A. Asiento del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina

- JUSTIFICACIÓN

El motivo por el cual se solicita el material es para cumplir con el mantenimiento y reparación de las líneas telefónicas que se encuentran dentro del edificio Cóndor, Centro Asistencial Retiro y Div. Transporte.

- INSPECCIÓN

Se solicita a los señores oferentes presentar material en calidad de muestra de cada ítem para su evaluación de calidad, en oficina 010 Blanco PB – División Abastecimiento, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 Hs. Dicho material, en caso de ganar la adjudicación, será tenido en cuenta sobre la cifra total del material correspondiente.

La calidad de los materiales será supervisado por el inspector técnico de la División Comunicaciones e Informática.

En la inspección del material se tendrá en cuenta la calidad del mismo y verificación del cumplimiento de las especificaciones  técnicas.

- TERMINO

Plazo de entrega 10 días corrido a partir de la recepción y/o notificación de la orden de compra

El material debe cumplir con la siguiente descripción:

- Cable canal 20x20 por 2 mts

El material debe cumplir con la siguiente descripción:

Presentación en tiras de 2 mts., con autoadhesivo. El material de construcción debe ser PVC Rígido Cat.

No propagante de llamas con calificación IEC – 61084:+90°C y clasificación de impacto Light. Además debe cumplir con protección: IP4X, para uso exclusivo de cable con aislación. Color Blanco.

- Cable de dos pares con vaina gris para telefonía- Rollo 100 mts

Tipo: cable flexible, aislado y de 0,51mm

Cubierta protectora, color de la vaina: gris

- Cable UTP Cat. 5e tipo AMP . Caja 305 mts

Las características técnicas que debe cumplir el material descripto es:

Descripción: Modelo: LAN – Tipo de cable y cantidad de pares: cable UTP, 4 pares (patch), color de la vaina: Gris; categoría 5e; 0,5mm x 4 pares

Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2

- Caja Americana 1 port con adhesivo

Roseta americana RJ11

Uso: telefónica, fijaciones (pegamento doble faz y/o tornillos con tarugos)

- Caja Americana 2 port con adhesivo

Roseta americana RJ11

Uso: telefonía

Fijaciones (pegamento doble faz y/o tornillos con tarugos)

- Cinta pasacable con alma de acero 10 mts

Se requiere una cinta pasa cable de material P.V.C., con un largo de 20mts. Debe poseer en una punta de acero redondeado con una sonda de tipo metálica flexible en la otra punta un ojal metálico y alma de acero.

- Cable rulo para telefónica con 4 cables corto y medios

Cordón retráctil plano ex.largo RJ9-RJ9 color negro o Blanco.

- Cable de un par con vaina gris para telefonía- Rollo 100 mts

Tipo: cable flexible, aislado y de 0,51mm

Cubierta protectora, color: gris

- Cable canal 10x20 por 2 mts

Presentación en tiras de 2 mts., con autoadhesivo. El material de construcción debe ser PVC Rigido Cat. V0 no propagante de llamas con calificación IEC – 61084:+90°C y clasificación de impacto Light. Además debe cumplir con protección: IP4X, para uso exclusivo de cable con aislación. Color Blanco.

- Cable UTP Cat. 5e tipo AMP – Caja 305 mts vaina color azul

Las características técnicas que debe cumplir el material descripto es:

Descripción: Modelo: LAN – Tipo de cable y cantidad de pares: cable UTP, 4 pares (patch), color de la vaina Azul; categoría 5e; 0,5mm x 4 pares

Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2

- Fichas RJ11 Bolsa por 100 unidades

Climpeable de 4 pin con 4 contactos

Material de compuesto plástico transparente

- Fichas RJ 9 Bolsa por 100 unidades

Climpeable de 4 pin con 4 contactos

Material de compuesto plástico transparente

- Fichas RJ45 Bolsa por 100 unidades

Climpeable de 4 pin con 4 contactos

Material de compuesto plástico transparente

- Cinta pasacable con alma de acero 15 mts

El material debe cumplir con la siguiente descripción:

Se requiere cinta pasa cable de material P.V.C., con un largo de 15mts. Debe poseer en una punta de acero redondeado con una sonda de tipo metálica flexible y en la otra punta un ojal metálico y alma de acero.

- Cable Canal pata piso 2mts

Presentación en tiras de 2 mts., con autoadhesivo. El material de construcción debe ser PCV Rigido Cat. V0, no propagante de llamas con calificación IEC – 61084:+90°C y clasificación de impacto Light. Además debe cumplir con protección: IP4X, para uso exclusivo de cable con aislación, Color Blanco o Gris, con curvatura.

- Cable plano para telefonía con 4 cables- Rollo por 100 mts

Característica: vaina gris / negra / beige / blanca

Tipo: plano, Uso: para telefonía.

RENGLÓN 181

# Conector para Fibra Optica tipo ST

Conector para Fibra Optica tipo ST con las siguientes características:

- Conector Tipo ST, cuerpo tipo bayoneta

- Material Metálico

- Ferrule Cerámico

- Rango de Temperatura: -40C a + 80C

- Para cable de Fibra Óptica de 62.5/125 Micrones, Multimodo

- Sin epoxy

- Para Crimpeado

- Tipo AMP LightCrimp 504001-1 Rev. K o 100% compatible, esta caracteristica es Excluyente por poseer este Organismo el herramental necesario para ese tipo de conector.