ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APÉNDICE 7

Código ETAP: SR-005-00

Servidores para Firewalls (Cortafuegos)

ETAP Versión 22

# Vista General de documento

Este documento permitirá agilizar la intervención técnica que realiza la Dirección de Estandarización Tecnológica (DET) en su función de participar en todos los proyectos de innovación tecnológica que abarca, entre otras, la adquisición, implementación, incorporación, e integración de las tecnologías de información en el ámbito del sector público.

En la sección 3, obran las especificaciones técnicas estándares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar fácilmente las especificaciones, seleccionando las características técnicas de los equipos y/o servicios en función de sus necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas en la especificación final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido características y elementos del recurso y/o servicio tecnológico que se detalla, que son de inclusión mandatoria por entender que los mismos resultan indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado para la intervención.

También hemos incluido características y elementos que son opcionales en la definición del recurso tecnológico y/o servicio que se detalla, los cuales deberán seleccionarse de acuerdo a sus necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar entre grupos de opciones de selección libre, y grupos de opciones de selección mutuamente excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias características y/o elementos, para que los organismos seleccionen las que más se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que se seleccione la o las características y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas deberán eliminarse de la especificación.

El documento cuenta con 3 secciones:

| Sección | Tema desarrollado en la sección |
| --- | --- |
| Vista General | La sección de vista general de documento detalla la forma de uso y las secciones que componen este documento. |
| Descripción del Estándar | Esta sección provee una breve Descripción del Estándar que se va a especificar. |
| Especificación Técnica | La sección de Especificación Técnica detalla las características generales y particulares del recurso tecnológico o servicio. |

# Descripción del Estándar

Servidores para Firewalls (Cortafuegos).

# Especificación Técnica - SR-005-00 Servidores para Firewalls (Cortafuegos)

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

## Características Generales

- Consideraciones Especiales para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Para la implementación de este tipo de servidor, se podrá optar por una de las 3 opciones siguientes: (1)

Dispositivo del tipo “black-box” o “caja negra”, dedicado al filtrado de paquetes y servicios de red.

## Detalle Técnico / Funcional

### Opcionales Sólo Para Firewalls Del Tipo “Black-Box”:

Deberá contar con interfaces de red con las siguientes características:

Capacidad de operación full duplex (IEEE 802.3x).

Agente SNMP incluido. (3)

Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM)(3)

_____40___ (4) puertos Gigabit Ethernet con las siguientes características:

Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

Estándar: IEEE 802.3ab 1000BaseT

Conexión: UTP con conectores RJ45.

1 port Gigabit Ethernet 802.3z 1000BaseSX.

### Software A Proveer Con El Firewall:

Si el software del firewall lo requiere, se deberán incluir en la cotización las licencias de conectividad que sean necesarias, a fin de brindar servicio a un máximo de __200___ (3) usuarios concurrentes.

Deberá ser compatible con el sistema operativo instalado en el server/equipo

Deberá poseer los requerimientos mínimos que a continuación se detallan, consistentes en la capacidad de filtrar paquetes de red:

Por protocolo. (Por ejemplo IP, ICMP, etc.)

Por dirección IP fuente y/o destino.

Por puerto TCP/UDP fuente y/o destino (que identifica la aplicación).

Por interfaz de red (NIC) del firewall (admitiendo o no el ingreso/egreso de un paquete dependiendo de la interfaz de red involucrada).

Por estado de la conexión, es decir, si es nueva o si ya está establecida (Statefull Inspection).

Permitir el análisis del tráfico admitido y denegado, mediante la generación de registros detallados de auditoría.

### Opcionales Para El Software:

Administración bajo interface gráfica.(5)

Soporte de Network Address Translation (NAT)

Soporte de Virtual Private Networks (VPN) estándar basadas en IPSEC con autenticación utilizando mínimamente algunos de los métodos “PRE SHARED KEYS” o “PAR DE CLAVES pública/privada”.

Administración remota a través de canal encriptado.

Funcionalidad de Proxy en aplicaciones seleccionadas

Mínimamente debe permitir operar y tomar decisiones de filtrado basadas en el contenido de los servicios SMTP, FTP y HTTP.

Proveer autenticación de usuarios de una forma no basada en contraseñas estáticas y reutilizables, las que pueden ser fácilmente obtenidas utilizando “sniffers”.

Soportar distintos esquemas de autenticación a saber.(2)

Password de Sistema operativo

S/key

OTP (One Time Programming) Tokens

RADIUS

LDAP

TACACS/TACACS+

Certificados Digitales

Admitir algoritmos estándares de encriptación como DES, TRIPLE DES y IPSec/IKE.

### PROYECTOR

### Resolución Mínima 1280 X 800 WXGA

### Enfoque Manual

### 3000 lúmenes

### Entradas de video D-SUB15 (VGA), HDMI

### Control Remoto

### Montura para soporte de techo

### Función de invertir imagen (para montura de techo)

Código ETAP: LAN-017-00

Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable

ETAP Versión 22

# 1-Vista General de documento

Este documento permitirá agilizar la intervención técnica que realiza la Dirección de Estandarización Tecnológica (DET) en su función de participar en todos los proyectos de innovación tecnológica que abarca, entre otras, la adquisición, implementación, incorporación, e integración de las tecnologías de información en el ámbito del sector público.

En la sección 3, obran las especificaciones técnicas estándares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar fácilmente las especificaciones, seleccionando las características técnicas de los equipos y/o servicios en función de sus necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas en la especificación final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido características y elementos del recurso y/o servicio tecnológico que se detalla, que son de inclusión mandatoria por entender que los mismos resultan indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado para la intervención.

También hemos incluido características y elementos que son opcionales en la definición del recurso tecnológico y/o servicio que se detalla, los cuales deberán seleccionarse de acuerdo a sus necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar entre grupos de opciones de selección libre, y grupos de opciones de selección mutuamente excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias características y/o elementos, para que los organismos seleccionen las que más se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que se seleccione la o las características y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas deberán eliminarse de la especificación.

El documento cuenta con 3 secciones:

| Sección | Tema desarrollado en la sección |
| --- | --- |
| Vista General | La sección de vista general de documento detalla la forma de uso y las secciones que componen este documento. |
| Descripción del Estándar | Esta sección provee una breve Descripción del Estándar que se va a especificar. |
| Especificación Técnica | La sección de Especificación Técnica detalla las características generales y particulares del recurso tecnológico o servicio. |

# 2-Descripción del Estándar

Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable.

# 3-Especificación Técnica - LAN-017-00 Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

## Detalle Técnico / Funcional

Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 1 ó 10 Gigabit Ethernet con las siguientes características:

### Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red          de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

### Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

### Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

### Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

### Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

### Conectividad:

- Tipo y cantidad mínima de ports de entrada/concentración:

| Tipo de puerto (sólo se puede elegir un tipo) | Cantidad mínima |
| --- | --- |
| Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45) |  | 24 | 48 |

- En caso de que el acceso a la interfaz física de cualquiera de los puertos sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o similar.

- Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

- Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

- Todos los puertos en cobre (RJ45) deberán incluir la característica PoE (Power Over Ethernet) IEEE 802.3af con por lo menos 15,4 W por boca.

- La funcionalidad PoE para los puertos de cobre (RJ45) deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia.

- Ports de uplink/salida:

| Tipo de puerto (sólo se puede elegir un tipo) | Cantidad mínima |
| --- | --- |
| 1 GigaBase-T (RJ45) | 1 | 1 ampliable a 2 | 2 |

### Rendimiento:

Soporte de al menos 4000 address MAC de red por stack de switches.

Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps.

### Funcionalidades De Capa 2 Y 3:

Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC.

El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512.

Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs.

Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w.

Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.

Soporte de ruteo estático.

Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2.

Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open Shortest Path First”).

Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM).

### Manejo De QoS (Calidad De Servicio):

Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ.

En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

### Seguridad De Acceso:

Soporte de autenticación IEEE 802.1x

Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

### Administración:

Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

### Redundancia:

Código ETAP: LAN-018-00

Access Point (punto de acceso inalámbrico)

ETAP Versión 22

# 1-Vista General de documento

Este documento permitirá agilizar la intervención técnica que realiza la Dirección de Estandarización Tecnológica (DET) en su función de participar en todos los proyectos de innovación tecnológica que abarca, entre otras, la adquisición, implementación, incorporación, e integración de las tecnologías de información en el ámbito del sector público.

En la sección 3, obran las especificaciones técnicas estándares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar fácilmente las especificaciones, seleccionando las características técnicas de los equipos y/o servicios en función de sus necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas en la especificación final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido características y elementos del recurso y/o servicio tecnológico que se detalla, que son de inclusión mandatoria por entender que los mismos resultan indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado para la intervención.

También hemos incluido características y elementos que son opcionales en la definición del recurso tecnológico y/o servicio que se detalla, los cuales deberán seleccionarse de acuerdo a sus necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar entre grupos de opciones de selección libre, y grupos de opciones de selección mutuamente excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias características y/o elementos, para que los organismos seleccionen las que más se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que se seleccione la o las características y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas deberán eliminarse de la especificación.

El documento cuenta con 3 secciones:

| Sección | Tema desarrollado en la sección |
| --- | --- |
| Vista General | La sección de vista general de documento detalla la forma de uso y las secciones que componen este documento. |
| Descripción del Estándar | Esta sección provee una breve Descripción del Estándar que se va a especificar. |
| Especificación Técnica | La sección de Especificación Técnica detalla las características generales y particulares del recurso tecnológico o servicio. |

# Descripción del Estándar

Access Point (punto de acceso inalámbrico).

# 3-Especificación Técnica - LAN-018-00 Access Point

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

## 3.1 Detalle Técnico / Funcional

Punto de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

### Compatibilidad con:

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

- Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

- Frecuencia de operación: 2.4 ó 5 GHz, a 20 ó 40 MHz por canal.

- Velocidad de transmisión (máx):

  - Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

  - Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

  - Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de:

300 Mbps o más.

### Antena:

Debe estar incluida y debe ser al menos dual (con 2 elementos) teniendo la capacidad de funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.

### Soportará funcionamiento como access point (punto de acceso a la red) y como access bridge (puente entre redes inalámbricas de características diferentes).

### Estándares de seguridad soportados:

IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

Protocolos de autenticación extensibles (EAP)

IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario.

Estándares de encripción:

Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP) para encripción WPA.

Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2

### Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

### Puertos LAN: Deberá incorporar al menos 1 puerto Ethernet IEEE 10/100/1000BaseT con conector del tipo RJ45.

### Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

### Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

### Debe soportar alimentación POE, e incluir un inyector POE dentro del material provisto.

### Debe incluir una aplicación de administración centralizada de PUNTOS DE ACCESO , que integre el mantenimiento/actualización remoto de los Firmware de los dispositivos.

### Debe permitir crear una red inalámbrica única (SSID), accedida desde múltiples puntos de acceso.

### Debe permitir aplicar restricciones de acceso basado en redes.

### Debe Soportar vlan.

### Justificación técnica

Como requisito para el equipamiento comprendido dentro de ETAP LAN -018 debemos adicionar características de administración, seguridad y Networking para garantizar la independencia, control y confiabilidad del servicio de acceso inalámbrico.

Es clave garantizar la ejecución en tiempo real, sin interrupciones, de las aplicaciones de simulación empleadas, para ello es necesario asegurar la calidad y estabilidad del servicio inalámbrico que da acceso a las PCs clientes comprendidas en este proyecto.

Dicho acceso debe ser gestionado por una aplicación servidor, que en conjunto permita:

- Diseminar una única red (SSID) que gestiona de manera inteligente las conexiones clientes para asegurar así su estabilidad.

- Soportar VLAN para poder compatibilizarlo con infraestructura preexistente.

- Contar con control de acceso basado en redes/sub-redes para alcanzar así, un nivel de seguridad aceptable, para las redes de acceso común.

Los equipos deben ser aptos para alimentación POE incluyendo el dispositivo inyector correspondiente, ya que esta tecnología permite el despliegue sin las limitaciones que las instalaciones eléctricas puedan tener, cuyos casos condiciona la ubicación de estos y compromete el área de cobertura alcanzada.

Código ETAP: UPS-001-00

Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo

ETAP Versión 22

# 1-Vista General de documento

Este documento permitirá agilizar la intervención técnica que realiza la Dirección de Estandarización Tecnológica (DET) en su función de participar en todos los proyectos de innovación tecnológica que abarca, entre otras, la adquisición, implementación, incorporación, e integración de las tecnologías de información en el ámbito del sector público.

En la sección 3, obran las especificaciones técnicas estándares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar fácilmente las especificaciones, seleccionando las características técnicas de los equipos y/o servicios en función de sus necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas en la especificación final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido características y elementos del recurso y/o servicio tecnológico que se detalla, que son de inclusión mandatoria por entender que los mismos resultan indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado para la intervención.

También hemos incluido características y elementos que son opcionales en la definición del recurso tecnológico y/o servicio que se detalla, los cuales deberán seleccionarse de acuerdo a sus necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar entre grupos de opciones de selección libre, y grupos de opciones de selección mutuamente excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias características y/o elementos, para que los organismos seleccionen las que más se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que se seleccione la o las características y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas deberán eliminarse de la especificación.

El documento cuenta con 3 secciones:

| Sección | Tema desarrollado en la sección |
| --- | --- |
| Vista General | La sección de vista general de documento detalla la forma de uso y las secciones que componen este documento. |
| Descripción del Estándar | Esta sección provee una breve Descripción del Estándar que se va a especificar. |
| Especificación Técnica | La sección de Especificación Técnica detalla las características generales y particulares del recurso tecnológico o servicio. |

# 2-Descripción del Estándar

Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo.

# 3-Especificación Técnica - UPS-001-00 Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

## Detalle Técnico / Funcional

### Rango de Potencia: (1)

900 VA

### Autonomía:

no menor a 5 minutos a plena carga.

### Tensión de entrada:

200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

### Tensión de salida:

220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

### Frecuencia de salida en línea:

sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

### Forma de onda de salida:

Senoidal o cuasi-senoidal.

### Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

### Tomas de salida mínimas:

2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías.

### Gabinete con conexión a tierra.

### Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

### Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

### Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario.

### Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una máquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito.

### Deberá ser de alguna de las siguientes tecnologías:

Indistintamente, de Doble Conversión, de Conversión Simple, o de Línea Interactiva.

Código ETAP: PR-026-00

Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (de alto volumen)

ETAP Versión 22

# Vista General de documento

Este documento permitirá agilizar la intervención técnica que realiza la Dirección de Estandarización Tecnológica (DET) en su función de participar en todos los proyectos de innovación tecnológica que abarca, entre otras, la adquisición, implementación, incorporación, e integración de las tecnologías de información en el ámbito del sector público.

En la sección 3, obran las especificaciones técnicas estándares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar fácilmente las especificaciones, seleccionando las características técnicas de los equipos y/o servicios en función de sus necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas en la especificación final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido características y elementos del recurso y/o servicio tecnológico que se detalla, que son de inclusión mandatoria por entender que los mismos resultan indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado para la intervención.

También hemos incluido características y elementos que son opcionales en la definición del recurso tecnológico y/o servicio que se detalla, los cuales deberán seleccionarse de acuerdo a sus necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar entre grupos de opciones de selección libre, y grupos de opciones de selección mutuamente excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias características y/o elementos, para que los organismos seleccionen las que más se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que se seleccione la o las características y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas deberán eliminarse de la especificación.

El documento cuenta con 3 secciones:

| Sección | Tema desarrollado en la sección |
| --- | --- |
| Vista General | La sección de vista general de documento detalla la forma de uso y las secciones que componen este documento. |
| Descripción del Estándar | Esta sección provee una breve Descripción del Estándar que se va a especificar. |
| Especificación Técnica | La sección de Especificación Técnica detalla las características generales y particulares del recurso tecnológico o servicio. |

# 2-Descripción del Estándar

Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (de alto volumen).

# 3-Especificación Técnica - PR-026-00 Multifunción Electrofotográfica B&N (de alto volumen)

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

## Características Generales

- Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

## 3.2-

## Detalle Técnico / Funcional

Impresora multifunción que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro con digitalización de imágenes en color, y opcionalmente envío y recepción de faxes.

### Función Impresora / Copiadora

- Tamaño máximo de documento:

A3

- Debe imprimir y copiar no menos de 40 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 en modo calidad normal.

- Debe permitir imprimir y copiar en hoja cortada (papel resma), tanto en orientación normal como apaisada, comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos (Seleccionar una alternativa):

75.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

- Lenguaje de impresión:

PCL 5 o compatible superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir, incluido en el precio) de tamaño:

A4/Carta

de papel de entrada de no menos de:

1.000 hojas cortadas de 80 gr/m2.

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir, incluido en el precio) de tamaño:

Legal

de papel de entrada de no menos de:

500 hojas cortadas de 80 gr/m2.

- Deberá permitir la impresión / copia en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Tendrá una capacidad de memoria RAM mínima de:

512 MB

- Alimentación eléctrica 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformador externo 110V/220V para su fuente de alimentación.

### Función Escáner

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño máximo de documento escaneable:

A4/Carta

- Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo: no inferior a 36 ppm en B&N y 14 ppm en color para tamaño A4.

### Función Fax (Opcional)

- FAX de 33.6 Kbps

- Capacidad de discado de números telefónicos y envío de FAX a 33.6 Kbps.

- Memoria para marcado rápido de hasta 100 números telefónicos comunes.

### Función Lector De Memoria (Opcional)

Lector de memoria con lectura de los siguientes formatos de memoria:

Tarjeta Secure Digital (SD)

### Conectividad

Interfaz Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT (Cable UTP / Conector RJ 45)

Interfaz USB 2.0 o superior

### Sistemas Operativos

Deberán proveerse los drivers para Windows 8.1/10

### Insumos

Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

5.000 impresiones por mes durante ____2_____ meses.

### Otras Características

### Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

### Opcionales

Impresión Doble Faz sin intervención del usuario.

Alimentador automático de documentos a dos caras con capacidad para 35 hojas (para escaneo y fotocopiado).

Disco Rígido de 40 GB mínimo.