ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APENDICE 7

Adquisición de Computadoras de Escritorio Estándar para la implementación del Sistema GDE en la Fuerza Aérea Argentina, de acuerdo con el Código ETAP: PC-002-00 ETAP Versión 22

Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de

corresponder CESP-006.

Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

1.1 Detalle Técnico / Funcional

a) Unidad De Procesamiento

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Pentium”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”,

Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Nota : La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO ESTÁNDAR a la  Administración Pública

Nacional.

b) Memoria

Tipo: DDR3-1600 o superior.

Capacidad:

4 GB mínimo.

c) Disco Duro

Capacidad minima:

1 TB mínimo.

d) Almacenamiento Óptico Extraible

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

e) Video

Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

f) Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

g) Networking Y Comunicaciones

Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo.

h) Consola

Teclado:

Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función

numérica.

Mouse:

Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

Monitor: (Seleccionar una alternativa)

MN-005 (LCD 17”)

i) Puertos Incorporados

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

OPCIONAL: 1 Puerto deberá ser (seleccionar en caso de requerir): No se requiere

j) Sistema Operativo (Deberá seleccionar una alternativa)

Windows 10 Professional (x86) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

k) Recuperación y Seguridad

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita

restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del quipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU.

l) Periféricos (Indicar, si requiere). No se requiere

m) Expansión Opcional: No se requiere