ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DIDACTICO TECNICO PARA SISTEMA DE CONFERENCIA TIPO AUDITORIO Y UNA SOLUCION INTEGRAL PARA LABORATORIO DE IDIOMAS.

1.	OBJETO

1.1.	La presente especificación técnica, determina los requerimientos técnicos y detalles de fabricación mínimos, que debe cumplir el Equipamiento requerido para un Sistema de Conferencia Tipo Auditorio y una Solución Integral para Laboratorio de Idiomas de la Dirección General de Comunicaciones e Informática.

1.2.	Comprende la provisión de Equipamiento Técnico Didáctico, para satisfacer la necesidad de capacitación y comunicación del personal que despliega, opera y mantiene los distintos Sistemas de Telecomunicaciones de la Fuerza Aérea Argentina.

2.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

2.1.	Sistema de Conferencia Tipo Auditorio:

2.1.1.	Se requiere la adquisición de Equipamientos Didácticos Técnicos, para conformar un sistema de Conferencia, tipo Auditorio.

2.1.1.1.	Incluirá la provisión, instalación, integración, puesta en marcha y capacitación sobre el equipamiento a proveer, como así también las canalizaciones para cableado eléctrico y de datos, como una solución integral.

2.1.1.2.	Diagrama de integración Previsto:

2.1.1.3.	Diagrama de Distribución Física del Auditorio:

2.1.2.	Listado de Equipamiento a Proveer:

- UN (1) Sistema de Video Conferencia HD completo. (2.1.3.1)

- DOS (2) Monitor de uso Profesional. (2.1.3.2)

- UN (1) Teléfono de Conferencia IP Optimizado. (2.1.3.3)

- UN (1) Sistema de Alimentación de Emergencia. (2.1.3.4)

- UN (1) Sistema de Sonido. (2.1.3.5)

- SIETE (7) Sofá de un cuerpo. (2.1.3.6)

- UNA (1) Mesa Ratona (2.1.3.7)

- UN (1) Escritorio con Cajonera. (2.1.3.8)

- UNA (1) Silla Giratoria. (2.1.3.9)

- UN (1) Rack Normalizado. (2.1.3.10)

- UNA (1) Biblioteca de Puertas Bajas. (2.1.3.11)

- UNA (1) Aplicación para Servidor de Unidad de Conversión de Media. (2.1.3.12)

- DIEZ (10) Licencias de Aplicación para Servidor de Unidad de Conversión de Media. (2.1.3.13)

- UNA (1) Aplicación para Servidor de Unidad de Conversión de Media Móvil. (2.1.3.14)

- UN (1) Servidor Para conversión de Media. (2.1.3.15)

2.1.3.	Características Técnicas Mínimas Específicas:

El equipamiento a proveer debe cumplir con las siguientes características mínimas o mejorarlas:

2.1.3.1. 	Sistema de Video Conferencia HD completo (TIPO PCS-XG100):

Cámara (tipo caja SRG-120DH) de las siguientes características:

- Sensor de imagen (cantidad de píxeles efectivos):  Aprox. 2,1 megapíxeles.

- Sistema de señal: 1080/59,94p; 50p; 29,97p; 25p.				          1080/59,94i; 50i.

720/59,94p; 50p; 29,97p; 25p.

- Iluminación mínima (50 IRE): 1,8 lux (50IRE; F1,8; 30 fps).

- Relación señal/ruido: 50 dB.

- Ganancia: Automático/Manual (de 0 a +43 dB).

- Velocidad del obturador: De 1/1 a 1/10.000 s (sistema de 59,94 Hz).				   De 1/1 a 1/10.000 s (sistema de 50Hz).

- Control de exposición: Automático, manual, prioridad AE (obturador, iris), compensación de exposición, luz.

- Balance de blancos: Automático, interior, exterior, automático de una pulsación, ATW, manual.

- Zoom óptico: 12x.

- Zoom digital: 12x.

- Sistema de enfoque: Automático/Manual.

- Ángulo de visión horizontal: 71 grados (gran angular).

- Distancia focal: f= de 3,9 mm (gran angular) a 46,8 mm (teleobjetivo)	.

- Distancia mínima del objeto:10 mm (gran angular).					         1500 mm (teleobjetivo).

- Ángulo de giro/inclinación: Giro: ±100°, Inclinación (TIlt): ±25°.

- Velocidad de pan/tilt (máx.): Giro (Pan) 300°/s Inclinación (Tilt) 126°/s.

- Posición predeterminada: 100 (guardadas en la unidad códec).

- Wide-D: Sí.

Características principales:

- Capacidad multipunto: 	hasta 9 sitios con H.32.

- Que admita imágenes de PC con una resolución máxima SXGA.

- Permita Intercambio de datos.

- Sincronización labial:	AUTOMÁTICA/DESACTIVADA	.

- Función de desactivación del micrófono: ACTIVADO/DESACTIVADO.

- Función de retransmisión/grabación: HD a 720p.

Video:

- Velocidad de cuadros máxima: H.264 QCIF 30 fps, CIF 30 fps, 4CIF 30 fps, wCIF 30 fps, w432p 30 fps, w4CIF 30 fps, 720p 60 fps, 1080p 60 fps.

- Estándares de protocolo de comunicación: H.261*2, H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 de perfil alto, MPEG-4 SP L3.

- Resolución: 4:3 QCIF (176 x 144), CIF (352 x 288), 4CIF (704 x 576),16:9 wCIF/w288p (512 x 288), w432p (768 x 432), w4CIF (1024 x 576), 720p (1280 x 720), 1080p (1920 x 1080).

- Velocidad de bits: De 64 kbps a 16,000 kbps.

- Opciones de visualización: Full Screen, PinP, PandP, SideBySide, PandPandP.

- Audio, Ancho de banda y codificación:

MPEG-4 AAC Estéreo: 22 kHz a 192 kbps (solo IP).

MPEG-4 AAC Mono: 14 kHz a 48 kbps, 64 kbps, 96 kbps.

MPEG-4 AAC Mono: 22 kHz a 64 kbps, 96 kbps (solo IP).

G.711: 3,4 kHz a 56 kbps, 64 kbps.

G.722: 7.0 kHz a 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps.

G.728: 3,4 kHz a 16 kbps	.

Otras Características:

- Cancelación de eco estéreo (ACTIVADO/DESACTIVADO), Control automático de ganancia, Reducción de ruido.

- Protocolos de Red: TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP, TELNET, SSH, SNMP, NTP, ARP, RTP/RTCP QoS (Calidad de servicio), FEC (Corrección de errores de reenvío) adaptativa, ARQ (solicitud de repetición automática) en tiempo real, ARC (Control adaptativo de velocidad), Precedencia IP, Servicios diferenciados.

- Reordenación de paquetes, ajuste de puertos TCP/UDP, NAT, PPPoE, conformación UDP, cifrado, detección automática de control de conexiones, UPnP, marcación de URI, IPv6.

Interfaces:

- Entrada de video: Entradas de video externas (HDMI x 1, DVI-I x 2).

- Salida de video: HDMI x 2, DVI-I x 1.

- Entrada de control: RS-232C x 1.

- Entrada de audio: Mini conector de entrada de micrófono analógico externo (alimentación plug-in) x 6 (L/R) (Izq./Der.), HDMI (video, audio) x 1.

- Entrada de audio: (MIC/AUX) x 2 (jack estéreo).

- Salida de audio: HDMI (video, audio) x 1, salida de línea (jack estéreo) x 1, salida REC (jack estéreo) x 1.

- Puerto de red: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1, interfaz de unidad RDSI x

- Ranuras USB: 2 (tableta gráfica, memoria USB).

- Interfaz de mantenimiento:RS-232C x 1.

Estándares de protocolo de comunicación:

- ITU-T H.320*1, H.323, IETF SIP.

- ITU-T (excluidos los estándares de audio/video): H.231, H.241 H.242, H.243, H.245, H.350, H.460.18, H.460.19.

- IETF: RFC2190, RFC3016, RFC3047, RFC3261, RFC3264, RFC3550, RFC3984, RFC4573, RFC4587, RFC4629, RFC4856, RFC4628, RFC5168.

- Cifrado: H.233, H.234, H.235 ver.3.

- Control de cámara remota: H.224, H.281.

- Formato de cuadro: H.221, BONDING, H.225.0

- Transmisión dual: H.239 (video y presentación de datos).

Características General:

- Requerimientos de energía: 19,5 V de CC (Adaptador de CA: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz).

- Consumo de energía: 58,5 W.

- Consumo (en espera): 23,4W.

- Temperatura de funcionamiento: De 5 °C a 35 °C.

- Temperatura de almacenamiento: De -20 °C a 60 °C.

- Humedad de funcionamiento: Del 20% al 80% (sin condensación).

- Humedad de almacenamiento: Del 20% al 80% (sin condensación).

- Dimensiones Cámara: Aprox. 145 x 164 x 164mm.

- Peso: Aprox. 2,3 kg.

Accesorios Provistos:

- Micrófonos DOS (2).

- Adaptador de CA (1).

- Cable HDMI (3 m) (1).

- Unidad de control remoto por RF (1).

- Pilas para la unidad de control remoto (2).

- CD-ROM (Manual de instrucciones.

- Cable de la cámara HD (3 m) (1).

Aplicación y Licencia Requerido:

- Aplicación de acceso móvil (multipunto), tipo PCSA-SAG8.

- Licencia para multiconferencia 10 sitios, tipo PCSA-MCG109.

2.1.3.2. 	Monitor de uso Profesional (TIPO SERIE DME 48” MARCA: SAMSUNG):

#### Pantalla:

- Tecnología: LED.

- Tamaño de diagonal: 48".

- Tipo de panel: 60 Hz D-LED BLU.

- Resolución: 1.920 x 1.080 (16 : 9).

- Distancia de pixel (HxV): 0,183 (A) x 0,549 (V).

- Tamaño del área activa de la pantalla (HxV): 1.054,08 (A) x 592,92 (V).

- Brillo (Típico): 450 nit.

- Contraste: 5.000 : 1.

- Angulo de visión (H/V): 178 : 178.

- Tiempo de respuesta: 8 ms.

- Color de pantalla: Difuminado de 10 bits ~ 1,07 mil millones.

- Gama de color: 72%.

- Frecuencia de escaneo horizontal: 30 ~ 81 KHz.

- Frecuencia Máxima de Pixel: 148,5 MHz.

- Frecuencia de escaneo Vertical: 48 ~ 75 Hz.

- Contraste Dinámico: 50.000 : 1.

Conectividad:

- Entrada RGB: D-Sub analógico, DVI-D (Común HDMI), Puerto de pantalla 1.2.

- Entrada de Video: HDMI1, Componente (CVBS Común).

- Entrada de Audio: Mini conector estéreo.

- Salida RGB: DP1.2 (Bucle de salida).

- Salida de Audio: Mini conector estéreo.

Diseño:

- Tipo Stand: Soporte de pie (Opcional).

Energía:

- Alimentación de energía: 100 ~ 240 V de CA ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz.

- Consumo de energía (Off Mode): menos de 0,5 W.

- Consumo de energía (On Mode): Máx.: 132 W, Típico: 50 W, BTU (Máx.): 450,12 W.

- Consumo de energía (Sleep Mode): menos de 0,5 W.

Dimensión:

- Dimensiones (AnxAlxP): 107,51 x 61,94 x 4,99 cm.

- Dimensión del paquete (AnxAlxP): 118,5 x 71,5 x 14,8 cm.

Peso:

- Peso: 11,1 kg.

- Peso con el empaque: 14 kg.

Especificaciones Mecánicas:

- Montaje Vesa: 400 x 400 mm.

- Tamaño de Bisel: 9,5 (Superior / Lado), 15 (Inferior).

- Reproductor opcional: Integrado, SBB (Acoplable).

Condiciones de Operación:

- Temperatura: 0 °C ~ 40 °C.

- Humedad: 10 ~ 80%.

Características Generales:

- Especiales: Recubrimiento Super Clear, sensor de temperatura, pared de video (15 x 15), pantalla giratoria, batería de reloj (duración de 168 h), parlante integrado (10 W x 2), módulo Wi-Fi integrado, ranura para tarjeta SD, sintonizador.

- Altavoz: Parlante integrado (10 W + 10 W).

Características Opcionales:

- Montaje: WMN4270SD, WMN450MD, WMN250MD, WMN4675MD.

Certificación y Acuerdos:

- EMC: FCC (EE.UU.) parte 15, subparte B, clase A, KCC / EK (Corea): Sintonizador: KN13 / KN20, Sin sintonizador: KN22 / KN24, EC (Europa): EN55022: 2006 + A1: 2007, EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003, VCCI (Japón): VCCI V-3 / 2010.04 Clase A, CCC (China): GB9254-2008, GB17625.1-2012, BSMI (Taiwán): CNS13438 (ITE EMI) Clase A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital), C-Tick (Australia): AS / NZS CISPR22: 2009, GOST (Rusia / CIS): Serie GOST R 51317, GOST 22505-97, EN55022: 2006 + A1: 2007, EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003.

Seguridad:

- CB (Europa): IEC60950-1 / EN60950-1, UL (USA): cUL60950-1, CCC (China): GB4943.1-2011, PSB (Singapur): PSB + IEC60950-1, NOM (México):Sintonizador: NOM-001-SCFI-1993, Sin sintonizador: NOM-019-SCFI-1998, KC (Corea): K 60950-1, IRAM (Argentina): IRAM + IEC60950-1, EAC (Rusia): EAC + IEC60950-1, INMETRO (Brasil): INMETRO + IEC60950-1, SASO (Arabia Saudita): SASO + IEC60950-1, BSMI (Taiwán): BSMI + IEC60950-1, CSA (Canadá): cUL, RCM (Australia): IEC60950-1 / AS / NZS 60950-1, BIS (India): IEC60950-1 / IS13252, TUV (Alemania): CE, NEMKO (Noruega): CE.

Accesorios Incluidos:

- Guía de configuración rápida.

- Tarjeta de garantía.

- Cable D-Sub.

- Cable de alimentación.

- Controlador remoto.

- Baterías.

- Adaptador RS232C (IN).

- Cubre-conector.

Accesorios a Proveer:

- Soporte móvil ajustable para  dos monitores con bandeja porta cámara y códec, TIPO X10287.

- Cable digital ultra flexible y de alto desempeño de 1.8 metros (HDMI alta velocidad con conectores chapados en oro). (TIPO EXTRON 26-663-06)

- Cable digital ultra flexible y de alto desempeño de 4.5 metros (HDMI alta velocidad con conectores chapados en oro). (TIPO EXTRON 26-663-15)

2.1.3.3. 	Teléfono de Conferencia IP Optimizado (TIPO POLYCOM CX300):

Características Generales:

- Audio de alta definición y de banda ancha.

- Integración nativa con el Aplicación Lync Phone Edition.

- Pantalla a color de gran tamaño, para información de presencia y directorio.

- Autenticación con pin simplificada.

- Optimizado para Lync 2013 y Lync 2010.

- Tecnología de voz HD.

- Micrófono de avanzada que perciba voces a una distancia de hasta 3,5 metros (12 pies)

- Pantalla a color de 3,5 pulgadas (9 cm).

- Funcionalidad USB “Better Together” para conexión con un ordenador.

Especificaciones Técnicas:

- Configuración de volumen individual con retroalimentación para cada canal de audio.

- Detección active de voz.

- Ruido de confort.

- Generación de tono DTMF evento de payload DTMF RTP.

- Baja latencia en la trasmisión de paquetes de audio.

- Buffers adaptativos para Jitter.

- Adaptado a la pérdida de paquetes.

- Supresión de ruido de fondo.

- Inmunidad a la telefonía Celular.

- Control automático de ganancia.

- Reducción de ruido dinámico.

- Cancelación de echo acústico.

Audio—Speaker/Mic:

- Respuesta de frecuencia de Speaker, 200–7 kHz.

- Volumen de Speaker, máximo a 1/2 metros .

- Pico de volume: 85 dB.

- EL parlante Full-duplex, cumple con IEEE 1329 Tipo 1.

- Cancelación de echo acústico.

- Respuesta de frecuencia Mic: 150–7 kHz.

- Mic pickup: 12 ft (3.5 m).

Códigos soportados:

- Microsoft RTAudio.

- G.722.1.

- G.711 (banda angosta, A-law y µ-law).

Potencia:

- Built-in, auto-sensing IEEE 802.3af-2003.

- Power over Ethernet Class 3.

- Optional kit de potencia AC.

Interfaces de Usuario:

- Display, 3.5”, QVGA TFT 24-bit color. Display gráfico, 320 x 240 pixels, con capacidad de caracteres Unicode.

- Backlight  LED con brillo adjustable.

- Backlight auto-dim cuando no está en uso.

Accesibilidad:

- Contraste alto UI pantalla gráfica.

Botones/Teclas:

- Botones 12 dialpad, 0–9, *, #.

- Volumen up & volumen down.

- Navegación 2-way: up, down, selector, home, previos.

- 2 soft teclas + menú.

- On/off hook.

- Botón Mute/unmute .

Indicadores LED:

- Indicador Ringing/in call/mute/hold (x 3).

- Indicador de presencia.

Conectividad:

- Ethernet 10/100 Base-T con conector RJ45.

- IEEE 802.3af clase single PoE Ethernet 10/100 Base-T.

- Puerto USB, Hembra Tipo B.

- 2 x extención con puertos Mic.

Accesorios Incluidos:

- Cable Ethernet 7.5 m.

- Cable USB, A–B (para “Better Together”), 2 m.

Acessorios Extras:

- Kit de potencia AC con 48V PSU, cable PoE  y 2m de cable de línea con local plug.

Extención mics, pair, con cables de 10 ft (3 m).

Física:

- Peso: consola: 724 g.

- Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad): 365 x 324 x 67 mm.

Condiciones de Operación:

- Temperatura: +32–104° F (0–+40° C).

- Humedad relativa: +10–90%.

Certificados de Regulación:

- Electrical safety:

  - UL60950-1 (USA / Canada).

  - IEC/EN60950-1 (EU).

- EMC—general.

  - CISPR22.

- EMC—USA (Class B).

  - FCC Part 15.

- EMC—EU (Class B).

  - EN 55022.

  - EN 55024.

Optimizado para Microsoft® Lync®:

- Microsoft® Lync® Server 2013.

- Microsoft® Lync® Server 2010.

Características del Programa:

- Modo básico:

  - Contactos.

  - Fotos.

  - Indicador de mensaje en espera.

  - Características Empresariales estándar IP-PBX, CAC, call park, etc.

  - Soporte para Teletrabajo.

  - Experiencia como Conference leader.

- Modo avanzado:

  - Listado de voice mail Indicidual.

  - Calendario.

  - Conferencia conjunta.

  - “Better Together”.

Accesorios:

- Consola de teléfono de conferencia.

- Cable Ethernet de 25ft.

- Cable USB.

2.1.3.4. 	Sistema de Alimentación de Emergencia:

Características Generales:

- De Doble Conversión.

- Rango de Potencia no inferior a: 3000 VA.

- Autonomía a plena carga no menor a: 15 minutos.

- Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

- Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

- Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

- Eficiencia mayor al 90 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

- Tomas de salida mínimas: 4 hasta 1500 VA, 8 para más de 1500 VA, bornera para 5000 VA.

- Gabinete con conexión a tierra.

- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

- Indicación del estado de carga de batería y consumo.

- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario sin necesidad de apagar el equipo.

- Puerto para conexión con Aplicación para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, variables, etc.

Características Adicionales:

- Compatibilidad de Aplicación con: Windows 2003/2008 Server

- Disponibilidad de todos los modelos con posibilidad de montaje en racks normalizados de 19”. En ese caso, deberá proveer las guías de soporte correspondientes.

- Capacidad para cierre de múltiples servidores y/o múltiples plataformas con una sola UPS (ver punto anterior para los sistemas operativos y plataformas a soportar).

- Posibilidad de administración y control remoto mediante módem y red soportando protocolos Telnet, SNMP y WEB por hardware (para total independencia y facilidad de implementación).

- Capacidad para incorporar sensores que registren la temperatura, humedad y otras entradas/salidas eléctricas en el entorno del servidor o rack de comunicaciones y que reporten cambios en los parámetros prefijados al administrador, mediante conexión de red, telefónica o buscapersonas (pager) en forma totalmente automática.

- Posibilidad de conexión redundante paralelo para alta disponibilidad.

2.1.3.5. 	Sistema de Sonido (TIPO SOUND BAR HT-CT790 SONY):

Tamaño y peso:

- Tamaño de la unidad principal – Solo cuerpo: 	90 x 5,1 x 11,7 cm.

- Peso de la unidad principal – Solo cuerpo: 2,4 kg.

- Tamaño subwoofer (An. x Al. x Pr.): 17 x 34,2 x 38,1 cm.

- Peso del subwoofer: 6,6 kg.

Accesorios extras que debe poseer el Sistema:

- Almohadilla para los pies.

- Cable óptico (1,5 m).

- Guía de configuración rápida.

- Soporte para instalación mural.

- Plantilla para montaje en pared.

- Manual de instrucciones.

Amplificador:

- Sincronización A/V: SÍ.

- Potencia de salida (total): 300W.

- Canales del amplificador: 2.1 canales.

- S-Force PRO Front Surround.

- PCM lineal (2 can./5.1 can./7.1 can.) a través de HDMI: SÍ.

Subwoofer:

- Tipo de subwoofer: inalámbrico.

- Sistema de altavoz: rango completo.

- Controlador de subwoofer: Cono 130 mm.

Interfaz:

- Terminales de entrada y salida: Entrada de audio analógica (inc. TV CEC) (1), Recepción Bluetooth/NFC, USB

- Entradas HDMI: 3

- Funciones inalámbricas: Bluetooth, NFC

- Salidas HDMI: 1

- Terminales de entrada y salida: 1.

- Entradas de audio analógico: 1.

Formatos de Audio:

- Dolby: Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby Dual Mono, Dolby TrueHD.

- LPCM: 2 canales, LPCM: 5.1 canales, LPCM: 7.1 canales.

- PCM: PCM 96 kHz/24 bits.

- Audio DTS-HD™ Master: SÍ.

- Dolby True HD/Dolby Digital+: SÍ / SÍ.

- DTS: DTS, DTS-HD™, DTS 96/24™.

Ecualizador:

- Efectos de sonido: Audio portátil, ClearAudio+, Deportes, Estándar, Juegos, Música, Películas.

Características de vídeo:

- 1080/24p: SÍ.

- 1080p: SÍ.

- Compatible con 3D a través de HDMI: SÍ.

- Deep Colour: SÍ.

- x.v.Color (xvYCC): Pantalla Triluminos.

- Control CEC: SÍ.

Detalles:

- Consumo de energía: Transmisión mediante HDMI.

- Consumo de energía BARRA: 37 W / SW: 20 W.

- Standby: BARRA: 0,5 W / SW: 0,5 W.

- Mando a distancia.

2.1.3.6. 	Sofá de un Cuerpo:

Descripción:

- Sillones tipo: ejecutivos lecor.

- Tapizado: cuero.

- Altura: fija.

- Material: estructura externa en tubo de hierro soldado, doblado, pulido con terminacion cromada.

- Medidas: 1,20 mts x 0,73 mts.

- Color: Negro.

## FIGURA ILUSTRATIVA

2.1.3.7. 	Mesa Ratona:

Descripción:

- Mesa ratona tipo lecor.

- Terminación vidrio.

- Material: tubo de hierro soldado, pulido y con terminacion cromada.

- Dim. del plano de apoyo 45 x 80cm.

## FIGURA ILUSTRATIVA

2.1.3.8. 	Escritorio con Cajonera:

Descripción:

- Medidas: 120 cm largo x 70cm profundidad x 74 cm de alto.

- TAPA: Melamina 25 mm (lavable, anti-ralladuras y anti-reflejos)

- Cantos rectos en PVC 2 mm anti-golpes en color de la tapa.

- Accesorios: cajonera con dos cajones.

FIGURA ILUSTRATIVA

2.1.3.9. 	Silla Giratoria:

Descripción:

- Descripción: Silla, respaldo alto, regulable en altura, giratoria, con ruedas, apoyabrazos, tapizada en genero color negro, con un tapiz de un tejido que permita el paso de humedad, evite el calor y sea fácil de mantener limpio.

FIGURA ILUSTRATIVA

2.1.3.10. 	Gabinete Normalizado:

Características:

- Rack metálico normalizado de 19’’de uso profesional.

- Puerta frontal de vidrio con bisagras de desmontaje rápido.

- Cerradura de seguridad en puertas.

- Ventilación en puertas y laterales.

- Dimensiones: 45 Unidades de Rack, 2000 mm (altura) y 800 mm (profundidad útil).

- Color: Beige.

- Barra de cobre para la puesta a tierra.

- Canal de tensión de 5 tomas para 220 vac.

- Acometida desde la tapa superior.

- Ventilación Forzada.

- Dispositivo para iluminación interna.

- CUATRO (4) Ruedas.

2.1.3.11. 	Biblioteca de Puertas Bajas:

Descripción:

- Material: aglomerado.

- Cantidad de puertas: DOS (2), batientes y tiradores.

- Terminación: enchapado en melanina.

- Dimensión (ancho/prof/alto): 90 x 45 x 86 cm

- Revestimiento:en melamina de 20 mm como mínimo.

FIGURA ILUSTRATIVA

2.1.3.12. 	Aplicación para Servidor de Unidad de Conversión de Media (TIPO PCS-VCS10  MARCA: SONY):

Características:

- Licencia con Capacidad de: DIEZ (10) sitios remotos con calidad HD.

- Mantenimiento del Aplicación por un periodo de UN (1) año. (TIPO PCS-VCS10SP)

- Protocolo de comunicación: H.323, H239.

- Formato de código de Video: H.261, H.263, H.264.

- Formato de código de audio: G.711, G.722, MPEG-4 AAC.

- Encriptación: H.235 AES.

- Resolución de video:

HD: 1080i (video full screen solamente interlineado), 720p, W432p, WCIF, 4CIF, CIF, QCIF.

SD: 4CIF, CIF, QCIF.

- Tasa de aspecto de Video:

HD 4:3 or 16:9.

SD 4:3.

- Intercambio de contenidos H.239:	Códec: H.263, H.264.

- Resolución:  XGA.

- Modo Video:

Pantalla completa (modo de conmutación de Video)

Pantalla dividida (modo CPn) max. 16.

- Modo de conmutación de Video: Conmutación por voz, conmutación por tiempo y conmutación manual.

- Mezclador de audio: Mezclador de audio de 5 usuarios como máximo, por default.

- AGC (Control automático de ganancia).

- Tipo de Conferencia:

        - Conferencia normal.

        - Todos los usuarios tienen el mismo nivel de autoridad de micrófono start/stop, etc.

        - Conferencista controla la operación.

        - El conferencista tiene el mando de micrófono start/stop, cambiando pantallas.

        - Layout, etc.

- Método de acceso a la conferencia:

        - Llamadas salientes desde puntos finales (H.323 alias, número E.164)

        - Llamadas salientes de los usuarios desde MCU.

        - Liberado por una operación de usuario

        - Liberado por una operación del administrador o el operador.

- Control de acceso:

  - Control de acceso a la configuración para cada reunión.

  - Limitado para H.323 alias, número E.164 número, configuración de direccionamiento  IP.

  - Configuración para máxima cantidad de usuarios conectados.

- Máxima de limitación de ancho de banda:

  - Max. ancho de banda para cada reunión y cada usuario, configuración de Max. ancho de banda total.

  - Método de control para máximo ancho de banda.

  - Estático: los nuevos usuarios no pueden entrar cunado se alcanza el max. Ancho de banda.

  - Dinámico: los nuevos usuarios pueden entrar cunado se alcanza el max. Ancho de banda.

  - Asignación equitativamente de ancho de banda entre los usuarios.

- Cronograma de reunión:

  - Siempre activa.

  - Programado (una vez, todos los días, todas las semanas, todos los meses)

  - Llamadas salientes desde un MCU en tiempo de comienzo reservado.

- Número de sitios conectados:

  - Pantalla simple: Max. 500 usuarios.

  - Conferencia HD CP4: Max. 250 (768 kbps) Max. 200 (1.5 Mbps)

  - Conferencia SD CP4: Max. 400 (384 kbps)

- Operación  administrativa: gestión central basada en WEB

- Idioma: Ingles

- Sistema de reserva de conferencia: 	Función de reserva de conferencia basada en web.

Requerimiento Mínimo de Hardware:

- Procesador: Intel Xeon X5680 3.33 GHz/8 M x 2

- Memoria:  2 GB x 6 (12 GB)

- Sistema operativo: Red Hat Enterprise Linux 5.0 64 bit

- Almacenaje: 300 GB 3.5” SAS x 2 (RAID1)

- Red: I/F GbE NIC

- Disquetera:  DVD-ROM drive

2.1.3.13. 	Aplicación para Servidor de Unidad de Conversión de Media ((TIPO PCS-EP10  MARCA: SONY):

Características:

- Licencia con Capacidad de: DIEZ (10) sitios remotos con calidad HD.

- Mantenimiento del Aplicación por un periodo de UN (1) año (TIPO PCS-EP10SP).

- Protocolo de comunicación: H.323, H239.

- Códec de Video: H.261, H.263, H.263+ and H.264.

- Códec de Audio: G.711, G.722.

- Ancho de banda habilitado desde 64 kbps a 2 Mbps, tasa de transferencia asimétrica soportada.

- Resolución de Video:

HD: 720p, 432p

SD:  4CIF, CIF, QCIF

- Modo Video: Pantalla de video entrante adaptada (más video local) con hasta 16 imagines de video sintetizadas dentro de una misma pantalla.

- Modo audio: Full duplex con cancelación de eco y supresión de ruido cuando el headset es usado.

Gestión de conferencia:

  - Perfiles de Usuario para acceder a múltiples servicios.

  - Control personal para hacer llamadas o unirse a conferencias virtuales.

  - Lista de conferencia con presencia.

  - Lista de contacto con presencia.

  - Intercambio de datos y controles colaborativos.

Funciones:

  - Click-to-call a un contacto para unirse a una conferencia.

  - Número discado, nombre o dirección IP.

  - Muestra contactos en una llamada o conferencia.

  - Suma/borra/edita contactos y configure las políticas de llamadas salientes.

  - Grupo de contacto expandido, miembro de contacto y árbol de conferencia.

  - Muestra tiempo de llamada y conexión de red.

  - Barra de herramientas Personalizada.

  - Iconos Task tray que muestran el estado de la conexión, más accesos directos a través del icono en sector  derecho e izquierdo.

  - Comparte PowerPoint (Microsoft Office Power Point) – modo gráfico.

  - Comparte aplicaciones y colabora en aplicaciones peer to peer de conferencia  multi-way.

  - Contenido compartido y aplicaciones – modo video, incluyendo a otros sistemas de video conferencia H.323.

  - Mensajes enviados con logeado, inclusive dentro de una llamada.

  - Play media (audio/video o JPG streaming con voz).

  - Grabado de conversaciones, o captura de pantalla durante una llamada.

Requerimiento Mínimo de Hardware:

- Aplicación Microsoft Windows 7, o Vista.

- Microsoft Office 2003, 2007, o 2010.

- Hardware Intel Core2 Duo 2 GHz o superior.

- Memoria de 1 GB o superior, WiFi o red 10-100 BASE-TX.

2.1.3.14. 	Aplicación para Servidor de Unidad de Conversión de Media Móvil ((TIPO PCSA-VSA10  MARCA: SONY):

Características:

- Licencia con Capacidad de: DIEZ (10) sitios móviles remotos con calidad HD, compatible con android.

- Mantenimiento del Aplicación por un periodo de UN (1) año.

- Protocolo de comunicación: H239.

- Códec de Video: H.264.

- Códec de Audio: G.711, G.722.

- Ancho de banda habilitado desde 192kbps a 1024kbps.

- Resolución de Video:

4:3 QCIF (176 x 144)

CIF (352 x 288)

16:9 wCIF (512 x 288)

w432 (768 x 432)

w4CIF (1024 x 576)

720p (1280 x 720)

2.1.3.15. 	Servidor Para Conversión de Media:

Características:

- Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

- Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

- Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM.

- Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

Unidad Central de Proceso:

- Basada en la familia de procesadores: “INTEL Xeon”, tipo E5-2620

- Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPU del tipo seleccionado): 2.

Memoria RAM:

- Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1066 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

- Capacidad: A continuación se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en el equipo.

- La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

CAPACIDAD INICIAL: 8GB.

CAPACIDAD MAXIMA: 128GB.

Puertos Incorporados:

- Se deberán proveer los siguientes puertos:

1 Port para mouse.

1 Port para teclado.

1 Port para monitor.

- Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0: Al menos 2 puertos.

Networking y Comunicaciones:

- Puertos Gigabit Ethernet en cobre (RJ45): 4 (MINIMO).

- Red WI-FI Banda Dual.

Almacenamiento Extraíble:

- Medios ópticos: Lectograbadora de DVD-R/RW 8X o superior.

Bus de E/S y Expansión:

- Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E.

- Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

- Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar: 1 slot PCI-E de 4 LANEs (x4) libre para futuras ampliaciones.

Adaptador de Video:

- HDMI.

Consola:

- Este servidor forma parte de un rack y no requiere consola.

Características Para Rackeo:

- Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar.

- No debe ocupar más de CUATRO (4) unidades de Rack.

Almacenamiento Masivo Interno:

- Característica de la Controladora de Discos Duros:

- Serial ATA (150Mbps) o superior. Deberá controlar al menos:

- 2 discos.

- SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a 300 MB/s (3.0 Gbps).

- Discos duros que componen el almacenamiento interno:

- Para controladoras Serial ATA los discos provistos deben tener una velocidad de rotación no inferior a 7200 RPM.

- Configuración del almacenamiento interno: Sin RAID.

- Capacidad: se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento de  UN (1)  TB, implementada con controladoras Serial ATA, capacidad por unidad no inferior a 1 TB.

Fuente de Alimentación:

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

- La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.

Sistema Operativo:

- Sistema Operativo LINUX LAN – 000/4.

2.2.	Solución Integral para Laboratorio de Idiomas:

2.2.1.	Se requiere la adquisición de Equipamientos Didácticos Técnicos, para conformar un Laboratorio de Idiomas.

2.2.1.1.	Incluirá la provisión, instalación, integración, puesta en marcha y capacitación sobre el equipamiento a proveer, como asi también las canalizaciones para cableado eléctrico y de datos, como una solución integral.

2.2.1.2.	Diagrama de integración Previsto:

2.2.1.3.	Diagrama de Distribución Física del Laboratorio:

2.2.2.	Listado de Equipamiento a Proveer:

- UNA (1) Aplicación para Laboratorio de Idiomas. (2.2.3.1)

- UN (1) Sistema de Visualización. (2.2.3.2)

- DOS (2) Sistema de Sonido. (2.2.3.3)

- UN (1) Sistema de Video. (2.2.3.4)

- UN (1) Conversor HDMI a HD SDI. (2.2.3.5)

- UNA (1) Potencia. (2.2.3.6)

- UN (1) Mezclador Compacto 4 Entradas MIC/LINEA. (2.2.3.7)

- UN (1) Sistema Embebedor de Audio. (2.2.3.8)

- UN (1) Encoder de Video. (2.2.3.9)

- DOS (2) Sistema de Audio Inalámbrico Hibrido Digital Corbatero. (2.2.3.10)

- DOS (2) Sistema de Audio Inalámbrico Hibrido Digital Mano. (2.2.3.11)

- UN (1)  Gabinete Normalizado. (2.2.3.12)

- UN (1) Servidor Para Laboratorio de Idiomas. (2.2.3.13)

- DIECINUEVE (19) Terminales de Datos para Laboratorio de Idiomas. (2.2.3.14)

- UN (1) Equipo Electrofotográfica de Mediano Volumen. (2.2.3.15)

- UNA (1) Unidad de Energía Ininterrumpida. (2.2.3.16)

- UNA (1) Pizarra. (2.2.3.17)

- DIECIOCHO (18) Puestos de Trabajo para Laboratorio de Idiomas. (2.2.3.18)

- UN (1) Escritorio con Cajonera. (2.2.3.19)

- UNA (1) Silla Giratoria. (2.2.3.20)

- DOS (2) Biblioteca de Puertas Bajas. (2.2.3.21)

- DOS (2) Biblioteca de Puertas Altas. (2.2.3.22)

- DIECIOCHO (18) Silla Fija. (2.2.3.23)

- UN (1) Mesa para Equipo de Fotocopiado. (2.2.3.24)

- TRES (3) Sillón. (2.2.3.25)

- UN (1) TX/RX USB extender. (2.2.3.26)

2.2.3.	Características Técnicas Mínimas Específicas:

El equipamiento a proveer debe cumplir con las siguientes características mínimas o mejorarlas:

2.2.3.1. 	Aplicación para Laboratorio de Idiomas (TIPO 7100000_L50 MARCA: SANAKO):

La Aplicación para laboratorio de Idiomas deberá:

- Correr sobre una plataforma de hardware (a proveer por el cocontratante) descripta en párrafos sucesivos.

- Realizar control de las actividades de la clase en red por parte del docente.

- Dividir la clase en diferentes grupos.

- Permitir intercomunicarse en forma grupal o individual.

- Capacidad hasta 50 usuarios.

- Permitir grabar las clases, con las mismas funciones y contenidos del laboratorio en línea. (7200500_L)

- Incluirá Mantenimiento con validez de UN (1) año. (7100200_50)

- Capacidad de almacenamiento de clases: 4 TB (4 x 1TB HDD).

Funciones básica:

- Trasferencia de pantalla de profesor a alumno con audio.

- Monitoreo de alumnos por parte del profesor.

- Control de apertura de aplicaciones y archivos hacia los alumnos.

- Control de navegación por Internet.

- Chat y mensajes de texto.

- Reproductor de datos.

La aplicación debe correr sobre una plataforma con las siguientes características:

- Windows 2000 o XP.

- Procesador 1 Ghz.

- Memoria 256 mb.

- Monitor 15”.

- Tarjeta de sonido compatible con AC97.

- Red para trasmitir Multicast.

Auriculares:

- Cantidad: VEINTICINCO (25)

- Debe contener micrófono.

- Debe estar específicamente diseñado para ambientes educativos exigentes.

- Cable modular para auricular con micrófono de 2,5 metros.

# 2.2.3.2. 	Sistema de Visualización (TIPO VPL-SW631C SONY):

Sistema de Visualización:

- Sistema 3 LCD

Dispositivo de Proyección:

- Tamaño de área de visualización efectiva:

Panel LCD BrightEra de 0,59” (15 mm) x 3.

Relación de aspecto: 16:10.

- Número de píxeles:	3,072,000 (1280 x 800 x 3) píxeles.

- Lente de proyección: Enfoque Manual.

- Radio de proyección: 0.27:1.

- Limpieza de filtro/ciclo de reemplazo (Máx.):	7000 H.

- Tamaño de pantalla: De 65” a 110” (de 1,65 m a 2,79 m) (medida en diagonal).

- Idioma OSD: 	inglés y español.

Fuente de Luz:

- Tipo: Lámpara de mercurio de ulta alta presión.

- Potencia: Tipo 225 W.

Tiempo Recomendado para el Reemplazo de la Lámpara:

- Modo de lámpara: Alto	4000 H.

- Modo de lámpara: Estándar 6000 H.

- Modo de lámpara: Bajo 10000 H.

Salida de Luz:

- Modo de lámpara: Alto 3300 lm.

- Modo de lámpara: Estándar 2300 lm.

- Modo de lámpara: Bajo 1900 lm.

Salida de Luz de color:

- Modo de lámpara: Alto 3300 lm.

- Modo de lámpara: Estándar 2300 lm.

- Modo de lámpara: Bajo 1900 lm.

- Relación de Contraste (blanco total/negro total): 3000:1.

Frecuencia de Escaneo Visualizable:

- Horizontal:	De 15 kHz a 92 kHz.

- Vertical: De 48 Hz a 92 Hz.

Resolución de pantalla:

- Entrada de señal de la computadora: Resolución de imagen máxima: UXGA 1600 x 1200 puntos*3.

- Resolución de pantalla de panel: 1280 x 800 puntos.

- Entrada de señal de video:  NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p.

- Sistema de color: NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60.

- Corrección Keystone :  Vertical	+/- 5 grados.

Entrada/Salida (Computadora/Video/Control)

- ENTRADA A:

Conector de entrada RGB / Y PB PR: Mini D-sub de 15 pines (hembra).

Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo.

- ENTRADA B:

Conector de entrada RGB: Mini D-sub de 15 pines (hembra).

Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo.

- ENTRADA C

Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, compatible con HDCP.

- ENTRADA de S VIDEO:

Conector de entrada de S video: Mini DIN de 4 pines.

Conector de entrada de audio: Conector de pin (x2) (compartido con ENTRADA DE VIDEO).

- ENTRADA DE VIDEO:

Conector de entrada de video: Conector de pin.

Conector de entrada de audio: Conector de pin (x2) (compartido con ENTRADA DE VIDEO S).

Entrada/Salida de Señal de Control:

- Conector de salida de monitor*4: Mini D-sub de 15 pines (hembra).

- Conector de salida de audio*5: Mini conector estéreo (salida variable).

- Remoto Conector RS-232C: D-sub de 9 pines (hembra).

- LAN: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX.

- USB: Tipo A.

- USB: Tipo B.

- Entrada de micrófono: Miniconector.

Características Generales:

- Ruido acústico: Modo de lámpara: Bajo 30 dB.

- Temperatura de funcionamiento/humedad de funcionamiento: De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) / de 20% a 80%, sin condensación).

- Temperatura de almacenamiento/humedad de almacenamiento:-10°C a +60°C (14°F a +140°F) / 20% a 80% (sin condensación).

- Requerimientos de alimentación: CA 100 V a 240 V, 3,4 A a 1,5 A, 50 Hz / 60 Hz.

- Consumo de energía:

(modo alto) de 220 V a 240 V CA: 324 W.

(modo de espera) de 220 V a 240 V CA 0,5 W .

(modo espera en Red) de 220 V a 240 V CA 5,6 W (LAN) / 6,2 W (módulo WLAN).

- Disipación de calor (220 V a 240 V CA): 1105 BTU/h.

- Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (sin partes salientes):Aprox. 372 x 138 x 382 mm (14 3/8 x 5 15/32 x 12 7/32").

- Peso (sin montante de pared): 6,2 kg.

Accesorios:

- Control remoto.

- Baterías.

- Cable de energía.

- Dos (2) lápices interactivos.

- Cable USB A-B  de CINCO (5) metros.

- Lámpara de reemplazo.

- Cable digital ultra flexible y de alto desempeño de 1.8 metros (HDMI alta velocidad con conectores chapados en oro).

- Cable digital ultra flexible y de alto desempeño de 10.6 metros (HDMI alta velocidad con conectores chapados en oro).

- Soporte de pared incorporado.

# 2.2.3.3. 	Sistema de Sonido (BAFLE TIPO: CSS-1S/T Marca: JBS):

Características:

- Rango de Frecuencia (-10 dB): 85 Hz – 18 kHz

- Respuesta en frecuencia (+/- 3 dB): 120 Hz – 16 kHz

- Capacidad de potencia:	60 Watts

- Sensibilidad: 86 dB SPL, 1W (2.83V) at 1m (3.3 ft)

- Máximo SPL3: 106 dB at 8 configuración Directa Ohm; 96 dB con configuración  10W

- Covertura Nominal: 120ºH x 120ºV

- Factor de Directividad:	6.2

- Índice de Directividad:	7.9 dB

- Impedancia Nominal:	8 ohms (entrada 8Ω modo DIRECT, selectable en panel trasero)

- Toma del  transformador: 10 W, 5 W (& 2.5W @ 70V)

- Frecuencia cruzada: 4.3 kHz

Características generales:

- Transductores:

  - Driver LF:	135 mm (5.25 in) driver de baja frecuencia.

  - Driver HF:	19 mm (0.75 in) domo de policarbonato.

- Conectores de entrada: terminales Spring-loaded.

- Material de cobertura:	Foam estructural de polipropileno .

- Color: negro.

- Dimensiones: 229 mm x 159 mm x 143 mm (9.0 in x 6.3 in x 5.6 in).

- Peso neto (cada uno): 2.0 kg (4.5 lb).

- Accesorios incluidos: kit de abrazaderas para montaje en pared.

# 2.2.3.4. 	Sistema de Video (CAMARA HD TIPO MARCA VADDIO):

Características:

- Conectores: SR, USB and USB Mini.

- Sensor de imagen tipo: 	sensor de imagen Exmor de sony tipo 1/3.

- Elementos por cuadro: 	1.3 Megapixels (Native 720p/60 – escalable hasta 1080p/60).

- Lentes: 3X lentes de zoom óptico Vari focal  3.3mm a 10.5mm.

- Iluminación mínima: 0.1 Lux (1/30 velocidad del obturador) Color (0.05 B/W).

- Ángulo de vista horizontal: 82.2º campo horizontal de ángulo ancho de vista, 16:9 HD Formato.

- Pan/Tilt (Manual): 360 º Pan (limitado solo por cable), Tilt: +30º to -30º.

- Control de Usuarios: controles IR de Comando remoto OSD para set-up, RS-232 o web.

- Páginas con Quick-Connect USB y Quick-Connect USB Mini.

- Conectores: DOS (2) RJ-45 conectores protegidos  (EZ-POWER VIDEO y RS-232).

- Switches: DOS (2) 16-Pos Rotary (resolución) & 6-Pos Dip SW (funciones de camera).

- Max. Cat-5 Cable Distancia: 150’ (45.72m) con el Quick-Connect SR, USB o USB Mini.

- Dimensiones/peso:  Base: 5.5” (133.4mm) Dia., altura: 5.5” (140mm), 3” ( 76.2mm).

- Diámetro x 5.25” (120.65mm) largo / 2.45643 lbs. (1.02345643kg).

2.2.3.5. 	Conversor HDMI a HD SDI (TIPO ATOMACH001 MARCA ATOMOS):

Especificaciones Generales:

- Entradas: 1x HDMI (soporta audio incrustado).

- Salidas: 2x 3G/HD/SD-SDI (soporta audio incrustado).

- Actualizaciones de Firmware: Via puerto USB.

- Formatos Soportados:	1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080p30 (60i), 1080p25 (50i), 1080p24 (60i), 1080p23.98 (60i), 720p60, 720p59.94, 720p50, 480i, 576i.

- Procesamiento Remoción desplegable:

25PsF (50i) hasta 25p.

30PsF (60i) hasta 30p.

24p (como 3:2-60i) hasta 24p.

- Inserción desplegable:

25p hasta 25PsF (50i).

30p hasta 30PsF (60i).

24p hasta 24p (como 3:2-60i).

2.2.3.6. 	Potencia (TIPO MAX1500 MARCA PHONIC):

Especificaciones Generales:

- Dimensiones: FRENTE 482.6mm / 19” – ATRÁS  88mm / 3.46”.

- Modo Estéreo (conduciendo ambos canales) - Energía de salida Promedio Continua por Canal:

8Ω EIA 1kHz 0.1%THD: 560W.

4Ω EIA 1kHz 0.1%THD: 900W.

- Modo Bridge Mono: Energía de Salida Promedio Continuo:

8Ω EIA 1kHz 0.1%THD: 1800W.

Características Generales:

- Circuito de Salida:  Clase H.

- Sensibilidad de Entrada @ 8Ω:  1.23V (+4dBu).

- Distorsión (SMPTE-IM):  <0.02%.

- Ruido (desponderado 20 Hz - 20 kHz debajo de salida tasada): 100dB.

- Factor de Amortiguación: >300 @ 8Ω.

- Respuesta en Frecuencia: 20 Hz-20KHz, +0/-1dB; -3dB points: 5Hz-50KHz.

- Impedancia de Entrada: 20 K Ω balanceda, 10 K Ω desbalanceada.

- Enfriamiento: ventilador de velocidad variable flujo de aire de adelante hacia atrás.

- Conectores (cada canal) - Entrada: XLR; salida: speakon y binding posts.

- Indicadores: Energía: LED Azul; Señal: LED Verde; Pico: LED Rojo

- Controles:

Panel Frontal: Perillas de GAIN de CH1 & CH2 GAIN con 21 pasos

Panel Dorsal: Interruptores deslizantes: Modo de operación: Paralelo, Bridge, Estéreo; botón de reseteo de corriente

- Circuito de Protección: Cortocircuito, termal, subsónico, protección RF,offset de salida de DC, enmudecimiento de encendido/apagado de energía.

- Consumo de Energía: 900W.

- Requisito de Energía (depende de la región) 100~120VAC, 220~240VAC, 50/60Hz

- Dimensiones (AnxAlxP):

      - 482.6 x 88 x 415mm

      - (19" x 3.46" x 15.9")

- Peso:  14.6 kg (32.2 lbs).

2.2.3.7. 	Mezclador Compacto 4 Entradas MIC/LINEA (TIPO AM 1204 MARCA PHONIC):

Especificaciones Generales:

- Cuatro canales mono mic/línea con dos entradas de lineares estéreo.

- Conexiones de entrada balanceadas y no balanceadas.

- Cuatro preamplificadores de bajo ruido.

- Sala de control/auriculares para monitoreo de la señal.

- EFX / AUX para el monitoreo de canales individuales.

- Ecualizador de 3 bandas disponibles en cada canal.

- Filtro de corte bajo a 75 Hz en el canal mono para la eliminación de ruidos indeseables.

- Entrada estéreo RCA 2T y salida Rec.

- Alimentación fantasma de + 48V.

- Salidas estéreo master XLR balanceada.

- Mezcla ALT 3/4 para desviar las señales de los canales silenciados.

- Fuente de alimentación universal, de 100V a 240V AC.

# 2.2.3.8. 	Sistema Embebedor de Audio (TIPO HAI 100 4K EXTRON):

Especificaciones Generales:

- Embebe audio digital S/PDIF o analógico de dos canales en una señal HDMI.

- Admite audio analógico estéreo de dos canales o audio digital S/PDIF de dos canales o multicanal.

- Admite resoluciones de vídeo de ordenador y vídeo hasta  4K.

- Admite la especificación HDMI que incluye tasas de datos de hasta 10,2 Gbps, Deep  Color hasta 12 bits, 3D y paso de CEC.

- Conforme a HDCP.

- Autorización HDCP seleccionable por el usuario.

# 2.2.3.9. 	Encoder de Video (TIPO NB100S-A1 MARCA:WELLAV):

Canales:

- Video: 1 canal de H.264 HD/SD o MPEG-2 SD codificación de programa.

- Audio: 1 par de MPEG1L2, AAC o audio AC3.

Interfaces Físicas:

- Entrada:

  - 1 x HDMI (v1.4).

  - 1 x YPbPr (3.5mm cable adaptador incluido).

  - 1 x CVBS (3.5mm cable adaptador incluido).

  - 1 x HD/SD-SDI (NB100S y NB100P1 solo).

  - 1 x RF In (NB100P1 solo, para inserción QAM local).

- Salida:

  - 1 x RJ45.

  - 1 x RF salida (NB100P1 solo).

- Otras I/O:

  - Wi-Fi embebido(para acceso wireless y trasmisión de datos).

  - 2 x USB2.0 (almacenamiento y 3G/4G dongle).

- Control:

  - LCD x 1, botón frontal  x 3, botón Reset x 1.

- Codificación:

  - H.264/AVC Perfil (4:2:0).

  - SD: MP/HP@L3.0/3.1/3.2.

  - HD: MP/HP@L4.0/4.1/4.2.

  - MPEG-2 Perfil (4:2:0).

  - SD: MP@ML.

- Resolución:

  - HD: 1920 x 1080@25p/30p/50i/60i, 1280 x 720@50p/60p.

  - SD: 720 x 576@50i, 720 x 480@60i.

  - Sub-SD resoluciones.

- Conversión:

  - HD a SD down-conversion.

- Video tasa de bit:

  - MPEG-2 - 800 kbps ~ 14 Mbps.

  - H.264 - 800 Kbps ~ 14 Mbps.

- Control de velocidad:

  - CBR/VBR.

- GOP Control: soportado.

- Aspecto: Automático o  Manual (4:3 or 16:9).

- Procesamiento de aspecto: Letterbox/Cropping.

- Perfil de Audio: MPEG-1 Layer II, AAC (HE/LC), AC3.

- Audio Bit-rate:

  - MPEG-1 capa II: 64 - 384 Kbps.

  - AC3: 32 - 504 Kbps.

  - AAC: 32 - 504 Kbps.

- Modo Audio: Stereo (2.0, including down-mix).

- Tasa de nuestras de Audio: 48 KHz.

- Nivel de volumen de Audio: 0-8 dB.

Streaming:

- Video:

  - Live: UDP/RTP, RTSP, RTMP, HLS.

  - Off-line: WebDAV, FTP.

- Modo de Servicio:

  - Trasmisión directa a dispositivos conectados (Wi-Fi or RJ45).

- Modulación:

  - Standards: QAM, Annex A/C.

  - Rango de salida: 48 - 862 MHz.

  - Codificaciones: 16/32/64/128/256 QAM.

  - Tasa de símbolos: 4.4 - 6.952 Ms/s.

Modos de operación:

- Live:

  - Codificado y trasmisión IP.

  - Codificación y salida RF.

- Grabado:

  - Local: USB HDD, USB flash, lector de tarjeta de almacenamiento vía USB.

  - Remoto: FTPy  NAS.

  - Formato: TS.

  - Lazo de grabado (por tiempo o tamaño de archivo).

- Playback:

  - Local: USB HDD, USB flash, lector de targeta de almacenamiento vía USB.

  - En-orden, aleatorio, playlist estructurado.

  - IP o salido RF.

Gestión:

- Configuración

- Web-GUI (modo fácil o avanzado) o panel frontal.

- Power-on y play (por  preset o última configuración).

- Estado/monitoreo.

  - Pantalla LCD de estados.

  - Monitoreo remoto de estado y programa actual.

Características Generales:

- Dimensiones:  144 x 118 x 38 mm (5.6”x4.6”x1.5”).

- Peso:  0.3 Kg (0.66 lbs).

- Potencia:  DC1: 12V DC puerto x 1 (adaptador de potencia incluido).

DC2: micro USB x 1.

# 2.2.3.10. 	Sistema de Audio Inalámbrico Hibrido Digital Corbatero (TIPO UWP-D11 MARCA: SONY):

Características:

# Sistema de audio inalámbrico hibrido digital de transmisor y receptor con micrófono corbatero.

Receptor Portátil:

- Tipo de oscilador: Sintetizador PLL controlado por cristal.

- Tipo de recepción: Space Diversity.

- Tipo de antena: Cable de 1/4 de longitud de onda.

- Frecuencia de portadora, America:

UC14: de 470,125 MHz a 541,875 MHz.

UC30: de 566,125 MHz a 607,875 MHz y de 614,125 MHz a 637,875 MHz.

UC42: de 638,125 MHz a 697,875 MHz.

- Frecuencia de portadora, Europe, UAE, South Africa, Australia, Malaysia, Vietnam, New Zealand:

CE21: de 470,025 MHz a 542,000 MHz.

CE33: de 566,025 MHz a 633,000 MHz.

CE42: de 638,025 MHz a 694,000 MHz.

CE51: de 710,025 MHz a 782,000 MHz.

- Respuesta en frecuencia: De 23 Hz a 18 kHz (típico).

- Relación señal-ruido (típica): 96 dB (desviación máxima, ponderada).

- Distorsión (T.H.D): 0,9 % o menos (-60 dBV, entrada de 1 kHz).

- Retraso de audio: Aprox. 0,35 mseg.

- Salida analógica: Minijack de 3 polos, asimétrica.

- Nivel de salida analógica: -60 dBV (con ± 5 kHz de desviación).

- Rango de ajuste de salida analógica: -12 dB - +12 dB (paso de 3 dB).

- Salida de auriculares: Minijack estéreo φ 3,5 mm (5/32 pulgadas).

- Nivel de salida de los auriculares: Máx. 10 mW (a 16 Ω de carga).

- Señal de tono piloto: 32 kHz / 32,382 kHz / 32,768 kHz.

- Visualización: LCD.

- Requisitos de alimentación:

3,0 V CC (con dos pilas alcalinas de tamaño AA (LR6)).

5,0 V CC (mediante USB micro-B).

- Tiempo de duración de la batería: Aprox. seis horas.

- Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 50 °C.

De 32 °F a 122 °F.

- Temperatura de almacenamiento/transporte:

De -20 °C a 55 °C.

De -4 °F a +131 °F.

- Dimensiones: 63 x 82 x 23,8 mm (sin antenas) (An. x Al. x Prof.).

- Peso: Aprox. 176 g (baterías incluidas).

Transmisor de Petaca:

- Tipo de oscilador: Sintetizador PLL controlado por cristal.

- Tipo de antena: Cable de 1/4 de longitud de onda.

- Tipo de emisión: F3E.

- Frecuencia de Portadora, America:

UC14: de 470,125 MHz a 541,875 MHz.

UC30: de 566,125 MHz a 607,875 MHz y de 614,125 MHz a 637,875 MHz.

UC42: de 638,125 MHz a 697,875 MHz.

- Frecuencia de portadora, Europe, UAE, South Africa, Australia, Malaysia, Vietnam, New Zealand:

CE21: de 470,025 MHz a 542,000 MHz.

CE33: de 566,025 MHz a 633,000 MHz.

CE42: de 638,025 MHz a 694,000 MHz.

- RF Power: Americas, Europe, UAE, South Africa, Australia, Malaysia, Vietnam, New Zealand, China: 30 mW / 5 mW.

- Tipo de cápsula: Condensador electret.

- Directividad: Omnidireccional.

- Conector de entrada: Mini jack de bloqueo de 3 polos.

- Nivel de entrada de referencia:

MIC: -60 dBV (con 0 dB de nivel de atenuador) LÍNEA: +4 dBu.

- Rango de ajuste del atenuador de audio:

De 0 dB a 21 dB (en incrementos de 3 dB): Entrada de micrófono.

- Respuesta en Frecuencia: America, Europe, UAE, South Africa, Australia, Malaysia, Vietnam, New Zealand: Transmisión de 23 Hz a 18 kHz (típico).

- Relación señal-ruido (típica): 96 dB (desviación máxima, ponderada).

- Retraso de audio: Aprox. 0,35 mseg.

- Señal de tono piloto: 32 kHz / 32,382 kHz / 32,768 kHz.

- Visualización: LCD.

- Requisitos de alimentación: 3,0 V CC (con dos pilas alcalinas de tamaño AA (LR6))

5,0 V CC (a través de USB micro-B).

- Tiempo de operación de la batería: América, Europa, Sudáfrica, Australia, Malasia, Vietnam:

Aprox. ocho horas con las baterías alcalinas AA  a 25 °C (77 °F) a una salida de 30 mW.

- Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 50 °C.

- Temperatura de almacenamiento/transporte: De -20 °C a +55 °C.

- Dimensiones: 63 x 82 x 20 mm (sin antenas) (An. x Al. x Prof.).

- Peso: Aprox. 149 g (baterías incluidas).

# 2.2.3.11. 	Sistema de Audio Inalámbrico Hibrido Digital Mano(TIPO UWP-D12/42 MARCA: SONY):

Características:

# Sistema de audio inalámbrico hibrido digital de transmisor y receptor con micrófono de mano.

Receptor Portátil:

- Tipo de oscilador: Sintetizador PLL controlado por cristal.

- Tipo de recepción: Space Diversity.

- Tipo de antena: Cable de 1/4 de longitud de onda.

- Frecuencia de portadora, America:

UC14: de 470,125 MHz a 541,875 MHz

UC30: de 566,125 MHz a 607,875 MHz y de 614,125 MHz a 637,875 MHz

UC42: de 638,125 MHz a 697,875 MHz

- Frecuencia de portadora, Europe: UAE, South Africa, Australia, Malaysia, Vietnam, New Zealand:

CE21: de 470,025 MHz a 542,000 MHz (no disponible en Australia, Malasia, Vietnam o Nueva Zelanda).

CE33: de 566,025 MHz a 633,000 MHz (no disponible en Nueva Zelanda).

CE42: de 638,025 MHz a 694,000 MHz.

CE51: de 710,025 MHz a 782,000 MHz (solo disponible en Europa).

- Respuesta en frecuencia: De 23 Hz a 18 kHz (típico).

- Relación señal-ruido (típica): 96 dB (desviación máxima, ponderada).

- Distorsión (T.H.D): 0,9 % o menos (-60 dBV, entrada de 1 kHz).

- Retraso de audio: Aprox. 0,35 mseg.

- Salida analógica: Minijack de 3 polos, asimétrica.

- Nivel de salida analógica: -60 dBV (con ± 5 kHz de desviación).

- Rango de ajuste de salida analógica: -12 dB - +12 dB (paso de 3 dB).

- Salida de auriculares: Minijack estéreo φ 3,5 mm (5/32 pulgadas).

- Nivel de salida de los auriculares: Máx. 10 mW (a 16 Ω de carga).

- Señal de tono piloto: 32 kHz / 32,382 kHz / 32,768 kHz.

- Visualización: LCD.

- Requisitos de alimentación:

3,0 V CC (con dos pilas alcalinas de tamaño AA. (LR6))

5,0 V CC (a través de USB micro-B).

- Tiempo de duración de la batería: Aprox. seis horas con las baterías alcalinas AA  a 25 °C (77 °F).

- Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 50 °C.

- Temperatura de almacenamiento/transporte: de -20 °C a +55 °C.

- Dimensiones: 63 x 82 x 23,8 mm (sin antenas) (An. x Al. x Prof.).

- Peso: Aprox. 176 g (baterías incluidas).

Micrófono Inalámbrico de Mano:

- Tipo de oscilador: Sintetizador PLL controlado por cristal.

- Tipo de antena: Cable de 1/4 de longitud de onda (interno).

- Tipo de emisión: F3E.

- Frecuencia de portadora, America:

UC14: de 470,125 MHz a 541,875 MHz.

UC30: de 566,125 MHz a 607,875 MHz y de 614,125 MHz a 637,875 MHz.

UC42: de 638,125 MHz a 697,875 MHz.

- Frecuencia de portadora, Europe, UAE, South Africa, Australia, Malaysia, Vietnam, New Zealand:

CE21: de 470,025 MHz a 542,000 MHz.

CE33: de 566,025 MHz a 633,000 MHz (no disponible en Nueva Zelanda).

CE42: de 638,025 MHz a 694,000 MHz.

- RF Power: Americas, Europe, UAE, South Africa, Australia, Malaysia, Vietnam, New Zealand, China: 30 mW / 5 mW.

- Tipo de cápsula: Dinámico.

- Directividad: Unidireccional.

- Máximo nivel de entrada: 151 dB SPL (con 21 dB de nivel de atenuador).

- Rango de ajuste del atenuador de audio: De 0 dB a 21 dB (en incrementos de 3 dB).

- Frequency Response: Americas, Europe, UAE, South Africa, Australia, Malaysia, Vietnam, New Zealand	Transmisión de 23 Hz a 18 kHz (típica).

- Unidad de cápsula: de 70 Hz a 18 kHz.

- Relación señal-ruido (típica): 96 dB (desviación máxima, ponderada).

- Retraso de audio: Aprox. 0,35 mseg.

- Señal de tono piloto: 32 kHz / 32,382 kHz / 32,768 kHz.

- Visualización: LCD.

- Requisitos de alimentación:

3,0 V CC (con dos pilas alcalinas de tamaño AA (LR6)).

5,0 V CC (a través de USB micro-B).

- Tiempo de operación de la batería: América, Europa, Sudáfrica, Australia, Malasia, Vietnam: Aprox. ocho horas con las baterías alcalinas AA a 25 °C (77 °F) a una salida de 30 mW.

- Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 50 °C.

- Temperatura de almacenamiento/transporte: De -20 °C a +55 °C.

- Dimensiones: φ 47,8 x 259 mm (sin las antenas) (An. x Al. x Prof.).

- Peso: Aprox. 296 g (baterías incluidas).

# 2.2.3.12. 	Gabinete Normalizado:

Características:

- Rack metálico normalizado de 19’’de uso profesional.

- Puerta frontal de vidrio con bisagras de desmontaje rápido.

- Cerradura de seguridad en puertas.

- Ventilación en puertas y laterales.

- Dimensiones: 45 Unidades de Rack, 2000 mm (altura) y 800 mm (profundidad útil).

- Color: Beige.

- Barra de cobre para la puesta a tierra.

- Canal de tensión de 5 tomas para 220 vac.

- Acometida desde la tapa superior.

- Ventilación Forzada.

- Dispositivo para iluminación interna.

- CUATRO (4) Ruedas.

# 2.2.3.13. 	Servidor Para Laboratorio de Idiomas:

Características:

- Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

- Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

- Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM.

- Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

Unidad Central de Proceso:

- Basada en la familia de procesadores: “INTEL Xeon”, tipo 1220 v5

- Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPU del tipo seleccionado): 2.

Memoria RAM:

- Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1066 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

- Capacidad: A continuación se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en el equipo.

- La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

CAPACIDAD INICIAL: 32GB.

CAPACIDAD MAXIMA: 128GB.

Puertos Incorporados:

- Se deberán proveer los siguientes puertos:

1 Port para mouse.

1 Port para teclado.

1 Port para monitor.

- Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0: Al menos 2 puertos.

Networking y Comunicaciones:

- Puertos Gigabit Ethernet en cobre (RJ45): 4 (MINIMO).

Almacenamiento Extraíble:

- Medios ópticos: Lectograbadora de DVD-R/RW 8X o superior.

Bus de E/S y Expansión:

- Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E.

- Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

- Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar: 1 slot PCI-E de 4 LANEs (x4) libre para futuras ampliaciones.

Adaptador de Video:

- HDMI.

Consola:

- Este servidor forma parte de un rack y no requiere consola.

Características Para Rackeo:

- Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar.

- No debe ocupar más de CUATRO (4) unidades de Rack.

Almacenamiento Masivo Interno:

- Característica de la Controladora de Discos Duros:

- Serial ATA (150Mbps) o superior. Deberá controlar al menos:

- 2 discos.

- SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a 300 MB/s (3.0 Gbps).

- Discos duros que componen el almacenamiento interno:

- Para controladoras Serial ATA los discos provistos deben tener una velocidad de rotación no inferior a 7200 RPM.

- Configuración del almacenamiento interno: Sin RAID.

- Capacidad: se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento de  CUATRO (4)  TB, implementada con controladoras Serial ATA, capacidad por unidad no inferior a 1 TB.

Fuente de Alimentación:

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

- La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.

Sistema Operativo:

- Sistema Operativo WINDOWS 10 PROFESIONAL.

2.2.3.14.	Terminales de Datos para Laboratorio de Idiomas:

Características:

- Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

- Unidad De Procesamiento: Intel Core i5-7400.

- Memoria: 4GB, 2400MHZ, DDR4.

- Disco Duro: 1TB.

- Video: Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Audio: chipset integrado

- Networking Y Comunicaciones:

Interfaz de red Fast Ethernet

Interfaz de red Wireless

- Teclado, mouse, monitor Led de 17”

- Puertos Incorporados: Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete, 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA, 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- Sistema Operativo: Windows 10 Professional (x86) o superior, en español con licencia original.

2.2.3.15. 	Equipo Electrofotográfico de Mediano Volumen (TIPO HL-L2360DW MARCA Brother):

Características:

- Deberán imprimir no menos de 32 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos: 50.000 impresiones mensuales.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión: PCL5 o PCL6 o compatible superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño: A4 y Oficio.

- Papel de entrada de no menos de: 1000 hojas cortadas de 80 gr/m2.

- Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá una capacidad de memoria de 32 MB (mínimo).

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

Conectividad:

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).

- Interfaz USB 2.0 o superior.

Sistemas Operativos:

- Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

Insumos:

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura: 10.000 impresiones por mes durante 10 meses.

Otras Características:

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, Aplicación de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

- Segunda bandeja de alimentación.

- Impresión Doble Faz.

- Impresión de hojas Doble Carta.

- Alimentador de sobres.

# 2.2.3.16. 	Unidad de Energía Ininterrumpida:

Características Generales:

- De Doble Conversión.

- Rango de Potencia no inferior a: 3000 VA.

- Autonomía a plena carga no menor a: 15 minutos.

- Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

- Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

- Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

- Eficiencia mayor al 90 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

- Tomas de salida mínimas: 4 hasta 1500 VA, 8 para más de 1500 VA, bornera para 5000 VA.

- Gabinete con conexión a tierra.

- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

- Indicación del estado de carga de batería y consumo.

- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario sin necesidad de apagar el equipo.

- Puerto para conexión con Aplicación para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, variables, etc.

Características Adicionales:

- Compatibilidad de Aplicación con: Windows 2003/2008 Server

- Disponibilidad de todos los modelos con posibilidad de montaje en racks normalizados de 19”. En ese caso, deberá proveer las guías de soporte correspondientes.

- Capacidad para cierre de múltiples servidores y/o múltiples plataformas con una sola UPS (ver punto anterior para los sistemas operativos y plataformas a soportar).

- Posibilidad de administración y control remoto mediante módem y red soportando protocolos Telnet, SNMP y WEB por hardware (para total independencia y facilidad de implementación).

- Capacidad para incorporar sensores que registren la temperatura, humedad y otras entradas/salidas eléctricas en el entorno del servidor o rack de comunicaciones y que reporten cambios en los parámetros prefijados al administrador, mediante conexión de red, telefónica o buscapersonas (pager) en forma totalmente automática.

- Posibilidad de conexión redundante paralelo para alta disponibilidad.

# 2.2.3.17. 	Pizarra:

Características:

- Pizarra Blanca, enchapada en formica.

- Medidas:

  - ANCHO: 156,5 mm.

  - ALTO: 117,3 mm.

  - DIAGONAL: 77”.

  - ESPESOR DE 15 MM CON MARCOS DE ALUMINIO.

# 2.2.3.18. 	Puesto de Trabajo para Laboratorio de Idiomas:

Descripción:

- Medidas: 100 cm largo x 70cm profundidad x 74 cm de alto.

- TAPA: Melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC 2 mm anti-golpes en color de la tapa.

- PATA: Paneles en melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC en color de la pata; nivelador.

Accesorios:

- Soporte CPU Rodante Metálico:

  - Medidas: 27 cm de largo x 25 cm de ancho y 19 cm de alto.

  - Estructura: metálica de aluminio.

  - Color Negro.

## FIGURA ILUSTRATIVA

2.2.3.19. 	Escritorio con Cajonera:

Descripción:

- Medidas: 120 cm largo x 70cm profundidad x 74 cm de alto.

- TAPA: Melamina 25 mm (lavable, anti-ralladuras y anti-reflejos)

- Cantos rectos en PVC 2 mm anti-golpes en color de la tapa.

- Accesorios: cajonera con dos cajones.

FIGURA ILUSTRATIVA

2.2.3.20. 	Silla Giratoria:

Descripción:

- Descripción: Silla, respaldo alto, regulable en altura, giratoria, con ruedas, apoyabrazos, tapizada en genero color negro, con un tapiz de un tejido que permita el paso de humedad, evite el calor y sea fácil de mantener limpio.

FIGURA ILUSTRATIVA

2.1.3.21. 	Biblioteca de Puertas Bajas:

Descripción:

- Material: aglomerado.

- Cantidad de puertas: DOS (2), batientes y tiradores.

- Terminación: enchapado en melanina.

- Dimensión: 90 x 45 x 86 cm

- Revestimiento:en melamina de 20 mm como mínimo.

FIGURA ILUSTRATIVA

2.1.3.22. 	Biblioteca de Puertas Altas:

Descripción:

- Material: aglomerado.

- Cantidad de puertas: DOS (2)

- Terminación enchapado en melanina.

- Dimensión: 90 x 86 x 130 cm.

- Revestimiento:en melamina de 20 mm como mínimo.

FIGURA ILUSTRATIVA

2.2.3.23. 	Silla Fija:

Descripción:

- Silla Fija Tapizada.

- Respaldo y Asiento con Espuma de Alta Densidad.

- Estructura de Hierro Oval en Pintura Epoxi.

- Color: Negro.

FIGURA ILUSTRATIVA

2.2.3.24. 	Mesa para Equipo de Fotocopiado:

Descripción:

- Medidas: 45 cm de ancho x 45 cm de profundidad x 65 cm de alto.

- Top: en melamina 18 mm y plano de extensión en melamina 25 mm (lavable, anti-ralladuras y anti-reflejos).

- Cantos rectos en PVC anti-golpes.

- Frentes: melamina 18 mm (lavable, anti-ralladuras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC. Tiradores en aluminio o negro.

- Cerradura: centralizada con traba total en cajoneras rodantes, simple con traba sólo en el primer cajón en cajoneras pedestales.

- Cuerpo: melamina 18 mm (lavable, anti-ralladuras y anti-reflejos), cantos rectos en PVC.

- Cajones: MDF negro; tope metálico que evita la salida completa del cajón, extracción 4/5.

FIGURA ILUSTRATIVA

2.2.3.25. 	Sillón:

Descripción:

- Sillones tipo: ejecutivos lecor DOS (2) cuerpos.

- Tapizado: cuero.

- Altura: fija.

- Material: estructura externa en tubo de hierro soldado, doblado, pulido con terminacion cromada.

- Medidas: 150 cm largo x 80 cm ancho.

- Color: Negro.

FIGURA ILUSTRATIVA

2.2.3.26. 	Tx/Rx USB Extender (TIPO EXTRON):

Descripción:

- Extenderá periféricos USB hasta 135 m (450 ft) en un único cable CAT 5/5e/6 o CAT 7.

- Estándares requeridos: USB 1.0, 1.1 y 2.0 con tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps.

- Receptor con un hub de cuatro puertos integrado con 5 V, 500 mA disponibles en cada puerto.

3.	REQUERIMIENTOS PARTICULARES:

3.1	En todos los casos, el Oferente presentará una descripción técnica en castellano de los equipos ofertados, que deben indicar como mínimo marca, modelo y características técnicas o en su defecto URL.

3.2.	Todos los equipos ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.

3.3.	No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en  esta Especificación Técnica.

3.4.	El equipamiento Ofertado deberá ser de Primera marca y calidad. Deberán contar con representantes  técnicos. (Deberá informar dentro de la Oferta teléfonos y URL de contacto técnico).

4.	COTIZACIÓN:

4.1.	El Oferente deberá presentar su cotización bajo la condición Provisión, aceptándose como adicional todo aquel material que, aunque no esté mencionado en la Especificación Técnica, esté relacionado con la seguridad y correcto funcionamiento de los Sistemas.

5.	VISITA PREVIA:

# 5.1.	Los Oferentes deberán visitar, antes de efectuar su Oferta, los locales dispuestos para el Sistema de Conferencia Tipo Auditorio y la Solucion Integral para Laboratorio de Idiomas, en donde se instalarán los equipos objeto de la presente Especificación Técnica.

# 5.2.	Estas visitas tienen como propósito que el Oferente pueda justipreciar adecuadamente su oferta y evitar “vicios ocultos”. Asimismo el Oferente no podrá alegar ignorancia sobre las exigencias solicitadas en la presente Especificación Técnica.

# 5.3.	Una vez realizada la Visita Técnica, se le entregará al Oferente un Certificado de Visita (Apartado 1), el cual deberá ser presentado OBLIGATORIAMENTE por el Oferente junto con su oferta.

6.	PLAZO DE ENTREGA:

6.1.	A partir del día siguiente a la fecha del perfeccionamiento del contrato comenzará a contar el tiempo de OCHENTA (80) DÍAS HABILES o el 15 de Diciembre de 2017, lo que ocurra primero.

7.	LUGAR DE ENTREGA:

7.1.	Dirección General de Comunicaciones e Informática, Edificio Cóndor, Pedro Zanni 250 CABA, T.E: 011 – 4317-6000, Interno: 16323 / 13260.

7.2.	En todos los casos, el Cocontratante deberá hacer las previsiones para descargar el material en el lugar de entrega.

8.	GARANTÍA:

8.1.	La totalidad de los materiales provistos, deberán estar cubiertos por una garantía técnica de UN (1) Año, a partir de la fecha de Recepción Definitiva o en caso de corresponder la que ofrece el fabricante, prevaleciendo la de mayor duración en el tiempo.

8.2.	La referida garantía técnica cubrirá toda falla del material, para condiciones de uso recomendadas por los fabricantes.

8.3.	Los Oferentes deberán informar fehacientemente, dentro de la Oferta, los procedimientos de notificación en caso de ser necesario ejercer la Garantía Técnica. A tal efecto se detallará,  persona de contacto, dirección, teléfono, celular o mail  y horario, para la realización de los reclamos correspondientes.

9.	PENALIDADES:

9.1.	De acuerdo con lo establecido en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016

Apartado 1

# MODELO DE CERTIFICADO DE VISITA

EDIFICIO SEDE DE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CERTIFICO QUE LOS SEÑORES DE LA FIRMA:

NOMBRE:

DOCUMENTO:

REALIZARON EL DÍA ----------/-----------/---------- LA VISITA E INSPECCIÓN DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nº 14/17  DE LA LICITACIÓN PRIVADA Nº _____/ 17.