ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL DE MEDICION PARA TELECOMUNICACIONES.

- OBJETO:

1.1.	La presente especificación técnica, determina los requerimientos técnicos y detalles de fabricación mínimos, que debe cumplir el Instrumental de Medición requerido.

1.2.	Comprende la provisión de instrumental de Medición, para satisfacer la necesidad de efectuar mediciones sobre equipamiento radioeléctrico y redes de datos físicas que componen los distintos Sistemas de Telecomunicaciones de la Fuerza Aérea Argentina.

2.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

2.1.	Módulo OTDR

2.1.1.	Se requiere un Módulo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) adicional y compatible con el certificador de cobre marca FLUKE NETWORKS, DSX-5000 INTL, que permita el diagnóstico y certificación de fibra óptica Multimodo y Monomodo utilizadas en datacenters, dentro de edificios o entre edificios.

2.1.2.	Deberá caracterizar la fibra óptica, detectar eventos, cuantificarlos y documentar los resultados.

2.1.3.	Características Técnicas Especificas:

2.1.3.1.		Físicas:

a) Menos de 2 kg incluidas las baterías.

b) Dimensiones aprox. 27 x 20 x 7 cm.

c) Puerto USB para descarga de resultados.

d) Micro-B USB para comunicación a PC.

2.1.3.2.		Interface:

a) Botones de acceso rápido a las funciones principales.

b) Dispaly sensible al tacto 5.7 inch LCD display 256 colores.

c) No será necesario un stylus o accesorio para el uso de la pantalla.

d) El OTDR tendrá una guía en pantalla para su uso.

e) Soporte para varios idiomas.

f) Proveerá luces para indicar la actividad de los laser.

g) Laser Class 1 CDRH (Complies to EN 60825-2)

2.1.3.3.		Ambiental:

a) Temperatura de operación requerida: -18° to 45° C.

b) Temperatura de almacenamiento requerida: -30° to 60° C.

c) Altitud máxima de trabajo: 4,000 metros

2.1.3.4.		Alimentación:

a) Batería recargable y removible con 8 horas de operación.

b) Transformador externo de alimentación.

2.1.3.5.		Conexiones de Red:

a) Puerto RJ-45 IEEE 802.3 10/100/1000 BASE-T.

b) Conectores Intercambiables  SC, FC, ST (Opcionales).

2.1.3.6.		Prueba de Fibras Ópticas:

a) El OTDR será capaz de funcionar en modo continuo (real-time) y no continuo (discreto).

i) 	El OTDR deberá funcionar en fibras multimodo de 50/125 μm y 62.5/125 μm, 850 nm y 1300 nm.

ii)	El OTDR deberá funcionar en fibras monomodo en 1310 nm y 1550 nm.

iii)	El OTDR automáticamente deberá evaluar las mediciones y proveer un resultado del tipo PASA/FALLA basado en un límite de prueba seleccionado.

iv)	El OTDR automáticamente deberá medir la Calidad del Puerto de conexión y advertir al usuario si este está fuera de los límites requeridos.

v)	El OTDR deberá restar la contribución de las bobinas de lanzamiento y aterrizamiento.

2.1.3.7.		El OTDR deberá  ser capaz de funcionar y presentar los resultados en fibras multimodo o monomodo en 3 segundos o menos, por cada longitud de onda.

2.1.3.8.		El OTDR deberá incluir los limite de prueba (ANSI/TIA-568-C)  (ISO/IEC 14763-3) (ISO/IEC 11801) (Ethernet, canales de fibra, limite de pérdida de canalesATM).

2.1.3.9.		El OTDR deberá tener la posibilidad de escribir límites personalizados.

2.1.3.10.		El OTDR deberá incluir las marcas y modelos de FO del Mercado asociando automáticamente a cada uno: IOR, coeficiente backscatter, etc, de manera mejorar la precisión.

2.1.3.11.		El OTDR deberá tener la posibilidad de escribir tipos de fibras personalizados.

2.1.3.12		Longitudes máximas:

a)	Multimodo: 35 kilómetros.

b)	Monomodo: 130 kilómetros.

2.1.3.13.		Zonas muertas del OTDR:

FIBRA MULTIMODO:

a)	Zona muerta de eventos: Típicamente 0.5 metros (850 nm).

b)	Zona muerta de eventos: Típicamente 0.7 metros (1300 nm).

c)	Atenuación en zona muerta: Típicamente 2.2 metros (850 nm).

d)	Atenuación en zona muerta: Típicamente 4.5 metros (1300 nm).

FIBRA MONOMODO:

e)	Zona muerta de eventos: Típicamente 0.6 metros (1310/1550 nm).

f)	Atenuación en zona muerta: Típicamente 3.6 metros (1310 nm).

g)	Atenuación en zona muerta: Típicamente 3.7 metros (1550 nm).

2.1.3.14.		El OTDR  deberá presentar los resultados en forma grafica y compresible sin necesidad de interpretaciones ni análisis, presentando cada uno de los tramos de FO y eventos detectados.

2.1.3.15.		El OTDR deberá soportar un microscopio de FO.

a)	Presentar la imagen de la cara del conector y salvar al imagen.

b)	Determinar si pasa o falla de acuerdo a la norma IEC 61300-3-35

c)	Integrar los resultados con la imagen del conector.

2.1.3.16.		El OTDR deberá incluir un VFL (Visual Fault Locator).

2.1.3.17.		Resultados y Reporte:

a)	Capacidad de almacenamiento mayor a 2000 pruebas OTDR.

b)	Almacenar los resultados dentro de cada proyecto con nombres creados por los usuarios.

2.1.3.18		Accesorios incluidos:

a)	(2) bobinas de lanzamiento SC/LC multimodo de 50 µm.

b)	(2) Bobinas de lanzamiento SC/LC monomodo de 9 µm.

c)	(2) adaptadores LC intercambiables puerto OTDR.

2.2.	Módulo Medición Ethernet

2.2.1.	Se requiere un Módulo de medición de redes Ethernet adicional y compatible con el b certificador de cobre FLUKE NETWORKS, DSX-5000 INTL, con capacidad de analizar y solucionar problemas de red en redes de área local IEEE 802.3 y 802.11 a/b/g/n inalámbrica LAN.

2.2.2.	Características Técnicas Especificas:

2.2.3.	Dimensiones Aprox. (con la batería instalada): 26,2 cm x 13,5 cm x 7,3 cm.

2.2.4.	Peso Aprox. (con batería instalada): 1,5 kg.

2.2.5.	Display: Pantalla táctil LCD de tamaño aprox. 14.5 cm.

2.2.6.	Batería, de ion de litio, con al menos 3 horas de vida.

2.2.7.	Memoria, debe aceptar tarjetas SD estándar y contar con soporte de dispositivos de almacenamiento masivo USB 2.0.

2.2.8.	Puertos de red: deberá incorporar el análisis de red puertos para par trenzado y fibra óptica, redes Wi-Fi y un adaptador para LAN inalámbrica análisis.

2.2.9.	Análisis de puertos de red:

a)	DOS (2) puertos RJ-45 10/100/1000BASE-T Ethernet

b)	DOS (2) conectores SFP 100BASE-FX/Ethernet 1000BASE-X

2.2.10.	Puerto de gestión requeridos:

a)	Un puerto RJ-45 10/100BASE-T Ethernet

b)	Un puerto 802.11 USB (con adaptador Wi-Fi opcional)

2.2.11.	Normas de redes compatibles: IEEE 10BASE-T, IEEE 100BASE-T, IEEE 1000BASE-T, IEEE 100BASE-FX, IEEE 1000BASE-X.

2.2.12.	Adaptador WI-FI:

a)	Conectividad mínima: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac.

b)	Velocidad de datos:

i)	802.11a: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps.

ii)	802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps

iii)	802.11g: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps.

iv)	802.11n (20 MHz): MCS0-23, hasta 216 Mbps

v)	802.11n (40 MHz): MCS0-23, hasta 450 Mbps

vi)	802.11ac (80 MHz): MCS0NSS1-MC9NSS3, hasta 1.3 Gbps

c)	Frecuencia de funcionamiento 2,412 2,484 GHz (Industrial, científica y médica) y 5.170 ~ 5.825 GHz

d)	Seguridad: Clave WEP de 64/128 bits, WPA, WPA2, 802.1X.

e)	Antenas Wi-Fi requeridas: interna y conector de antena externa para conectar las antenas de recepción únicamente.

2.2.13.	Especificaciones medioambientales (Aprox.):

a)	Temperatura de funcionamiento: 32°F a 122°F (0°C a 50°C).

b)	Temperatura de carga de la batería: 32°F a 104°F (0°C a 40°C).

c)	Temperatura de almacenamiento: -4°F a 122°F (-20°C a 50°C).

d)	Humedad relativa de funcionamiento (% de humedad relativa sin condensación):

i)	5% a 45% en 32°F a 122°F (0°C a 50°C)

ii)5% a 75% a 32°F a 104°F (0°C a 40°C)

iii) 5% a 95% a 32°F a 86°F (0°C a 30°C)

e)	Choques y Vibraciones: deberá cumplir con los requisitos de MIL-PRF-28800F para equipos de Clase 3

f) 	Altitud de funcionamiento (min): 4.000 m

g)	Altitud de almacenamiento (min): 12.000 m

2.2.14.	Especificaciones de la prueba del cable:

a)	 El verificador deberá apoyar la medición de cables de par trenzado.

i) 100 Ω Par trenzado no apantallado (UTP) de los cables LAN

ii) 100 Ω apantallado de par trenzado blindado (STP) los cables LAN

iii) TIA categoría 3, 4, 5, 5e y 6. ISO Clase C, D, E y F.

b)	 La medida de la longitud del cable de 3 pies (1 metro) a 656 pies (200 metros).

c) 	Precisión: ± 6 pies (± 2 metros) o el 5%, el que sea mayor.

2.2.15.	Configuración de usuario

2.2.15.1.	El verificador deberá permitir al usuario establecer la configuración cableada e inalámbrica para adaptarse a las diferentes tipologías de red y necesidades de prueba.

2.2.15.2.	Parámetros de configuración de Ethernet con cables requeridos:

a)	Enable (Activado o desactivado).

b)	Velocidad.

c)	Duplex.

d)	PoE Clase 1 – 4.

e)	802.1X.

f)	Dirección IPv4 (DHCP o estática).

g)	Dirección IPv6.

h)	Direcciones MAC definidas por el usuario.

i)	VLAN.

j)	SNMP v1/v2/v3.

k)	Tasa de detección.

2.2.15.3	Parámetros de configuración Wi-Fi requeridos.

a)	Enable (Activado o desactivado).

b)	Banda (2,4 o 5 GHz).

c)	Sólo captura o conectado.

d)	SSID.

e)	Seguridad.

f)	Dirección IPv4 (DHCP o estática).

g)	Dirección IPv6.

h)	Direcciones MAC definidas por el usuario.

i)	Umbral de itinerancia.

j)	Defecto de autorización.

k)	Transmitir sondas (On/Off).

l)	Ajuste del piso de señal y de ruido.

2.2.15.4.	Idioma de la interfaz de usuario: Español y Ingles mínimo.

2.2.15.5.	Formato de fecha y hora.

2.2.15.6.	Formato de número.

2.2.15.7.	Formato de longitud.

2.2.15.8.	Período de tiempo de espera.

2.2.15.9.	Tono audible.

2.2.15.10.	El brillo de la pantalla.

2.2.16.	Pruebas de red:

2.2.16.1.	El verificador deberá ser capaz de probar la infraestructura y servicios de red.

2.2.16.2.	Deberá ser posible ejecutar todas las pruebas de red como una sola prueba integrada.

2.2.16.3.	Las pruebas deberán ser clasificados pasa/falla.

2.2.17.	Pruebas de infraestructura requeridas:

2.2.17.1.	Cable.

2.2.17.2.	Velocidad de enlace, dúplex, par de Rx, nivel, polaridad.

2.2.17.3.	PoE, descarga de tensión, pares utilizados, cargado de tensión y potencia (clase 1 - 4).

2.2.17.4.	Switch más cercano.

2.2.17.5.	El punto de acceso más cercano.

2.2.17.6.	Gateway.

2.2.17.7.	Servidor DHCP.

2.2.17.8.	Servidor DNS.

2.2.18.	Descubrimiento y análisis.

2.2.18.1.	Análisis de red cableada.

2.2.18.2.	Descubrimiento de dispositivos en el dominio de broadcast.

2.2.18.3.	 Atributos para cada dispositivo descubierto.

a)	Nombre.

b)	Dirección IPv4.

c)	Dirección IPv6.

d)	Dirección MAC.

e)	Problemas comunes.

f)	Tipo de dispositivo.

g)	El dominio.

h)	Tráfico unicast.

i)	Tráfico de multidifusión.

j)	El tráfico de difusión.

k)	Nombre del switch, ranura, puerto.

l)	VLAN.

2.2.18.4.	Herramientas de análisis requeridas:

a)	Escaneo de puertos.

b)	Análisis de ruta, de capa 2 y capa 3.

c)	Las estadísticas del puerto de switch.

d)	Los dispositivos de un puerto.

e)	Navegador.

f)	TELNET/SSH.

g)	Añadir la prueba de servicio.

2.2.18.5.	Análisis Wi-Fi:

a)	Descubrimiento de dispositivos en el radio de alcance

b)	Atributos para cada red (SSID) detectados

c)	Atributos para cada punto de acceso descubierto

d)	Atributos para cada cliente descubierto

e)	Atributos para cada canal descubierto

f)	Herramientas de análisis: SSID, conexión AP, Itinerancia SSID, estado de autorización de AP, ubicación del cliente, Canal, AP, captura de clientes

2.2.18.6. 	Pruebas de servicios de red mínimas: ICMP (ping), conectar (TCP), Web (HTTP), Archivos (FTP), búsqueda de DNS, Multicast (IGMP), Vídeo (RTSP)

2.2.18.7.	Sera capaz de realizar pruebas de rendimiento: rendimiento (bps), pérdida de tramas, latencia y el jitter (s)

2.2.19.	Herramientas de Prueba: El verificador deberá incorporar las pruebas con herramientas de ayuda para la solución de problemas y administración de dispositivos.

2.3.	Módulo Empalmador de Cables de Fibra Óptica

2.3.1.	Se requiere un Módulo Empalmador de Cables Fibras Óptica, de modo alineación central, que combine velocidad, precisión, durabilidad y portabilidad en una unidad.

2.3.2.	Características Técnicas Especificas:

2.3.2.1.	Debe tener batería interna recargable.

2.3.2.2.	La lámpara de iluminación debe encender en una amplia área alrededor de ranuras en V.

2.3.2.3.	Pantalla de LCD.

2.3.2.4.	Debe mostrar resultados inmediatos del empalme.

2.3.2.5.	Debe tener un diseño de mano robusto y compacto, y ser capaz de soportar condiciones ambientales adversas, según el siguiente detalle:

• Resistente a golpes: igual o mejor a 76 cm, desde 5 ángulos diferentes.

• Resistente al agua: calificación a prueba de goteo igual o mejor a IPX2.

• Resistente al polvo: calificación a prueba de polvo igual o mejor a IP5X.

2.3.2.6.		Debe permitir un empalme rápido (=< 7 seg.) con muy bajo de pérdidas y calentamiento rápido (=< 25 seg.).

2.3.2.7.		Debe permitir una configuración de 200 ciclos (empalme y calefacción) con batería nueva.

2.3.2.8.		Debe ser capaz de empalmar fibras METRO / LAN / FTTX incluyendo fibras curvas ultra optimizadas (por ejemplo fibras EZ - Bend®).

2.3.2.9.		Debe permitir un fácil mantenimiento, como así también una sencilla sustitución de electrodo (sistema de alineación espejo libre).

2.3.2.10.		Se requiere que permita actualización de software a través de Internet.

2.3.2.11.		Debe permitir el fácil intercambio del sistema porta fibra.

2.3.2.12.		Se requiere que posea un software de interfaz de PC que muestre los programas de corte, empalme y los resultados.

2.3.2.13.		Debe cumplir con la  Directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS).

2.3.3.	Características Técnicas Generales:

| DESCRIPCION | VALORES REQUERIDOS |
| --- | --- |
| Fibras aplicables | SM, MM, DSF, NZD, EDF, BIF / UBIF (fibra de Curva insensibles) |
| Diámetro Cladding | Mejor o igual a 80 ~ 150 micras. |
| Diámetro de Revestimiento | Mejor o igual a 100 ~ 1000 micras. |
| Longitud de adherencia de la fibra | Mejor o igual a 5 ~ 16 mm. |
| Promedio de pérdida por empalme | Mejor o Igual a SM: 0,02 dB, MM: 0,01 dB, DSF: 0,04 dB, NZD: 0,04 dB. |
| Tiempo Empalme | Mejor o Igual a 7 segundos (modo semiautomático) o 9 segundos (modo normal). |
| Tiempo Calentamiento | Mejor o Igual a 25 segundos (S922: 40 mm manga, S921: 60 mm manga) (modo de precalentamiento)31 segundos (S922: 40 mm manga, S921: 6 60 mm manga) (modo normal). |
| Programas de Empalme | Mayor o Igual a 150. |
| Selección Automática de Empalme | SM: SM, DSF, NZD, BIF / UBIF; MM: MM. |
| Programas de Calor | Mayor o Igual a 18. |
| Inicio de calefacción Automática | Se require. |
| Mangas aplicables requeridas | 20 / 40 / 60 mm. |
| Prueba de tensión | Mejor o igual a 1,96 N |
| Función de Empalme con atenuación intencional de alta pérdida | Rango requerido de 0,1 dB a 10 dB (paso de 0,1 dB) |
| Magnificación de la imagen de la fibra | Mayor o igual a 304X y 608X |
| Dimensiones Aproximadas | 159 mm x 213 mm x 130 mm |
| Peso Aproximado | 2.3 Kg (con batería) |
| Monitor requerido | 3.5” LCD |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ° a + 50 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° a + 60 ° C |
| Fuente de Alimentación | 100 a 240 VAC (50/60 Hz) a 11 a 17 VDC |

# 3.	REQUERIMIENTOS PARTICULARES

3.1		En todos los casos, el Oferente presentará una descripción técnica en castellano de los equipos ofertados, que deben indicar como mínimo marca, modelo y características técnicas o en su defecto URL.

3.2.	Todos los equipos ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.

3.3.	No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en  esta Especificación Técnica, asimismo, no se aceptarán ofertas alternativas o variantes.

3.4.	El equipamiento Ofertado deberá ser de Primera marca y calidad. Deberán contar con representantes  técnicos oficiales en todo el país, permitiendo efectuar el contacto técnico telefónicamente y vía web directamente con el fabricante del equipamiento. (Deberá informar dentro de la Oferta teléfonos y URL de contacto técnico).

# 4.	PLAZO DE ENTREGA

4.1.		A partir del día siguiente a la fecha del perfeccionamiento del contrato comenzará a contar el tiempo de OCHENTA (80) DÍAS HABILES O 19 de diciembre del 2016.

# 5.	LUGAR DE ENTREGA

# 5.1.	Dirección General de Comunicaciones e Informática, Edificio Cóndor, Pedro Zanni 250 CABA, T.E: 011 – 4317-6000, Interno: 16323 / 13260.

# 5.2.	En todos los casos, el Cocontratante deberá hacer las previsiones para descargar el material en el lugar de entrega.

6.	GARANTÍA

6.1.	La totalidad de los materiales provistos, deberán estar cubiertos por una garantía técnica de UN (1) Año, a partir de la fecha de Recepción Definitiva o en caso de corresponder la que ofrece el fabricante, prevaleciendo la de mayor duración en el tiempo.

6.2.	La referida garantía técnica cubrirá toda falla del material, para condiciones de uso recomendadas por los fabricantes.

6.3.	Los Oferentes deberán informar fehacientemente, dentro de la Oferta, los procedimientos de notificación en caso de ser necesario ejercer la Garantía Técnica. A tal efecto se detallará,  persona de contacto, dirección, teléfono, celular o FAX  y horario, para la realización de los reclamos correspondientes.