ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICION EQUIPOS DE COMUNICACIONES VHF

1.	OBJETO

# 1.1.	El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer las características técnicas mínimas a cumplir, para la adquisición de Equipos Repetidoras, portátiles y Bases fijas y vehiculares de VHF.

2.	EQUIPAMIENTO DE VHF:

2.1.	CONSIDERACIONES GENERALES

2.1.1.	Se solicita la provisión se Transceptores Digitales de VHF, tipo Base (Fija y Móvil), Portátiles y Repetidoras, conforma al Estándar DMR, de acuerdo al siguiente detalle:

2.2.	EQUIPO REPETIDORA DIGITAL:

2.2.1.	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS:

2.2.1.1.	El equipamiento Ofertado deberá cumplir con las siguientes características técnicas generales:

- Conforme al estándar DMR, cumpliendo en un 100% los  Protocolos Digitales: ETSI TS 102 361-1, -2 y -3. (El Oferente deberá presentar certificados de interoperabilidad con al menos con otros dos fabricantes de equipos DMR II, expedidos por DMR Association.)

- Conmutación Automática Modo Analógico / Digital.

- Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA).

- Una Capacidad de DIECISEIS (16) Canales mínimo.

- Ancho de banda estrecho que cumple con el mandato 2013 de la FCC. (12,5 KHz / 20KHz, 25 KHz)

- Segurización de las comunicaciones de voz y datos mediante encriptación digital de 256 bits

- Diagnóstico remoto del repetidor.

- Mediante Conectividad IP, deberá ser capaz de conectar varios repetidores en aplicaciones de un solo sitio o en una red de área extendida multisitio.

- Total cumplimiento de los estándares MIL-STD-810 C/D/E/F

- Su diseño debe ser estándar  y permitir el montaje en rack 2RU de 19”.

- Tiempo medio entre fallos (MTBF) mayor o igual a menor a 100.000 horas.

- Permitirá realizar un Gateway mediante una conexión Back-to-Back entre dos repetidores, uno análogo y otro digital, a fin de permitir que los usuarios analógicos se comuniquen con los usuarios digitales y viceversa.

- Decodificación de señalización CDCSS/CTCSS hasta de 16 canales análogos.

- Interconexión telefónica analógica/digital (Señalización DTMF), permitiendo que un usuario de radio pueda realizar una llamada telefónica o que un usuario de teléfono realice una llamada grupal o individual a usuarios de radios.

- Rackeable estándar (2RU/19”).

- Indicadores LED y pantalla TFT.

- Debe ser compatible en modo analógico con las funcionalidades del equipamiento Motorola EP-450, PRO 5100, existente en la Fuerza Aérea.

2.2.1.2.	El equipamiento Ofertado deberá cumplir con las siguientes características técnicas específicas:

- Dimensiones Largo x Ancho x Alto (Aprox.): 88 mm X 483 mm X 366 mm. (Rackeable)

- Peso (Aprox.): 8.5 kg.

- Tensión de Operación: 13.6V (típica) +/- 15% (mínimo)

- Consumo de corriente (típica):

- En Espera menor a 0.85 A.

- Transmisión menor a 12A.

- Espaciamiento de Canal: 12,5KHz /20KHz/ 25 kHz

- Rango de Frecuencia: 136 - 174 MHz

- Capacidad de Canales: mínimo 16 canales.

- Estabilidad de Frecuencia (mejor o igual): ±0.5 ppm.

- Impedancia de Antena: 50 Ohm.

- Ciclo de Trabajo: 100 %

- TRANSMISOR:

- Potencia de Salida RF (deseable): 5 – 50 W

- Modulación FM: 11K0F3E @ 12.5KHz; 14K0F3E @ 20KHz; 16K0F3E @ 25KHz

- Modulación Digital 4FSK: 12.5KHz Solo datos: 7K60FXD; 12.5KHz Datos y Voz: 7K60FXW.

- Limitación de Modulación: ±2.5 @ 12.5 kHz / ±4 @ 20 kHz /±5.0 @ 25 kHz (mejor o igual)

- Zumbido y Ruido FM: 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz (mejor o igual)

- Emisiones Conducidas / Radiadas:   -36 dBm<1 GHz / -30 dBm>1 GHz (mejor o igual)

- Potencia Canal Adyacente: 60dB @12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz.

- Respuesta de Audio: +1 ~ -3dB

- Distorsión de Audio (típica): =<3%

- Tipo de Codificador de Voz Digital: AMBE++ o SELP

- RECEPTOR:

- Sensibilidad analógica (12 dB SINAD) (típica):   0.22 μV

- Sensibilidad Digital (BER 5%) (mejor o igual): 0.3 μV.

- Intermodulación TIA 603: 75 dB @ 12,5/20/25KHz (mejor o igual)

- Selectividad de Canal Adyacente Conforme TIA 603: 65dB @ 12,5KHz y 75 dB @ 20/25KHz (mejor o igual).

- Bloqueo Conforme TIA 603: 90 dB (mejor o igual)

- Zumbido y Ruido: 40dB@12.5KHz / 43dB@20KHz /  45dB@25KHz (mejor o igual)

- Audio Nominal Parlante Interno:   0.5 W (deseable)

- Respuesta de Audio: +1 ~ -3dB (mejor o igual)

- Distorsión de Audio: <=3%

- Emisión de Espurias Conducidas: -57 dBm (mejor o igual)

2.2.2.	El Oferente deberá indicar fehacientemente en su oferta si los equipos ofertados cumplen con lo requerido en los párrafos precedentes.

2.2.3.	Se  deberán proveer CUATRO (4) Equipos Repetidores que deberán contar cada uno con:

- UN (1) Equipo Repetidor Digital Rackeable.

- Licencia Ethernet para interconexión con otras repetidoras en redes de área extendida

- UN (1) Duplexor con elementos de instalación.

- UNA (1) Fuente individual, con batería.

- UNA (1) Antena tipo Omnidireccional con CINCUENTA (50) metros de cable Cellflex 1/2” y los conectores de RF correspondientes.

- UN (1) Manual del operador en castellano.

- UN (1) Accesorio y Software para programación mediante una PC.

- UNA (1) Capacitación en operación, configuración e instalación del equipamiento.

- UN (1) Servicio de asistencia durante la instalación del equipamiento dentro del Área Metropolitana Buenos Aires

2.3.	EQUIPO BASE VEHICULAR DIGITAL:

2.3.1.	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS:

2.3.1.1.	El equipamiento Ofertado deberá cumplir con las siguientes características técnicas generales:

- Conforme al estándar DMR, cumpliendo en un 100% los  Protocolos Digitales: ETSI TS 102 361-1, -2 y -3. (El Oferente deberá presentar certificados de interoperabilidad con al menos con otros dos fabricantes de equipos DMR II, expedidos por DMR Association.)

- Conmutación Automática Modo Analógico / Digital

- Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA).

- Potencia de salida ajustable desde 5 W hasta 50 W.

- Compatibilidad con los modos de señalización analógica, HDC1200, 2 tonos y 5 tonos, para lograr una mejor integración en las flotas de radio analógicas.

- Función Pseudotrunking para DMR II y DMO, que debe asignar un intervalo de tiempo libre para comunicaciones urgentes aunque no esté registrado en el segundo Slot

- Función de roaming automático para operar dentro de una red de repetidoras con conexión IP Multi-Sitio.

- Módulo GPS integrado compatible con aplicaciones GIS.

- Encriptación avanzada (con algoritmos de 256 Bits) e inversión de voz.

- Pantalla LCD TFT de 2.0” (mínimo).

- Transmisión de datos deseable de 140 caracteres.

- Puertos de Expansión para el desarrollo de aplicaciones y accesorios.

- Una Capacidad de MIL VEINTICUATRO (1024) Canales.

- Una Capacidad de SESENTA Y CUATRO (64) zonas de DIECISEIS (16) canales.

- Segurización de las comunicaciones de voz y datos mediante encriptación de 256 bits.

- Total cumplimiento de los estándares MIL-STD-810 C/D/E/F e IP 54

2.3.1.2.	El equipamiento Ofertado deberá cumplir con las siguientes características técnicas específicas:

- Dimensiones Largo x Ancho x Alto (Aprox.): 60 mm×174 mm×200 mm.

- Peso (Aprox.): 1.7 kg.

- Tensión de Operación: 13.6V (típica) +/- 15% (mínimo)

- Consumo de corriente (típica):

- En Espera menor a 0.6 A.

- Transmisión menor a 12A.

- Espaciamiento de Canal: 12,5KHz /20KHz/ 25 kHz

- Rango de Frecuencia: 136 - 174 MHz

- Capacidad de Canales: 1024 canales (mejor o igual).

- Estabilidad de Frecuencia (mejor o igual): ±1.5 ppm.

- Impedancia de Antena: 50 Ohm.

- TRANSMISOR:

- Potencia de Salida RF (deseable): 5 – 50 W

- Modulación FM: 11K0F3E @ 12.5KHz; 14K0F3E @ 20KHz; 16K0F3E @ 25KHz

- Modulación Digital 4FSK: 12.5KHz Solo datos: 7K60FXD; 12.5KHz Datos y Voz: 7K60FXW

- Limitación de Modulación: ±2.5 @ 12.5 kHz / ±4 @ 20 kHz /±5.0 @ 25 kHz (mejor o igual)

- Zumbido y Ruido FM: 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz (mejor o igual)

- Emisiones Conducidas / Radiadas:   -36 dBm<1 GHz / -30 dBm>1 GHz (mejor o igual)

- Potencia Canal Adyacente: 60dB @12.5KHz;70dB @ 20/25KHz

- Respuesta de Audio: +1 ~ -3dB

- Distorsión de Audio (típica): =<3%

- Tipo de Codificador de Voz Digital: AMBE++ o SELP

- RECEPTOR:

- Sensibilidad analógica (12 dB SINAD) (típica):   0.22 μV

- Sensibilidad Digital (BER 5%) (mejor o igual): 0.3 μV

- Intermodulación TIA 603: 75 dB @ 12,5/20/25KHz (mejor o igual)

- Selectividad de Canal Adyacente Conforme TIA 603: 65dB @ 12,5KHz y 75 dB @ 20/25KHz (mejor o igual)

- Rechazo Espurias Conforme: TIA 603: 75dB @ 12.5/20/25KHz (mejor o igual)

- Zumbido y Ruido: 40dB@12.5KHz / 43dB@20KHz /  45dB@25KHz (mejor o igual)

- Audio Nominal Parlante Interno:   3W (deseable)

- Respuesta de Audio: +1 ~ -3dB (mejor o igual)

- Distorsión de Audio: <=3%

- Emisión de Espurias Conducidas: -57 dBm (mejor o igual)

- GPS:

- TTFF (Time To First Fix): posicionamiento inicial en frío <1 minuto

- Precisión horizontal <10 metros

- TTFF (Time To First Fix): posicionamiento inicial en caliente <10 segundos

2.3.2.	El Oferente deberá indicar fehacientemente en su oferta si los equipos ofertados cumplen con lo requerido en los párrafos precedentes.

2.3.3.	Se  deberán proveer OCHO (8) Equipos Base Vehicular Digital que deberán contar cada uno con:

- UN (1) Equipo Base Digital.

- UN (1) Micrófono de Palma.

- UN (1) Juego de Cables de Alimentación.

- UNA (1) Antena tipo Omnidireccional magnética con CINCO (5) metros de cable RG-58 y los conectores de RF correspondientes.

- UN (1) Manual del operador en castellano.

2.3.4.	Se  deberán proveer TRES (3) Accesorios y Software para programación mediante una PC.

2.4.	EQUIPO BASE FIJO DIGITAL:

2.4.1.	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS:

2.4.1.1.	El equipamiento Ofertado deberá cumplir con las siguientes características técnicas generales:

- Conforme al estándar DMR, cumpliendo en un 100% los  Protocolos Digitales: ETSI TS 102 361-1, -2 y -3. (El Oferente deberá presentar certificados de interoperabilidad con al menos con otros dos fabricantes de equipos DMR II, expedidos por DMR Association.)

- Conmutación Automática Modo Analógico / Digital

- Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA).

- Potencia de salida ajustable desde 5 W hasta 50 W.

- Compatibilidad con los modos de señalización analógica, HDC1200, 2 tonos y 5 tonos, para lograr una mejor integración en las flotas de radio analógicas.

- Función Pseudotrunking para DMR II y DMO, que debe asignar un intervalo de tiempo libre para comunicaciones urgentes aunque no esté registrado en el segundo Slot.

- Función de roaming automático para operar dentro de una red de repetidoras con conexión IP Multi-Sitio.

- Módulo GPS integrado compatible con aplicaciones GIS.

- Encriptación avanzada (con algoritmos de 256 Bits) e inversión de voz.

- Pantalla LCD TFT de 2.0” (mínimo).

- Transmisión de datos hasta 140 caracteres.

- Puertos de Expansión para el desarrollo de aplicaciones y accesorios.

- Una Capacidad de MIL VEINTICUATRO (1024) Canales.

- Una Capacidad de SESENTA Y CUATRO (64) zonas de DIECISEIS (16) canales.

- Segurización de las comunicaciones de voz y datos mediante encriptación de 256 bits.

- Total cumplimiento de los estándares MIL-STD-810 C/D/E/F e IP 54.

2.4.1.2.	El equipamiento Ofertado deberá cumplir con las siguientes características técnicas específicas:

- Dimensiones Largo x Ancho x Alto (Aprox.): 60 mm×174 mm×200 mm.

- Peso (Aprox.): 1.7 kg.

- Tensión de Operación: 13.6V (típica) +/- 15% (mínimo)

- Consumo de corriente (típica):

- En Espera menor a 0.6 A.

- Transmisión menor a 12A.

- Espaciamiento de Canal: 12,5KHz /20KHz/ 25 kHz

- Rango de Frecuencia: 136 - 174 MHz

- Capacidad de Canales: 1024 canales (mejor o igual)

- Estabilidad de Frecuencia (mejor o igual): ±1.5 ppm

- Impedancia de Antena: 50 Ohm

- TRANSMISOR:

- Potencia de Salida RF (deseable): 5 – 50 W

- Modulación FM: 11K0F3E @ 12.5KHz; 14K0F3E @ 20KHz; 16K0F3E @ 25KHz

- Modulación Digital 4FSK: 12.5KHz Solo datos: 7K60FXD; 12.5KHz Datos y Voz: 7K60FXW

- Limitación de Modulación: ±2.5 @ 12.5 kHz / ±4 @ 20 kHz /±5.0 @ 25 kHz (mejor o igual)

- Zumbido y Ruido FM: 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz (mejor o igual)

- Emisiones Conducidas / Radiadas:   -36 dBm<1 GHz / -30 dBm>1 GHz (mejor o igual)

- Potencia Canal Adyacente: 60dB @12.5KHz;70dB @ 20/25KHz

- Respuesta de Audio: +1 ~ -3dB

- Distorsión de Audio (típica): =<3%

- Tipo de Codificador de Voz Digital: AMBE++ o SELP

- RECEPTOR:

- Sensibilidad analógica (12 dB SINAD) (típica):   0.22 μV

- Sensibilidad Digital (BER 5%) (mejor o igual): 0.3 μV

- Intermodulación TIA 603: 75 dB @ 12,5/20/25KHz (mejor o igual)

- Selectividad de Canal Adyacente Conforme TIA 603: 65dB @ 12,5KHz y 75 dB @ 20/25KHz (mejor o igual).

- Rechazo Espurias Conforme TIA 603: 75dB @ 12.5/20/25KHz (mejor o igual)

- Zumbido y Ruido: 40dB@12.5KHz / 43dB@20KHz /  45dB@25KHz (mejor o igual)

- Audio Nominal Parlante Interno:   3W (deseable)

- Respuesta de Audio: +1 ~ -3dB (mejor o igual)

- Distorsión de Audio: <=3%

- Emisión de Espurias Conducidas: -57 dBm (mejor o igual)

- GPS:

- TTFF (Time To First Fix): posicionamiento inicial en frío <1 minuto

- Precisión horizontal <10 metros

- TTFF (Time To First Fix): posicionamiento inicial en caliente <10 segundos

2.4.2.	El Oferente deberá indicar fehacientemente en su oferta si los equipos ofertados cumplen con lo requerido en los párrafos precedentes.

2.4.3.	Se  deberán proveer OCHO (8) Equipos Base Fijo Digital que deberán contar cada uno con:

- UN (1) Equipo Base Digital.

- UN (1) Micrófono de Palma.

- UNA (1) Fuente de Alimentación.

- UN (1) Juego de Cables de Alimentación.

- UNA (1) Antena tipo Omnidireccional magnética con VEINTE (20) metros de cable RG-58, elementos de fijación  y los conectores de RF correspondientes.

- UN (1) Manual del operador en castellano.

2.4.4.	Se  deberán proveer TRES (3) Accesorios y Software para programación mediante una PC.

2.5.	EQUIPO PORTÁTIL DIGITAL:

2.5.1. 	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS:

2.5.1.1.	El equipamiento Ofertado deberá cumplir con las siguientes características técnicas generales:

- Conforme al estándar DMR, cumpliendo en un 100% los  Protocolos Digitales: ETSI TS 102 361-1, -2 y -3. (El Oferente deberá presentar certificados de interoperabilidad con al menos con otros dos fabricantes de equipos DMR II, expedidos por DMR Association.)

- Conmutación Automática Modo Analógico / Digital

- Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA).

- Potencia de salida de 5 W.

- Compatibilidad con los modos de señalización analógica, HDC1200, 2 tonos y 5 tonos, para lograr una mejor integración en las flotas de radio analógicas.

- Función Pseudotrunking para DMR II y DMO, que debe asignar un intervalo de tiempo libre para comunicaciones urgentes, aunque no esté registrado en el segundo Slot.

- Función Two-True-Slot En DMO debe tener 2 intervalos de comunicación, para permitir 2 comunicaciones simultaneas en 1 frecuencia

- Capacidad de trabajo en grupos.

- Una Capacidad de TREINTA Y DOS (32) Canales (mínimos).

- Una Capacidad de TRES (3) zonas  (mínimo).

- Segurización de las comunicaciones de voz y datos mediante encriptación.

- Total cumplimiento de los estándares MIL-STD-810 C/D/E/F e IP 54

2.5.1.2.	El equipamiento Ofertado deberá cumplir con las siguientes características técnicas específicas:

- Dimensiones Largo x Ancho x Alto (Aprox.): 115 mm x 54 mm x 27mm.

- Peso (Aprox.): 260 gr.

- Tensión de Operación: 7.4V (típica)

- Espaciamiento de Canal: 12,5KHz /20KHz/ 25 kHz

- Rango de Frecuencia: 136 - 174 MHz

- Capacidad de Canales: 32 canales (mejor o igual).

- Estabilidad de Frecuencia (mejor o igual): ±0.5 ppm.

- Impedancia de Antena: 50 Ohm.

- TRANSMISOR:

- Potencia de Salida RF (deseable): 5 W

- Modulación FM: 11K0F3E @ 12.5KHz; 14K0F3E @ 20KHz; 16K0F3E @ 25KHz

- Modulación Digital 4FSK: 12.5KHz Solo datos: 7K60FXD; 12.5KHz Datos y Voz: 7K60FXW

- Limitación de Modulación: ±2.5 @ 12.5 kHz / ±4 @ 20 kHz /±5.0 @ 25 kHz (mejor o igual)

- Zumbido y Ruido FM: 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz (mejor o igual)

- Emisiones Conducidas / Radiadas:   -36 dBm<1 GHz / -30 dBm>1 GHz (mejor o igual)

- Potencia Canal Adyacente: 60dB @12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz.

- Respuesta de Audio: +1 ~ -3dB

- Distorsión de Audio (típica): =<3%

- Tipo de Codificador de Voz Digital: AMBE++ o SELP

- RECEPTOR:

- Sensibilidad analógica (12 dB SINAD) (típica):   0.22 μV

- Sensibilidad Digital (BER 5%) (mejor o igual): 0.22 μV

- Intermodulación TIA 603: 70 dB @ 12,5/20/25KHz (mejor o igual)

- Selectividad de Canal Adyacente Conforme TIA 603: 60dB a 12,5KHz/70dB a 20 & 25KHz (mejor o igual)

- Rechazo Espurias Conforme TIA 603: 70dB @ 12.5/20/25KHz (mejor o igual)

- Zumbido y Ruido: 40dB@12.5KHz / 43dB@20KHz /  45dB@25KHz (mejor o igual)

- Audio Nominal Parlante Interno:   0.5W (deseable)

- Respuesta de Audio: +1 ~ -3dB (mejor o igual)

- Distorsión de Audio: <=3%

- Emisión de Espurias Conducidas: -57 dBm (mejor o igual)

2.5.2.	El Oferente deberá indicar fehacientemente en su oferta si los equipos ofertados cumplen con lo requerido en los párrafos precedentes.

2.5.3.	Se  deberán proveer DOCE (12) Equipo Portátil Digital que deberán contar cada uno con:

- UN (1) Equipo Portátil Digital con Batería de Litio mínimo 1500mAh.

- UNA (1) Batería Adicional de Litio mínimo 1500mAh.

- UN (1) Cargador individual.

- UN (1) Clip de Cinturón.

- UNA (1) Antena tipo helicoidal.

- UN (1) Manual de Operador en Castellano.

2.5.4.	Se  deberán proveer TRES (3) Accesorios y Software para programación mediante una PC.

2.6.	EQUIPO PORTÁTIL DIGITAL CON DISPLAY:

2.6.1. 	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS:

2.6.1.1.	El equipamiento Ofertado deberá cumplir con las siguientes características técnicas generales:

- Conforme al estándar DMR, cumpliendo en un 100% los  Protocolos Digitales: ETSI TS 102 361-1, -2 y -3. (El Oferente deberá presentar certificados de interoperabilidad con al menos con otros dos fabricantes de equipos DMR II, expedidos por DMR Association.)

- Conmutación Automática Modo Analógico / Digital.

- Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA).

- Potencia de salida de 5 W.

- Display y teclado Alfanumérico.

- Mensajes de texto desde su teclado, con un mínimo deseable de 256 caracteres por mensaje.

- Compatibilidad con los modos de señalización analógica, HDC1200, 2 tonos y 5 tonos, para lograr una mejor integración en las flotas de radio analógicas.

- Función Pseudotrunking para DMR II y DMO, que debe asignar un intervalo de tiempo libre para comunicaciones urgentes, aunque no esté registrado en el segundo Slot.

- Función Two-True-Slot En DMO debe tener 2 intervalos de comunicación, para permitir 2 comunicaciones simultaneas en 1 frecuencia

- Protocolo de datos conforme en su totalidad al estándar DMRA.

- Módulo GPS integrado y compatible con aplicaciones GIS.

- Función Hombre Caído (Cuando un usuario se cae, la radio alerta a otros de forma automática).

- Puertos de Expansión para el desarrollo de aplicaciones y accesorios.

- Una Capacidad de MIL VEINTICUATRO (1024) Canales (mínimos).

- Una Capacidad de SESENTA Y CUATRO (64) zonas  (mínimo).

- Segurización de las comunicaciones de voz y datos mediante encriptación avanzada de 256 bits y función de inversor en modo análogo.

- Total cumplimiento de los estándares MIL-STD-810 C/D/E/F/G e IP 67

2.6.1.2.	El equipamiento Ofertado deberá cumplir con las siguientes características técnicas específicas:

- Dimensiones Largo x Ancho x Alto (Aprox.): 122mm x 54mm x 27mm.

- Peso (Aprox.): 310 gr.

- Tensión de Operación: 7.4V (típica)

- Espaciamiento de Canal: 12,5KHz /20KHz/ 25 kHz

- Rango de Frecuencia: 136 - 174 MHz

- Capacidad de Canales: 1024 Canales (mejor o igual).

- Estabilidad de Frecuencia (mejor o igual): ±0.5 ppm.

- Impedancia de Antena: 50 Ohm.

- TRANSMISOR:

- Potencia de Salida RF (deseable): 5 W

- Modulación FM: 11K0F3E @ 12.5KHz; 14K0F3E @ 20KHz; 16K0F3E @ 25KHz

- Modulación Digital 4FSK: 12.5KHz Solo datos: 7K60FXD; 12.5KHz Datos y Voz: 7K60FXW

- Limitación de Modulación: ±2.5 @ 12.5 kHz / ±4 @ 20 kHz /±5.0 @ 25 kHz (mejor o igual)

- Zumbido y Ruido FM: 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz (mejor o igual)

- Emisiones Conducidas / Radiadas:   -36 dBm<1 GHz / -30 dBm>1 GHz (mejor o igual)

- Potencia Canal Adyacente: 60dB @12.5KHz;70dB @ 20/25KHz

- Respuesta de Audio: +1 ~ -3dB

- Distorsión de Audio (típica): =<3%

- Tipo de Codificador de Voz Digital: AMBE++ o SELP

- RECEPTOR:

- Sensibilidad analógica (12 dB SINAD) (típica):   0.22 μV

- Sensibilidad Digital (BER 5%) (mejor o igual): 0.22 μV

- Intermodulación TIA 603: 70 dB @ 12,5/20/25KHz (mejor o igual)

- Selectividad de Canal Adyacente Conforme TIA 603: 60dB a 12,5KHz/70dB a 20 & 25KHz (mejor o igual)

- Rechazo Espurias Conforme TIA 603: 70dB @ 12.5/20/25KHz (mejor o igual)

- Zumbido y Ruido: 40dB@12.5KHz / 43dB@20KHz /  45dB@25KHz (mejor o igual)

- Audio Nominal Parlante Interno:   0.5W (deseable)

- Respuesta de Audio: +1 ~ -3dB (mejor o igual)

- Distorsión de Audio: <=3%

- Emisión de Espurias Conducidas: -57 dBm (mejor o igual)

- GPS:

- TTFF (Time To First Fix): posicionamiento inicial en frío <1 minuto

- Precisión horizontal <10 metros

- TTFF (Time To First Fix): posicionamiento inicial en caliente <10 segundos

2.6.2.	El Oferente deberá indicar fehacientemente en su oferta si los equipos ofertados cumplen con lo requerido en los párrafos precedentes.

2.6.3.	Se  deberán proveer DOCE (12) Equipo Portátil Digital Con  Display que deberán contar cada uno con:

- UN (1) Equipo Portátil Digital con Batería de Litio mínimo 1500mAh.

- UNA (1) Batería Adicional de Litio mínimo 1500mAh.

- UN (1) Cargador individual.

- UN (1) Clip de Cinturón.

- UNA (1) Antena tipo helicoidal.

- UN (1) Manual de Operador en Castellano.

2.6.4.	Se  deberán proveer TRES (3) Accesorios y Software para programación mediante una PC.

3.	SOPORTE:

3.1.		El Oferente deberá contar con servicio post-venta establecido en el país, con capacidad de impartir los cursos necesarios de capacitación en el país, debiendo además ser Representante del Fabricante y contar con la correspondiente autorización del mismo para la impartición de dichos cursos y servicios post-venta.

3.2.		Asimismo será capaz de brindar apoyo permanente y local.

3.3.		Deberá indicar fehacientemente en la Oferta lo solicitado en párrafos 3.1 y 3.2, presentando Copia Certificada del Certificado de Representación Correspondiente a la Marca Ofertada.

4.	COTIZACIÓN

4.1.	Las cotizaciones se realizarán en moneda extranjera por lo que la oferta deberá ser expresada en DOLARES ESTADOUNIDENSES (USD) por tratarse de material importado que no tiene sustitutos de fabricación nacional.

Con la finalidad de facilitar la carga al sistema de contrataciones y su comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

El Oferente deberá presentar su cotización bajo la condición Provisión, aceptándose como adicional todo aquel material que, aunque no esté mencionado en la Especificación Técnica, esté relacionado con la seguridad y correcto funcionamiento del Sistema. Por tal motivo, la contratación de adicionales quedará al solo criterio del Comprador.

4.2.	A efectos de valorizar correctamente las provisiones a realizar, se tendrá en cuenta que todos los aranceles, tasas, fletes y otros gastos involucrados que le demanden al cocontratante cumplir con las prestaciones requeridas, correrán por su exclusiva cuenta, no reconociendo la FAA por tal motivo, gastos adicionales ó pagos extras, que fueran debidamente explicitados.

# 5.	REQUERIMIENTOS PARTICULARES

5.1		En todos los casos, el Oferente presentará dentro de la Oferta una descripción técnica de los equipos ofertados, que deben indicar como mínimo: Marca, Modelo, Código FCC, Funcionalidades, Características Técnicas (Generales y Específicas) y presentara un Folleto en Idioma Castellano (o en su defecto URL).

# 5.2.	En el Apartado 1 adjunto, se dispone de una matriz de evaluación, en donde se establecen los criterios de evaluación mínimos que deben cumplir las Ofertas, y que serán tenidos en cuenta al momento de evaluar las Ofertas Técnicas.

5.3.	Todos los equipos ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.

5.4. 	El equipamiento Ofertado en los Ítem 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, deberán ser compatibles entre sí y estar en un todo, conforme al estándar DMR, cumpliendo en un 100% los  Protocolos Digitales: ETSI TS 102 361-1, -2 y -3. (Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición presentando copia de los certificados de interoperabilidad con al menos con otros dos fabricantes de equipos DMR II, expedidos por DMR Association).

5.5.	No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en  esta Especificación Técnica, asimismo, se aceptarán ofertas alternativas, no se aceptarán Ofertas variantes.

5.6.	El equipamiento Ofertado deberá ser de Primera marca y calidad. Deberán contar con representantes  técnicos oficiales, permitiendo efectuar el contacto técnico telefónicamente y vía web directamente con el fabricante del equipamiento. (Deberá informar dentro de la Oferta teléfonos y URL de contacto técnico).

6.	      PLAZO DE ENTREGA

6.1.		A partir del día hábil siguiente de la notificación de la Orden de Compra comenzará a contar el tiempo de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HABILES o el 19 de diciembre de 2016 lo que ocurra primero.

# 7.	       LUGAR DE ENTREGA

# 7.1.	Depósito de la Dirección de Comunicaciones, Primera Brigada Aérea, Matienzo e Itacumbú s/n, El Palomar, Provincia de Bs. As., T.E: 011 – 4317-6000, Interno: 16-323.

# 7.2.	En todos los casos, el Cocontratante deberá hacer las previsiones para descargar el material en el lugar de entrega.

8.	GARANTÍA

8.1.	La totalidad de los materiales provistos, deberán estar cubiertos por una garantía técnica de DOS (2) años, a partir de la fecha de Recepción Definitiva o en caso de corresponder la que ofrece el fabricante, prevaleciendo la de mayor duración en el tiempo.

8.2.	La referida garantía técnica cubrirá toda falla del material, para condiciones de uso recomendadas por los fabricantes.

8.3.	Los Oferentes deberán informar fehacientemente, dentro de la Oferta, los procedimientos de notificación en caso de ser necesario ejercer la Garantía Técnica. A tal efecto se detallará,  persona de contacto, dirección, teléfono, celular o FAX  y horario, para la realización de los reclamos correspondientes.

Apartado 1

MATRIZ DE EVALUACION

| OFERENTE: |  |
| --- | --- |
| ITEM 2.2. |
| REQUERIMIENTO | PRESENTA (SI/NO) |
| MARCA: |  |
| MODELO: |  |
| FOLLETO: |  |
| CÓDIGO FCC: |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES: |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS: |  |
| EQUIPAMIENTO NUEVO SIN USO: |  |
| COPIA DEL CERTIFICADO DE INTEROPERABILIDAD CON AL MENOS CON OTROS DOS FABRICANTES DE EQUIPOS DMR II, EXPEDIDOS POR DMR ASSOCIATION: |  |
| TELÉFONOS Y URL DE CONTACTO TÉCNICO): |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |

| ITEM 2.3. |
| --- |
| REQUERIMIENTO | PRESENTA (SI/NO) |
| MARCA: |  |
| MODELO: |  |
| FOLLETO: |  |
| CÓDIGO FCC: |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES: |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS: |  |
| EQUIPAMIENTO NUEVO SIN USO: |  |
| COPIA DEL CERTIFICADO DE INTEROPERABILIDAD CON AL MENOS CON OTROS DOS FABRICANTES DE EQUIPOS DMR II, EXPEDIDOS POR DMR ASSOCIATION: |  |
| TELÉFONOS Y URL DE CONTACTO TÉCNICO): |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |

| ITEM 2.4. |
| --- |
| REQUERIMIENTO | PRESENTA (SI/NO) |
| MARCA: |  |
| MODELO: |  |
| FOLLETO: |  |
| CÓDIGO FCC: |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES: |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS: |  |
| EQUIPAMIENTO NUEVO SIN USO: |  |
| COPIA DEL CERTIFICADO DE INTEROPERABILIDAD CON AL MENOS CON OTROS DOS FABRICANTES DE EQUIPOS DMR II, EXPEDIDOS POR DMR ASSOCIATION: |  |
| TELÉFONOS Y URL DE CONTACTO TÉCNICO): |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |

| ITEM 2.5. |
| --- |
| REQUERIMIENTO | PRESENTA (SI/NO) |
| MARCA: |  |
| MODELO: |  |
| FOLLETO: |  |
| CÓDIGO FCC: |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES: |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS: |  |
| EQUIPAMIENTO NUEVO SIN USO: |  |
| COPIA DEL CERTIFICADO DE INTEROPERABILIDAD CON AL MENOS CON OTROS DOS FABRICANTES DE EQUIPOS DMR II, EXPEDIDOS POR DMR ASSOCIATION: |  |
| TELÉFONOS Y URL DE CONTACTO TÉCNICO): |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |

| ITEM 2.6. |
| --- |
| REQUERIMIENTO | PRESENTA (SI/NO) |
| MARCA: |  |
| MODELO: |  |
| FOLLETO: |  |
| CÓDIGO FCC: |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES: |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS: |  |
| EQUIPAMIENTO NUEVO SIN USO: |  |
| COPIA DEL CERTIFICADO DE INTEROPERABILIDAD CON AL MENOS CON OTROS DOS FABRICANTES DE EQUIPOS DMR II, EXPEDIDOS POR DMR ASSOCIATION: |  |
| TELÉFONOS Y URL DE CONTACTO TÉCNICO): |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| TELÉFONOS Y URL DE CONTACTO TÉCNICO): |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |