ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1: Especificación Técnica Nro. 28/16 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL CAMPO DE ANTENAS HF  DE LA ESCUELA DE AVIACION MILITAR

### 1.	 Objeto

  - La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los servicios mínimos que el Co Contratante deberá prestar, contribuyentes a la puesta en servicio de UN (1) campo de antenas que será parte constitutiva de un Sistema de Comunicaciones tierra-tierra, tierra-aire en la banda de  Alta Frecuencia (HF), de la Estación Radioeléctrica de la Escuela de Aviación Militar (LUD).

### 2. 	 Alcance

  - Se contemplarán todas las provisiones y trabajos necesarios, para que la Fuerza Aérea Argentina (FAA) pueda disponer de un sistema irradiante completo, en óptimo estado de funcionamiento, seguridad del material y acorde a las normas de buena ingeniería.

### 3.	  Consideraciones Generales

3.1	La obra se contratará bajo el concepto de Instalación, motivo por el cual incluirá la totalidad de los trabajos, provisiones, y ajustes necesarios para entregar la estación funcionado con todas las prestaciones publicadas en los manuales técnicos del equipamiento.

3.2	Para la instalación, tendido de cables de alimentación, tomas de tierra, etc. se aplicarán las Normas ex ENTEL, IRAM y AEA.

3.3	Las exigencias clásicas de la buena ingeniería, y particularmente lo que sea aplicable a los elementos de radio, telefonía, telecomando, tele señalización, sistemas de procesamiento de señales digitales, digitalización de señales analógicas, protocolos de señalización del CCITT y específicas ATS, ya sea a través de enlaces físicos ó radioeléctricos analógicos ó digitales, y transmisión de datos, son admitidos tácitamente como de obligatorio conocimiento por parte del Co Contratante, tanto en la calidad del material, como en la ejecución de los trabajos que trata la presente Especificación Técnica.

3.4	Todos los trabajos y/o provisiones a cargo del Co Contratante, que no estén explícitamente definidos en la presente especificación, deberán ser completados en su propuesta, para cumplir con la finalidad perseguida, y no podrá alegarse que se haya omitido cualquier exigencia en la presentación de la oferta, cuando tal exigencia sea indispensable para la normal instalación, funcionamiento y seguridad del material, aplicándose igual criterio en lo referente a los elementos provistos y ejecución de los trabajos.

3.5	El Co Contratante deberá proveer todos los elementos en material, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos previstos en esta Especificación Técnica, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles ó elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

### 4.	    Provisiones a cargo de la Fuerza Aérea Argentina (FAA)

4.1	Para el cumplimiento de los trabajos contemplados en la presente Especificación Técnica, la FAA, proveerá en los lugares de instalación ciertas facilidades y elementos descriptos en párrafos subsiguientes.

4.2	La FAA pondrá a disposición del Adjudicatario, donde no se especifique otra condición, la energía eléctrica 220 VCA +/- 10%, 50 HZ +/- 2% comercial, para alimentación de todo el equipamiento.

4.3	Para ello al Co Contratante se le entregará la energía dentro del Edificio del Servicio de Comunicaciones próximo al actual campo de antenas, donde serán instalados los balizamientos, siendo responsabilidad del mismo incorporar llaves, seccionadores, el tablero, bandejas, etc, y lo exigido al respecto en la presente especificación técnica.

4.4	Todo otro elemento necesario para el correcto funcionamiento, que no fuere explícitamente detallado en el presente pliego, pero de evidente necesidad para disponer del equipamiento en operación normal, debe ser provisto por el Co Contratante.

### 5.	Descripción del servicio requerido

  - El Co Contratante, como mínimo, deberá realizar las siguientes tareas:

    - Desmontaje de todos los mástiles existentes que no sean reparados bajo lo establecido por esta especificación técnica (mínimo 6).

    - Deberán repararse y adaptar bajo norma UN (1) conjunto de TRES (2) mástiles de DIECIOCHO (18) mts. Tipo TF-35-12 o similar, destinados a sujetar y colgar las  DOS (2) antenas tipo dipolo multibanda, que se encuentran instaladas en mástiles preexistentes y que deberán ser desinstaladas y reparadas. Deberán realizarse las correspondientes fundaciones para el mástil y su sistema de riendas.

    - Pintura con colores reglamentarios (balizamiento diurno) en tramos cada SEIS (6) metros.

    - Todos los herrajes, grampas, y cualquier otro equipo de instalación deben ser acero inoxidable o galvanizado en caliente.

    - Los mástiles implantados sobre terreno natural se apoyarán sobre una base central de hormigón armado. Se debe arriostrar la estructura al terreno mediante el uso de riendas de acero fijadas a los anclajes.

    - Todas las soldaduras de la estructura serán diseñadas y ejecutadas según las prescripciones del Reglamento CIRSOC 304 “Estructuras de Acero Soldadas”. Complementariamente se utilizará el código AWS D1.1 – 96 Structural Welding Code. El armado de los tramos durante la soldadura debe ser realizado con adecuados dispositivos de posicionamiento que provean la rigidez necesaria para asegurar la perfecta alineación de los mismos.

    - Para la construcción de las riendas se utilizarán cables de acero galvanizados de construcción 1x7, constituidos por un único cordón de 7 alambres, de igual diámetro y acordonamiento helicoidal cruzado o cualquier otra conformación que reúna las condiciones para los esfuerzos a que están sometidos. Los cables para riendas deben responder a las normas IRAM 518, 777 y 722.

    - La unión de las riendas con la estructura y con los anclajes se realizará mediante guardacabos. Los tensores de riendas deben ser exclusivamente del tipo “U”, con un diámetro mínimo de 3/8”. Todos los accesorios deben ser galvanizados en caliente. La separación entre abrazaderas debe ser igual a 5 ó 6 veces el diámetro del cable. El extremo libre del cable, debe tener una longitud de 4 a 5 veces el diámetro del mismo. El extremo muerto del cable debe pasar siempre por la parte superior del ojal de las abrazaderas, con el objeto de lograr una eficiente fijación. Luego de la instalación de las abrazaderas, se debe realizar la terminación del extremo libre, rematando cada alambre con 5 vueltas como mínimo. Las fundaciones en general se conforman por hormigón armado.

    - Realizar las fundaciones de hormigón armado y de muertos para anclaje de los mástiles. Por razones de costo y a fin de mejorar los tiempos de ejecución de las obras, se autoriza la ejecución de fundaciones del tipo premoldeado en fábrica. La base central debe ser de dimensiones estandarizadas, premoldeada en fábrica de hormigón vibrado, calidad mínima H 21.

    - Las fundaciones que se ejecuten in situ (bases especiales, anclajes elevados, etc.), deben realizarse de hormigón armado, calidad mínima H 13. En ningún caso se admitirá la utilización de elementos roscados en contacto directo con el suelo, por lo que el diseño de las tillas y bulones de anclaje debe contemplar estrictamente esta condición.

    - Los anclajes a piso serán de dimensiones estandarizadas, premoldeados en fábrica de hormigón vibrado calidad mínima H 21, con tilla de acero de 12,7 mm mínimo, cal F-22 galvanizada en caliente con espesor mínimo de 96 micrones recubierta de hormigón vibrado.

    - Instalación de pararrayos al tope de cada uno de los mástiles, con provisión, con punta Franklin de CINCO (5) espigas de acero-bronce y abrazadera, conectado a tierra con cable de Cu de 50 mm2, jabalina de TRES CUARTOS DE PULGADA (¾”) de diámetro, UNO CON CINCUENTA (1,50) metros de longitud, unidos mediante soldaduras cupro-aluminio-térmicas  efectuadas en obra. Deben instalarse las correspondientes cajas de inspección de fundición.

    - Ejecución de un anillo subterráneo de cable de masa 50 mm2, de sección de Cu conectados al pie de cada mástil y unido a UNA (1) jabalina de TRES CUARTOS DE PULGADA (¾”) de diámetro, UNO CON CINCUENTA (1,50) metros de longitud, unidos mediante soldaduras cupro-aluminio-térmicas  efectuadas en obra. Deben instalarse las correspondientes cajas de inspección de fundición.

    - Ejecución de empalmes cable-cable y cable-jabalina de TRES CUARTOS DE PULGADA (¾”) de diámetro, UNO CON CINCUENTA (1,50) metros de longitud a todos los planos de tensores mediante soldaduras cupro-aluminio-térmicas  efectuadas en obra.

    - Instalación con provisión de UN (1) kit de balizamiento nocturno, de acuerdo con la Directiva 154/2000 del Comando de Regiones Aéreas, Circular Técnica de Balizamiento CTB 01/03 y sus posteriores enmiendas, de similares características a los instalados en las torres de comunicaciones lindantes.

    - Deberán respetarse los colores naranja y blanco reglamentarios; empezando por el tramo de tope de torre con color naranja y en forma alternada descendiente, por tramos con color Blanco – Naranja, hasta el tramo base inclusive.

    - Reparación de antenas dipolos  instaladas en el parque de antenas.

    - Instalación de cable RF tipo RG-213 o de mejores prestaciones de bajas pérdidas, con conectores y elementos de sujeción desde cada ubicación de antena sobre el mástil hasta el gabinete de Telecomunicaciones, ingresando al edificio por aire.

    - Los sujetadores de cables apropiados deben ser provistos para el tipo de estructura y sistema de bastidores de cables que sean usados para montar las líneas de transmisión. Estos deben ser  de acero inoxidable  o estar protegidos contra la corrosión (galvanizados). Podrán emplearse precintos metálicos revestidos en plástico. Especificaciones Técnicas:

Tamaño	Diámetro de 1/2” (sin considerar la vaina)

Impedancia	50 Ω

VSWR	1.2:1 máximo

Malla	Cobre sólido puro

Vaina	Resistente al clima, de poliuretano negro

    - Se deberán utilizar conectores de tipo estándar para la banda de HF, con protección de teflón. Si fuere necesaria la transformación de un diámetro coaxial a otro, se aceptarán reductores, en tanto que el requerimiento de VSWR sea mantenido.

    - Todos los conectores que se encuentren a la intemperie deberán impermeabilizarse adecuadamente mediante cinta autovulcanizante, debidamente protegidos.

    - Reparación y puesta a punto de UN (1) transceptor HARRIS RF-3200.

  - Los materiales a utilizar deben ser de primera calidad y  de características técnicas idénticas a las sugeridas por el fabricante a los efectos de preservar el equipamiento en uso.

  - Los anclajes deben estar colocados de modo que aseguren una correcta posición de la antena y eviten la rotación de la misma.

  - El Co Contratante deberá proveer todos los elementos en material, personal, transporte y demás gastos que demanden la ejecución de los trabajos previstos en este pliego, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

  - Durante la ejecución de las obras, el Co Contratante deberá prestar el servicio soporte técnico en el lugar, a cargo de  personal especializado y habilitados por la firma proveedora de los equipos. El responsable de obra deberá ser designado dentro de la Oferta.

  - Todos los cables que se instalen deberán estar identificados con una etiqueta en los extremos y otras en parte del recorrido, debiendo indicar la misma: tipo de cable, capacidad, extremos, y uso.

6	Energía Eléctrica

6.1	Toda la energía necesaria para abastecer el equipamiento a proveer e instalar contenido en el presente pliego, deberá ser tomada de un pilar existente en el exterior del ingreso del campo de antenas. Para ello, se proveerán los materiales y se realizaran los trabajos definidos en el titulo “descripción del servicio requerido”.

7     Descarga del Pararrayos

7.1	El Co Contratante determinará, de acuerdo a los índices de conductividad que presente el terreno, la cantidad y longitud de las jabalinas necesarias para llegar a un nivel de resistencia óhmica acorde a las normas vigentes en el país (IRAM), las que proveerá e instalará a su cargo.

7.2	La descarga del pararrayos de la antena se conectará a las jabalinas mediante el empleo de un conductor de cobre electrolítico de 99,5 % de pureza, de formación multifilar y con una sección de 50 mm2. Su instalación se realizará por el exterior del mástil y fijado a su estructura.

7.3	Asimismo, y como tarea adjunta, el Co Contratante deberá proveer e instalar todos los elementos necesarios para disponer de balizamiento diurno y nocturno, en aquellos lugares donde sea necesario.

7.4	El Co Contratante colocará UN (1) pararrayos por cada mástil a instalar.

8	Coordinación técnico administrativa.

8.1	El Oferente deberá designar, al momento de presentar la Oferta, una persona para la atención permanente del contrato, a efectos de coordinar con el personal designado por la Fuerza Aérea, en todo trámite, asesoramiento y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

8.2	El Co Contratante podrá requerir, a su cargo y costo, la presencia de personal de la Fuerza Aérea para realizar inspecciones periódicas, con el único objeto de reafirmar el cumplimiento de las exigencias de este Pliego Técnico.

9	 Garantía.

9.1	El Co Contratante deberá garantizar los trabajos de instalación de los equipos provistos como así también los materiales utilizados en la instalación durante el lapso de UN (1) año, contados a partir de la recepción definitiva de las obras.

9.2	Cuando fuere necesario efectivizar alguna reparación en cumplimiento de la garantía, esta será efectuada en el lugar de instalación, sin cargo en lo que respecta a mano de obra, traslados, etc., en todas las ocasiones que se produzcan durante este período, ante falla de alguna de las provisiones y materiales.

9.3	A tal efecto el Oferente indicará dentro de la Oferta, a la Fuerza Aérea Argentina, los procedimientos de notificación para la solicitud de Garantía Técnica, detallándose dirección, número de teléfono, celular ó Fax, dentro y fuera del horario normal de actividad de la misma, persona de contacto, y toda otra información necesaria que permita reducir al mínimo posible el tiempo fuera de servicio.

9.4	La referida Garantía Técnica deberá cubrir toda salida de servicio por falla de material o mano de obra empleados en la instalación, de responsabilidad directa al Co Contratante, en operación correcta y condiciones recomendadas por el fabricante en los manuales respectivos. La garantía técnica no abarca los equipos que con posterioridad instale el personal de la Fuerza Aérea.

10	Instalación y puesta en marcha.

10.1 	Dentro de la Oferta, el Oferente presentará un cronograma de los trabajos a realizar, a efectos de que Fuerza Aérea pueda disponer en tiempo, de tareas, provisiones y coordinaciones que sean de su responsabilidad. Asimismo el cronograma de trabajo contendrá una propuesta de los puntos de control, los cuales serán tomados como referencia para las recepciones provisionales por el comitente.

10.2	A partir del día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del Contrato,  comenzará a contar el tiempo de ejecución de los trabajos, el cual será de TREINTA (30) días hábiles o 20 de diciembre de 2016, lo que ocurra primero.

11 	Responsabilidad del Co Contratante.

11.1 	Durante la ejecución de las tareas el Co Contratante debe tomar todos los recaudos necesarios, para evitar inconvenientes en la diaria actividad operativa del lugar.

11.2 	El Co Contratante es el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades, durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio del material, objeto del presente Llamado a Licitación. En este sentido, el Co Contratante debe tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

11.3 	Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada (deberá tener en cuenta aquellos lugares por donde pase la traza que se encuentren parquizados (“jardines”), deberán retirar el césped en panes para que una vez efectuados los trabajos de zanjado, tendido de   los cables RF y tapado de la misma, sean  colocados nuevamente los panes extraídos).

11.4 	El Co Contratante está obligado a retirar, diariamente, los residuos producidos por la obra y a dejar limpios los sitios de trabajo; esta exigencia regirá hasta la finalización de la obra.

11.5 	Las tareas cuya contratación se requiere, se desarrollarán en Zona de Seguridad Militar, es decir "Área Restringida", por tal motivo el Co Contratante y su personal serán debidamente identificados, autorizados y estarán sujetos a los controles del servicio de seguridad.

11.6	Dentro de la documentación que se encuentra obligado a presentar el Co Contratante, deberá incluir indefectiblemente la correspondiente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (actualizada) y los seguros y habilitaciones que pudiesen corresponder, de todo el personal, vehículos y material que se encuentre afectado a la realización de los trabajos que se desprendan de la presente especificación técnica.

12. 	Recepción de Servicios.

12.1		La recepción será TOTAL y en una única etapa.

12.2 	El Sistema será sometido a una inspección técnica final completa, con la presencia de los inspectores técnicos de la FAA y del Co Contratante. En la inspección se verificarán que todas las especificaciones respondan al mínimo requerido en el presente pliego. Asimismo, se realizará el control de trabajos y materiales empleados en la instalación, aspectos constructivos, verificación del  tendido de cables eléctricos y coaxiles, empalmes, puestas a tierra, etc.

12.3 	Finalizadas las pruebas de la etapa, se labrará un acta de recepción documentando los resultados de la inspección, y de existir novedades detectadas, las mismas deberán ser solucionadas por el Co Contratante dentro de un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles. La finalización de los trabajos no podrá superar el Plazo de entrega de la obra, fijado en TREINTA (30) días hábiles o 20 de diciembre de 2016, lo que ocurra primero.

12.4 	De ser satisfactorio el resultado de las inspecciones descriptas en párrafos anteriores, y habiéndose recibido a satisfacción la totalidad de los materiales y servicios contratados (incluidos documentación técnica, cursos, etc.) y solucionadas todas las novedades detectadas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva del Sistema.

12.5	Previo al acto de suscribirse el Acta de Recepción Definitiva, el Co Contratante entregará toda la Documentación Conforme a Obra.

13 	Documentación Técnica.

13.1	El Co Contratante deberá proveer TRES (3) juegos de la siguiente documentación técnica:

- Planos mecánicos

- Planos de montaje

- Esquemas eléctricos (alimentación, audio y control)

14.	Ampliación de información

14.1	La FUERZA AEREA podrá requerir ampliación de la información suministrada en su Oferta, o cualquier otra que se requiera para el mejor estudio de las mismas, las cuales deberán ser presentadas dentro del plazo que a tal efecto se señale en el momento de la solicitud. Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, se procederá a desestimar su Oferta.

14.2	La FUERZA AEREA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta y, de establecerse la falsedad de dicha información, desestimará la misma.

14.3	A tal efecto, el personal que determine la FUERZA AEREA, en cualquier oportunidad podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los Oferentes declaren en su Oferta, a efectos de comprobar en el lugar su capacidad real para la prestación del servicio requerido.

## 15.	Forma y lugares de Entrega

15.1	La forma de entrega será total, de acuerdo con el Titulo “12  Recepción de  Servicios” y en el lugar de entrega del servicio detallado a continuación:

|  | Dependencia | Dirección | Localidad | CP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESCUELA DE AVIACION MILITAR | RUTA 20 KM 6 ½ | Guarnición Aérea Córdoba - Provincia de Córdoba | 5103 |

## 16. 	Penalidades

16.1	      De acuerdo con lo establecido en el Artículo 102 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y lo establecido al respecto en el Decreto Delegado 1023/01 y sus modificaciones.

RENGLÓN Nº2: Especificación Técnica Nro. 29/16. SERVICIO DE REPARACIÓN DEL CAMPO DE ANTENAS HF  DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA

1.	 Objeto

La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los servicios mínimos que el Co Contratante deberá prestar, contribuyentes a la puesta en servicio de UN (1) campo de antenas que será parte constitutiva de un Sistema de Comunicaciones tierra-tierra, tierra-aire en la banda de  Alta Frecuencia (HF), con fines de instrucción del personal técnico de la Especialidad Telecomunicaciones y Mecánicos Electrónicos de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea.

2. 	 Alcance

Se contemplarán todas las provisiones y trabajos necesarios, para que la Fuerza Aérea Argentina (FAA) pueda disponer de un sistema irradiante completo, en óptimo estado de funcionamiento, seguridad del material y acorde a las normas de buena ingeniería.

3.	  Consideraciones Generales

3.1	La obra se contratará bajo el concepto de Instalación, motivo por el cual incluirá la totalidad de los trabajos, provisiones, y ajustes necesarios para entregar el campo de antenas funcionado con todas las prestaciones publicadas en los manuales técnicos del equipamiento.

3.2	Para la instalación, tendido de cables de alimentación, tomas de tierra, etc. se aplicarán las Normas ex ENTEL, IRAM y AEA.

3.3	Las exigencias clásicas de la buena ingeniería, y particularmente lo que sea aplicable a los elementos de radio, telefonía, telecomando, tele señalización, sistemas de procesamiento de señales digitales, digitalización de señales analógicas, protocolos de señalización del CCITT y específicas ATS, ya sea a través de enlaces físicos ó radioeléctricos analógicos ó digitales, y transmisión de datos, son admitidos tácitamente como de obligatorio conocimiento por parte del Co Contratante, tanto en la calidad del material, como en la ejecución de los trabajos que trata la presente Especificación Técnica.

3.4	Todos los trabajos y/o provisiones a cargo del Co Contratante, que no estén explícitamente definidos en la presente especificación, deberán ser completados en su propuesta, para cumplir con la finalidad perseguida, y no podrá alegarse que se haya omitido cualquier exigencia en la presentación de la oferta, cuando tal exigencia sea indispensable para la normal instalación, funcionamiento y seguridad del material, aplicándose igual criterio en lo referente a los elementos provistos y ejecución de los trabajos.

3.5	El Co Contratante deberá proveer todos los elementos en material, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos previstos en esta Especificación Técnica, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles ó elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

4.	    Provisiones a cargo de la Fuerza Aérea Argentina (FAA)

4.1	Para el cumplimiento de los trabajos contemplados en la presente Especificación Técnica, la FAA, proveerá en los lugares de instalación ciertas facilidades y elementos descriptos en párrafos subsiguientes.

4.2	La FAA pondrá a disposición del Adjudicatario, donde no se especifique otra condición, la energía eléctrica 220 VCA +/- 10%, 50 HZ +/- 2% comercial, para alimentación de todo el equipamiento.

4.3	Para ello, al Co Contratante se le entregará la energía dentro del pilar externo próximo al actual campo de antenas, donde serán instalados los balizamientos, siendo responsabilidad del mismo incorporar llaves, seccionadores, el tablero, bandejas, etc, y lo exigido al respecto en la presente especificación técnica.

4.4	Todo otro elemento necesario para el correcto funcionamiento, que no fuere explícitamente detallado en el presente pliego, pero de evidente necesidad para disponer del equipamiento en operación normal, debe ser provisto por el Co Contratante. En Agregado ALFA se adjuntan fotografías del pilar exterior desde donde se tomara la energía eléctrica.

5.		Descripción del servicio requerido

5.1		El Co-Contratante, como mínimo, deberá realizar las siguientes tareas:

5.1.1		Desmontaje de mástiles existentes.

5.1.2		Deberá repararse y modificar bajo norma UN (1) conjunto de DOS (2) mástiles de DOCE (12) mts. Tipo TF-35-12 o similar, destinados a sujetar y colgar la antena tipo dipolo multibanda, que se encuentra instalada en los mástiles preexistentes a reparar y que deberá ser desinstalada y reparada. Deberán realizarse las correspondientes fundaciones para el mástil y su sistema de riendas.

5.1.3.		Pintura con colores reglamentarios (balizamiento diurno).

5.1.4		Todos los herrajes, grampas, y cualquier otro equipo de instalación deben ser acero inoxidable o galvanizado en caliente.

5.1.5		Los mástiles implantados sobre terreno natural se apoyarán sobre una base central de hormigón armado. Se debe arriostrar la estructura al terreno mediante el uso de riendas de acero fijadas a los anclajes.

5.1.6		Todas las soldaduras de la estructura serán diseñadas y ejecutadas según las prescripciones del Reglamento CIRSOC 304 “Estructuras de Acero Soldadas”. Complementariamente se utilizará el código AWS D1.1 – 96 Structural Welding Code. El armado de los tramos durante la soldadura debe ser realizado con adecuados dispositivos de posicionamiento que provean la rigidez necesaria para asegurar la perfecta alineación de los mismos.

5.1.7		Para la construcción de las riendas se utilizarán cables de acero galvanizados de construcción 1x7, constituidos por un único cordón de 7 alambres, de igual diámetro y acordonamiento helicoidal cruzado o cualquier otra conformación que reúna las condiciones para los esfuerzos a que están sometidos. Los cables para riendas deben responder a las normas IRAM 518, 777 y 722.

5.1.8.		La unión de las riendas con la estructura y con los anclajes se realizará mediante guardacabos. Los tensores de riendas deben ser exclusivamente del tipo “U”, con un diámetro mínimo de 3/8”. Todos los accesorios deben ser galvanizados en caliente. La separación entre abrazaderas debe ser igual a 5 ó 6 veces el diámetro del cable. El extremo libre del cable, debe tener una longitud de 4 a 5 veces el diámetro del mismo. El extremo muerto del cable debe pasar siempre por la parte superior del ojal de las abrazaderas, con el objeto de lograr una eficiente fijación. Luego de la instalación de las abrazaderas, se debe realizar la terminación del extremo libre, rematando cada alambre con 5 vueltas como mínimo. Las fundaciones en general se conforman por hormigón armado.

5.1.9		Realizar las fundaciones de hormigón armado y de muertos para anclaje de los mástiles. Por razones de costo y a fin de mejorar los tiempos de ejecución de las obras, se autoriza la ejecución de fundaciones del tipo premoldeado en fábrica. La base central debe ser de dimensiones estandarizadas, premoldeada en fábrica de hormigón vibrado, calidad mínima H 21.

5.1.10		Las fundaciones que se ejecuten in situ (bases especiales, anclajes elevados, etc.), deben realizarse de hormigón armado, calidad mínima H 13. En ningún caso se admitirá la utilización de elementos roscados en contacto directo con el suelo, por lo que el diseño de las tillas y bulones de anclaje debe contemplar estrictamente esta condición.

5.1.11		Los anclajes a piso serán de dimensiones estandarizadas, premoldeados en fábrica de hormigón vibrado calidad mínima H 21, con tilla de acero de 12,7 mm mínimo, cal F-22 galvanizada en caliente con espesor mínimo de 96 micrones recubierta de hormigón vibrado.

5.1.12		Instalación de pararrayos al tope de cada uno de los mástiles, con provisión, con punta Franklin de CINCO (5) espigas de acero-bronce y abrazadera, conectado a tierra con cable de Cu de 50 mm2, jabalina de TRES CUARTOS DE PULGADA (¾”) de diámetro, UNO CON CINCUENTA (1,50) metros de longitud, unidos mediante soldaduras cupro-aluminio-térmicas  efectuadas en obra. Deben instalarse las correspondientes cajas de inspección de fundición.

5.1.13		Ejecución de un anillo subterráneo de cable de masa 50 mm2, de sección de Cu conectados al pie de cada mástil y unido a UNA (1) jabalina de TRES CUARTOS DE PULGADA (¾”) de diámetro, UNO CON CINCUENTA (1,50) metros de longitud, unidos mediante soldaduras cupro-aluminio-térmicas  efectuadas en obra. Deben instalarse las correspondientes cajas de inspección de fundición.

5.1.14		Ejecución de empalmes cable-cable y cable-jabalina de TRES CUARTOS DE PULGADA (¾”) de diámetro, UNO CON CINCUENTA (1,50) metros de longitud a todos los planos de tensores mediante soldaduras cupro-aluminio-térmicas  efectuadas en obra.

5.1.15		Instalación con provisión de UN (1) kit de balizamiento nocturno, a cada mástil, de acuerdo con la Directiva 154/2000 del Comando de Regiones Aéreas, Circular Técnica de Balizamiento CTB 01/03 y sus posteriores enmiendas, de similares características a los instalados en las torres de comunicaciones lindantes.

5.1.16		Deberán respetarse los colores naranja y blanco reglamentarios; empezando por el tramo de tope de torre con color naranja y en forma alternada descendiente, por tramos con color Blanco – Naranja, hasta el tramo base inclusive.

5.1.17		Reparación de antena dipolo  instalada en el parque de antenas.

5.1.18		Instalación de cable RF tipo RG-213 o de superiores prestaciones, de bajas pérdidas con conectores y elementos de sujeción desde cada ubicación de antena sobre el mástil hasta el gabinete de Telecomunicaciones, ingresando al edificio por aire.

5.1.19		Los sujetadores de cables apropiados deben ser provistos para el tipo de estructura y sistema de bastidores de cables que sean usados para montar las líneas de transmisión. Estos deben ser  de acero inoxidable  o estar protegidos contra la corrosión (galvanizados). Podrán emplearse precintos metálicos revestidos en plástico. Especificaciones Técnicas:

Tamaño	Diámetro de 1/2” (sin considerar la vaina)

Impedancia	50 Ω

VSWR	1.2:1 máximo

Malla	Cobre sólido puro

Vaina	Resistente al clima, de poliuretano negro

5.1.20		Se deberán utilizar conectores de tipo estándar para la banda de HF, con protección de teflón. Si fuere necesaria la transformación de un diámetro coaxial a otro, se aceptarán reductores, en tanto que el requerimiento de VSWR sea mantenido.

5.1.21		Todos los conectores que se encuentren a la intemperie deberán impermeabilizarse adecuadamente mediante cinta autovulcanizante, cinta aisladora y termocontraible, debidamente protegidos.

5.1.22		Reparación del tablero de energía ubicado en el pilar próximo al campo de antenas.

5.2.		Los materiales a utilizar deben ser de primera calidad y  de características técnicas idénticas a las sugeridas por el fabricante a los efectos de preservar el equipamiento en uso.

5.3		Los anclajes deben estar colocados de modo que aseguren una correcta posición de la antena y eviten la rotación de la misma.

5.4		El Co Contratante deberá proveer todos los elementos en material, personal, transporte y demás gastos que demanden la ejecución de los trabajos previstos en este pliego, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

  - Durante la ejecución de las obras, el Co Contratante deberá prestar el servicio soporte técnico en el lugar, a cargo de  personal especializado y habilitados por la firma proveedora de los equipos. El responsable de obra deberá ser designado dentro de la Oferta.

  - Todos los cables que se instalen deberán estar identificados con una etiqueta en los extremos y otras en parte del recorrido, debiendo indicar la misma: tipo de cable, capacidad, extremos, y uso.

6	Energía Eléctrica

6.1	Toda la energía necesaria para abastecer el equipamiento a proveer e instalar contenido en el presente pliego, deberá ser tomada de un pilar existente en el exterior del ingreso del campo de antenas. Para ello, se proveerán los materiales y se realizaran los trabajos definidos en el titulo “descripción del servicio requerido”.

7     Descarga del Pararrayos

7.1	El Co Contratante determinará, de acuerdo a los índices de conductividad que presente el terreno, la cantidad y longitud de las jabalinas necesarias para llegar a un nivel de resistencia óhmica acorde a las normas vigentes en el país (IRAM), las que proveerá e instalará a su cargo.

7.2	La descarga del pararrayos de la antena se conectará a las jabalinas mediante el empleo de un conductor de cobre electrolítico de 99,5 % de pureza, de formación multifilar y con una sección de 50 mm2. Su instalación se realizará por el exterior del mástil y fijado a su estructura.

7.3	Asimismo, y como tarea adjunta, el Co Contratante deberá proveer e instalar todos los elementos necesarios para disponer de balizamiento diurno y nocturno, en aquellos lugares donde sea necesario.

7.4	El Co Contratante colocará UN (1) pararrayos por cada mástil a instalar.

8	Coordinación técnico administrativa.

8.1	El Oferente deberá designar, al momento de presentar la Oferta, una persona para la atención permanente del contrato, a efectos de coordinar con el personal designado por la Fuerza Aérea, en todo trámite, asesoramiento y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

8.2	El Co Contratante podrá requerir, a su cargo y costo, la presencia de personal de la Fuerza Aérea para realizar inspecciones periódicas, con el único objeto de reafirmar el cumplimiento de las exigencias de este Pliego Técnico.

9	 Garantía.

9.1	El Co Contratante deberá garantizar los trabajos de instalación de los equipos provistos como así también los materiales utilizados en la instalación durante el lapso de UN (1) año, contados a partir de la recepción definitiva de las obras.

9.2	Cuando fuere necesario efectivizar alguna reparación en cumplimiento de la garantía, esta será efectuada en el lugar de instalación, sin cargo en lo que respecta a mano de obra, traslados, etc., en todas las ocasiones que se produzcan durante este período, ante falla de alguna de las provisiones y materiales.

9.3	A tal efecto el Oferente indicará dentro de la Oferta, a la Fuerza Aérea Argentina, los procedimientos de notificación para la solicitud de Garantía Técnica, detallándose dirección, número de teléfono, celular ó Fax, dentro y fuera del horario normal de actividad de la misma, persona de contacto, y toda otra información necesaria que permita reducir al mínimo posible el tiempo fuera de servicio.

9.4	La referida Garantía Técnica deberá cubrir toda salida de servicio por falla de material o mano de obra empleados en la instalación, de responsabilidad directa al Co Contratante, en operación correcta y condiciones recomendadas por el fabricante en los manuales respectivos. La garantía técnica no abarca los equipos que con posterioridad instale el personal de la Fuerza Aérea.

10	Instalación y puesta en marcha.

10.1 	Dentro de la Oferta, el Oferente presentará un cronograma de los trabajos a realizar, a efectos de que Fuerza Aérea pueda disponer en tiempo, de tareas, provisiones y coordinaciones que sean de su responsabilidad. Asimismo el cronograma de trabajo contendrá una propuesta de los puntos de control, los cuales serán tomados como referencia para las recepciones provisionales por el comitente.

10.2	A partir del día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del Contrato,  comenzará a contar el tiempo de ejecución de los trabajos, el cual será de TREINTA (30) días hábiles o 20 de diciembre del 2016.

11 	Responsabilidad del Co Contratante.

11.1 	Durante la ejecución de las tareas el Co Contratante debe tomar todos los recaudos necesarios, para evitar inconvenientes en la diaria actividad operativa del lugar.

11.2 	El Co Contratante es el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades, durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio del material, objeto del presente llamado a Licitación. En este sentido, el Co Contratante debe tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

11.3 	Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada (deberá tener en cuenta aquellos lugares por donde pase la traza que se encuentren parquizados (“jardines”), deberán retirar el césped en panes para que una vez efectuados los trabajos de zanjado, tendido de   los cables RF y tapado de la misma, sean  colocados nuevamente los panes extraídos).

11.4 	El Co Contratante está obligado a retirar, diariamente, los residuos producidos por la obra y a dejar limpios los sitios de trabajo; esta exigencia regirá hasta la finalización de la obra.

11.5 	Las tareas cuya contratación se requiere, se desarrollarán en Zona de Seguridad Militar, es decir "Área Restringida", por tal motivo el Co Contratante y su personal serán debidamente identificados, autorizados y estarán sujetos a los controles del servicio de seguridad.

11.6	Dentro de la documentación que se encuentra obligado a presentar el Co Contratante, deberá incluir indefectiblemente la correspondiente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (actualizada) y los seguros y habilitaciones que pudiesen corresponder, de todo el personal, vehículos y material que se encuentre afectado a la realización de los trabajos que se desprendan de la presente especificación técnica.

12 	Recepción de Servicios.

12.1		La recepción será TOTAL y en una única etapa.

12.2 	El Sistema será sometido a una inspección técnica final completa, con la presencia de los inspectores técnicos de la FAA y del Co Contratante. En la inspección se verificarán que todas las especificaciones respondan al mínimo requerido en el presente pliego. Asimismo, se realizará el control de trabajos y materiales empleados en la instalación, aspectos constructivos, verificación del  tendido de cables eléctricos y coaxiles, empalmes, puestas a tierra, etc.

12.3 	Finalizadas las pruebas de la etapa, se labrará un acta de recepción documentando los resultados de la inspección, y de existir novedades detectadas, las mismas deberán ser solucionadas por el Co Contratante dentro de un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles. La finalización de todas las etapas no podrá superar el Plazo de entrega de la obra, fijado en TREINTA (30) días hábiles o 20 de diciembre. Con la finalización de cada etapa el Co contratante podrá  facturar el porcentaje de la obra alcanzado.

12.4 	De ser satisfactorio el resultado de las inspecciones descriptas en párrafos anteriores, y habiéndose recibido a satisfacción la totalidad de los materiales y servicios contratados (incluidos documentación técnica, cursos, etc.) y solucionadas todas las novedades detectadas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva del Sistema.

12.5	Previo al acto de suscribirse el Acta de Recepción Definitiva, el Co Contratante entregará toda la Documentación Conforme a Obra.

13 	Documentación Técnica.

13.1	El Co Contratante deberá proveer TRES (3) juegos de la Documentación Técnica de las estructuras montadas, que incluirá:

- Planos mecánicos

- Planos de montaje

- Esquemas eléctricos

14.	Ampliación de información

14.1	La FUERZA AEREA podrá requerir ampliación de la información suministrada en su Oferta, o cualquier otra que se requiera para el mejor estudio de las mismas, las cuales deberán ser presentadas dentro del plazo que a tal efecto se señale en el momento de la solicitud. Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, se procederá a desestimar su Oferta.

14.2	La FUERZA AEREA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta y, de establecerse la falsedad de dicha información, desestimará la misma.

14.3	A tal efecto, el personal que determine la FUERZA AEREA, en cualquier oportunidad podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los Oferentes declaren en su Oferta, a efectos de comprobar en el lugar su capacidad real para la prestación del servicio requerido.

15.	Forma y lugares de Entrega

15.1	La forma de entrega será Total, de acuerdo con el Titulo 12 “Recepción de Servicios” y en el lugar de entrega del servicio detallado a continuación:

|  | Dependencia | Dirección | Localidad | CP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA | RUTA 20 KM 5 ½ | Guarnición Aérea Córdoba - Provincia de Córdoba | 5103 |

16. 	Penalidades

16.1	      De acuerdo con lo establecido en el Artículo 102 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y lo establecido al respecto en el Decreto Delegado 1023/01 y sus modificaciones

Agregado “ALFA”

RENGLÓN Nº 3: Especificación Técnica Nro. 30/16. SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA RADIOBALIZA NDB LI EN EL AERÓDROMO DE LA ESCUELA DE AVIACION MILITAR

1.	Objeto

  - La presente Especificación Técnica tiene por objeto determinar los requerimientos mínimos que debe cumplir el Servicio de REPARACIÓN, ADECUACIÓN e INSTALACIÓN DEL SISTEMA NDB  MARCA “SAC” MODELO SA-100 y elementos asociados  (telecomando, alimentación auxiliar, balizamiento, puesta a tierra, extintor de incendios, caseta, sistema irradiante y acoplador de antena) de propiedad y bajo control de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en el Aeródromo Escuela de Aviación Militar. (AD EAM), Av. Fuerza Aérea Km 6 ½ (5103), Guarnición Aérea Córdoba, Provincia de Córdoba. TE: 0351- 433-3900.

2. 	Alcance

  - El CO CONTRATANTE entregará la estación en condiciones de ser utilizada por la FAA, por lo que comprende todas las provisiones y trabajos detallados en la presente especificación, incluyendo el suministro de la totalidad de los materiales, recorrida general, calibración, ajuste, puesta en funcionamiento y todos aquellos que, aunque específicamente no se detallen explícitamente, sean necesarios para su normal operación, funcionamiento y habilitación definitiva.

3.	Descripción de los trabajos solicitados.

3.1	La obra contratada incluirá la totalidad de los trabajos, provisiones, y ajustes necesarios para entregar la estación funcionado con todas las prestaciones publicadas en los manuales técnicos del equipamiento.

3.2	Para la instalación, tendido de cables de alimentación, tomas de tierra, etc. se aplicarán las Normas ex ENTEL, IRAM y AEA.

3.3	Las exigencias clásicas de la buena ingeniería, y particularmente lo que sea aplicable a los elementos de radio, telefonía, telecomando, tele señalización, sistemas de procesamiento de señales digitales, digitalización de señales analógicas, protocolos de señalización del CCITT y específicas ATS, ya sea a través de enlaces físicos ó radioeléctricos analógicos ó digitales, y transmisión de datos, son admitidos tácitamente como de obligatorio conocimiento por parte del CO CONTRATANTE, tanto en la calidad del material, como en la ejecución de los trabajos que trata la presente Especificación Técnica.

3.4	El CO CONTRATANTE deberá proveer todos los elementos en material, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos previstos en esta Especificación Técnica, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles ó elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

3.5	El CO CONTRATANTE deberá realizar la Modernización, Adecuación Terrestre, Instalación, Ajuste y Apoyo a la Verificación Aérea del equipo MARCA “SAC” MODELO SA-100 (equipo transmisor, unidad de transferencia, antena, acoplador de antena, telecomando y sistema de alimentación auxiliar) comprendiendo los siguientes trabajos y provisiones:

- Provisión e instalación de un gabinete estanco de medidas adecuadas el cual permita alojar en su interior el sistema radiotransmisor NDB (unidades de RF, fuente de alimentación, monitores, etc.) como así también una unidad manual sintonizadora de antena.

- El sitio de instalación será 31° 26’ 40, 84” Lat. S -  064° 16’ 49, 29”  Long. W.

- El gabinete será de construcción metálica con sus correspondientes cerrojos que garanticen la hermeticidad, su diseño permitirá la colocación de un candado que impida su apertura y la colocación de un precinto numerado. Sera pintado color amarillo con pintura epoxi  y estará fijado a 50cm sobre el nivel del suelo.

- Próximo a esta ubicación (no más de 100 cm) se colocará una caja de inspección de 50x50 cm. por donde se accederá a la totalidad del cableado que ingresa al gabinete contenedor del sistema NDB (cables de alimentación, cables coaxiales cables de telecomando y alarmas).

- Con centro en la ubicación señalada se instalara un nuevo plano de tierra el cual consistirá en 36 radiales de cobre de 15 m cada uno. En el centro se instalará un aro de cobre del cual partirán los 36 radiales, se encontrarán enterrados directamente en el suelo a una profundidad de 15cm. en cada uno de los extremos de cada radial se instalará una jabalina de 30cm. para su correcta fijación.

- Se deberán instalar TRES (3) Puestas a Tierra, una debajo del Gabinete correspondiente al NDB y vinculado eléctricamente al mismo y las restantes se vincularán eléctricamente al aro central de conexión de plano de tierra.

- Cada una de las tomas de tierra estará realizada con jabalinas  de 1/2" de diámetro y 3 mts de longitud, con sus correspondientes caja de inspección.

- Se adecuará el actual sistema irradiante, adaptándolo a su nueva ubicación y verificando su frangibilidad. A efectos de poder verificar esta situación, los Oferentes deberán adjuntar en su oferta, una copia certificada de los cálculos de frangibilidad realizados que abalen el cumplimiento de la citada condición.(Se deberá cumplir con las normas internacionales establecidas por OACI/ICAO en el DOCUMENTO  9157 – AN/901  Parte 6 - Frangibilidad).

- Se realizará sobre el acoplador de antena, los ajustes necesarios, considerando las modificaciones producidas al sistema irradiante y al plano de tierra.

- El CO CONTRATANTE deberá proveer las correspondientes interfaces y adaptar el actual sistema de telecomando permitiendo que el operador de la TWR EAM pueda observar en forma clara los siguientes estados de la estación de referencia:

- EQUIPO NDB  TRANSMITIENDO (EN EL AIRE) / EQUIPO NDB APAGADO.

- ESTACIÓN NORMAL / PUERTA DEL EQUIPO ABIERTA.

- ENERGÍA NORMAL / FUNCIONANDO CON ENERGÍA DE EMERGENCIA.

- El CO CONTRATANTE deberá rediseñar el sistema de alimentación de energía de emergencia permitiendo una autonomía del sistema NDB, no inferior a 300 minutos a máxima potencia.

- El sistema de alimentación de emergencia (inversores, baterías, cargadores, etc) al igual que los módulos correspondientes al sistema de telecomando se instalarán en el interior de un Rack (provisto por el CO CONTRATANTE) y ubicado dentro de la USINA.

- El CO CONTRATANTE deberá realizar un tendido subterráneo desde la USINA ubicada en las cercanías de la TWR/EAM hasta el nuevo emplazamiento del sistema NDB, consistente en un cable de alimentación eléctrica tipo Sintenax de 2x6mm y un cable multipar telefónico subterráneo Norma Entel 755 de 4 pares, para el sistema de telecomando y señalización. Los cables deberán enterrarse a 50 cm de profundidad sobre una cama de arena de 15cm, posteriormente se aplicará una cubierta de arena de 15cm y una protección mecánica compuesta por ladrillos, luego se tapará con tierra y se aplicará un pisón suave. Los cruces de calles y/o pistas se realizarán mediante cañerías subterráneas de PVC de 100mm.

- Se deberán reemplazar la totalidad de los cableados y conectores de RF, y los cables de control, entre el acoplador de antena y la radiobaliza.

- El CO CONTRATANTE deberá reinstalar (en rack a proveer) el sistema de telecomando y realizará todos los ajustes y configuraciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

- Deberá reparar, ajustar y calibrar todos los módulos y etapas del equipo NDB MARCA “SAC” MODELO SA-100 de acuerdo a los parámetros y valores establecidos por el fabricante del equipo garantizando su correcta emisión libre de armónicas.

- Se deberá reemplazar la fuente de alimentación principal correspondiente al sistema NDB por una nueva fuente de alimentación con tecnología SWITCHING con un rango dinámico de tensión de entrada entre 110VAC y 240VAC, sin variaciones en la tensión y corriente de salida.

- Pintar en el exterior de la caja metálica contenedora del equipo NDB los correspondientes  logotipos indicadores de “Peligro Eléctrico”.

- Los trabajos y provisiones a cargo del CO CONTRATANTE que no estén explícitamente mencionadas en la presente, deberán ser completadas para cumplir con la finalidad perseguida.

- No podrá alegarse la omisión de cualquier exigencia en esta Especificación Técnica cuando tal exigencia sea indispensable para el normal funcionamiento y seguridad del material, aplicándose igual criterio en lo referente a la calidad de los elementos provistos.

4.	    Idoneidad de los Oferentes.

4.1	A fin de verificar la Idoneidad de los Oferente, estos deberán consignar dentro de la Oferta:

- Obras y servicios de similar envergadura prestados al Estado Nacional ó a empresas privadas que se presenten como antecedentes. Se indicará el nombre del Organismo, marcas y modelos de los sistemas involucrados, duración y monto del contrato y autoridad que lo firmó.

- Número de teléfono, FAX y dirección del Organismo ó empresa firmante, detalladas en el punto anterior, a efectos de poder confirmar la veracidad de la información suministrada.

- Antecedentes profesionales del personal técnico que será afectado para la atención del presente contrato.

- El Oferente deberá acreditar haber realizado trabajos de complejidad similar en   equipos/estaciones NDB similares a la de la presente contratación, durante los últimos CINCO (5) años.

5.	Coordinación técnico administrativa.

5.1	El Oferente deberá designar, al momento de presentar la Oferta, una persona para la atención permanente del contrato, a efectos de coordinar con el personal designado por la FAA, en todo trámite, asesoramiento y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

5.2	En tal sentido el CO CONTRATANTE podrá requerir, a su cargo y costo, la presencia de personal de la FAA para realizar inspecciones periódicas, con el único objeto de reafirmar el cumplimiento de las exigencias de este Pliego Técnico.

5.3	Tomando en consideración, que los trabajos y provisiones tienen una incidencia directa sobre la seguridad operacional de las aeronaves en vuelo, la realización de cualquier actividad por parte del CO CONTRATANTE, podrá motivar que estos sean realizados en horarios nocturnos y días feriados, sin que ello implique erogaciones adicionales a la FAA.

6.	Garantía.

6.1	El CO CONTRATANTE deberá garantizar los trabajos de instalación de los equipos provistos como así también los materiales utilizados en la instalación durante el lapso de UN (1) año, contados a partir de la recepción definitiva de las obras.

6.2	Cuando fuere necesario efectivizar alguna reparación en cumplimiento de la garantía, esta será efectuada en el lugar de instalación, sin cargo en lo que respecta a mano de obra, traslados, etc., en todas las ocasiones que se produzcan durante este período, ante falla de alguna de las provisiones y materiales.

6.3	A tal efecto el Oferente indicará dentro de la Oferta, a la FAA, los procedimientos de notificación para la solicitud de Garantía Técnica, detallándose dirección, número de teléfono, celular ó Fax, dentro y fuera del horario normal de actividad de la misma, persona de contacto, y toda otra información necesaria que permita reducir al mínimo posible el tiempo fuera de servicio.

6.4	La referida Garantía Técnica deberá cubrir toda salida de servicio por falla de material o mano de obra de responsabilidad directa al CO CONTRATANTE, en operación correcta y condiciones recomendadas por el fabricante en los manuales respectivos.

6.5	El CO CONTRATANTE garantizará los trabajos de actualización del Sistema NDB contra cualquier deficiencia relacionada de las tareas antes descriptas durante el término  de UN (1) año reemplazando y reponiendo los componentes defectuosos (reparados ó nuevos), sin cargo alguno para la FAA., contra todo defecto ó deficiencia del material por él suministrado, cubriendo las reparaciones que correspondan en el Taller / Laboratorio del CO CONTRATANTE o terceros a quien el CO CONTRATANTE encomiende la reparación.

6.6	La modalidad  para cumplir el objeto previsto será por la totalidad y sin limitaciones en su cantidad, de los servicios (ingeniería, mano de obra, tramitaciones y transportes) y los elementos requeridos (materiales, repuestos, instrumental, herramientas), para los fines previstos.

6.7	La Garantía se efectuará, con la intervención de personal calificado, medios, instrumental y herramientas de propiedad del CO CONTRATANTE, con provisión de todos los repuestos, materiales y elementos que resultaren necesarios, incluyendo los trámites de importación si ésta fuera necesaria, sin cargo alguno para la FAA.

6.8	El traslado hacia y desde el AD. EAM, en toda oportunidad, del personal,  material,  instrumental, herramientas y todo otro elemento necesario para cumplimentar con las obligaciones de la Garantía será a cargo del CO CONTRATANTE.

6.9	Ante la situación de la Estación “Fuera de Servicio” los Organismos de la FAA autorizados a solicitar al CO CONTRATANTE el pedido de asistencia técnica, su cancelación ó postergación son: Dirección de Comunicaciones, Jefe del AD. EAM, Turno Técnico del AD. EAM. Ver Agregado “BRAVO”

6.10	La notificación al CO CONTRATANTE se efectuará por alguno de los siguientes procedimientos:

- Por Fax de la Dirección de Comunicaciones.

- Por Fax del Jefe de  AD. EAM.

- Por Fax del Turno Técnico del AD. EAM.

6.11	Toda comunicación oral entre el CO CONTRATANTE y el personal técnico u operativo de la Estación carece de validez a efectos de cancelar ó postergar Pedidos de Mantenimiento requeridos por los citados precedentemente.

6.12	El CO CONTRATANTE podrá consultar verbalmente al personal técnico u operativo del AD. EAM sobre detalles y descripción completa de las fallas que afecta al equipamiento, al solo efecto de facilitar la identificación del elemento deteriorado y prever el material de reemplazo.

6.13	El Primer Escalón de supervisión y control de las tareas que deban eventualmente realizarse durante el periodo de garantía será responsabilidad del Jefe de Aeródromo y estará a cargo del personal técnico del lugar de emplazamiento del NDB LI, de acuerdo a lo establecido en el “MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA” de la República Argentina vigente a la fecha, llevando para su control el LIBRO HISTORIAL (Agregado ALFA) que permitirá confeccionar los Informes Técnicos pertinentes, y un REGISTRO DE PARÁMETROS DEL SISTEMA que avale el estado de la radioayuda.

6.16	Todos los Informes Técnicos y los registros de parámetros, deberán contar con el “Visto bueno” del Jefe de Aeródromo ó autoridad a cargo.

7.	Instalación, puesta en marcha y recepción.

7.1 	Dentro de la Oferta, el CO CONTRATANTE presentará un cronograma de los trabajos a realizar, a efectos de que FAA pueda disponer en tiempo, de tareas, provisiones y coordinaciones que sean de su responsabilidad. Asimismo el cronograma de trabajo contendrá una propuesta de los puntos de control, los cuales serán tomados como referencia para las recepciones provisionales por el comitente.

7.2	El Plazo de ejecución de los trabajos, será de QUINCE (15) días hábiles o 20 de diciembre de 2016, contados a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato.

7.3	A la finalización de la totalidad de los trabajos detallados en “DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS”, personal de la FAA – Dirección de Comunicaciones realizará la inspección de las obras, tareas, instalación y verificación terrestre del sistema en cuestión.

7.4	De surgir algún tipo de novedad/es el CO CONTRATANTE tendrá un plazo de TRES (3) días hábiles  para subsanar las misma/s, para lo cual solicitará una nueva inspección.  El plazo para subsanar las novedades que pudiesen surgir deberá estar comprendido dentro de los QUINCE (15) días hábiles del plazo de entrega, o 20 de diciembre de 2016

7.5	Concluidos los trabajos en un todo de acuerdo a lo determinado en la presente documentación, el CO CONTRATANTE solicitará la inspección de obra.

7.6 	El Sistema será sometido a una inspección técnica final completa, con la presencia de los inspectores técnicos de la Fuerza Aérea y del CO CONTRATANTE. En la inspección se verificarán que todas las especificaciones respondan al mínimo requerido en el presente pliego. Asimismo, se realizará el control de trabajos y materiales empleados en la instalación, aspectos constructivos, verificación del  tendido de cables eléctricos y coaxiles, empalmes, puestas a tierra, etc.

7.7.	En oportunidad de la realización de la Inspección Terrestre se labrará un acta de Recepción Técnica que facultará al CO CONTRATANTE a facturar el total de la Orden de Compra.

7.8	La recepción será TOTAL.

8. 	Responsabilidad del CO CONTRATANTE.

8.1 	Durante la ejecución de las tareas el CO CONTRATANTE debe tomar todos los recaudos necesarios, para evitar inconvenientes en la diaria actividad operativa del lugar.

8.2 	El CO CONTRATANTE es el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades, durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio del material, objeto del presente Llamado a Licitación. En este sentido, el CO CONTRATANTE debe tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

8.3 	Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada (deberá tener en cuenta aquellos lugares por donde pase la traza que se encuentren parquizados (“jardines”), deberán retirar el césped en panes para que una vez efectuados los trabajos de zanjado, tendido de los cables RF y tapado de la misma, sean  colocados nuevamente los panes extraídos).

8.4 	El CO CONTRATANTE está obligado a retirar, diariamente, los residuos producidos por la obra y a dejar limpios los sitios de trabajo; esta exigencia regirá hasta la finalización de la obra.

8.5 	Las tareas cuya contratación se requiere, se desarrollarán en Zona de Seguridad Militar, es decir "Área Restringida", por tal motivo el CO CONTRATANTE y su personal serán debidamente identificados, autorizados y estarán sujetos a los controles del servicio de seguridad.

8.6	Dentro de la documentación que se encuentra obligado a presentar el CO CONTRATANTE, deberá incluir indefectiblemente la correspondiente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (actualizada) y los seguros y habilitaciones que pudiesen corresponder, de todo el personal, vehículos y material que se encuentre afectado a la realización de los trabajos que se desprendan de la presente especificación técnica.

8.7	Los trabajos de instalación se realizarán en el lugar de instalación, pudiendo efectuarse los siete días de la semana y durante las 24 Hs.

8.8	Las casetas del equipamiento y jaulas de protección de transformadores y todo otro elemento asociado permanecerán cerradas con llave, la cual quedará en poder del técnico de la empresa adjudicataria. Una copia de las mismas permanecerá en la Jefatura del Aeródromo.

8.9	El control de acceso y/o apertura de las casetas, se efectuará mediante precintos numerados, a ser provistos por el CO CONTRATANTE, asentándose en el Libro de Historial los números correspondientes de precinto retirado y precinto nuevo colocado.

9. 		Libro de Órdenes e Historial.

9.1	Toda intervención técnica sobre el sistema, a partir de la fecha de Recepción Definitiva, quedará registrada en el Libro de Órdenes e Historial.

9.2	El CO CONTRATANTE proveerá un Libro de Órdenes e Historial con hojas numeradas del 1 al 99, en original y DOS (2) copias, troquelado, donde se asentarán fecha y hora de todas las novedades e intervenciones que se realicen sobre las mismas.

9.3	Este Libro quedará habilitado el primer día del inicio del período de Garantía Técnica y  permanecerá en el sitio. En el mismo se asentarán todas las rutinas de mantenimiento preventivo y  correctivo realizadas.

9.4	Cada vez que se produzca una novedad técnica, ó se efectúe una intervención de mantenimiento correctivo, el personal técnico efectuará un informe técnico donde constara: tipo de falla, módulo afectado y N° de serie de equipo, material empleado para su normalización y causa posible del deterioro.

9.5	El personal de la FAA habilitado a tales efectos, ante la detección de una novedad en la instalación ó en el funcionamiento del equipamiento, asentará la misma en dicho Libro para que durante el periodo de Garantia el personal del CO CONTRATANTE tome conocimiento y brinde la  solución a la brevedad.

9.6	Toda intervención del personal técnico del CO CONTRATANTE en el cumplimiento de tareas que son de su responsabilidad durante el periodo de Garantia, será detallada en el Libro, firmando en todos los casos el técnico interviniente por parte del CO CONTRATANTE y por personal del lugar designado a tales efectos, este último prestando conformidad a las tareas efectuadas y/o asentando las observaciones que estime necesarias.

9.7	Todos los informes deberán contar con la visa del Jefe de Área Técnica ó autoridad reemplazante, cuando se encuentre presente.

9.8	El original de cada informe permanecerá en el Libro de la Estación, la primera copia se entregará a la Jefatura del Área Técnica y la segunda copia quedará en poder del CO CONTRATANTE.

## 10. 	Penalidades

12.1	De acuerdo con lo establecido en el Artículo 102 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y lo establecido al respecto en el Decreto Delegado 1023/01 y sus modificaciones.

Agregado “ALFA”

| Estación: | Tipo de Intervención (marcar con x) |
| --- | --- |
| Pedido /Visita de Mantenimiento | Puesta en Servicio | Preventiva | Correctiva | Verificación Aérea | Otras |
| Hora | Día | Mes | Año | Hora | Día | Mes | Año |  |  |  |  |
| Corte de Emisión y/o Señalización en TWR | Puesta en el Aire con Señalización en TWR |
| Hora | Día | Mes | Año | Hora | Día | Mes | Año |
| Subsistema: | Precinto Retirado | Precinto Colocado |
| NDB/EAM |  |  |
| NOVEDAD/DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: |
| TAREAS REALIZADAS: |
| REPUESTOS UTILIZADOS: |
| RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES: |

## N° de Folio   000001

| Firma y aclaración Técnico CO CONTRATANTE | Firma y aclaración Técnico de Estación |
| --- | --- |

###### V° B° Jefe de Aeródromo

Agregado "BRAVO"

AERÓDROMO ESCUELA DE AVIACION

FAX

FAX  Nº :          FECHA : ..../....  / .....            HORA:..............           FOLIO: 1  DE  1

PROMOTOR: “AUTORIDAD A CARGO DEL AERODROMO” (1) 	FAX Nº: ...................

DESTINATARIO: “CO CONTRATANTE” (2)		        		FAX Nº:

DESTINATARIO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES                      FAX Nº: 011 – 4317 - 6160

ATENCIÓN:  (“COORDINADOR A CARGO DEL CONTRATO”) (3)

REFERENTE  AL CONTRATO DE REPARACION DE UN SISTEMA DE RADIOBALIZA MARCA “SAC” MODELO SA-100 (ESPECIFICACION TECNICA Nº  / 16),   SOLICITO LA PRESENCIA DE PERSONAL TÉCNICO DE ESA EMPRESA EN ESTE AERÓDROMO A LOS  EFECTOS DE SOLUCIONAR (“DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA NOVEDAD”).

SIN OTRO PARTICULAR SALUDA MUY ATENTAMENTE.

NOTAS:

(1) Jefe de Aeródromo / “A cargo del despacho del trámite” / Jefe de Turno.

(2) Razón Social de la empresa adjudicataria.

(3) Según lo informado oportunamente, en cumplimiento de lo requerido en el Punto 5

Firma

Aclaración