ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REGLON 1 (Cantidad=19)

COMPUTADORA PORTÁTIL BÁSICA

CODIGO ETAP: PC-006

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Computadora portátil del tipo “Notebook”, optimizada para portabilidad, larga autonomía y peso reducido.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- Mínimamente procesador Intel (No Atom) o Amd, de tecnología Mobile de doble núcleo.

- Deberán indicarse ambas alternativas ya que no son opcionales.

- La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional del procesador ofertado, no será mayor a 12 meses.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1333 o superior, capacidad: 4 GB mínimo.

DISCO DURO

- Capacidad: no inferior a 500 GB

ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

- Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo).

- Medios ópticos:

- Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer)  8X mínimo para grabación de CD-R/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL.

VIDEO

- Controlador de vídeo con memoria video RAM propia o tomada de la memoria principal.

AUDIO

- Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit mínimo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

- Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de Red interna o a través de placa PC Card con las características de PQR-009.

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a:

- 150 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

- Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

- Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

- Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

PANTALLA

- Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

- Resolución: No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels, relación de aspecto ampliado 16:9 ó 16:10.

- Tamaño diagonal de pantalla:

- no inferior a 13"

- Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

PUERTOS INCORPORADOS

- 2 Port USB de alta velocidad mínimo.

- 1 Port USB 3.0, mínimo.

- 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface).

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa)

- Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

- Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), 110/240 automático V – 50/60 Hz.

- Peso: no superior a 2 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

- Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

- Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

- Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

- Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

- Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Cámara Web (PQV-002)

Cámara Web para conectar a computadora de escritorio o portátil con las siguientes características:

- Debe permitir la toma de videos, así como de instantáneas (fotos).

- Sensor de Imagen: resolución no inferior a 640x480 pixeles (300K).

- Formato de video: 320x240 a 30 fps (cuadros/seg) y 640x480 a 15fps o superior.

- Tamaño de foto: BMP/JPEG en 640x480 pixeles (300K) o superior.

- Control de enfoque: manual (mínimo).

- El usuario podrá regular la resolución efectiva de la cámara (640x480, 320x240,etc.); así como el brillo, contraste y saturación (ya sea por hardware o por software).

Placa de Red Dual Ethernet/Fast Ethernet para equipos portátiles (PQR-009)

CARACTERÍSTICAS:

Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet para equipos portátiles.

- Bite rate: 10/100/1000 Mbps.

- Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT

- Conexión: UTP.

- Conectores de salida: RJ45.

- Capacidad de operación full duplex.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows 7 / 8 / 8.1.

REGLON 2 (Cantidad=5)

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR

CODIGO ETAP: PC-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Pentium”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

NOTA: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO ESTÁNDAR a la Administración Pública Nacional..

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1333 o superior, capacidad: 4 GB mínimo.

DISCO DURO

- Capacidad mínima: 500 GB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

AUDIO

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo.

CONSOLA

- Teclado:

- Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse:

- Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Monitor: (Seleccionar una alternativa)

- SIN MONITOR

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

1 Puerto deberá ser (seleccionar en caso de requerir):

- HDMI (High Definition Multimedia Interface)

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa)

- Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Placa de Red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (PQR-010)

CARACTERÍSTICAS:

Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC.

- Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

- Compatibilidad PCI 2.1 (32-bits), PCI-E 2X (2 LANEs) o superior.

- Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT.

- Conexión: UTP.

- Conectores de salida: RJ45.

- Capacidad de operación full duplex.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows 7 / 8 / 8.1.

Unidad de DVD-RW

ST-019

Características:

- Capacidad de múltiples escrituras y múltiples lecturas.

- Capacidad:

  - DVD:  4.7GB (single layer) / 8.5 GB (dual layer) (mínimo).

  - CD:  700 MB (mínimo).

- Velocidad de transferencia de datos:

  - Para lectura:

    - CD: 6000 KB/seg. (40x) (mínimo).

    - DVD: 11000 / 22000 KB/seg. (8x double layer / 16x single layer) (mínimo).

  - Para escritura:

    - CD-R: 6000 KB/seg. (40x) (mínimo).

    - DVD+R / DVD-R: 22000 KB/seg. (16x) (mínimo).

  - Para re-escritura:

    - CD-RW: 3600 KB/seg. (24x) (mínimo).

    - DVD+RW / DVD-RW: 5500 KB/seg. (4x) (mínimo).

- Tiempo Promedio de Acceso para lectura: 150 ms (máximo).

- Compatibilidad de datos: High Sierra, ISO 9660 y Multisession Kodak Photo CD.

- Formatos de premasterización: Yellow Book, Audio Red Book, CD-ROM XA, Multisession (Orange Book), CD-I / Video (White Book), CD Plus, Photo CD.

- Compatibilidad de modos de escritura: “Track at once”, “Disc at once” (CD-RW y CD-R); Escritura de acceso aleatorio (DVD+RW); Escritura secuencial (DVD+R, +RW); Multisesión (DVD+R); Incremental (DVD+R/-RW); Multi-Border (DVD+R/-RW).

- Conectividad:

- INTERNO (1): Para ser ubicado en una bahía de 5.25 “. Interfaz:

  - SATA o superior

- Se deberán incluir todos los cables necesarios para la conexión del equipo a una computadora con la interfaz solicitada.

- Se deberán incluir los cables y fuentes necesarios para la alimentación eléctrica del equipo. En caso de que la alimentación sea desde la red de 220V a 50Hz, el equipo deberá poder conectarse directamente a la red, sin necesidad de transformadores.

Placa de Sonido (PQS-001)

CARACTERÍSTICAS:

Plaqueta de sonido con las siguientes características:

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits.

- Rango de Grabación/Reproducción: 8-44.1 Khz. estéreo.

- Sintetizador tipo FM.

- Interfase / Conectores : Line-in, Line out, CD-Audio, Microphone.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows 7 / 8 / 8.1.

- Bocinas de audio estereofónicas de 10 a 20 watts por canal para frecuencias de rango medio/alto (150 Hz a 20 KHz).

- Subwoofer para frecuencias de rango bajo (20 Hz a 150 Hz).

- Micrófono y audífonos.

- Grabación/Reproducción de audio: 24 bits. Rango de Grabación/Reproducción: 8-96 Khz. Etéreo.

REGLON 3 (Cantidad=1)

Servidores de Red Genéricos – Arquitectura basada en X86

CODIGO ETAP: SR-001

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se incluyen las “Consideraciones Especiales” para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

- Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

- Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM.

- Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

- Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

- “INTEL Xeon” o “AMD Opteron” o rendimiento superior compatible con arquitectura X86

- Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

- Del tipo 8 (ocho) núcleos.

- Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPU del tipo seleccionado):

1

- Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado):

( 1

Nota: Se aclara a los organismos que dado que el rendimiento de los servidores está asociado no sólo a la cantidad de procesadores instalados sino a la escalabilidad, la capacidad del chipset que controla la placa madre y la aplicación a la que serán destinados, es recomendable que se especifique además un valor de rendimiento mínimo especialmente para el caso de servidores de medio a alto rendimiento. Se recomienda que el rendimiento se exprese en la forma de benchmarks TPC-C o TPC-H ya que la aplicación típica de estos servidores es generalmente para la consulta de grandes sistemas de bases de datos. No obstante si el organismo considera que una medición SPEC o tpD, etc.; sería más conveniente para el proyecto que desea desarrollar, puede expresarlo de esa manera. Se sugiere seleccionar un benchmark que sea acorde a la aplicación o motor de base de datos a ejecutar.

MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

- Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1066 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

- Capacidad: A continuación se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en el equipo.

- La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

Nota: El organismo deberá especificar la memoria dinámica según la aplicación a la que será destinado el servidor y según la escalabilidad deseada. En la siguiente tabla se especifican los rangos iniciales más convenientes y la ampliación máxima disponible en la mayoría de los equipos que se encuentran en el mercado.

| Capacidad inicial | Máxima instalable |
| --- | --- |
| 16 GB | 32 GB |

PUERTOS INCORPORADOS

- Se deberán proveer los siguientes puertos:

- 1 Port para mouse

- 1 Port para teclado

- 1 Port para monitor

- Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0

- Al menos 2 puertos.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- En la tabla de abajo se indican las interfases de red que se deberán proveer:

| Tipo de Interfaz | Cant. de Puertos (mínimo) |
| --- | --- |
| Puertos 10 Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) | <4> |

Nota: Se podrá especificar una o más puertos según el tipo y la cantidad de subredes que necesite el organismo. Si el organismo requiere varias subredes, como puede suceder en el caso de servidores para Firewalls en dónde típicamente se requieren 3 ó 4 subredes, es más conveniente optar por placas multipuerto, que permiten 2 a 4 puertos por placa.

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

- Medios ópticos:

- Lectograbadora de DVD-R/RW 8X o superior.

BUS DE E/S Y EXPANSIÓN

- Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E.

- Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

- Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar:

- 1 slot PCI-E de 8 LANEs (x8) libre para futuras ampliaciones.

ADAPTADOR DE VIDEO

- VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

CONSOLA

- Este servidor forma parte de un rack y no requiere consola.

OPCIONES PARA SERVIDORES RACKEABLES

- Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar.

- No debe ocupar mas de <2(dos)> unidades de Rack.

- Se incluirá un switch KVM o dispositivo similar compatible,

- Debe concentrar todos los puertos en un solo punto de control, de modo que permita acceder a todos los servidores desde un único mouse, teclado y monitor.

- Deben incluirse todos los cables de conexión del switch hacia los servidores, así como los cables de alimentación y/o extensión necesarios para conectar el monitor, teclado y mouse.

- La cantidad mínima de servidores a concentrar será de:

4 servidores

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO:

- Característica de la Controladora de Discos Duros:

- Tipo:

- Serial ATA (150Mbps) o superior. Deberá controlar al menos:

( 4 discos.

- HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos.

- Configuraciones RAID soportadas:

- Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware en todos los canales.

- Configuración RAID 5 por hardware en todos los canales.

- Discos duros que componen el almacenamiento interno:

- Para controladoras Serial ATA los discos provistos deben tener una velocidad de rotación no inferior a 7200 RPM.

- Para controladoras SAS, los discos provistos deben ser capaces de transferir en ráfaga, a una velocidad no inferior a 3Gb/seg, y deben tener una velocidad de rotación no inferior a 10.000 RPM.

- Configuración del almacenamiento interno:

- Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

- RAID 5 (Data Stripping with parity)

- Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a <2048>  GB, implementada con:

- OPCIÓN controladoras Serial ATA: capacidad por unidad no inferior a:

- 1 TB

Nota 1:	Se tendrá en cuenta que las implementaciones RAID 1 son las de máxima tolerancia a fallos ya que generan una duplicación total de la información. Pero por otro lado son las más costosas ya que desperdician el 50% de la capacidad total de los discos en el duplicado de la misma. En el caso RAID 5, la capacidad de disco desperdiciada es 1/N (%), dónde N es la cantidad de discos utilizada en el arreglo. Para el caso RAID 1, durante el proceso de recuperación de un disco fallado, la performance total del sistema de discos disminuye considerablemente aunque no tanto para el caso RAID 5 y RAID 0+1, ya que el acceso es distribuido en todos los discos mediante "data stripping".

Nota 2:	En general se deberá tener en cuenta que la capacidad interna de discos es variable y depende del gabinete que acompañe al equipo. Para los modelos típicos existentes en el mercado, ésta oscila entre 1 y 4 bahías para discos internos, por lo que la capacidad total máxima oscila entre 36 GB y 1.2 TB para RAID 0 y entre 109 GB y  900 GB para RAID 5 con N=4. De requerir una mayor capacidad, es conveniente solicitar una controladora (Ultra3/160/320 SCSI, etc) para conexión a un dispositivo de almacenamiento externo que soporte discos hot-swap para reparación y recambio de discos en línea.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

- La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.

- La fuente de alimentación debe ser redundante del tipo N+1.

SISTEMA OPERATIVO

    - LAN-000/3 - Sistema Operativo Windows 2008 Server

- Objetivo:Instalar el sistema operativo de red en el (los) servidor(es) especificados y puesta en marcha de la red.

- Instalación: Se proveerá del software para el servidor (Windows Server 2008).

- Se instalará el software del servidor en el equipo cuyas características se adjuntan, de modo que se active desde el booteo.

- Originales: Se proveerán los originales de los discos de instalación, las licencias y el conjunto de manuales del sistema en castellano, luego de concluida la instalación.

REGLON 4 (Cantidad=2)

Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo

CODIGO ETAP: UPS-001

CARACTERÍSTICAS:

Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán contar con:

- Rango de Potencia: (1)

|  | 900 VA |  |
| --- | --- | --- |

- Autonomía: no menor a 5 minutos a plena carga.

- Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

- Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

- Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

- Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

- Tomas de salida mínimas: 2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías.

- Gabinete con conexión a tierra.

- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario.

- Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una máquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito.

- Deberá ser de alguna de las siguientes tecnologías:

- De Doble Conversión

- De Línea Interactiva

(1) Para especificar el rango de potencia deberá considerarse la sumatoria del consumo de la totalidad de los equipos conectados a la UPS más un margen de seguridad del orden de 15%.

REGLON 5 (Cantidad=1)

### Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (de alto volumen)

#### CODIGO ETAP: PR-026

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora multifunción para Grupos de Trabajo que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro, digitalización de imágenes en color, y, opcionalmente, envío y recepción de faxes.

FUNCIÓN IMPRESORA / COPIADORA

- Tamaño máximo de documento:

| A4/Carta |  |  |
| --- | --- | --- |

- Debe imprimir y copiar no menos de 40 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 en modo calidad normal. .

- Debe permitir imprimir y copiar en hoja cortada (papel resma), tanto en orientación normal como apaisada, comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos (Seleccionar una alternativa):

- 75.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

- Lenguaje de impresión:

- PCL5 y/o PCL6 o compatible superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir, incluido en el precio) de tamaño:

A4/Carta

de papel de entrada de no menos de:

| 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. |  |
| --- | --- |

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Deberá permitir la impresión / copia en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Tendrá una capacidad de memoria RAM mínima de:

256 MB.

- Alimentación eléctrica 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformador externo 110V/220V para su fuente de alimentación.

FUNCIÓN  ESCÁNER

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño máximo de documento escaneable:

A4/Carta

- Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo: no inferior a 36 ppm en escaneo Blanco y Negro, y 14 ppm en escaneo a Color, para tamaño A4.

CONECTIVIDAD

- Interfaz Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT (Cable UTP / Conector RJ 45)

- Interfaz USB 2.0 o superior

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

- Impresión Doble Faz sin intervención del usuario.

- Alimentador de sobres.

- Alimentador automático de documentos a dos caras con capacidad para 50 hojas (para escaneo y fotocopiado).

Consideraciones Especiales

CESP-001

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utilizarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá incluir o eliminar los ítems indicados como “opcionales”, o explicitar si los mantiene en carácter de opcionales, librando al oferente la decisión de incluirlos o no en la oferta.

Todas las especificaciones para la adquisición de computadoras, impresoras y servidores deben anexar los párrafos siguientes:

- Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fabrica).

- Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.

- Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220.

- Para las impresoras se aceptará circuito de doble aislación y/o doble protección así como también fuente de alimentación externa.

- Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

- La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

Pruebas y Comprobaciones

- El oferente deberá poner a disposición del < ORGANISMO >, cuando este lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance.

- Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte del < ORGANISMO > y se realizarán de acuerdo a un reglamento que se adjuntará a la notificación a la Empresa para la presentación del equipo. El material necesario para la misma será facilitado sin cargo por el Oferente.

- La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre el < ORGANISMO > y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte del < ORGANISMO >.

- No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.

Instalación

- El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo.

- A los fines precedentemente señalados el < ORGANISMO > comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación.

- Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

  - Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

  - Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

  - Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

- Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía.

Software de base y aplicativos para equipos PC y servidores

CESP-002

- El sistema operativo de los equipos PC y servidores será entregado preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso correspondientes, su manual original y su Certificado de Autenticidad (COA).

- La Garantía de Buen Funcionamiento y Servicio Técnico deberá incluir, para el caso de servidores, al software de base y aplicativos solicitados y comprenderá asistencia técnica para configuraciones, back-ups de archivos, formateado de discos, instalación y customización de patches, habilitación de permisos de usuarios, implementación de políticas de seguridad y todo otro servicio profesional referido al normal funcionamiento del software instalado.

Documentos que Definen la Elegibilidad y Calificación del Licitante

CESP-005

La elegibilidad y calificación del oferente serán definidas por los siguientes requisitos:

- Con el fin de acreditar que es elegible para participar en la licitación y que esta calificado para cumplir el contrato si su oferta fuese aceptada, el Licitante deberá presentar la siguiente documentación:

  - Copia legalizada de los estatutos y de los documentos constitutivos respectivos. Asimismo debe incluir copia legalizada del poder legal vigente del firmante de la oferta.

  - Lista de las instalaciones de sistemas y/o productos similares vendidos en los últimos 2 años en el país. Dicho listado debe incluir:

    - Denominación y domicilio de la institución o empresa donde se realizo el trabajo, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización.

    - Características técnicas del equipamiento utilizado

    - Soporte de servicios electrónicos de asistencia (BBS, FaxBack, diagnóstico remoto, páginas Web, etc.).

  - Enumeración de las instalaciones indicadas en el punto anterior que están aún en proceso de instalación.

  - Documentación que acredite alguna de las siguientes tres condiciones:

    - Si es fabricante o productor de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada deberá presentar la marca registrada a su nombre y la respectiva inscripción en el Registro Industrial de la Nación.

    - Si es representante oficial y/o subsidiaria local del fabricante o productor deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo.

    - Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá presentar la autorización del mismo.

    - Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Argentina del fabricante o productor, éste deberá acreditar la autorización que posee del fabricante.

    - Cualquier documentación que no fuere original deberá presentarse con fotocopia certificada por escribano y legalizada, de corresponder, por el Consulado y/o Cancillería.

  - Declaración Jurada con el compromiso de mantener en Buenos Aires, Argentina, la capacidad técnica y el equipamiento suficientes para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de existencia de repuestos y de garantía por un período mínimo de 12 meses a partir de la entrega de los bienes.

  - Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen de todos los equipos ofertados, debiendo el fabricante acreditar, para el equipamiento ofertado, el cumplimiento del estándar ISO 9001 desarrollado por la International Standards Organization.

    - La dirección de la planta de ensamblaje certificada bajo ISO 9001, deberá coincidir con el origen de los bienes, debiéndose presentar para ello fotocopia debidamente legalizada como copia fiel del original.

    - El lugar de origen de los bienes será definido mediante una declaración jurada, la cual será acreditada con la presentación del Certificado de Origen en el momento de la entrega de los equipos y/o bienes.

    - El equipamiento ofertado deberá entregarse “a caja cerrada”, lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante o productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo.

    - En todos los casos, tanto para equipos PC como servidores, el microprocesador deberá ser ensamblado en el origen certificado bajo ISO 9001.

  - Los licitantes de equipos PC y servidores deberán presentar la Certificación de Seguridad Eléctrica de sus productos, según se indica en la Resolución 92/1998 (Secretaria de Industria, Comercio y Minería) y modificatorias. En caso de tratarse de productos exceptuados por la Resolución 76/2002 (Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor), se deberán presentar certificados IEC de cumplimiento con normas de seguridad eléctrica y los reportes de prueba que avalen dichos certificados.

  - Aquellos licitantes de equipos PC y servidores que ofrezcan dispositivos que permitan realizar telecomunicaciones mediante conexión a la red pública o por el uso del espectro radioeléctrico (WiFi – WLAN, bluetooth), deberán presentar el correspondiente certificado de homologación expedido por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), estando debidamente identificados de acuerdo a la Resolución 1371/2002 (Comisión Nacional de Comunicaciones).

- II)

- Se aceptará que el mouse y el monitor sean de marca diferente al CPU y teclado, siempre que los fabricantes cumplan con alguno de los supuestos del requisito opcional referido en el punto I); caso contrario, la CPU, el teclado, el monitor, el mouse y los manuales del equipamiento deberán ser de la misma marca (la marca del fabricante).

- En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés.

- El incumplimiento total o parcial de cualquiera de los puntos enumerados en la cláusula 1 determinará que el Licitante sea calificado como EMPRESA NO ELEGIBLE para participar en la presente Licitación. El cumplimiento total de los mismos determinará que el Licitante sea calificado como EMPRESA ELEGIBLE y que su oferta sea evaluada de acuerdo con los términos definidos en el correspondiente pliego.

CESP-006: No resulta aplicable a la presente licitación por no tratarse de Equipamiento a ser distribuido en distintas Dependencias del Interior del País.