ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN N°1: CAÑON PROYECTOR

- Proyector nivel profesional HD de pantalla widescreem, resolución WXGA y conectividad avanzada, conectividad HDMI para conexiones a todo tipo de dispositivos.

- Sistema de proyección: 3LCD, 3CHIP TECHNOLOGY

- Método de proyección: frontal/posterior/montaje en el techo.

- Numero de pixel: (1280X400)X3

- Brillo de color 3000 lúmenes

- Brillo blanco: 3000 lúmenes

- Relación de aspecto: 16:10 NATIVE, SOPORTE 4:3 Y 16:9

- Resolución nativa:1280X800(WXGA)

- Redimensionar: 640X480(VGA), 1024X768(XGA), 1152X864(SXGA), 1440X900(WSXGA), 1400X1050(SXGA)

- Tipo de lámpara: 200W UHE

- Vida de la lámpara: modo económico: superior a 6000 horas; modo normal superior a 5000 horas.

- USB plug and play: proyectos de audio y video PC y MAC compatible

- Relación de contraste: 10000:1 o superior

RENGLÓN N°2: COMPUTADORA DE ESCRITORIO

## Características Generales

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

## Detalle Técnico / Funcional

### Unidad De Procesamiento:

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Nota : La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO AVANZADA a la Administración Pública Nacional.

### Memoria:

- Tipo: DDR3-1600 o superior.

- Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

### Disco Duro:

- Capacidad mínima: 500 GB mínimo.

### Almacenamiento Óptico Extraíble:

### Sin almacenamiento extraíble

### Video:

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

### Networking Y Comunicaciones:

Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:

PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)

### Consola:

  - Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

  - Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

  - Monitor:  MN-006 (LCD 18.5” a 19”)

### Puertos Incorporados:

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

### Sistema Operativo:

Windows 8.1 (x86) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

### Recuperación Y Seguridad:

### Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

RENGLÓN N°3: COMPUTADORA PORTÁTIL

## Características Generales

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

## Detalle Técnico / Funcional

### Unidad De Procesamiento:

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Nota : La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo PORTATIL AVANZADA a la Administración Pública Nacional.

### Memoria:

- Tipo: DDR3-1333 o superior.

- Capacidad: 4 GB mínimo.

### Disco Duro:

- Capacidad: 500 GB mínimo.

### Almacenamiento Extraíble:

- Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo).

- Medios ópticos: Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

### Video:

- Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.

### Audio:

Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

- Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

- Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

### Networking Y Comunicaciones:

- Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo.

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a: 150 Mbps o más.

### Dispositivos De Interfaz Humana:

- Cámara Web incorporada.

- Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

- Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

### Pantalla:

- Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

- Resolución: No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9.

- Tamaño diagonal de pantalla: No inferior a 13”

### Puertos Incorporados:

- 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

- 1 Port USB 3.0, mínimo.

- 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface).

### Sistema Operativo:

Windows 8.1 (x86) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

Opcionales: Adicionales que complementan la portabilidad (indicar)

- Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

### Recuperación Y Seguridad:

### Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

# RENGLÓN N°4: MULTIFUNCIÓN ELECTROFOTOGRÁFICA COLOR (ESTÁNDAR)

## Características Generales

- Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

## Detalle Técnico / Funcional

Impresora multifunción que combine tareas de impresión, copiado y digitalización de imágenes en color y opcionalmente envío y recepción de faxes.

### Función Impresora

Impresora de tecnología electrofotográfica a color con las siguientes características:

  - Medios y tamaños soportados: A4, Oficio

  - Capacidad de impresión no inferior a 600x600 dpi en B&N y color para textos y gráficos.

  - Velocidad de impresión: no inferior a 20 ppm en B&N y 4 ppm en color para tamaño A4.

  - Productividad de por lo menos 15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

  - Alimentador automático de papel de por lo menos 100 hojas cortadas de 75 gr/m2.

  - Bandeja de entrada: Soportará como mínimo 120 hojas cortadas.

### Función Escáner:

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

Tamaño máximo de documento escaneable:

- Oficio

- Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo: no inferior a 10 ppm en B&N y 4 ppm en color para tamaño A4.

### Función Copiadora:

Copiadora con las siguientes características:

- Tamaño de documento: A4, Oficio

- Velocidad promedio de copiado no inferior a 20 ppm en B&N y 4 ppm en color para tamaño A4.

- Resolución mínima: 600x600 dpi.

### Función Fax:

- FAX de 33.6 Kbps

- Capacidad de discado de números telefónicos y envío de FAX a 33.6 Kbps.

- Memoria para marcado rápido de hasta 100 números telefónicos comunes.

### Función Lector De Memoria:

### Lector de memoria con lectura de los siguientes formatos de memoria: CompactFlash I & II

### Conectividad:

Interfaz USB 2.0 o superior.

### Sistemas Operativos

Deberán proveerse los drivers para Windows 8.1/10

### Insumos

Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura.

### Otras Características

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

RENGLÓN N°5: MULTIFUNCIÓN ELECTROFOTOGRÁFICA B&N (ESTÁNDAR)

## Características Generales

- Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

## Detalle Técnico / Funcional

Impresora multifunción que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro con digitalización de imágenes en color, y opcionalmente envío y recepción de faxes.

### Función Impresora

Impresora de tecnología electrofotográfica con las siguientes características:

  - Medios y tamaños soportados: A4, Oficio

  - Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en B&N para textos y gráficos.

  - Velocidad de impresión: no inferior a 25 para tamaño A4.

  - Productividad de por lo menos (Seleccionar una alternativa): 15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

  - Alimentador automático de papel de por lo menos 35 hojas cortadas de 75 gr/m2.

  - Bandeja de entrada: no menos de 250 hojas cortadas.

  - Bandeja secundaria que soporte hasta 250 hojas adicionales.

### Función Escáner:

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño máximo de documento escaneable: Oficio

- Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo: no inferior a 25 ppm en B&N y 12 ppm en color para tamaño A4.

### Función Copiadora:

Copiadora con las siguientes características:

- Tamaño de documento: A4, Oficio

- Velocidad promedio de copiado no inferior a 25 ppm para tamaño A4.

- Resolución mínima: 1200x1200 dpi.

### Función Fax:

- FAX de 33.6 Kbps

- Capacidad de discado de números telefónicos y envío de FAX a 33.6 Kbps.

- Memoria para marcado rápido de hasta 100 números telefónicos comunes.

### Función Lector De Memoria:

### Lector de memoria con lectura de los siguientes formatos de memoria: CompactFlash I & II

### Conectividad:

- Interfaz USB 2.0 o superior.

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)

### Insumos:

Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura

### Otras Características

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.