ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1.	 Objeto

  - La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los servicios mínimos que el Co Contratante deberá prestar para  instalar en Unidades de la Fuerza Aérea.

### 2. 	 Alcance

2.1	Se contemplarán todas las provisiones y trabajos necesarios, para la puesta en marcha de equipos acondicionadores de aire recientemente adquiridos, nuevos sin uso y con garantía en vigencia, en óptimo estado de funcionamiento y acorde a las normas de buena ingeniería.

2.2	La presente Especificación Técnica incluye obras de tendido de cableados de alimentación eléctrica, cañerías refrigerantes, descargas y desmontaje de equipamiento de acuerdo a relevamiento previo.

2.3	En la  Oferta, se deberán detallar la totalidad de los materiales que se utilizarán en los trabajos objeto de la presente contratación, mencionando cantidad marca, modelo y adjuntando documentación técnica de los mismos, que permitan una correcta evaluación de la Oferta.

2.4	La documentación técnica deberá estar redactada en castellano. En su defecto el Oferente deberá consignar una dirección de internet en donde se pueda identificar unívocamente el elemento.

2.5	No se considerarán Ofertas que consignen: “según Especificación Técnica, según Pliego, se instalará un equipo acondicionador de aire…etc” o aquellas que no expliquen cómo el Oferente realizará los trabajos solicitados o que no especifiquen marca y modelo de los materiales ofertados. En tales casos la oferta no será considerada.

### 3.	  Consideraciones Generales

3.1	La obra se contratará bajo el concepto de instalación, motivo por el cual incluirá la totalidad de los trabajos, provisiones, y ajustes necesarios para entregar los equipos de aire acondicionado funcionando.

3.2		Todos los trabajos y/o provisiones a cargo del Co Contratante, que no estén explícitamente definidos en la presente especificación, deberán ser completados en su propuesta, para cumplir con la finalidad perseguida, y no podrá alegarse que se haya omitido cualquier exigencia en la presentación de la oferta, cuando tal exigencia sea indispensable para la normal instalación, funcionamiento y seguridad del material, aplicándose igual criterio en lo referente a los elementos provistos y ejecución de los trabajos.

3.3	El Co Contratante deberá proveer todos los elementos en material, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos previstos en esta Especificación Técnica, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles ó elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

### 4.	  Provisiones a cargo de la Fuerza Aérea Argentina (FAA)

4.1	Para el cumplimiento de los trabajos contemplados en la presente Especificación Técnica, la FAA, proveerá en los lugares de instalación ciertas facilidades y elementos descriptos en párrafos subsiguientes.

4.2	La FAA pondrá a disposición del Co Contratante, donde no se especifique otra condición, la energía eléctrica 220 VCA +/- 10%, 50 HZ +/- 2% comercial, para alimentación de todo el equipamiento. Para ello al Co Contratante se le entregará la energía dentro de la Planta del edificio donde serán realizados los trabajos, siendo responsabilidad del mismo incorporar llaves, seccionadores, tendido de los cables desde el tablero principal del edificio, hasta el tablero a incorporar por el proveedor en el local del equipamiento para la alimentación del equipamiento provisto, bandejas, etc, y lo exigido al respecto en la presente especificación técnica.

4.3		Para el cumplimiento de lo determinado en esta Especificación Técnica, el Co Contratante no podrá realizar modificaciones internas a los equipos, que no fueren explicitados en el presente pliego, por tal motivo todo agregado ó intervención no contemplada, deberá ser propuesto y/o autorizado por la Fuerza Aérea.

4.4	Todo otro elemento necesario para el correcto funcionamiento, que no fuere explícitamente detallado en el presente pliego, pero de evidente necesidad para disponer del equipamiento en operación normal, debe ser provisto por el Co Contratante.

4.5	La FAA proporcionará al Co Contratante para su instalación, el equipamiento detallado en el Título 6.

### 5.	Descripción del servicio requerido

  - El Co Contratante, como mínimo, deberá realizar las siguientes tareas:

    - Previo a iniciar los trabajos de instalación en cada lugar, se deberá extraer el equipamiento existente en los renglones Nº 2, 4, 6, 8 y 11.

5.1.2	La posición de instalación de la Unidad Interior, deberá respetar las siguientes consideraciones:

• No deberá estar expuesta al calor o al vapor.

• No tendrá que tener obstáculos por delante ni en torno de la unidad.

• El drenaje de la condensación deberá derivarse en forma conveniente.

• El espacio libre a la izquierda y a la derecha de la unidad será mayor de 12 cm.

•n donde sea posible, será instalada en la pared, a una altura de 2,3 metros o más desde el piso y a no menos de 15cm del cielorraso.

5.1.3	La posición de instalación de la Unidad Exterior, deberá respetar las siguientes consideraciones:

• La separación en la parte posterior de la unidad será mayor de 30 cm, y sobre el lado izquierdo. El frente de la unidad debiera tener una separación de más de 200 cm, y el lado de la conexión (lado derecho) debiera tener una separación de más de 60 cm.

• La distancia entre unidades no debe superar los 15 m equivalentes totales ni 8 m verticales.

• Cuando la  unidad exterior se instale sobre una estructura de techo, deberá nivelar la unidad.

• Proveer un método de anclaje adecuado para la ubicación de la unidad.

• El método de anclaje de la unidad exterior correspondiente al renglón Nº 9, deberá ajustarse al siguiente esquema:

    - El Co Contratante deberá proveer e instalar las bandejas portacables, cablecanal, etc necesarias para tender el cableado eléctrico y las cañerías de refrigeración y drenaje.

    - Realizará además, la instalación eléctrica para alimentar el equipamiento a instalar, incluyendo los elementos de protección eléctrica (interruptores termomagneticos, disyuntores, etc.) y tomas eléctricos.

    - El trabajo de instalación deberá ser realizado y certificado por personal matriculado en la Cámara Argentina de la Ventilación- Aire Acondicionado y Calefacción con matricula vigente (deberá acreditar dentro de la Oferta) y de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes del equipamiento a instalar.

    - Efectuará la presurización de cañerías de interconexión entre unidad interior y exterior con NITROGENO INDUSTRIAL para detectar perdidas en las mismas

6.		Lugares de Instalación:

| RENGLON Nº | LUGAR DE INSTALACION | CANTIDAD | EQUIPO A INSTALAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SALA TECNICA VII BRIGADA AEREA, AVENIDA DERQUI 4010, C. P. 1744, MORENO, PCIA. BS. AS. | 1 | SURREY 9000 FRIGORIAS, MODELO: 648FVS036Q SA MONOFASICO |
| 2 | SALA TECNICA III BRIGADA AEREA, RN Nº11 KM 783, C.P. 3560, RECONQUISTA, PCIA. SANTA FE. | 1 |  |
| 3 | SALA TECNICA DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL AEROESPACIAL, RUTA 200 KM 34 BULNES Y GUIRALDES S/N, C.P. 1722, MERLO, PCIA. BS. AS. | 1 |  |
| 4 | SALA TECNICA GRUPO 3 DE VIGILANCIA AEROESPACIAL, RUTA 11 – KM 1003, C.P. 3500, RESISTENCIA, PCIA. CHACO. | 2 |  |
| 5 | NODO DE COMUNICACIONES PALOMAR, MATIENZO E ITACUMBU S/N, C. P. 1684, PALOMAR, PCIA. BS. AS. | 1 |  |
| 6 | NODO DE COMUNICACIONES EDIFICIO CONDOR, AV. PEDRO ZANNI 250, C.P. 2741, C.A.B.A. | 2 |  |
| 7 | SALA TECNICA DE EDIFICIO ALAS, AV. LEANDRO N. ALEM 719, C1001AAC, C.A.B.A. | 1 |  |
| 8 | EDIFICIO CONDOR, OFICINA 1001, AV. PEDRO ZANNI 250, C.P. 2741, C.A.B.A. | 1 |  |
| 9 | OFICINA COMUNICACIONES COAE, RUTA 200 KM 34 BULNES Y GUIRALDES S/N, C.P. 1722, MERLO, PCIA. BS. AS. | 1 | BGH 4500 F/C, MODELO: COOLTIME CTSM45CN |
| 10 | ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA, AVENIDA FUERZA AÉREA KM. 4.5, CP:5103, CÓRDOBA CAPITAL, PCIA. CÓRDOBA. Final del formulario | 2 |  |
| 11 | EDIFICIO CONDOR, OFICINA 1033, AV. PEDRO ZANNI 250, C.P. 2741, C.A.B.A. | 1 |  |

7	Coordinación técnico administrativa.

7.1	El Oferente deberá designar, al momento de presentar la Oferta, una persona para la atención permanente del contrato, a efectos de coordinar con el personal designado por la Fuerza Aérea, en todo trámite, asesoramiento y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

8	 Garantía.

8.1	El Co Contratante deberá garantizar los trabajos de instalación de los equipos como así también los materiales utilizados en la instalación durante el lapso de UN (1) año, contados a partir de la recepción definitiva de las obras.

8.2	Cuando fuere necesario efectivizar alguna reparación en cumplimiento de la garantía, esta será efectuada en el lugar de instalación, sin cargo en lo que respecta a mano de obra, traslados, etc., en todas las ocasiones que se produzcan durante este período, ante falla de alguna de las provisiones y materiales.

8.3	A tal efecto el Oferente indicará dentro de la Oferta, a la Fuerza Aérea Argentina, los procedimientos de notificación para la solicitud de Garantía Técnica, detallándose dirección, número de teléfono, celular ó Fax, dentro y fuera del horario normal de actividad de la misma, persona de contacto, y toda otra información necesaria que permita reducir al mínimo posible el tiempo fuera de servicio.

8.4	La referida Garantía Técnica deberá cubrir toda salida de servicio por falla de material o mano de obra empleados en la instalación, de responsabilidad directa al Co Contratante, en operación correcta y condiciones recomendadas por el fabricante en los manuales respectivos.

9	Instalación y puesta en marcha.

9.1 	Dentro de la Oferta, el Oferente presentará un cronograma de los trabajos a realizar, a efectos de que Fuerza Aérea pueda disponer en tiempo, de tareas, provisiones y coordinaciones que sean de su responsabilidad. Asimismo el cronograma de trabajo contendrá una propuesta de los puntos de control, los cuales serán tomados como referencia para las recepciones provisionales por el comitente.

9.2	A partir del día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del Contrato,  comenzará a contar el tiempo de ejecución de los trabajos, el cual será de VEINTICINCO (25) días hábiles o el 16 diciembre del 2016 lo que ocurra primero.

10 	Responsabilidad del Co Contratante.

10.1 	Durante la ejecución de las tareas el Co Contratante debe tomar todos los recaudos necesarios, para evitar inconvenientes en la diaria actividad operativa del lugar.

10.2 	El Co Contratante es el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades, durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio del material, objeto del presente Llamado a Licitación. En este sentido, el Co Contratante debe tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

10.3 	Las tareas cuya contratación se requiere, se desarrollarán en Zona de Seguridad Militar, es decir "Área Restringida", por tal motivo el Co Contratante y su personal serán debidamente identificados, autorizados y estarán sujetos a los controles del servicio de seguridad.

10.4	Dentro de la documentación que se encuentra obligado a presentar el Co Contratante, deberá incluir indefectiblemente la correspondiente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (actualizada) y los seguros y habilitaciones que pudiesen corresponder, de todo el personal, vehículos y material que se encuentre afectado a la realización de los trabajos que se desprendan de la presente especificación técnica.

11 	Recepción de Obras y Servicios.

11.1		Concluidos los trabajos, en un todo de acuerdo a lo determinado en la presente documentación, el Co Contratante solicitará la inspección sobre los equipos instalados.

11.2 	La Dirección de Comunicaciones designará especialistas, para realizar la recepción. A tales efectos, el Co Contratante debe comunicar con CINCO (5) días corridos de anticipación la fecha prevista de entrega.

11.3 	El Sistema será sometido a una inspección técnica final completa, con la presencia de los inspectores técnicos de la FAA y del Co Contratante. En la inspección se verificarán que todas las especificaciones respondan al mínimo requerido en el presente pliego. Asimismo, se realizará el control de trabajos y materiales empleados en la instalación, aspectos constructivos, verificación del  tendido de cables eléctricos, cañerías, bandejas, etc.

11.4 	De ser satisfactorio el resultado de la inspección, y habiéndose recibido a satisfacción la totalidad de los materiales y servicios contratados (incluidos documentación técnica, cursos, etc.) y solucionadas todas las novedades detectadas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva del Servicio.

11.5	Previo al acto de suscribirse el Acta de Recepción Definitiva, el Co Contratante entregará UN (1) Certificado de Garantía firmado por instalador matriculado, por el servicio prestado con una validez de UN (1) año, que cubra fallas en la instalación y materiales utilizados, indicando además que los servicios provistos se realizaron de acuerdo a lo establecido por el fabricante del equipamiento.

12	Visita Previa

12.1	Los Oferentes podrán visitar, antes de efectuar su Oferta, los lugares donde se instalarán los equipos y se prestarán los Servicios. Estas visitas revisten el carácter de optativas, a fin que el Oferente pueda justipreciar adecuadamente su Oferta y evitar la aparición de "vicios ocultos". En caso de optar por no realizar la visita, el Oferente no podrá alegar, al momento de presentar las Ofertas o durante el Plazo de Vigencia del Contrato, desconocimiento alguno que le impida cumplir con la finalidad perseguida en el presente pliego o argumentar mayores costos. (Opcional Modelo de Certificado de Visita).

12.2	 En tal oportunidad solicitarán al personal del Comitente todos los datos que consideren necesarios para hacer su cotización y prestar los Servicios de acuerdo con lo requerido en las Bases del Llamado.

12.3	 No obstante, se recuerda que, cualquiera sean sus dudas, las aclaraciones sobre las mismas deberán recabarse por escrito ante el Organismo Licitante dentro del plazo que se haya establecido para ello en el Pliego de Condiciones Generales.

12.4	Para cumplimentar estas inspecciones, deberán solicitar por escrito (fax) a la Dirección de Comunicaciones la autorización pertinente, hasta DOS (2) días antes de la fecha de visita, indicando fecha de presentación y datos de los concurrentes. Las visitas podrán realizarse hasta DOS (2) días antes de la fecha de apertura. No se tramitarán autorizaciones que no cumplan con estos requisitos.

12.5	Asimismo, los Oferentes deberán tener en cuenta que el horario establecido para las visitas al lugar de prestación del servicio es de Lunes a Viernes, de 08:00 a 13:00 horas.

12.6    Dirección de Comunicaciones – TEL. 4317-6000 Interno 13260 – Coordina: Capitán Gustavo TESONE

13.	Forma de presentar las ofertas

13.1	Las propuestas se presentarán por duplicado, debiendo estar redactadas en castellano (causal de inadmisibilidad), firmadas, sin enmiendas, raspaduras, entre líneas y errores que no hayan sido debidamente salvados (firmados) y en sobre cerrado, con indicación del Concurso a que se refiere.

13.2	El y/o los nombres completos de los firmantes deberán estar escritos a máquina, con sello o con letra de imprenta, inmediatamente debajo de las firmas.

13.3	Todas las fojas de cada juego completo de ofertas, deben estar foliadas, con numeración correlativa dentro de cada juego y deberán identificarse con el rótulo “ORIGINAL” y “DUPLICADO”.

13.4	Se entiende que todo el material descrito en su propuesta técnica, se encuentra incluido en la Oferta Básica, y si así no fuere deberá estar expresamente salvado.

13.5	Todas las firmas deberán corresponderse con la del o los Representantes Legales del Oferente que suscriba(n) la Carta de Presentación de la Oferta.

13.6	Para un correcto análisis técnico de las ofertas, se debe presentar la siguiente documentación mínima, en el siguiente orden correlativo:

- Índice General.

- Carta de Presentación.

- Antecedentes de obras y servicios.

- Propuesta Económica.

- Propuesta Técnica (de acuerdo a los términos indicados en la presente Especificación Técnica)

- Cronograma de Instalaciones propuesto.

14. 	Penalidades

14.1	      De acuerdo con lo establecido en el Artículo 126 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y lo establecido al respecto en el Decreto Delegado 1023/01 y sus modificaciones.

### MODELO DE CERTIFICADO DE VISITA

EDIFICIO SEDE DE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DEJO CONSTANCIA QUE LOS SEÑORES DE LA FIRMA:

NOMBRES:

DOCUMENTOS:

REALIZARON EL DÍA ----------/-----------/---------- LA VISITA E INSPECCIÓN DEL EDIFICIO SITO EN

DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA 26/16  DE LA LICITACION PRIVADA  Nº___/ 16.