ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICA

- OBJETO DE LA CONTRATACION :

  - Se requiere contratar el servicio de revisión y/o recarga de los extintores de dotación perteneciente al ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA ubicados en: Edificio cóndor, Helipuerto, División Transporte, Usina, Talleres, Compañía Histórica, Archivo General. Dicho servicio deberá realizarse de acuerdo a las Normas IRAM 3517 – parte 2 y su posterior modificación mediante la ley N° 2231  DE FECHA 14/DIC/2006 del GCABA, en la cual dicha ley sita respecto a la dotación, el control, el mantenimiento y la recarga de los extintores  según corresponda, con la provisión de la tarjeta del Gobierno de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires.

- JUSTIFICACION

2.1       	La revisión y/o recarga, deberá realizarse ya que los mismos se encuentran próximo a su vencimiento, de acuerdo a las  Normas IRAM 3517 - parte 2 y su posterior modificación mediante la ley Nº 2231 de fecha 14/DIC/2006 del GCABA, en la cual dicha ley sita respecto a la dotación, el control,  el mantenimiento y la recarga de los extintores, el DEPARTAMENTO SERVICIOS – DIVISION CONTRA INCENDIO será el ORGANO FISCALIZADOR tendrá la conformidad de dicho servicio contratado.

- DESCRIPCION DEL SERVICIO:

3.1         Se entenderá  por revisión o recarga, al control del extintor y si fuera necesario  la  reposición total o parcial de los agentes extintores faltantes (polvo Monnex, Halógenos, AFFF+ el agua a y el co2). El cocontratante deberá realizar la prueba hidráulica que corresponda a cada matafuego y carga del mismo en caso que sea necesario.

3.2         Las recargas y tareas de mantenimiento se realizarán utilizando herramientas adecuadas, material de recarga, repuesto y demás elementos, según la legislación vigente Ley 19585, Decreto  351/78, Ordenanza Municipal Vigente, Normas IRAM y toda otra reglamentación que complemente y/o modifique a la ley vigente.

3.3         El oferente deberá tener el sello de acuerdo a las Normas IRAM 3517- parte 2 y su posterior modificación mediante la ley N° 2231 de fecha 14/DIC/2006 del GCABA u OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible); siendo de carácter obligatorio presenta el Certificado de Inscripción de conformidad vigente a la fecha de cotización al momento de la oferta.

3.4         El Oferente deberá estar habilitado para realizar los trabajos objeto de esta contratación. Para demostrarlo deberá adjuntar a su oferta, fotocopia de su habilitación por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.5         Los oferentes deberán evaluar los trabajos a realizar para tener en cuenta todos los costos al momento de realizar la oferta., debiendo la empresa entregar si fuera necesario, aparatos nuevos sin cargo, en reemplazo.

3.6         El cocontratante deberá poseer una dotación adecuada de equipos para efectuar el reemplazo parcial de los extintores, dejando debidamente protegidas todas las áreas mencionadas, mientras que, los que fueron retirados, están en proceso de revisión y/o recarga.

3.7         El cocontratante deberá entregar los equipos con arenado a cero de 5 Kg y 10 Kg, (portátiles) pintados, con sus reguladores, válvulas y mangueras en condiciones, como así también manómetros y toberas.

3.8         Los trabajadores serán supervisados por personal idóneo del Departamento Servicios – División Contra Incendio del Cuartel General, en el lugar que el cocontratante destine para realizar los trabajos de reparación, revisión o recarga de los extintores.

4.       GARANTIA

4.1         El cocontratante garantizará los trabajos detallados en los pliegos de condiciones de contratación por el periodo de DOCE (12) meses, a contar desde la última revisión y/o recarga.

5.         VISITA DE OBRA

5.1         El oferente deberá contactarse con DEPARTAMENTO SERVICIOS, DIVISION CONTRA INCENDIO del CUARTEL GENERAL (Of. 108, Sector Blanco, Pedro Zanni N° 250 Tel: 4317-6000 INT:15448 / 16363) Suboficial Auxiliar CUSCUETA, José Luis ó  Cabo Principal VALLEJOS, Néstor, en el horario de 08:30 hs a 13:00 hs. Días hábiles y administrativos para realizar la coordinación de una visita a las instalaciones acompañado por personal idóneo del Servicio Contra Incendio del Cuartel General, con los fines de poder evaluar el estado de los extintores, ya que este organismo no pagara repuestos o adicionales en ningún concepto, debiendo detallar en las ofertas, los trabajos a realizar en las mismas, por lo que se extenderá una constancia de visita que deberá ser presentado al momento de ofertar.