ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA NODOS DE COMUNICACIONES MOVILES.

- OBJETO:

1.1.	La presente especificación técnica, determina los requerimientos técnicos y detalles de fabricación mínimos, que deben cumplir los Equipos Acondicionadores de Aire requeridos.

  - Comprende la provisión de Equipo de Aire Acondicionado, para ser utilizados en Cabinas de Comunicaciones que conforman los nodos móviles de comunicaciones.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA ESPECIFICA:

2.1.	Equipo de 2800 Frigorías (Para Espacios Pequeños)

2.1.1.	Se requieren Equipos Acondicionadores de Aire de Pared de Primera Marca y Calidad, diseñados para uso continuo en espacios pequeños, con chasis deslizable, control remoto y refrigerante ecológico R410A.

Capacidad Refrigeración: 3000 F/h (Tolerancia: +/-20%). Eficiencia: A

Capacidad Calefacción: 3000 C/h (Tolerancia: +/-20%). Eficiencia: C

Temperaturas de Trabajo:

Fuera de los intervalos consignados en la tabla anterior es deseable que el equipo cuente con funciones de protección.

Tensión de Trabajo: 220V /50Hz / Monofásico

Control remoto: Inalámbrico

Peso (Aprox.): 51Kg.

Tamaño (Aprox.): 66 cm x 68 cm x 42 cm.

CANTIDAD: CINCO (5)

Imagen de Carácter ilustrativo (Marca: Surrey Modelo: UQVE12REF)

3.	DESCRIPCION TECNICA GENERAL:

3.1.	Se requiere que el equipamiento a proveer disponga de las siguientes funcionalidades básicas:

1º)	Operación en forma manual, en caso de mal funcionamiento o extravío del control remoto.

2º)	Ajuste manual de la Dirección del Flujo de aire en forma Vertical

3º) 	Ajuste por medio del control remoto de la intensidad y dirección del flujo de aire en forma Horizontal. Debe poseer función “Swing”.

4º)	Display con indicación de Temperatura, y modo de operación.

5º) 	Ajuste por medio de control remoto de las funciones frio, deshumidificación y temperatura.

6º) 	Función de reinicio automático ante cortes de energía.

4.	PROTECCIONES:

4.1.	Se requiere que el equipamiento a proveer cuente con los siguientes mecanismos de protección básicos:

1º)	Protección del compresor,  retardo de reinicio ante un apagado y encendido instantáneo.

2º)	Función de descongelamiento de la unidad exterior en condiciones de baja temperatura externa.

# 5.	REQUERIMIENTOS PARTICULARES

5.1		En todos los casos, el Oferente presentará descripción técnica de los equipos ofertados, que deben indicar como mínimo marca, modelo y características técnicas o en su defecto URL.

5.2.	Todos los equipos ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.

5.3.	No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en  esta Especificación Técnica, asimismo, no se aceptarán ofertas  variantes.

5.4.	El equipamiento Ofertado deberá ser de Primera marca y calidad. Deberán contar con representantes  técnicos oficiales en todo el país, permitiendo efectuar el contacto técnico telefónicamente y vía web directamente con el fabricante del equipamiento. (Deberá informar dentro de la Oferta teléfonos y URL de contacto técnico).

# 6.	PLAZO DE ENTREGA

6.1.		A partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra comenzará a contar el tiempo de CINCO (5) DÍAS HABILES.

# 7.	LUGAR DE ENTREGA

# 7.1.	Depósito de la Dirección de Comunicaciones, Ira Brigada Aérea, Matienzo e Itacumbú s/n, El Palomar, Provincia de Bs. As., T.E: 011 – 4317-6000, Interno: 16-323.

# 7.3.	En todos los casos, el Cocontratante deberá hacer las previsiones para descargar el material en el lugar de entrega.

8.	GARANTÍA

8.1.	La totalidad de los materiales provistos, deberán estar cubiertos por una garantía técnica de UN (1) Año, a partir de la fecha de Recepción Definitiva o en caso de corresponder la que ofrece el fabricante, prevaleciendo la de mayor duración en el tiempo.

8.2.	La referida garantía técnica cubrirá toda falla del material, para condiciones de uso recomendadas por los fabricantes.

8.3.	Los Oferentes deberán informar fehacientemente, dentro de la Oferta, los procedimientos de notificación en caso de ser necesario ejercer la Garantía Técnica. A tal efecto se detallará,  persona de contacto, dirección, teléfono, celular o FAX  y horario, para la realización de los reclamos correspondientes.

9.	PENALIDADES

9.1.	De acuerdo con lo establecido en el TITULO V-“PENALIDADES Y SANCIONES” del Anexo al Decreto Nº 1030/16, “Reglamento del Régimen de Contrataciones para la Administración Pública Nacional” y lo establecido al respecto en el Decreto Delegado Nº1023/01 y sus modificaciones.