ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPÍTULO I - MEMORIA DESCRIPTIVA

1. OBJETO

En el presente Pliego se establecen las condiciones técnicas para efectuar la limpieza y desinfección de los tanques cisterna y de reserva de los siguientes edificios, pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina: Edificio Cóndor, División Transporte, Centro Asistencial Retiro, Laboratorio, Casino de Suboficiales masculino, anexo masculino y femenino, Compañía Histórica, ex Comedor de Soldados, Lavadero y Archivo General.

2. JUSTIFICACIÓN

El motivo por el que se solicita el servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable es para cumplir con las normas vigentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ordenanza Municipal N° 45.593/91, Decreto Reglamentario N° 2.045/93, sus anexos y actualizaciones. La misma se debe realizar para poder garantizar el suministro de agua potable en todos los sectores mencionados en el presente Pliego. La Fuerza Aérea no dispone de personal propio ni especializado para realizar esas tareas, por lo cual se estima que es imprescindible contratar un servicio que cumpla con todas las exigencias previstas en éste Pliego de Especificaciones Técnicas y en las normas vigentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1. Visita PREVIA

En razón del mantenimiento a realizar y en virtud de la complejidad de los edificios, resulta necesario que el Oferente socave todas sus dudas e inquietudes en cuanto al servicio que se pretende contratar, cuente con la información necesaria y suficiente para efectuar una propuesta seria y dadas las necesidades dispuestas por el Organismo Requirente, el Oferente podrá realizar una visita previa a los lugares donde se prestará el servicio. Las visitas podrán realizarse previa coordinación telefónica en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura, en el lugar, domicilio y horario que abajo se detalla:

Organismo: CUARTEL GENERAL – DIVISIÓN PROYECTO Y CONTROL DE OBRAS.

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250, oficina 262, sector blanco, 2º piso, C.A.B.A.

Teléfono: (011) 4317-6561.

Coordina: PC SUP I Arq. Gustavo BERNARDEZ VALLS.

Horario: 08:00 a 13:00 horas, lunes a viernes (hábiles y administrativos).

En el mismo acto le será entregado el Certificado de Visita correspondiente. En esa oportunidad, el Oferente realizará una verificación de las medidas en el lugar y de los trabajos, haciéndose responsable en su oferta por las diferencias que pudiesen existir con las expresadas en estas Especificaciones Técnicas. En esta visita los Oferentes se informaran debidamente de:

a.- Construcciones existentes.

b.- Inconvenientes que pueda traer esto para los trabajos.

c.- Condiciones respecto a la provisión de agua, electricidad, obras sanitarias, etc.

d.- Toda otra situación que pueda incidir sobre la marcha del servicio.

e.- Funcionamiento del establecimiento.

3.2. CÓMPUTOS

Los cómputos son indicativos y deberán ser verificados por el Oferente, sabiendo que el monto ofertado será el tenido en cuenta en la Orden de Compra. No se reconocerán costos adicionales por diferencias entre las cantidades indicadas o que surjan de la documentación de este Pliego y las que resulten de la medición en el lugar del servicio.

3.3. PROPUESTA total

La propuesta responderá a los trabajos y/o servicios totalmente terminados, conforme a lo establecido en la documentación técnica de este Pliego, considerándose  incluidos en ella aquellos que, aunque no se especifiquen en la documentación, resulten necesarios para el cumplimiento del servicio ajustado a la documentación contractual a los fines que se destinan y a las reglas técnicas de cada tarea.

3.4. ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La presentación de la oferta hace presumir que el Oferente tiene pleno conocimiento de la documentación y características de este Pliego de Especificaciones Técnicas. Los errores u omisiones cometidos por el Oferente en el estudio de su propuesta técnica, ya sea en sus cómputos o precios, serán absorbidos por su exclusiva cuenta, no admitiéndose, luego, reclamo alguno en tal sentido. El Oferente tiene la obligación de revisar toda la documentación, para evitar, una vez contratados los servicios, la configuración de trabajos adicionales, no pudiendo invocar errores en la documentación, para eludir la responsabilidad que le corresponde.

3.5. Anticipos

No se aprobará el adelanto para acopio de materiales. Solo se aprobará el trabajo terminado.

3.6. Inicio del SERVICIO

La notificación de la Orden de Compra al Cocontratante producirá el perfeccionamiento del contrato. A partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato se dará comienzo al servicio, formalizándose mediante un Acta de Inicio, cuyo modelo forma parte del presente Pliego, la cual tendrá la conformidad del Inspector del Servicio del Cuartel General, el Responsable Legal y el Director Técnico de la Empresa que realizará las tareas. El Cocontratante deberá presentar y tener aprobada la documentación solicitada en el Anexo 1, sin lo cual no podrá iniciar el servicio.

3.7. PLAN DE TRABAJO

El Cocontratante deberá presentar y tener aprobado el Plan de Trabajo previo al inicio del servicio, para lo cual deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de los trabajos que permitan el desarrollo normal del servicio a ejecutar. El mismo deberá estar firmado por el Director Técnico y el Supervisor del Cocontratante.

3.8. Plazo de ejecución

Se aplicará un plazo de ejecución de las tareas de DOCE (12) meses, contados a partir desde el día hábil inmediato siguiente a la notificación de la Orden de Compra, con opción de prórroga por UN (1) año, realizando un total de DOS (2) limpiezas y desinfecciones completas a todos los tanques de los edificios descriptos en las especificaciones técnicas.

Las mismas se distribuirán semestralmente. La primera limpieza se efectuará al comienzo del contrato, completando las tareas y la certificación de la C.A.B.A. en un plazo no mayor a TREINTA (30) días corridos, la segunda limpieza se realizará de modo tal de obtener la certificación seis meses posteriores a la primera limpieza y certificación.

El Cocontratante tendrá un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos desde la notificación de la Orden de Compra para entregar UNA (1) copia autenticada ante Escribano Público Nacional o por la Administración en la División Proyecto y Control de Obras de la documentación solicitada e iniciar el servicio.

3.9. PERSONAL

El Cocontratante deberá presentar en la División Proyecto y Control de Obras del Cuartel General, dentro de los dos (2) días hábiles administrativos desde la notificación de la Orden de Compra y antes de iniciar el servicio, la nómina del personal que efectuará las tareas, indicando nombre y apellidos completos, documento de identidad, nómina de la A.R.T., C.U.I.L y domicilio actualizado, un Director Técnico y un Responsable en Seguridad e Higiene, ambos con experiencia en trabajos similares y con constancia de matrícula paga al día. La dotación del personal deberá ser, de residencia fija, Nacionalidad Argentina o Nacionalizado. De producirse algún cambio en dicha nómina, el mismo será comunicado con dos (2) días hábiles administrativos de antelación.

El Cocontratante deberá presentar original y fotocopia del Certificado de Antecedentes Penales (Ley Nac. Nº 22.117/79) expedido por el Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, actualizado a la fecha de comienzo de la prestación, de todo el personal que prestará servicios y de aquellas personas que se utilizarán para posibles reemplazos, asimismo, el Cocontratante presentará una declaración jurada, donde constará que el personal designado para prestar servicio no ha tenido inconvenientes legales por situaciones que puedan afectar la seguridad y deberá gozar de buena salud y estar apto para la ejecución de las tareas.

El Cocontratante deberá emplear personal técnicamente idóneo, de cuyo comportamiento se hará plenamente responsable. La Inspección del Servicio se reserva el derecho de exigir, a su exclusivo juicio, el inmediato reemplazo de cualquier integrante del personal afectado al servicio.

El Cocontratante deberá presentar al momento del comienzo del servicio y en toda ocasión en la que se produzca un alta en el plantel permanente de operarios, ante la División Proyecto y Control de Obras del Departamento Servicios del Cuartel General, un listado del personal donde se detalle la obra social o sistema de cobertura médico-asistencial vigente, número de afiliado y empresa que presta servicio de traslado (con número telefónico de referencia).

La empresa Cocontratante tratará en lo posible que el personal que realizará el Servicio sea una dotación estable por razones de seguridad, pudiendo cambiar personal con la debida autorización del Jefe de la División Proyecto y Control de Obras.

Todo trabajador deberá gozar de buena salud y estar apto para la ejecución de las tareas, lo que deberá ser demostrado mediante “la Libreta Sanitaria” correspondiente, una (1) copia de la misma deberá ser entregada en la División Proyectos y Control de Obras del Departamento Servicios del Cuartel General antes de iniciar el servicio y posteriormente cada vez que incorpore nuevo personal, debiendo estar actualizadas y rubricadas por el Cocontratante. No se permitirá el ingreso al edificio “Cóndor” ni a sus Anexos, al personal que al momento del alta no cuente con la documentación requerida actualizada.

La División Proyecto y Control de Obras, exigirá al Cocontratante el reemplazo del personal que no reúna las condiciones de idoneidad, conducta y salud indicadas.

Se garantizarán las tareas realizadas como así también los insumos utilizados durante el periodo de la contratación y el cumplimiento de las leyes que rigen en la actualidad Ley Nº 19.587/72, Ley Nº 24.557/95.

3.10. DIRECTOR Técnico

El Cocontratante pondrá al frente del servicio, en carácter de Director Técnico, un profesional matriculado de primera categoría (Arquitecto, Ingeniero), legalmente habilitado, con matrícula al día del Colegio Profesional correspondiente y con antecedentes de servicios similares al aquí descripto (documentación que deberá presentarse al momento de la oferta). Se podrá exigir un profesional especializado cuando la complejidad del trabajo lo requiera. Será el responsable de los términos que establezca la documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en los que al servicio se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas. Deberá concurrir mensualmente a los lugares en que se realicen los trabajos. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del profesional responsable. En caso de producirse la caducidad de la designación del profesional responsable, ya sea por decisión de el Cocontratante o del Comitente se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días hábiles de producida la vacante según lo solicitado en este pliego. La Inspección del Servicio podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se deberá proponer otro. El Director Técnico firmará toda la documentación técnica a presentar.

3.11. SUPERVISOR

El Cocontratante pondrá al frente del servicio un personal técnico idóneo en carácter de Supervisor, que trabajará conjuntamente y coordinadamente con el Director Técnico. Será el responsable de los términos que establezca la documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en los que al servicio se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas. Deberá concurrir diariamente a los lugares en que se realicen los trabajos. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del mismo debiendo proponerse reemplazante dentro de los dos (2) días hábiles de producida la vacante según lo solicitado en este pliego.

3.12. Inspección del SERVICIO

Sin perjuicio de las funciones que le compete a la Comisión de Recepción y en apoyo a esta tanto la calidad de los materiales, como las tareas realizadas serán supervisadas por un profesional matriculado de primera categoría de la División Proyecto y Control de Obras del Cuartel General, legalmente habilitado, con matrícula al día del Colegio Profesional correspondiente. La Inspección intervendrá en todas las cuestiones concernientes a la calidad de materiales, marcha de trabajos, correcta ejecución de los mismos y verificación del cumplimiento del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, como así también la conformación del remito, control de documentación de actualización mensual y facturación mensual del servicio.

El Cocontratante proveerá al personal que destaque para el servicio, de un "Libro de Novedades" (libro de actas de 200 hojas, 400 folios, tamaño oficio, tapa dura color negro), en el que se harán constar los mantenimientos semestrales, las reparaciones, los trabajos realizados y las indicaciones que crea conveniente realizar, o toda novedad que surjan en el trascurso de las tareas, el cual permanecerá en forma permanente en la División Proyecto y Control de Obras, para su registro y control.

3.13. Órdenes DE SERVICIO

Se considerarán como impartidas al Cocontratante, todas las instrucciones y órdenes que el Director Técnico y/o Supervisor reciba de la Inspección del Servicio y las mismas deben ser consideradas como emanadas por el Cuartel General de la Subjefatura del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Las Órdenes de Servicio de la Inspección y las Notas de Pedido del Cocontratante serán extendidas en el correspondiente Libro de Novedades que, a tal efecto, proveerá la Empresa. Deberá estar siempre en la oficina 262, sector blanco, segundo piso, del edificio “Cóndor”. Toda Orden de Servicio no observada dentro de dos (2) días hábiles administrativos de extendida se dará por aceptada. El Cocontratante deberá notificarse de las Órdenes de Servicio dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de emitidas y cumplirlas de inmediato. Si así no lo hiciera será pasible de una multa igual a la estipulada por la demora en la entrega del servicio, por cada día de atraso. Análogamente, cuando el Cocontratante tenga algo que observar o una aclaración que pedir, podrá hacerlo en el libro ya citado.

Nota: Para el ágil intercambio de documentación y comunicación, el Cocontratante deberá notificar a la División Proyecto y Control de Obras del Cuartel General,  una dirección de correo electrónico oficial. En caso de modificación o mal funcionamiento de la misma deberá comunicarse a la Inspección del servicio.

3.14. AJUSTE A LAS Reglas TÉCNICAS

Queda establecido que todas las tareas por realizarse, se harán con el más riguroso ajuste a las reglas técnicas para cada tipo de trabajo, debiendo utilizarse personal especializado y capacitado para tal fin.

3.15. DOCUMENTACIÓN Y Planos

El Cocontratante será responsable de cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Empresas Prestatarias de Servicios, para el tipo y envergadura de los trabajos que se contraten.

3.16. Marcas

Cualquier material que, en el desarrollo de las presentes especificaciones, se mencione por una marca de fábrica o patente, lo es a título indicativo de calidad. El Cocontratante podrá ofrecer otros productos equivalentes, siempre que cumplan las mismas especificaciones técnicas de las mencionadas, que podrán ser o no aprobados por la Inspección del Servicio.

3.17. Muestras DE LOS MATERIALES

El Cocontratante tiene la obligación durante la ejecución de los trabajos de presentar a la Inspección del Servicio, cuando esta lo solicite, previo a su utilización y para su aprobación, muestras de todos los materiales y elementos que forman parte de los trabajos, y esta podrá solicitar informes, especificaciones y pruebas técnicas de las mismas, todo ello a costa del Cocontratante.

3.18. Calidad de los materiales

Los materiales por emplear serán nuevos, originales, de marca reconocida en plaza,  preferentemente de origen nacional y deberán cumplir las Normas IRAM y ANMAT. La Inspección podrá ordenar todos los ensayos que creyere convenientes, para comprobar si los materiales y trabajos ejecutados responden a lo estipulado. Los materiales rechazados por la Inspección serán retirados a costa del Cocontratante.

3.19. Cantidad de materiales

El Cocontratante tendrá siempre en el lugar de las tareas la cantidad de materiales que se requiera para asegurar la marcha normal del servicio y la Inspección podrá ordenar la dosificación de las cantidades de materiales acopiados. AI respecto, el Cocontratante se sujetará a las órdenes de la Inspección del Servicio, pero se entiende que aunque la misma no haya formulado observaciones o indicaciones, no lo exime de la responsabilidad que le corresponde por demora en la marcha de los trabajos.

El Cocontratante deberá abastecer todo el material y mano de obra necesarios y ejecutar todo trabajo que aunque no estuviera expresamente indicado en la documentación contractual, sea indispensable para que el servicio cumpla su finalidad, sin que ello implique trabajo adicional.

3.20. Custodia DE LOS trabajos, MATERIALES y herramientas

Estará a cargo del Cocontratante el cuidado y la custodia de los trabajos, materiales y herramientas, desde el comienzo del servicio hasta la total terminación y recepción del mismo, en el lugar que la Inspección de Obra asigne para tal fin.

3.21. Vicios ocultos

El Cocontratante será responsable por los vicios ocultos de los trabajos, que sean descubiertos con posterioridad al momento de emitirse el certificado final y/o la recepción de la misma y que generen o puedan generar, el deterioro parcial o total, de elementos o bienes del contratante excluyendo aquellos que respondan al tiempo y al normal deterioro, debiendo resarcir a la Contratante de los gastos o daños que produjere la reconstrucción de los trabajos.

3.22. SEGUROS

Queda bajo exclusiva responsabilidad del Cocontratante, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal y/o terceros vinculados con la ejecución de los trabajos, para lo cual será responsabilidad del Cocontratante, que todo el personal que participe de los trabajos, se encuentre cubierto por un “Seguro de Riesgo de Trabajo” (Ley Nac. Nº 24.557/95 - Ley sobre Riesgo del Trabajo) y se contrate un “Seguro de Responsabilidad Civil Frente a Terceros”, debiendo remitir mensualmente copia de los pagos ante la aseguradora y disponer una (1) copia autenticada ante Escribano Público Nacional o por la Administración de los originales de los seguros en la oficina de la División Proyecto y Control de Obras dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de la notificación de la Orden de Compra respectiva.

3.23. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Cocontratante será responsable de disponer de todos los elementos de seguridad y de cumplir con todas las leyes laborales y de seguridad, decretos y reglamentaciones en el ámbito de la República Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Cocontratante deberá designar un profesional matriculado en Higiene y Seguridad, a efectos que elabore, gestione y supervise el Plan de Seguridad del servicio.

El Cocontratante, deberá asegurar la aplicación de las normas relativas a seguridad e higiene laboral y cláusulas estipuladas en el Anexo 2, (Ley Nac. Nº 19.587/72 - Ley de Seguridad e Higiene).

Será responsable por los daños y perjuicios causados sobre los trabajadores a su cargo y sobre las personas o cosas derivadas del incumplimiento de esta cláusula. El Cocontratante será responsable por los daños y perjuicios derivados de los actos y omisiones que el personal a su cargo, causen sobre las personas o bienes pertenecientes a la autoridad contratante. Asimismo, se responsabiliza por los daños y perjuicios que se produzcan por el empleo de mano de obra no capacitada y por la utilización de materiales o bienes defectuosos o de baja calidad. El Cocontratante deberá tomar las precauciones que estime adecuadas aun cuando no fueren indicadas por la Inspección del Servicio.

3.24. DERECHOS DEL CUARTEL GENERAL

Sin perjuicio de las funciones que le competen a la Comisión de Recepción y siempre y cuando no se oponga a estas o por mandato de la citada Comisión de Recepción, el Cuartel General podrá intervenir directamente en todo momento y cuando lo considere, en la marcha y ejecución de las tareas ordenadas para asegurar su correcta realización. Solicitar el recambio de cualquier integrante de la dotación  presentada por el Cocontratante, por razones de seguridad, indisciplina o irrespetuosidad o no ajustarse a las tareas específicas. El presente cambio se realizará en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles administrativos de haber sido notificado el Cocontratante.

3.25. CUMPLIMIENTO DE ORDEN INTERNO

El Cocontratante es responsable de hacer que su propio personal, mientras permanezca en las instalaciones, se ajuste a las normas establecidas en el ámbito de la Institución (horarios, directivas, accesos, pautas de seguridad, etc.) maneje el equipamiento sin dejar elementos de trabajo y/o materiales sueltos y/o dispersos al término de sus tareas, a efecto de evitar accidentes, incidentes, o cualquier violación a las medidas de seguridad de cualquier tipo.

3.26. AUTORIZACIÓN PARA EL RETIRO DE DOCUMENTACIÓN Y/O ELEMENTOS

El Cocontratante bajo ningún concepto, atendiendo a razones de seguridad institucional, autorizará o facilitará a personal propio o terceros a retirar del ámbito de la Fuerza Aérea Argentina documentación y/o cualquier otro elemento sin previa autorización del responsable de la División Proyecto y Control de Obras.

3.27. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

El Cocontratante y su personal no darán a publicidad planos, fotografías, fotocopias, listados o cualquier clase de documento que puedan afectar, comprometer y/o incluir a elementos, personas y a la Institución. En razón de ello el Cuartel General se reserva el derecho de obrar en consecuencia y en todo momento, aún después de finalizado el presente contrato.

3.28. INCUMPLIMIENTOS

El no cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas dará lugar a la División Proyecto y Control de Obras a la confección de un Acta de Incumplimiento cuyo modelo forma parte del presente Pliego, documento que servirá para dejar constancia del incumplimiento e iniciar la tramitación de la sanción según establece el Pliego de Condiciones Particulares de la presenta contratación. Documento que servirá para establecer la sanción según el grado y la consecutividad de la falta.

Los antecedentes serán elevados a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) que tramitó la contratación, a través de la Comisión de Recepción del Cuartel General, a los efectos se gestione la aplicación de la penalidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Normativa vigente.

3.29. Recepción deL SERVICIO

Cuando los trabajos se encuentren totalmente terminados, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y a la consideración de la Inspección del Servicio actuante, se procederá a la Recepción del mismo, librándose el Acta correspondiente con la conformidad del Inspector del Servicio del Cuartel General, el Responsable Legal y el Director Técnico de la Empresa que realizara el servicio.

3.30. Garantía

Se garantizará el servicio prestado, todos los materiales y elementos componentes provistos para el cumplimiento de los trabajos indicados en este Pliego de Especificaciones Técnicas por el término de un (1) año a contar desde la firma del Acta de Recepción. Asimismo el Cocontratante deberá llevar a cabo a su costo dentro del plazo de garantía las observaciones que con posterioridad pudieran detectarse por falla de materiales, trabajos defectuosos o vicios ocultos.

CAPÍTULO II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. EDIFICIOS INCLUIDOS en la limpieza Y desinfección de tanques

1.1 EDIFICIO CONDOR

Tanque cisterna: Un tanque de hormigón armado de 45.000 litros, con dos compartimientos y dos tapas laterales de acceso cuadradas.

Tanque de reserva 10º piso: Un tanque de hormigón armado de 187.000 litros, con siete compartimientos y siete tapas de inspección y acceso cuadradas.

Tanque de reserva 11º piso: Un tanque de hormigón armado de 25.000 litros, con un compartimiento y una tapa de acceso cuadrada puntas recortadas.

1.2 DIVISIÓN TRANSPORTE

Tanque cisterna: Un tanque de hormigón armado de 15.000 litros, con un compartimiento y una tapa de acceso cuadrada.

Tanque de reserva: Un tanque de hormigón armado de 60.000 litros, con cuatro compartimientos y cuatro tapas de acceso cuadradas.

1.3 CENTRO ASISTENCIAL RETIRO

Tanque de reserva: Cuatro tanques  de  acero inoxidable de 1.000 litros.

1.4 LABORATORIO

Tanque de reserva: Un tanque de hormigón armado de 15.000 litros, con dos compartimientos y dos tapas de acceso cuadradas.

1.5 CASINO DE SUBOFICIALES FEMENINO

Tanque cisterna: Un tanque de hormigón armado de 10.000 litros, con dos compartimientos y dos tapas de acceso cuadradas.

Tanque de reserva: Un tanque de hormigón armado de 10.000 litros, con dos compartimientos y dos tapas de acceso cuadradas y un tanque de hormigón armado de 50.000 litros, con dos compartimientos y dos tapas de acceso cuadradas.

1.6 CASINO DE SUBOFICIALES MASCULINO

Tanque de reserva: Un tanque de hormigón armado de 15.000 litros, con dos compartimientos y dos tapas de acceso cuadradas.

1.7 CASINO DE SUBOFICIALES MASCULINO ANEXO

Tanque de reserva: Dos tanques de polietileno de 500 litros.

1.8 COMPAÑÍA HISTÓRICA

Tanque cisterna: Un tanque de hormigón armado de 5.000 litros, con un compartimiento y una tapa de inspección y acceso cuadrada.

Tanque de reserva: Un tanque de hormigón armado de 15.000 litros, con dos compartimientos y dos tapas de acceso cuadradas.

1.9 EX COMEDOR DE SOLDADOS

Tanque cisterna: Dos tanques de polietileno de 1.100 litros.

1.10 LAVADERO

Tanque cisterna: Un tanque de hormigón armado de 8.000 litros, con un compartimiento y una tapa de inspección y acceso cuadrada.

Tanque de reserva: Un tanque de polietileno de 500 litros.

1.11 ARCHIVO GENERAL

Tanque cisterna: Un tanque de mampostería de 1.000 litros.

Tanque de reserva: Un tanque de polietileno de 1.000 litros.

2. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

El servicio deberá  cumplir  con la normativa vigente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ordenanza N° 45.593/91 y Decreto Reglamentario N° 2.045/93. El mismo se realizará en forma semestral para así poder garantizar el suministro de agua potable en todos los edificios mencionados en el presente Pliego. Es decir se realizará un servicio de limpieza al comienzo de cada semestre.

2.1 Inspección inicial y desagote de los tanques con bomba sumergible en los casos que sea necesario.

2.2 Apertura, limpieza y cambio de marcos y tapas laterales de acceso e inspección en el caso que estén deterioradas por el óxido o con problemas de filtraciones.

2.3 Retiro de barros del fondo, limpieza con hidrolavado a baja presión y/o cepillado y desinfección de tanques con producto aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación (Hipoclorito de Sodio).

2.4 Control de estanqueidad y funcionamiento del sistema, se inspeccionará y emitirá un informe técnico en el cual se describirán las condiciones generales de los tanques como así también de los flotantes, automáticos, tapas, colectores, desagües, ventilaciones, bombas.

2.5 Los trabajos deberán ser realizados por personal especializado y un Supervisor.

2.6 Se deberán realizar los análisis bacteriológicos y físicos químicos correspondientes según normativa vigente.

2.7 Se deberán entregar los Certificados de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, otorgados por la Dirección General de Control, como único medio probatorio de que el servicio ha sido realizado de conformidad con la reglamentación vigente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.8 Los trabajos deberán desarrollarse desde el día viernes a las 15 hs. al domingo siguiente a las 24 hs.

2.9 Todos los productos y materiales utilizados en la limpieza y desinfección de los tanques deben ser de uso domisanitario, aprobados por la ANMAT.

INICIO DEL SERVICIO: DOCUMENTACIÓN

Previo a la firma del Acta de Inicio, el Cocontratante tendrá un plazo de dos (2) días hábiles administrativos desde la notificación de la Orden de Compra  para entregar una (1) copia autenticada ante Escribano Público Nacional o por la Administración en la División Proyecto y Control de Obras de la documentación solicitada en el Anexo 1.

- NOTA DESIGNACIÓN DIRECTOR TÉCNICO (copia Mat. Prof. vigente).

- NOTA DESIGNACIÓN SUPERVISOR.

- NOTA DESIGNACIÓN RESP. SEG. E HIGIENE (copia Mat. Prof. vigente).

- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DEL PERSONAL.

- LIBRETA SANITARIA DEL PERSONAL.

- COBERTURA MÉDICO ASISTENCIAL DEL PERSONAL.

- CERTIFICADO DE COBERTURA, PÓLIZA Y TALÓN DE PAGO DE LA ART.

- PLAN DE TRABAJO SEGURO Y/O PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE APROBADO POR LA ART.

- COMUNICACIÓN A LA  ART DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

- PÓLIZA Y TALÓN DE PAGO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

- PLAN DE TRABAJO.

- LIBRO DE NOVEDADES.

NOTA

Toda esta documentación deberá ser remitida a la División Proyecto y Control de Obras del Cuartel General (Edificio “Cóndor”, of. 262, sector blanco, Tel.: 4317-6561, Contacto: PCS I Arq. Gustavo Bernárdez Valls), de Lunes a Viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 14:00 hs., previo al inicio de las tareas. La falta de alguno de los documentos solicitados, será impedimento para el inicio del servicio.

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Cocontratante, en la ejecución del servicio, deberá cumplir para toda clase de tarea; no obstante el cumplimiento de la totalidad de las normas de Higiene y Seguridad vigentes; con las siguientes previsiones:

1.	Higiene

Buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias utilizadas por el personal actuante.

2.	Vestimenta

Equipo y ropa de trabajo.

3.	Equipos de protección personal

Casco.

Zapatos de seguridad.

Guantes.

Antiparras o anteojos.

Cinturón de seguridad.

Protectores auditivos.

4.	Luz de obra

Tomado a la red del edificio a través de un tablero modular portátil.

Llaves térmicas.

Interruptor diferencial en 220 V y 380 V.

Tomacorrientes con tierra.

5.	Equipos y herramientas eléctricas portátiles

Tendrán fichas de conexión y puesta a tierra.

Rotopercutora, amoladora angular, agujereadora, remachadora, etc.

Máquina de soldar eléctrica estática y rotativa.

Prolongadores 220 V y 380 V.

Portátiles.

7.	Escaleras

Simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de uso. Material: madera o aluminio. Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte superior antes de ser usadas, a un punto fijo.

8.	Medicina laboral y asistencial

Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones, emergencia y/o urgencia médica, botiquín de 1º auxilios.

9.	Protección contra incendio

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.

10.	Líquidos y gases inflamables, tóxicos o ácidos

Deberán estar lejos del alcance de todo personal extraño al servicio.

11.	Herramientas manuales en condiciones seguras de uso

Martillo - maza - arco de sierra - pinzas - alicates - limas - serruchos - destornilladores - puntas - cortafríos, etc.

12.	Aparejos

Deberán respetar las condiciones de cargas máximas admisibles de los mismos. Ganchos, cadenas, roldanas y sogas deberán estar en óptimas condiciones de uso. Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, ganchos, cadenas de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por profesional idóneo de la Empresa.

En todos los casos posibles deben tener indicado la carga máxima admisible para elevar verticalmente.

13.	Andamios tubulares

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso.

Plataforma cubierta totalmente.

Guardapiés colocado.

Barandas a 0.50 mts. y 1.15 mts.

Tablones fijados a la base.

Anclado contra vuelco.

Los escalones a distancia de 30 cm, por el ancho mínimo de 50 cm.

Distancia máxima entre parantes: 2.40 mts.

Ídem entre largueros: 1.90 m.

14.	Trabajos en altura

Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts, medidos desde el piso.

# CERTIFICADO DE VISITA

Por el presente certifico que el: ………………………………………………………………..….

Documento: DNI Nº.…………………………………………………..………………………….

Empresa a la que pertenece: ……………………………………………………………………...

En carácter de: …………………………………………………….……………………………...

Domicilio Laboral: ………………………………………………………………………………..

Siendo las.………… horas, se presentó en la División Proyecto y Control de Obras, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares referente a la: ……………………………………………………………………………………………………...

Responsable de la visita: …………………………………………………………………………..

Buenos Aires,…… de ...................…... de 2017

| …………………………………. División Proyecto y Control de Obras | …………………………………. Empresa |
| --- | --- |

ACTA DE INICIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Edificio “CÓNDOR”, sede del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, a los…………(…..) días del mes de ………………del año 2017, entre la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUARTEL GENERAL, DIVISIÓN PROYECTO Y CONTROL DE OBRAS, representada en este acto por el ………………………………………………………..Matrícula Profesional………Nº.…………y la Firma………………………………..……………………………..……….., Cocontratante de la.…………………………….……. N°…../2017 - RENGLÓN Nº….. - ORDEN DE COMPRA Nº……/2017, representada por el señor.………………………….………………..…..en carácter de….….…………………….… y el señor …………………………………………….en carácter de Director Técnico, Matrícula Profesional……….Nº…….., que tendrá a su cargo el servicio de ………………………………………………….…………….en el inmueble sito en ……………………………………………………………, convienen en labrar la presente Acta, por lo cual fijan como fecha de inicio de los servicios contratados por la presente el día ………….. (…….) del mes de……………….. de 2017, a partir del cual comienza a regir el plazo de ejecución de...…………… (…….) meses, debiendo el Cocontratante, cumplir en un todo con las especificaciones técnicas emitidas y demás artículos comprendidos en los pliegos correspondientes a dicha contratación.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicada, siendo un ejemplar para el Departamento Economía del Cuartel General, otro para la División Proyecto y Control de Obras del Cuartel General y otro para el Cocontratante de dichos servicios.

| …………………………………. División Proyecto y Control de Obras | …………………………………. Empresa |
| --- | --- |

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Edificio “CÓNDOR”, sede del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, a los…………(…..) días del mes de ………………del año 2017, entre la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUARTEL GENERAL, DIVISIÓN PROYECTO Y CONTROL DE OBRAS, representada en este acto por el ………………………………………………………..Matrícula Profesional………Nº.…………y la Firma………………………………..……………………………..……….., Cocontratante de la.…………………………….……. N°…../2017 - RENGLÓN Nº….. - ORDEN DE COMPRA Nº……/2017, representada por el señor.………………………….………………..…..en carácter de….….…………………….… y el señor …………………………………………….en carácter de Director Técnico, Matrícula Profesional……….Nº…….., que tiene a su cargo el servicio de ………………………………………………….…………….en el inmueble sito en ……………………………………………………………, convienen en labrar la presente Acta, dado que habiendo sido terminadas la totalidad de las tareas, el Comitente acepta la entrega del servicio. El Cocontratante deberá llevar a cabo dentro del plazo de garantía las observaciones que con posterioridad pudieran detectarse por falla de materiales, trabajos defectuosos o vicios ocultos.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicada, siendo un ejemplar para el Departamento Economía del Cuartel General, otro para la División Proyecto y Control de Obras del Cuartel General y otro para el Cocontratante de dichos servicios.

| …………………………………. División Proyecto y Control de Obras | …………………………………. Empresa |
| --- | --- |

ACTA DE INCUMPLIMIENTO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Edificio “CÓNDOR”, sede del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, a los…………(…..) días del mes de ………………del año 2017, entre la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUARTEL GENERAL, DIVISIÓN PROYECTO Y CONTROL DE OBRAS, representada en este acto por el ………………………………………………………..Matrícula Profesional………Nº.…………y la Firma………………………………..……………………………..……….., Cocontratante de la.…………………………….……. N°…../2017 - RENGLÓN Nº….. - ORDEN DE COMPRA Nº……/2017, representada por el señor.………………………….………………..…..en carácter de….….…………………….… y el señor …………………………………………….en carácter de Director Técnico, Matrícula Profesional……….Nº…….., que tiene a su cargo el servicio de ………………………………………………….…………….en el inmueble sito en ……………………………………………………………, proceden a labrar la presente Acta con motivo del reiterado incumplimiento del artículo N°.………. del Pliego de Especificaciones Técnicas por parte del Cocontratante.

La presente Acta tiene un plazo de dos (2) días hábiles para que el Cocontratante realice el descargo correspondiente, remitiéndose ambos a la autoridad competente para la aplicación de la penalidad que corresponda, mediante el acto administrativo correspondiente.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicada, siendo un ejemplar para el Departamento Economía del Cuartel General, otro para la División Proyecto y Control de Obras del Cuartel General y otro para el Cocontratante de dichos servicios.

| …………………………………. División Proyecto y Control de Obras | …………………………………. Empresa |
| --- | --- |