ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPÍTULO I - MEMORIA DESCRIPTIVA

1. OBJETO

En el presente Pliego, se establecen las condiciones técnicas para efectuar el alquiler y mantenimiento de dispensadores de agua con equipos purificadores, sistema conectado a la red de agua del EDIFICIO “CONDOR”, OFICINAS EN EL EDIFICIO DE LA DIVISIÓN TRANSPORTE, GIMNASIO, PUESTOS DE GUARDIA, CENTRO ASISTENCIAL RETIRO, GRUPO GUERRA ELECTRÓNICA EN AEROPARQUE (COCINA DEL CASINO DE SUBOFICIALES FEMENINO, COMPAÑÍA HISTÓRICA, LAVADERO, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA TERRRESTRE, EDIFICIO 70 Y PUESTO PRINCIPAL DE GUARDIA). Por el período comprendido entre el 09 de agosto del 2017 y el 08 de agosto del 2018 inclusive.

El Cocontratante deberá realizar todas las tareas y provisiones especificadas y todas aquellas que sin estar expresamente indicadas, resulten necesarias para que el servicio de alquiler y mantenimiento de dispensadores de agua cumpla su fin, sin costo adicional para el Cuartel General del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.

2. JUSTIFICACIÓN

El motivo por el que se solicita el servicio, es para cumplir con la provisión de agua fría y caliente con los niveles de salubridad adecuados, a fin de preservar la salud del personal que se desempeña en los edificios mencionados y para cumplir con las normas vigentes.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1. Visita PREVIA

En razón del mantenimiento a realizar y en virtud de la complejidad del edificio, resulta necesario que el Oferente socave todas sus dudas e inquietudes en cuanto al servicio que se pretende contratar, cuente con la información necesaria y suficiente para efectuar una propuesta seria y dadas las necesidades dispuestas por el Organismo Requirente, el Oferente deberá realizar una visita previa a los lugares donde se prestará el servicio. Las visitas podrán realizarse previa coordinación telefónica en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura, en el lugar, domicilio y horario que abajo se detalla:

Organismo: CUARTEL GENERAL – DIVISIÓN PROYECTO Y CONTROL DE OBRAS.

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250, oficina 262, sector blanco, 2º piso, C.A.B.A.

Teléfono: (011) 4317-6561.

Coordina: PC SUP I Arq. Gustavo BERNARDEZ VALLS.

Horario: 08:00 a 13:00 horas, lunes a viernes (hábiles y administrativos).

En el mismo acto le será entregado el Certificado de Visita correspondiente. En esa oportunidad, el Oferente realizará una verificación de las medidas en el lugar y de los trabajos, haciéndose responsable en su oferta por las diferencias que pudiesen existir con las expresadas en estas Especificaciones Técnicas. En esta visita los Oferentes se informaran debidamente de:

a.- Construcciones existentes.

b.- Inconvenientes que pueda traer esto para los trabajos.

c.- Condiciones respecto a la provisión de agua, electricidad, obras sanitarias, etc.

d.- Toda otra situación que pueda incidir sobre la marcha del servicio.

e.- Funcionamiento del establecimiento.

3.2. CÓMPUTOS

Los cómputos son indicativos y deberán ser verificados por el Oferente, sabiendo que el monto ofertado será el tenido en cuenta en la Orden de Compra. No se reconocerán costos adicionales por diferencias entre las cantidades indicadas o que surjan de la documentación de este Pliego y las que resulten de la medición en el lugar del servicio.

3.3. PROPUESTA total

La propuesta responderá a los trabajos y/o servicios totalmente terminados, conforme a lo establecido en la documentación técnica de este Pliego, considerándose  incluidos en ella aquellos que, aunque no se especifiquen en la documentación, resulten necesarios para el cumplimiento del servicio ajustado a la documentación contractual a los fines que se destinan y a las reglas técnicas de cada tarea.

3.4. ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La presentación de la oferta hace presumir que el Oferente tiene pleno conocimiento de la documentación y características de este Pliego de Especificaciones Técnicas. Los errores u omisiones cometidos por el Oferente en el estudio de su propuesta técnica, ya sea en sus cómputos o precios, serán absorbidos por su exclusiva cuenta, no admitiéndose, luego, reclamo alguno en tal sentido. El Oferente tiene la obligación de revisar toda la documentación, para evitar, una vez contratados los servicios, la configuración de trabajos adicionales, no pudiendo invocar errores en la documentación, para eludir la responsabilidad que le corresponde.

3.5. Inmovilidad del monto de la oferta

EI monto de la propuesta será fijo e inamovible.

3.6. Anticipos

No se aprobará el adelanto para acopio de materiales. Solo se aprobará el trabajo terminado.

3.7. Inicio del SERVICIO

La notificación de la Orden de Compra al Cocontratante producirá el perfeccionamiento del contrato. A partir de dos (2) días hábiles administrativos inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato se dará comienzo al servicio  formalizándose mediante un Acta de Inicio, cuyo modelo forma parte del presente Pliego, la cual tendrá la conformidad del Inspector del Servicio del Cuartel General, el Responsable Legal y el Director Técnico del Cocontratante que realizará las tareas. El Cocontratante deberá presentar y tener aprobada la documentación solicitada en el Anexo Alfa, sin lo cual no podrá iniciar el servicio.

3.8. PLAN DE TRABAJO

El Cocontratante deberá presentar y tener aprobado el Plan de Trabajo previo al inicio del servicio, para lo cual deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de los trabajos que permitan el desarrollo normal del servicio a ejecutar. El mismo deberá estar firmado por el Director Técnico y el Supervisor del Cocontratante.

3.9. Plazo de ejecución

Se aplicará un plazo de ejecución de las tareas de manera mensual durante un plazo de doce (12) meses, contados a partir desde el día hábil inmediato siguiente a la notificación de la Orden de Compra, con opción de prórroga por un (1) año. El Cocontratante tendrá un plazo de dos (2) días hábiles administrativos desde la notificación de la Orden de Compra  para entregar una (1) copia autenticada ante Escribano Público Nacional o por la Administración en la División Proyecto y Control de Obras de la documentación solicitada en Anexo Alfa e iniciar el servicio.

3.10. PERSONAL

El Cocontratante deberá presentar en la División Proyecto y Control de Obras del Cuartel General, dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos desde la notificación de la Orden de Compra y antes de iniciar el servicio, la nómina del personal que efectuará las tareas, indicando nombre y apellidos completos, documento de identidad, nómina de la A.R.T., C.U.I.L y domicilio actualizado, un Director Técnico y un Responsable en Seguridad e Higiene, ambos con experiencia en trabajos similares y con constancia de matrícula paga al día. La dotación del personal deberá ser, de residencia fija, Nacionalidad Argentina o Nacionalizado. De producirse algún cambio en dicha nómina, el mismo será comunicado con un (1) día hábiles administrativos de antelación.

El Cocontratante deberá presentar original y fotocopia del Certificado de Antecedentes Penales (Ley Nac. Nº 22.117/79) expedido por el Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, actualizado a la fecha de comienzo de la prestación, de todo el personal que prestará servicios y de aquellas personas que se utilizarán para posibles reemplazos, asimismo, el Cocontratante presentará una declaración jurada, donde constará que el personal designado para prestar servicio no ha tenido inconvenientes legales por situaciones que puedan afectar la seguridad y deberá gozar de buena salud y estar apto para la ejecución de las tareas.

El Cocontratante deberá emplear personal técnicamente idóneo, de cuyo comportamiento se hará plenamente responsable. La Inspección del Servicio se reserva el derecho de exigir, a su exclusivo juicio, el inmediato reemplazo de cualquier integrante del personal afectado al servicio.

El Cocontratante deberá presentar al momento del comienzo del servicio y en toda ocasión en la que se produzca un alta en el plantel permanente de operarios, ante la División Proyecto y Control de Obras del Departamento Servicios del Cuartel General, un listado del personal donde se detalle la obra social o sistema de cobertura médico-asistencial vigente, número de afiliado y empresa que presta servicio de traslado (con número telefónico de referencia).

El Cocontratante tratará en lo posible que el personal que realizará el Servicio sea una dotación estable por razones de seguridad, pudiendo cambiar personal con la debida autorización de la División Proyecto y Control de Obras.

La División Proyecto y Control de Obras, exigirá al Cocontratante el reemplazo del personal que no reúna las condiciones de idoneidad, conducta y salud indicadas.

Se garantizarán las tareas realizadas como así también los insumos utilizados durante el periodo de la contratación y el cumplimiento de las leyes que rigen en la actualidad Ley Nº 19.587, Ley Nº 24.557.

3.11. DIRECTOR Técnico

El Cocontratante pondrá al frente del servicio, en carácter de Director Técnico, un profesional matriculado de primera categoría (Ingeniero), legalmente habilitado, con matrícula al día del Colegio Profesional correspondiente y con antecedentes de servicios similares al aquí descripto (documentación que deberá presentarse al momento de la oferta). Se podrá exigir un profesional especializado cuando la complejidad del trabajo lo requiera. Será el responsable de los términos que establezca la documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en los que al servicio se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas. Deberá concurrir a requerimiento de la División Proyecto y Control de Obras a los lugares en que se realicen los trabajos. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del profesional responsable. En caso de producirse la caducidad de la designación del profesional responsable, ya sea por decisión de el Cocontratante o de la División Proyecto y Control de Obras se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días hábiles de producida la vacante según lo solicitado en este pliego. La Inspección del Servicio podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se deberá proponer otro. EI Director Técnico firmará toda la documentación técnica a presentar.

3.12. SUPERVISOR

El Cocontratante pondrá al frente del servicio un personal técnico idóneo en carácter de Supervisor, que trabajará conjuntamente y coordinadamente con el Director Técnico. Será el responsable de los términos que establezca la documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en los que al servicio se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas. Deberá concurrir a requerimiento de la División Proyecto y Control de Obras a los lugares en que se realicen los trabajos. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del mismo debiendo proponerse reemplazante dentro de los dos (2) días hábiles de producida la vacante según lo solicitado en este pliego.

3.13. Inspección del SERVICIO

Sin perjuicio de las funciones que le compete a la Comisión de Recepción y en apoyo a esta tanto la calidad de los materiales, como las tareas realizadas serán supervisadas por un profesional matriculado de primera categoría de la División Proyecto y Control de Obras del Cuartel General, legalmente habilitado, con matrícula al día del Colegio Profesional correspondiente. La Inspección intervendrá en todas las cuestiones concernientes a la calidad de materiales, marcha de trabajos, correcta ejecución de los mismos y verificación del cumplimiento del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, como así también la conformación del remito, control de documentación de actualización mensual y facturación mensual del servicio.

El Cocontratante proveerá al personal que destaque para el servicio, de un "Libro de Novedades" (libro de actas de 200 hojas, 400 folios, tamaño oficio, tapa dura color negro), en el que se harán constar los mantenimientos mensuales, las reparaciones, los trabajos realizados y las indicaciones que crea conveniente realizar, o toda novedad que surjan en el trascurso de las tareas, el

cual permanecerá en forma permanente en la División Proyecto y Control de Obras, para su registro y control.

3.14. Órdenes DE SERVICIO

Se considerarán como impartidas al Cocontratante, todas las instrucciones y órdenes que el Director Técnico y/o Supervisor reciba de la Inspección del Servicio y las mismas deben ser consideradas como emanadas por el Cuartel General de la Subjefatura del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Las Órdenes de Servicio de la Inspección y las Notas de Pedido del Cocontratante serán extendidas en el correspondiente Libro de Novedades que, a tal efecto, proveerá el Cocontratante. Deberá estar siempre en la oficina 262, sector blanco, segundo piso, del edificio “Cóndor”. Toda Orden de Servicio no observada dentro de dos (2) días hábiles administrativos de extendida se dará por aceptada. El Cocontratante deberá notificarse de las Órdenes de Servicio dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de emitidas y cumplirlas de inmediato. Podrán ser remitidas (como adelanto) a la Inspección del servicio, firmadas por autoridad responsable (Responsable Legal o el Director Técnico) del Cocontratante, en formato digital, siendo obligación la presentación del original junto con la factura mensual del servicio.  Si así no lo hiciera será pasible de una multa igual a la estipulada por la demora en la entrega del servicio, por cada día de atraso. Análogamente, cuando el Cocontratante tenga algo que observar o una aclaración que pedir, podrá hacerlo en el libro ya citado.

Nota: Para el ágil intercambio de documentación y comunicación, el Cocontratante deberá notificar a la División Proyecto y Control de Obras del Cuartel General,  una dirección de correo electrónico oficial. En caso de modificación o mal funcionamiento de la misma deberá comunicarse a la Inspección del servicio.

3.15. AJUSTE A LAS Reglas TÉCNICAS

Queda establecido que todas las tareas por realizarse, se harán con el más riguroso ajuste a las reglas técnicas para cada tipo de trabajo, debiendo utilizarse personal especializado y capacitado para tal fin.

3.16. DOCUMENTACIÓN Y Planos

El Cocontratante será responsable de cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Empresas Prestatarias de Servicios, para el tipo y envergadura de los trabajos que se contraten.

El Cocontratante deberá presentar todos los planos, planillas y documentos escritos, firmados por el profesional matriculado que representa a la Empresa, necesarios para la ejecución de los trabajos y/o prestación del servicio, como todos aquellos que la Inspección le solicite, además la documentación deberá ser aprobada por la División Proyecto y Control de Obras. Se deberá presentar las planillas e informes en Word y Excel, entregando original y una (1) copia en papel y en formato digital.

3.17. Marcas

Cualquier material que, en el desarrollo de las presentes especificaciones, se mencione por una marca de fábrica o patente, lo es a título indicativo de calidad. El Cocontratante podrá ofrecer otros productos equivalentes, siempre que cumplan las mismas especificaciones técnicas de las mencionadas, que podrán ser o no aprobados por la Inspección del Servicio.

3.18. Muestras DE LOS MATERIALES

El Cocontratante tiene la obligación durante la ejecución de los trabajos de presentar a la Inspección del Servicio, cuando esta lo solicite, previo a su utilización y para su aprobación, muestras de todos los materiales y elementos que forman parte de los trabajos, y esta podrá solicitar informes, especificaciones y pruebas técnicas de las mismas, todo ello a costa del Cocontratante.

3.19. Calidad de los materiales

Los materiales por emplear serán nuevos, originales y deberán estar homologados y aprobados por la ANMAT y cumplir las Normas IRAM. La Inspección podrá ordenar todos los ensayos que creyere convenientes, para comprobar si los materiales y trabajos ejecutados responden a lo estipulado. Los materiales rechazados por la Inspección serán retirados a costa del Cocontratante.

3.20. Cantidad de materiales

El Cocontratante tendrá siempre en el lugar de las tareas la cantidad de materiales que se requiera para asegurar la marcha normal del servicio y la Inspección podrá ordenar la dosificación de las cantidades de materiales acopiados. Al respecto, el Cocontratante se sujetará a las órdenes de la Inspección del Servicio, pero se entiende que aunque la misma no haya formulado observaciones o indicaciones, no lo exime de la responsabilidad que le corresponde por demora en la marcha de los trabajos.

El Cocontratante deberá abastecer todo el material y mano de obra necesarios y ejecutar todo trabajo que aunque no estuviera expresamente indicado en la documentación contractual, sea indispensable para que el servicio cumpla su finalidad, sin que ello implique trabajo adicional.

3.21. Custodia DE LOS trabajos, MATERIALES y herramientas

Estará a cargo del Cocontratante el cuidado y la custodia de los trabajos, materiales y herramientas, desde el comienzo del servicio hasta la total terminación y recepción del mismo, en el lugar que la Inspección de Obra asigne para tal fin.

3.22. Limpieza deL LUGAR DE TRABAJO

El Cocontratante deberá mantener el lugar de trabajo siempre limpio, libre de residuos y desperdicios, durante la ejecución de las tareas, siendo a su cargo el retiro de los mismos. Para la finalización de los trabajos deberá dejar el sitio perfectamente limpio (barrido, baldeado y seco) y en condiciones de ser utilizado. No se dará conformidad al servicio hasta el total cumplimiento de esta disposición. Todos los materiales de rezago los inventariará y solicitará autorización a la Inspección del Servicio para su retiro.

3.23. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Cocontratante será responsable de disponer de todos los elementos de seguridad y de cumplir con todas las leyes laborales y de seguridad, decretos y reglamentaciones en el ámbito de la República Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Cocontratante deberá designar un profesional matriculado en Higiene y Seguridad, a efectos que elabore, gestione y supervise el Plan de Seguridad del servicio.

El Cocontratante, deberá asegurar la aplicación de las normas relativas a seguridad e higiene laboral y cláusulas estipuladas en el Anexo Bravo, (Ley Nac. Nº 19.587/72 - Ley de Seguridad e Higiene).

3.24. SEGUROS

Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal y/o terceros vinculados con la ejecución de los trabajos, para lo cual será responsabilidad del Adjudicatario, que todo el personal que participe de los trabajos, se encuentre cubierto por un “Seguro de Riesgo de Trabajo” (Ley Nac. Nº 24.557/95 - Ley sobre Riesgo del Trabajo) y se contrate un “Seguro de Responsabilidad Civil Frente a Terceros”, debiendo remitir mensualmente, junto a la factura del servicio, copia de los pagos ante las aseguradoras.

Deberá disponer al comenzar el servicio y por única vez, dos (2) copia autenticadas ante Escribano Público Nacional o por la Administración de los originales de los seguros en la oficina de la División Proyecto y Control de Obras dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de la notificación de la Orden de Compra respectiva.

3.25. DERECHOS DEL CUARTEL GENERAL

Sin perjuicio de las funciones que le competen a la Comisión de Recepción y siempre y cuando no se oponga a estas o por mandato de la citada Comisión de Recepción, el Cuartel General podrá intervenir directamente en todo momento y cuando lo considere, en la marcha y ejecución de las tareas ordenadas para asegurar su correcta realización. Solicitar el recambio de cualquier integrante de la dotación  presentada por el Cocontratante, por razones de seguridad, indisciplina o irrespetuosidad o no ajustarse a las tareas específicas. El presente cambio se realizará en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles administrativos de haber sido notificado el Cocontratante.

3.26. CUMPLIMIENTO DE ORDEN INTERNO

El Cocontratante es responsable de hacer que su propio personal, mientras permanezca en las instalaciones, se ajuste a las normas establecidas en el ámbito de la Institución (horarios, directivas, accesos, pautas de seguridad, etc.) maneje el equipamiento sin dejar elementos de trabajo y/o materiales sueltos y/o dispersos al término de sus tareas, a efecto de evitar accidentes, incidentes, o cualquier violación a las medidas de seguridad de cualquier tipo.

El personal del Cocontratante no deberá ingresar, permanecer o realizar tareas en ninguna de las instalaciones o edificios que forman parte del contrato, sin previa presentación y coordinación con la Inspección del servicio de la División Proyecto y Control de Obras.

3.27. AUTORIZACIÓN PARA EL RETIRO DE DOCUMENTACIÓN Y/O ELEMENTOS

El Cocontratante bajo ningún concepto, atendiendo a razones de seguridad institucional, autorizará o facilitará a personal propio o terceros a retirar del ámbito de la Fuerza Aérea Argentina documentación equipos y/o cualquier otro elemento sin previa autorización de la División Proyecto y Control de Obras.

3.28. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

El Cocontratante y su personal no darán a publicidad planos, fotografías, fotocopias, listados o cualquier clase de documento que puedan afectar, comprometer y/o incluir a elementos, personas y a la Institución. En razón de ello el Cuartel General se reserva el derecho de obrar en consecuencia y en todo momento, aún después de finalizado el presente contrato.

3.29. INCUMPLIMIENTOS

En caso que el Cocontratante no de cumplimiento en tiempo y forma con lo establecido en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, será pasible de las penalidades establecidas en el Decreto Reglamentario 1030/16.

El no cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas dará lugar a la División Proyecto y Control de Obras a la confección de un Acta de Incumplimiento, documento que servirá para dejar constancia del incumplimiento e iniciar la tramitación de la sanción según establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente contratación.  Documento que servirá para establecer la sanción según el grado y la consecutividad de la falta.

Los antecedentes serán elevados a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) que tramitó la contratación, a través de la Comisión de Recepción del Cuartel General, a los efectos se gestione la aplicación de la penalidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Normativa vigente.

Las multas que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden de prelación: a) A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite. b) A la correspondiente garantía de cumplimiento del contrato.

3.30. Recepción deL SERVICIO

Cuando los trabajos se encuentren totalmente terminados, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y a la consideración de la Inspección del Servicio actuante, se procederá a la Recepción del mismo, librándose el Acta correspondiente con la conformidad del

Inspector del Servicio del Cuartel General, el Responsable Legal y el Director Técnico de el Cocontratante que realizara el servicio.

3.31. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

En virtud del tipo de servicio que se pretende contratar, el Oferente deberá presentar con su oferta la documentación que abajo se detalla; ello a efectos de contar con información necesaria para evaluar técnicamente la oferta.

- Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios.

- Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico.

- Certificado de Aptitud Ambiental.

- Certificado de Inscripción en el Registro de Actividades Industriales.

- Certificado de Habilitación Municipal.

- Memoria descriptiva del servicio.

- Plan de trabajo.

- Se deberá presentar folletos que describan el dispensador a instalar.

- Antecedentes como prestador de un servicio similar al cotizado. A tal fin se deberán presentar como mínimo cinco (5) constancias en original en papel membretado y firmado por la autoridad oficial o empresarial del lugar donde presta o ha prestado el servicio, conforme al siguiente detalle:

- Deberá indicar: 1º) fecha de iniciación y duración del contrato, 2º) cantidad de dispensadores afectados a la prestación, 3º) concepto que merece o  mereció la empresa.

- Los certificados de referencia deberán responder a trabajos efectuados durante los últimos cinco (5) años.

Nota: Los documentos que se acompañen a los escritos y aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en testimonios expedidos por autoridad competente o en copia que certificará la autoridad administrativa previo cotejo con el original, el que se devolverá al interesado. Podrá solicitarse la reserva de cualquier documento, libro o comprobante que se presente, en cuyo caso se procederá a su guarda bajo constancia.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CAPÍTULO II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. ELEMENTOS A CONTRATAR

1.1 Alquiler, mantenimiento, provisión e instalación de OCHENTA Y DOS (82) EQUIPOS NUEVOS DISPENSADORES DE AGUA potable, con capacidad para agua fría y caliente, conectados a la red de agua de los edificios mencionados, los mismos se proveerán en forma de comodato durante el periodo de contratación.

1.2. Se instalarán en los lugares designados por la División Proyecto y Control de Obras, oficina 262, sector blanco, 2º piso, teniendo en cuenta que tanto la energía eléctrica como el lugar de suministro de agua de red serán provistos por el Cuartel General.

1.3. Se aplicará un plazo de conexión de los equipos de diez (10) días hábiles.

1.4. Los materiales a emplear en las tareas de conexión de los equipos serán provistos por el Cocontratante, reparando los deterioros ocasionados y respetando todas las normas existentes.

1.5. Todos los equipos conectados deberán contar con una llave de paso de corte, instalada próxima a la toma de salida del agua corriente.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

2.1. Los equipos a instalar deberán brindar agua fría con temperatura hasta 5° C y agua caliente a una temperatura no superior a los 90° C.

2.2. El depósito de agua potable, que contiene el equipo en su interior, no deberá ser inferior a 2 lts.

2.3.  La capacidad de recuperación de agua a las temperaturas indicadas en el punto 2.1.deberá ser inferior a los 20 minutos.

2.4. Deberán estar aprobados y cumplir con todas las normas vigentes Nacionales y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, presentando copia de los certificados que se detallan a continuación en la oferta.

- Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios.

- Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico.

- Certificado de Aptitud Ambiental.

- Certificado de Inscripción en el Registro de Actividades Industriales.

- Certificado de Habilitación Municipal.

3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE FILTRADO

3.1. Carbón activado granular: De gránulos pequeños activado al vapor de alta temperatura.

3.2. Resinas de intercambio iónico: Provenientes de laboratorios reconocidos de grado alimenticio o superior, que retengan metales pesados con gran selectividad.

3.3.  Plata pura coloidal: De excelente calidad y de lenta liberación.

3.4. Deberán retener contaminantes como: cloro, color, olor, sabor, compuestos orgánicos (trihalometanos, pesticidas, plaguicidas, herbicidas, etc.) trazas de metales pesados (plomo, cadmio, cromo, mercurio, etc.). No debe quitar los nutrientes (sales minerales).

4. MODALIDAD DEL SERVICIO

4.1.  El servicio deberá incluir la provisión e instalación de dispensadores de agua purificada, el servicio técnico y mantenimiento de los equipos, del gas refrigerante (en caso de ser necesario para recarga de los dispensadores), los filtros de recambio, como así también el mantenimiento, la desinfección, la higiene de los dispensadores y los análisis bacteriológicos.

4.2.  El servicio técnico que concurra a realizar tareas de mantenimiento ya sea preventivo o correctivo no podrá comenzar las mismas sin presentarse en la División Proyecto y Control de Obras, para coordinar los trabajos a efectuarse y respetando el horario establecido (de lunes a viernes de 08:00 hs. a 13:00 hs.)

Tanto el ingreso de personal, como la realización de tareas de mantenimiento sin la previa coordinación de la División Proyecto y Control de Obras, como visitas fuera del horario pautado, serán tomadas como un incumplimiento y se labrará el acta correspondiente.

4.3.  Los equipos deberán conectarse a la red de agua corriente y filtrarán la misma, a fin de brindar agua purificada.

- Deberán proveer agua refrigerada y caliente.

- El gas refrigerante a utilizar deberá reducir al mínimo posible la afectación del medio ambiente.

- Se deberá indicar el plazo de recambio (meses) de los filtros de los equipos en el plan de trabajo a presentar junto con la oferta, comprometiéndose el Cocontratante a realizarlo en tiempo y forma.

- No obstante lo indicado y ante el eventual filtrado de agua con sedimento que sature el mismo y comprometa la calidad insípida del agua potable, el organismo requerirá sin costo el recambio excepcional del elemento filtrante.

- Se deberá presentar junto con la oferta folletos que describan el dispensador a instalar.

4.4. En los casos de fallas reiteradas o que por la imposibilidad de reparación de los equipos dispensadores, se deba realizar el cambio de equipo, el reemplazo deberá realizarse en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles de producido el reclamo.

Asimismo la División Proyecto y Control de Obras podrá exigir, a su solo juicio la sustitución de aquellos dispensadores que registren frecuentes desperfectos propios del equipo, debiendo efectivizarse el reemplazo en un plazo no mayor a los dos (2) días hábiles.

A pedido de la División Proyecto y Control de Obras, los equipos podrán ser relocalizados por el servicio técnico del Cocontratante, en aquellas ocasiones que sea requerido sin costo alguno. La reubicación de equipos no podrá exceder los dos (2) días hábiles.

4.5. Los equipos deberán estar numerados del N °1 al N °82 con autoadhesivos en lugar visible, para facilitar la localización y los reclamos de los usuarios

5. MANTENIMIENTO

5.1. Mantenimiento mensual preventivo: Consistirá en la revisión de todos los equipos instalados. Deberá realizarse mensualmente (según las especificaciones técnicas de cada sistema de filtrado) una revisión, informando por escrito en el Libro de Novedades, entre el 01 y el 10 de cada mes, a la División Proyecto y Control de Obras, oficina 262 sector blanco, 2º piso.

5.2. Mantenimiento correctivo: Consistirá en la ejecución de todas las reparaciones necesarias para la solución de fallas o deficiencias que fuesen comunicadas por el Cuartel General al Cocontratante, o las que este advierta durante el cumplimiento de las tareas de mantenimiento preventivo. Deberá, cada vez que un equipo deje de funcionar o funcione incorrectamente, concurrir un técnico especializado dentro de las 24 hs. de recibido el aviso.

5.2.1. Ajustes, reparación o reemplazo de piezas de los equipos, mangueras, bateas, flotadores, potenciómetros, canillas de los equipos, conectores, tornillería, y todo aquel repuesto que sea necesario utilizar para dejar los equipos en servicio normal.

5.2.2. El Cocontratante deberá garantizar por escrito la normal provisión de repuestos sin interrupción, siendo los mismos de las mismas marcas originales del equipamiento instalado.

5.2.3. El Cocontratante realizará todas las reparaciones, suministros y reemplazos indicados en los distintos apartados de la presente especificación técnica y particularmente cuando se produzcan desgastes de material por normal uso y las veces que a juicio de este Cuartel General indique lo necesario.

5.2.4. El Cocontratante deberá proveer elementos, materiales, máquinas, instrumentos y mano de obra especializada para la realización de los trabajos contratados en forma integral y sin costo para el Cuartel General.

5.2.5. Remito conformado. Contra toda prestación de mantenimiento preventivo y/o correctivo del la Cocontratante, se extenderá un remito con duplicado carbónico (como mínimo). El mismo será abalado por la División Proyecto y Control de Obras, quedando el original para el Cuartel General y la copia para el Cocontratante.

6. ANÁLISIS BATERIOLÓGICO

6.1. Deberá realizarse trimestralmente EN TODOS LOS EQUIPOS, dicho análisis, informando los resultados de laboratorio por escrito con la firma del Profesional responsable y en formato digital, para estadísticas internas. El Cocontratante tomará las muestras previendo que los resultados de los análisis bacteriológicos deberán ser entregados a la División Proyecto y Control de Obras (oficina 262 color blanco, segundo piso), entre el 01 y el 10 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

7. MATERIAL A CARGO DEL COCONTRATANTE

7.1. En la cotización se incluirán a cargo del Cocontratante todos los materiales, elementos de limpieza, lubricación y herramientas indispensables necesarias para el cumplimiento de las tareas que se licita.

Los alcances del servicio de mantenimiento integral, se hayan referidos a la inclusión de materiales  que por el desgaste o uso natural fuera necesario reemplazar, estando la reposición y mano de obra inclusive a cuenta y cargo del Cocontratante.

Todos los equipos y elementos que se provean en calidad de reemplazo o sustitución deberán responder con exactitud a las marcas originales y características funcionales de los existentes, estar en perfecto estado de funcionamiento y cumplimentar las exigencias reglamentarias que al respecto determine el GCBA y todas aquellas de incumbencia Nacional.

ANEXO ALFA

INICIO DEL SERVICIO: DOCUMENTACIÓN

Previo a la firma del Acta de Inicio, el Cocontratante tendrá un plazo de dos (2) días hábiles administrativos desde la notificación de la Orden de Compra  para entregar una (1) copia autenticada ante Escribano Público Nacional o por la Administración en la División Proyecto y Control de Obras de la documentación solicitada en el Anexo Alfa.

- NOTA DESIGNACIÓN DIRECTOR TÉCNICO (copia Mat. Prof. vigente).

- NOTA DESIGNACIÓN SUPERVISOR.

- NOTA DESIGNACIÓN RESP. SEG. E HIGIENE (copia Mat. Prof. vigente).

- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DEL PERSONAL.

- COBERTURA MÉDICO ASISTENCIAL DEL PERSONAL.

- CERTIFICADO DE COBERTURA, PÓLIZA Y TALÓN DE PAGO DE LA ART.

- PLAN DE TRABAJO SEGURO Y/O PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE APROBADO POR LA ART.

- COMUNICACIÓN A LA  ART DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

- PÓLIZA Y TALÓN DE PAGO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

- PLAN DE TRABAJO.

- LIBRO DE NOVEDADES.

NOTA

Toda esta documentación deberá ser remitida a la División Proyecto y Control de Obras del Cuartel General (Edificio “Cóndor”, of. 262, sector blanco, Tel.: 4317-6561, Contacto: PCS I Arq. Gustavo Bernárdez Valls), de Lunes a Viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 14:00 hs., previo al inicio de las tareas. La falta de alguno de los documentos solicitados, será impedimento para el inicio del servicio.

ANEXO BRAVO

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Cocontratante, en la ejecución del servicio, deberá cumplir para toda clase de tarea; no obstante el cumplimiento de la totalidad de las normas de Higiene y Seguridad vigentes; con las siguientes previsiones:

1.	Higiene

Buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias utilizadas por el personal actuante.

2.	Vestimenta

Equipo y ropa de trabajo.

3.	Equipos de protección personal

Zapatos de seguridad.

Guantes.

Antiparras o anteojos.

Cinturón de seguridad.

4.	Luz de obra

Tomado a la red del edificio a través de un tablero modular portátil.

Llaves térmicas.

Interruptor diferencial en 220 V y 380 V.

Tomacorrientes con tierra.

5.	Equipos y herramientas eléctricas portátiles

Tendrán fichas de conexión y puesta a tierra.

Amoladora angular, agujereadora, remachadora, etc.

Máquina de soldar eléctrica estática y rotativa.

Prolongadores 220 V y 380 V.

Portátiles.

6.	Medicina laboral y asistencial

Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones, emergencia y/o urgencia médica, botiquín de 1º auxilios.

7.	Líquidos y gases inflamables, tóxicos o ácidos

Deberán estar lejos del alcance de todo personal extraño al servicio.

8.	Herramientas manuales en condiciones seguras de uso

Martillo - arco de sierra - pinzas - alicates - limas - destornilladores, etc.