ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las reparaciones de la Fotocopiadora y la Duplicadora se realizarán en los lugares de ubicación de los equipos (División Imprenta Oficina Nº18 ESGA - Subsuelo Savio 235 CABA). Si la reparación no se pudiera realizar en las dependencias de la Escuela Superior de Guerra Aérea, y dicha reparación se realizase en los talleres de la empresa adjudicataria, el transporte no supondrá cargo alguno para esta Administración.

. Las piezas a reponer serán nuevas, originales de la marca de fotocopiadora/duplicadora, con una garantía mínima, tanto de la reparación efectuada como de las piezas sustituidas, de un (1) año.

RENGLÓN 1: Fotocopiadora AFICIO 551

Por haber excedido la cantidad de copias de acuerdo a lo aconsejado por el fabricante para el óptimo funcionamiento del equipo, se requiere el recambio de las siguientes piezas:

Módulo de transferencia; banda de transferencia y cuchilla de transferencia.

Modulo Limpieza; cuchilla y cepillo de limpieza.

Unidad Reveladora; revelador.

Modulo Cilindro; cilindro orgánico alternativo.

Estos cambios deberá realizarse en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles.

RENGLÓN 2: Duplicadora RICOH VT3800

Para el funcionamiento de este equipo se requiere recambio de las siguientes piezas:

1 (un) Torrington - 1 (un) juego completo Torrington registro.

2 (dos) Engranajes de transferencia.

1 (un) Expulsor de master.

1 (un) Junto de Tambor master mantilla y maya.

4 (cuatro) Ruedas de arrastre y retardo.

Ajuste y lubricación de las partes mecánicas de corresponder.

El plazo para reposición de consumibles (lubricantes, etc.), reparaciones o cambios necesarios, deberá ser en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles.

RENGLÓN 3:

Afilado y Mantenimiento de guillotina (cuchilla) ELECTRICA GLORIA 46.

- Se debe retirar la hoja de la guillotina para reparación.

- Plazo de reparación y devolución de la cuchilla 72 horas.