ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nº   31/16: SERVICIO DE TRASLADO DE LA CENTRAL TELEFONICA Y READECUACION DEL REPARTIDOR TELEFONICO DEL NODO DE COMUNICACIONES EN LA ESCUELA DE AVIACION MILITAR

1.	OBJETO

1.1.	El objeto de la presente Especificación Técnica,  es establecer los requisitos mínimos que debe satisfacer el Oferente, con relación al “SERVICIO DE TRASLADO DE LA CENTRAL TELEFONICA Y READECUACION DEL REPARTIDOR TELEFONICO DEL NODO DE COMUNICACIONES EN LA ESCUELA DE AVIACION MILITAR”, incluye la provisión de materiales y la mano de obra.

2.	ALCANCE

2.1.		Se deberá incluir la Dirección Técnica, provisión de materiales y trabajos correspondientes, para prestar el servicio mencionado en OBJETO, en el Nodo de Comunicaciones (NC) mediante la construcción del Nuevo Repartidor General (RG) de Comunicaciones – lado Central Telefónica, rackeado -  por otro colocado en paralelo al existente – lado usuarios y provisión con conexión en el mismo de cables multipares (lado Central Telefónica - PABX) y posterior traslado de la misma, junto con el nuevo repartidor, al shelter que la FAA colocará, en la Escuela de Aviación Militar Ruta 20 Km 6 ½, Guarnición Aérea Córdoba, Provincia de Córdoba. República Argentina.

3.	CONSIDERACIONES GENERALES

3.1.		El servicio a brindar incluirá la totalidad de los trabajos, instalaciones, provisiones y ajustes necesarios para entregar el Sistema Telefónico de la Escuela de Aviación funcionando.

3.2.		Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes para este tipo de servicio, cumpliendo las normas de seguridad y demarcación establecidas a tal fin.

3.3.		El CO CONTRATANTE deberá hacerse cargo de los gastos que ocasionen todos los materiales, mano de obra, transporte y demás erogaciones de dinero causadas por imprevistos, que demanden la ejecución de los trabajos.

3.4.		Será responsabilidad del CO CONTRATANTE realizar las presentaciones o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, objeto del presente pliego, ante los Organismos Públicos ó Privados que pudieran corresponder. Las distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra respetarán las normas vigentes a la fecha de apertura emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.

4.	NORMALIZACIÓN

4.1.		El servicio a proveer, deberá satisfacer como mínimo las siguientes normas:

1º)	ISO 11801 “Generic cabling for customer premises”

2º)  EIA/TIA-607 “Grounding & Bonding”

3°) ANSI/TIA/EIA-758. Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones.

4°) COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES. Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles. Edición Nro. 6. Año 2015.

5.	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

5.1.	Descripción de la Obra Civil

5.1.1			Como paso previo a cualquier desconexión de servicios existentes, el CO CONTRATANTE deberá relevar la totalidad de pares telefónicos con tono, identificando la clase de línea, numeración, etc.

5.1.2			En el NC ubicado en el Shelter provisto por la FAA, el CO CONTRATANTE deberá instalar UN (1) repartidor telefónico rackeado, lado PABX, en paralelo con el existente –lado usuarios, utilizando regletas y materiales en calidad y cantidad necesarios, de acuerdo con el cableado del Edificio.

5.1.3			El CO CONTRATANTE deberá proveer la cantidad necesaria de módulos de terminación de pares telefónicos, para alcanzar la cantidad total de pares telefónicos existentes en las regletas actualmente instaladas, lado Usuario.

5.1.4		Los módulos de terminación de pares telefónicos a proveer por el CO CONTRATANTE deberán utilizar un contacto de una sola pieza, proporcionando un enlace continuo entre el alambre alimentador y el del puente (Tipo KRONE). Su presentación será agrupados de a DIEZ (10) pares telefónicos con bastidor y tapa.

5.1.5		Las protecciones eléctricas, atmosféricas, el sistema de “puesta a tierra”, y todo otro requerimiento necesario para disponer del cableado en condiciones seguras de operación, será responsabilidad del CO CONTRATANTE.

5.1.6		Realizará la provisión y el montaje del Rack Distribuidor lado Central: Se cablearán todos los puertos de la central telefónica en un Rack, terminados en un extremo, en block con conexión IDC (desplazamiento de vaina) tipo KRONE y en el otro, en conectores RJ-21 de acuerdo al plano EAM_RACK-2

5.1.7		Provisión y montaje de Rack Distribuidor lado Montante Telefónica: Se cablearán todos los ports de la Montante Telefónica en el Rack mencionado anteriormente, terminados en un extremo, en block con conexión IDC (desplazamiento de vaina) tipo KRONE y en el otro preparado para la realización del conexionado en “T” de acuerdo al plano EAM_RACK-1

5.1.8		Realización del conexionado en “T” del nuevo Rack Distribuidor lado Montante telefónica con los cables que alimentan el viejo Distribuidor Telefónico de modo que cada uno de los pares de uno se repliquen en “espejo” en el otro. Se utilizará conectores del tipo PICABOND. Los mismos se realizaran en los puntos indicados en el plano EAM_SALA_ACTUAL. Se realizará un chequeo par a par en ambos distribuidores.

5.1.9		Realización de todas las cruzadas de acuerdo a la Hoja de Corte confeccionada según punto 5.1.1. Se realizará un chequeo par a par en los conectores RJ-21.

5.1.10		Se proveerán e instalaran protectores gaseosos a todos los puertos de la central telefónica.

5.1.11		Se reubicarán los racks de Central Telefónica de acuerdo al plano EAM_SALA (ANEXO ALFA) en el nuevo shelter  a instalar en calle posterior del actual edificio y se procederá a conectarla al nuevo Rack Distribuidor lado Central. Se realizará una prueba general de todos los servicios alimentados por la Central Telefónica.

5.1.12		Se cortará la conexión en “T” del lado Repartidor Antiguo y se terminará el empalme resultante con sus correspondientes cierres. Los mismos serán disimulados estéticamente sobre bandeja portacable.

5.1.13		El CO CONTRATANTE trasladará la central telefónica existente, cargador y baterías, hasta su nuevo emplazamiento.

5.1.14		Para la instalación de la misma, será responsable de realizar la instalación eléctrica desde el tablero más próximo hasta la PABX, utilizando ductos existentes. En caso de determinar que los mismos no son los adecuados, deberá instalar bandejas pasacables.

5.1.15		El CO CONTRATANTE proveerá e instalará entre la PABX y las nuevas regletas del repartidor telefónico instalado, los cables de conexión de líneas telefónicas.

5.1.16	Provisión con instalación de un subsistema de tierra radioeléctrica para el equipamiento a instalar (incluye las bandejas portacables que se deban instalar), consistente en la cantidad de jabalinas (de TRES CUARTOS DE PULGADA (¾”) de diámetro, UNO CON CINCUENTA (1,50) metros de longitud, unidos mediante soldaduras cupro-aluminio-térmicas  efectuadas en obra), necesarias para lograr una Resistencia no mayor a DIEZ (10) Ohms y caja de inspección. El cable de conexión debe ser de Cu multifilar normalizado de 99,5 % de pureza, de 50 mm. de sección desde la toma de tierra adyacente al edificio hasta la Sala de Equipos, el que se instalará por ductos existentes.

### 6.	DOCUMENTACION TECNICA

6.1.		Posterior a la finalización de los trabajos, en oportunidad de la firma del Acta de Recepción Definitiva, el COCONTRATANTE suministrará, TRES (03) juegos completos de la documentación conforme a obra según el siguiente detalle:

- Plano de conexionado total.

- Documentación técnica de todos los materiales provistos.

6.2		Al momento de presentar las Ofertas, presentará la misma por original y UNA (1) COPIA, esta última se archivará en la Dirección General de Comunicaciones e Informática y la Oferta Original se conservará dentro del el cuerpo del Expediente de la Contratación.

### 7.	RELEVAMIENTO PREVIO A LA OFERTA

7.1.		El oferente podrá realizar un relevamiento técnico, antes de efectuar su Oferta, a las instalaciones donde se requiere el servicio a proveer.

7.2.		En caso de optar por realizar la visita al lugar en donde se entregarán los servicios podrá realizarse con una antelación mínima de UN (1)  día hábil previo a la apertura.

8.	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

8.1. 	Dentro de la Oferta, el Oferente presentará un cronograma de los trabajos a realizar, a efectos de que FAA pueda disponer en tiempo, de tareas, provisiones y coordinaciones que sean de su responsabilidad.

8.2.	A partir del día hábil siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, comenzará a contar el tiempo de ejecución de los trabajos, el cual será de SESENTA (60) días hábiles.

8.3	Una vez realizados todos los trabajos de relevamiento de pares telefónicos, colocación de racks, adecuación de las instalaciones eléctricas, instalación de regletas, etc, se podrá apagar la central telefónica en el lugar actualmente emplazada, y proceder a su traslado.

8.4	Los trabajos de traslado y puesta en servicio no podrán prolongarse por un lapso mayor a OCHO (8) horas corridas, tiempo a partir del cual, el servicio telefónico deberá restablecerse.

### RESPONSABILIDAD DEL CO CONTRATANTE

9.1.		Al momento del inicio de las tareas, personal de la empresa que resulte adjudicada recorrerá las instalaciones existentes y dará conformidad por escrito del estado de los bienes y se comprometerá a preservarlos ó en su defecto a restituirlos, al finalizar los trabajos, a su condición original.

9.2.		Durante la ejecución de las tareas, el CO CONTRATANTE tomará todos los recaudos necesarios, para evitar inconvenientes en la actividad diaria y operativa de la Unidad, pudiendo suspenderse parcialmente los servicios de comunicaciones, con acuerdo previo de las autoridades de la misma.

9.3.		El CO CONTRATANTE, será el único responsable de los daños causados a personas y/o materiales, durante la ejecución de los trabajos objeto de la presente Especificación Técnica. En este sentido, se deberán tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las instalaciones.

9.4.		Por tal motivo, el CO CONTRATANTE será único responsable de reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada.

9.5.		El CO CONTRATANTE retirará al final de la obra y como paso previo al Acto de Recepción Definitiva,  los residuos producidos por la obra y  dejará limpios los sitios de trabajo.

9.6.		El CO CONTRATANTE entregará, al inicio de la obra, los comprobantes de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y los seguros que pudiesen corresponder, de todo el personal y material que se encuentre afectado a la realización de los trabajos que se desprendan del presente llamado a licitación.

9.7		Los trabajos se realizarán en días hábiles de 08:00 hs a 17:00 hs, pudiendo, con autorización previa de las autoridades de la EAM, realizar trabajos en fines de semana o fuera del horario fijado, con el objetivo de no entorpecer el normal funcionamiento de la Unidad mencionada.

### 10.		COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

10.1.		El Oferente designará una persona para la atención permanente de la obra a efectos de coordinar, con el personal designado por la DICOMINFO, en todo trámite, asesoramiento y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de algún incumplimiento. Los datos de contacto de la persona designada deberán consignarse dentro de la Oferta.

10.2.		La DICOMINFO podrá requerir asesoramiento e inspección en el lugar de instalación ante cualquier duda o aclaración.

10.3.		El CO CONTRATANTE podrá requerir, a su cargo y costo, la presencia de personal de la FAA para realizar inspecciones periódicas, con el único objeto de reafirmar el cumplimiento de normas establecidas en las publicaciones y las reafirmadas a través del presente pliego.

11.	RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS / MATERIALES

11.1.		Concluidos los trabajos y la provisión de todos los elementos previstos, el  Sistema será sometido a una inspección técnica completa, con la presencia de los inspectores técnicos designados por la DICOMINFO y del CO CONTRATANTE.

11.2.		Esta inspección se realizará a los CINCUENTA (50) días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del Contrato.

11.3.		En el ACTA labrada en esa oportunidad se asentarán las novedades que pudieran ser detectadas, las que serán solucionadas por el CO CONTRATANTE dentro de un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles.

11.4.		Una vez solucionadas todas las novedades detectadas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva del Sistema. La ejecución de los trabajos y la solución de eventuales novedades que pudieran aparecer durante la inspección técnica, no podrán superar los SESENTA (60) días hábiles, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato.

11.5.		Toda la Documentación Conforme a Obra se entregará previamente a la firma del Acta de Recepción Definitiva. A partir de esta última fecha se habilitará al CO CONTRATANTE a facturar el servicio prestado.

12.	GARANTÍA

12.1.		La totalidad de los materiales y accesorios provistos, como así también los trabajos realizados, deberán estar cubiertos por una “Garantía Técnica” de TRES (3) años, a partir de la fecha de Recepción Definitiva de la obra.

12.2.		Esta garantía será cubierta por el CO CONTRATANTE en el lugar de instalación.

12.3.		La referida “Garantía Técnica” cubrirá toda puesta “Fuera de Servicio” por falla de material, en operación correcta y condiciones recomendadas por los fabricantes.

12.4.		Los Oferentes deberán informar dentro de la Oferta los procedimientos de notificación en caso de ser necesario ejercer la “Garantía Técnica”. A tal efecto se detallará persona de contacto, dirección, teléfono, celular, dentro y fuera del horario normal de actividad, para la realización de los reclamos correspondientes.

13.	PENALIDADES

13.1	De acuerdo con lo establecido en el TITULO V- PENALIDADES Y SANCIONES, del decreto 1030/16 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y lo establecido en el Decreto Delegado 1023/2001 y sus modificaciones.

AgregadoAlfa