ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se confecciona la siguiente Especificación Técnica referida a la Solicitud de Gastos  Nº 23/17 sobre “Adquisición de bordeadora de Césped”  destinada a contribuir a la necesidad logística para el buen funcionamiento del Jardín Maternal Córdoba "Alitas de Halcón" y las inmediaciones del Barrio Aeronáutico.

Renglón 1;

En el mismo se justifica la adquisición de una bordeadora de césped  tipo desmalezadora,  siendo esta la más eficaz para cortar, prensar  y machacar las hierbas, plantas y ramas que crecen en las inmediaciones del mencionado Jardín Maternal y el Barrio Aeronáutico  permitiendo un secado más rápido y uniforme del terreno. 	Asimismo es una herramienta que favorece en el corte de hierbas a ras del suelo y permite repasar los lugares a los que otras cortadoras de césped no pueden llegar, como los bordes y esquinas, reduciendo el tiempo de trabajo ya que la misma es una herramienta de poder de corte de alta velocidad.

Todas las cortadoras pueden lanzar pequeñas piedras, objetos metálicos, como también el material que se quiere cortar, por ello se deben usar gafas de seguridad para proteger los ojos.
	Por otro lado para evitar lesiones físicas, a causa de un mal esfuerzo físico al utilizar la misma, se debe utilizar un cinturón de porte al momento de realizar el trabajo  Por tal motivo ambos deben estar incluidos como accesorios al momento de adquirir la misma.

A continuación se describen las características necesarias de la mencionada desmalezadora:

- Debe contar con un peso muy reducido y excelente equilibrio, con sistema anti vibratorio.

- Poseer mando unificado cómodo para el arranque de la misma.

- Funcionamiento normal y Stop Bomba de combustible adicional para facilitar el arranque.

- STIHL ElastoStart: El sistema ElastoStart absorbe los puntos de esfuerzo creados en el proceso de arranque por la presión de compresión. Con este sistema se reducen considerablemente las fuerzas transmitidas al usuario en el momento de arrancar la máquina, por lo que no daña ni músculos ni articulaciones.

- Sistema anti vibración: Empuñaduras prácticamente exentas de vibraciones para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo.

- Empuñadura multifuncional: Todos los elementos de mando que controlan la máquina a mano. Un manejo más fácil y seguro

- Manillar abierto: Permite un movimiento tranquilo y regular al trabajar en superficies grandes, así como un manejo ergonómico y sin esfuerzo de la máquina. Para máquinas como motoguadañas y desbrozadoras, el manillar abierto es la primera elección si tienen que cortar habitualmente grandes extensiones.

- Sistema de encendido electrónico: Garantiza un arranque fiable y un funcionamiento del motor sin problemas. Está totalmente encapsulado y por tanto es inmune a la humedad y la suciedad.

Accesorios:

- Cinturón de porte para un trabajo seguro sin fatiga y protectores.

Equipamientos:

- cuchilla 3P 300 mm / trimCut 40-2

Descripción Rápida:

- Cilindrada (cm3): 39

- Potencia (cv): 2.6

- Peso (kg): 7.9

Capacidad depósito de gasolina: 0.58 L