ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1

COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA

CODIGO ETAP: PC-004

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

NOTA: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO AVANZADA a la Administración Pública Nacional.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1333 o superior.

- Capacidad:

- 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

- Ampliación máxima: Aun cuando esto requiera el cambio de la memoria inicialmente provista, el equipo se deberá poder ampliar a un máximo de 16 GB (se deberá justificar la selección de esta opción).

DISCO DURO

- Capacidad mínima 500 GB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

AUDIO

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:

PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)

CONSOLA

- Teclado:

- Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse:

- Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Monitor: (deberá seleccionar una alternativa):

- MN-006 (LCD 18.5” a 19”)

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

- HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- DVI (Digital Visual Interface)

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa)

- Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Monitor TFT / LCD / LED mediano (18.5” a 19”)

CODIGO ETAP: MN-006

Características:

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".

- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2

- Relación de Contraste: no menor de 500:1

- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

- Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

Unidad de DVD-RW

ST-019

Características:

- Capacidad de múltiples escrituras y múltiples lecturas.

- Capacidad:

  - DVD:  4.7GB (single layer) / 8.5 GB (dual layer) (mínimo).

  - CD:  700 MB (mínimo).

- Velocidad de transferencia de datos:

  - Para lectura:

    - CD: 6000 KB/seg. (40x) (mínimo).

    - DVD: 11000 / 22000 KB/seg. (8x double layer / 16x single layer) (mínimo).

  - Para escritura:

    - CD-R: 6000 KB/seg. (40x) (mínimo).

    - DVD+R / DVD-R: 22000 KB/seg. (16x) (mínimo).

  - Para re-escritura:

    - CD-RW: 3600 KB/seg. (24x) (mínimo).

    - DVD+RW / DVD-RW: 5500 KB/seg. (4x) (mínimo).

- Tiempo Promedio de Acceso para lectura: 150 ms (máximo).

- Compatibilidad de datos: High Sierra, ISO 9660 y Multisession Kodak Photo CD.

- Formatos de premasterización: Yellow Book, Audio Red Book, CD-ROM XA, Multisession (Orange Book), CD-I / Video (White Book), CD Plus, Photo CD.

- Compatibilidad de modos de escritura: “Track at once”, “Disc at once” (CD-RW y CD-R); Escritura de acceso aleatorio (DVD+RW); Escritura secuencial (DVD+R, +RW); Multisesión (DVD+R); Incremental (DVD+R/-RW); Multi-Border (DVD+R/-RW).

- Conectividad:

- INTERNO (1): Para ser ubicado en una bahía de 5.25 “. Interfaz:

- SATA o superior

- Se deberán incluir todos los cables necesarios para la conexión del equipo a una computadora con la interfaz solicitada.

- Se deberán incluir los cables y fuentes necesarios para la alimentación eléctrica del equipo. En caso de que la alimentación sea desde la red de 220V a 50Hz, el equipo deberá poder conectarse directamente a la red, sin necesidad de transformadores.

SOFTWARES:

- Software de grabación a DVD compatible con los siguientes sistemas operativos:

- Windows 7/8/8.1.

Placa de Red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (PQR-010)

CARACTERÍSTICAS:

Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC.

- Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

- Compatibilidad PCI 2.1 (32-bits), PCI-E 2X (2 LANEs) o superior.

- Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT.

- Conexión: UTP.

- Conectores de salida: RJ45.

- Capacidad de operación full duplex.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows 7 / 8 / 8.1.

Placa de Sonido (PQS-001)

CARACTERÍSTICAS:

Plaqueta de sonido con las siguientes características:

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits.

- Rango de Grabación/Reproducción: 8-44.1 Khz. estéreo.

- Sintetizador tipo FM.

- Interfase / Conectores : Line-in, Line out, CD-Audio, Microphone.

- Driver para manejar (mínimo):

- Windows 7 / 8 / 8.1.

- Bocinas de audio estereofónicas de 10 a 20 watts por canal para frecuencias de rango medio/alto (150 Hz a 20 KHz).

RENGLÓN Nº 2

### Impresora Electrofotográfica Estándar

#### CODIGO ETAP: PR-015

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 19 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos (Seleccionar una alternativa):

- 5.000 impresiones mensuales.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión:

- PCL5 o PCL6 o compatible superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

| A4 | Oficio |
| --- | --- |

de papel de entrada de no menos de:

| 150 hojas cortadas de 80 gr/m2. |  |
| --- | --- |

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá una capacidad de memoria de (Seleccionar una alternativa):

- 8 MB (mínimo).

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior.

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

RENGLÓN Nº 3

### Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (Estándar)

#### CODIGO ETAP: PR-025

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora multifunción que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro con  digitalización de imágenes en color, y opcionalmente envío y recepción de faxes.

FUNCIÓN  IMPRESORA

Impresora de tecnología electrofotográfica con las siguientes características:

- Medios y tamaños soportados:

| A4 | Oficio |  |
| --- | --- | --- |

- Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en B&N para textos y gráficos.

- Velocidad de impresión: no inferior a 25 ppm para tamaño A4.

- Productividad de por lo menos (Seleccionar una alternativa):

- 15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

- Alimentador automático de papel de por lo menos 100 hojas cortadas de 75 gr/m2.

- Bandeja de entrada: no menos de 250 hojas cortadas.

- Bandeja secundaria que soporte hasta 250 hojas adicionales.

- Accesorio dúplex para impresión doble-faz automática sin intervención del usuario.

FUNCIÓN  ESCÁNER

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño máximo de documento escaneable:

| A4 | Oficio |  |
| --- | --- | --- |

- Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo: no inferior a 25 ppm en B&N y 12 ppm en color para tamaño A4

FUNCIÓN COPIADORA

Copiadora con las siguientes características:

- Tamaño de documento:

| A4 | Oficio |  |
| --- | --- | --- |

- Velocidad promedio de copiado no inferior a 25 ppm para tamaño A4

- Resolución mínima: 1200x1200 dpi.

- FUNCIÓN LECTOR DE MEMORIA

Lector de memoria con lectura de los siguientes formatos de memoria:

- CompactFlash I & II

- Sony Memory Stick, Memory Stick PRO

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.