ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORME TÉCNICO

Contenedores de 20 pies, con módulo de Guardia, Área de Trabajo, Baño y Dormitorio

El Comando de Adiestramiento y Alistamiento, integrante de la Fuerza Aérea Argentina, se caracteriza por realizar diversos despliegues de oportunidad, a diferentes localidades del país, en donde se realizan numerosas tareas y en donde se debe proporcionar la seguridad y defensa de instalaciones adecuada, asegurando la protección del bien determinado oportunamente para cada Posición Relativa Favorable (PRF) y de acuerdo al marco legal vigente.

Obtener el equipamiento adecuado por medio de contenedores módulo  guardia, área de trabajo, baño y dormitorio, para proporcionarle al Personal de seguridad y defensa de instalaciones un apropiado confort, a fin de realizar los turnos de guardia a un nivel óptimo y estableciendo así un punto significativo en el avance de la defensa de instalaciones, visto que no todas las Posiciones Relativas Favorables (PRF) asignadas a la guardia poseen las características apropiadas para dicho servicio y considerando además la situación precaria de algunos locales de despliegue.

La utilización de estos contenedores brinda la independencia anhelada por el Sistema de Seguridad, economizando también ciertos aspectos y procesos de adquisición de sitios de estar (cocina y baño), de vigilancia (visualización perímetro), de confort (área de descanso) y de resguardo de materiales varios (sala de armas incorporada) utilizados en los diferentes despliegues de oportunidad.

Los contenedores módulo de guardia con alojamiento son una herramienta usada por otras Fuerzas Armadas y de Seguridad para la realización de la tarea de vigilancia y control, permitiendo por intermedio de este tipo de equipamiento habitable una alternativa versátil, ya que posibilitan contar con las comodidades de infraestructura de la ciudad.

Puede adaptarse en cualquier lugar en donde se desarrollen las actividades de seguridad y defensa previstas, ya sea temporaria o definitiva, sin necesidad de invertir en construcciones fijas y de alto costo, brindando también el resguardo razonable.

Además, estimula y motiva a los integrantes de la Seguridad, al observar la modernización y la evolución del equipamiento de despliegue, por medio de una mejora considerable del material habitacional.

De esta manera se logra una gran eficacia en el desempeño de las actividades diarias del Servicio de Seguridad, al poseer una infraestructura conforme con el equipamiento técnico operativo solicitado y con las especificaciones particulares de la seguridad, que permite realizar el trabajo de Seguridad y Centinela, sin limitaciones.

Evolucionar  por medio de la adquisición de un producto destacado, por su capacidad de re-ubicación y por sus características de espacio, ya que estos módulos cuentan con grandes ventajas, por sus diseños que ofrecen la mejor calidad para el sostenimiento operativo del servicio de seguridad de las diferentes posiciones de oportunidad que dispone la Fuerza Aérea Argentina y el Comando de Adiestramiento y Alistamiento, en el cumplimiento de la misión.

Estos contenedores de 20 pies, con módulo guardia, área de trabajo, baño y dormitorio, habitable tanto para las áreas de habitación como de operación, podrá ser utilizado en el empleo de la Seguridad y Defensa y con la capacidad de mantener el confort del Personal y la seguridad del material a cargo, teniendo en cuenta que será empleado en diferentes despliegues operativo de las Fuerzas Aérea.

Una de las principales ventajas de este sistema constructivo, es la posibilidad de transportar varios módulos en un solo viaje de camión, debido a su característica de ser desarmables permite colocar hasta 8 módulos en un solo semiremolque, esto equivale a 120 m2 habitables. Si a esto le sumamos la rapidez de armado logramos un producto que puede dar soluciones de espacios habitables en pocos días a gran cantidad de personas.

Estos contenedores son fabricados con estructura de hierro y revestidos en chapa ofrecen la ventaja de ser más livianos que los contenedores marítimos; lo cual acarrea una economía y simplicidad para su traslado y movimiento por requerir de una grúa de menor capacidad, además pueden tener también fijaciones inferiores para ruedas industriales, a fin de poder mover el mismo sobre superficies lisas en lugares donde no pueda acceder una grúa (Por ejemplo dentro de depósitos).

Es un producto de rápida instalación (con el personal instruido), económico, transportable y de calidad, que a su vez permite un nivel de independencia óptimo y que conlleva a cambios prósperos de modernización en los servicios de seguridad y defensa de instalaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.

La estructura de los módulos satisface los requerimientos de solidez frente a los diferentes fenómenos climáticos, brindando aislamiento de temperaturas y soportando cambios bruscos de la misma.

Los manuales de usuario, ensamble, desarmado, cuidados adicionales y mantenimiento general, asistencia técnica,  asesoramiento y cursos de capacitación, estarán en español y la operación de armado del contenedor se ejecutará totalmente con el acompañamiento del proveedor y del personal instruido para para el ensamble correspondiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contenedores de 20 pies, con módulo de Guardia, Área de Trabajo, Baño y Dormitorio

- Apto para transporte por modo terrestre sobre camiones tipo playo con dispositivos twistlocks, marítimo soportando una carga de apilamiento, indicada anteriormente o aéreo.

- El Módulo Contenedor deberá estar subdividido internamente en TRES (3) ambientes o habitáculos independientes (dormitorio, baño y guardia o área de trabajo) y UN (1) pasillo central de distribución.

- Pintura interior con esmalte acrílico, color a determinar por el Organismo Adquiriente.

- Climatología: El Módulo Contenedor deberá ser capaz de operar en zonas geográficas con condición climatológica definida por los siguientes parámetros, sin verse afectada la resistencia de la estructura básica y la estanqueidad: Rango de temperatura: -30°C a +45°C, Rango de Humedad: 99% Máximo, Nieve acumulada: no inferior a  200 kg/m2, Lluvias: máximo 60 mm/h. (con un ángulo de 30° en todos los sentidos), Viento: máximo 160 km/h.

- Dimensiones Largo 6000 mm, Alto 2400 mm, Ancho 2400 mm, subdivisión en Baño: Largo 1100 mm, Alto 2400 mm, Ancho 2400 mm - Dormitorio: Largo 1100 mm, Alto 2400 mm, Ancho 2400 mm - Área de Trabajo Largo 3800 mm, Alto 2400 mm, Ancho 2400 mm.

- Capacidad de apilamiento mayor o igual a 192 Toneladas.

- Todo el conjunto deberá quedar firme y sellado en forma hermética para evitar el ingreso de agua y/o humedad.

- El conjunto deberá tener una resistencia de carga en el suelo no inferior a 300 kg/m2.

- Deberá tener UNA (1) ventana en el habitáculo dormitorio y en el área de trabajo “Seguridad” deberá poseer UNA (1) ventana con visión de 180 grados, que aseguren la correcta visualización del objetivo a custodiar, como así también el baño deberá poseer UNA (1) ventana.

- El habitáculo dormitorio y el área de trabajo deberán poseer UNA (1) ventana cada uno, que aseguren iluminación, visibilidad y renovación de aire dentro de cada ambiente, con dimensiones mínimas 1000x800 mm, vidrio transparente de 5+9+5 mm (doble vidrio hermético), hojas corredizas, malla mosquitera removible y cortina. La cortina podrá ser veneciana o americana con láminas de aluminio giratorias.

- El baño deberá poseer UNA (1) ventana, de dimensiones mínimas 400x600 mm de cristal opaco o vinilo traslucido.

- Deberán estar construidas en PVC blanco o aleación de aluminio.

- Habitáculo baño: El habitáculo baño estará ubicado entre el habitáculo dormitorio y del área de trabajo, y se conectará por medio de una puerta al pasillo interno central de distribución. El habitáculo baño deberá disponer como mínimo UN (1) Inodoro de acero inoxidable AISI 304 o calidad superior, ergonómico, tasa oval, pulido sanitario, barrido periférico superior y delantero inferior, asiento de inodoro con tapa, en plástico reforzado y herrajes en PVC (tanto para la tapa de plástico reforzado como los herrajes de PVC, podrán ser reemplazados por material de calidad superior), porta rollo para papel higiénico, en acero inoxidable, percha doble o dos individuales en acero inoxidable para colgar ropa y montado sobre la cara interna de la puerta. UN (1) Lavatorio conformado, en una sola pieza en acero inoxidable AISI 304 o calidad superior, la grifería podrá ser del tipo monocomando con alimentación de agua fría y caliente o juego de grifería para lavatorio de dos llaves (agua fría y caliente), de primera marca, en acero cromo de cuello alto. A un lado del lavatorio llevará UNA (1) bandeja porta objetos, que servirá para apoyar jabonera, máquina de afeitar, pasta dental, como así también UN (1) espejo en acero inoxidable (pulido espejo) frente al lavatorio, de formato rectangular, sin marco y con bordes no cortantes. Montado sobre pared (no pegado), garantizando buena fijación y de fácil remoción en caso de reemplazo y próximo al lavatorio llevará un toallero de acero inoxidable. Sector Ducha: Grifería, de primera marca en acero cromo, compuesta por juego de ducha para montar sobre pared en forma exterior con ducha montada sobre barral regulable en altura, llave del tipo monocomando con alimentación de agua fría y caliente y receptáculo o plato de ducha en acero inoxidable, con superficie antideslizante y rejilla comunicada a cañería de desagüe de aguas grises, permitiendo una fácil evacuación. Deberá ser dimensionado para soportar el peso de una persona de 100 kilos, como mínimo, sin sufrir deformaciones permanentes (plásticas). Deberá poseer un sistema que actúe como contención para impedir el paso del agua y las salpicaduras al piso del baño. Dispositivo tipo jabonera de acero inoxidable, para colocar el jabón durante el baño y toallero de acero inoxidable.

- Puerta de ingreso al contenedor - Cantidad: UNA (1), para el ingreso desde el exterior, al pasillo interno central de distribución.

- Picaporte exterior, sin sobresalir las dimensiones exteriores, en acero cromo y cerradura con llave multipunto, con TRES (3) juegos de llaves.

- Apertura hacia el exterior con cierre automático y retenedor de apertura máxima.

- Puertas internas - Cantidad: DOS (2). UNA (1) para ingreso al dormitorio y UNA (1) para ingreso al baño.

- Instalación hidrosanitaria de agua fría y caliente deberá estar íntegramente realizada con cañerías y conexiones de cobre ó polipropileno sanitario, de tres capas, con uniones por termofusión.

- La instalación deberá permitir abastecer todo el sistema a partir de una red exterior o desde un depósito de agua.

- Funcionamiento correcto de una red interior de agua potable y funcionamiento correcto de una red interior de evacuación de aguas de desagüe, hacía el exterior.

- La evacuación de aguas grises y negras se realizará a través de cañerías de PVC reforzado o material de calidad superior. Deberán estar ocultas (conducidas bajo falso suelo) pudiendo estar a la vista tramos cortos (en aquellos lugares donde sea inevitable) y ser totalmente estancas y el dimensionamiento de las cañerías para aguas grises y negras, será responsabilidad de la ingeniería del proveedor, debiendo en todos los casos, asegurar la evacuación completa de este tipo de aguas hacía el exterior del contenedor.

- Termotanque: Cantidad UNO (1).

- Puerta de ingreso al baño será  de tipo corredera para optimizar espacios.

- Se deberá asegurar el perfecto sellado de todas las uniones fijas y móviles, de tal forma de garantizar la estanqueidad del conjunto.

- El techo exterior y las paredes laterales deberán ser de chapa de acero con plegado especial para conferir rigidez al conjunto, del espesor adecuado para cumplir con la homologación CSC.

- Puertas de acceso/ ingreso al contenedor.

- Piso Interior: Goma para alto tránsito, ignífugo (con retardante de llama), de tipo continuo (no mosaicos) de espesor ≥ 3 mm.

- El color del piso será determinado por el ORGANISMO ADQUIRENTE en cada contratación.

- Se deberá incluir dispositivos de apoyo y regulación.

- Deberá ser diseñado y construido para soportar el manipuleo y transporte, sin sufrir deformaciones.

- Se incluirá la instalación eléctrica e iluminación la cual se deberá ajustar a las normas específicas vigentes en la reglamentación eléctrica argentina, con Tomas Corriente, Iluminación, Climatización, Climatización del Contenedor por medio de Aire Acondicionado, Calefactor, Calefón y otros equipos.

- Equipos de aire acondicionado frío/calor: Cantidad: total DOS (2), UN (1) equipo en el dormitorio y UN (1) equipo en la guardia o área de trabajo, lo que permitirá climatizar en forma independiente uno del otro.

- Fichas Toma Corriente para 220V tipo I de DOS (2) contactos oblicuos y toma de tierra, de capacidad apropiada según el consumo de diseño, con Tomas Corriente dedicados y Tomas Corriente No dedicados, según corresponda, Baño: UNO (1), Habitáculo dormitorio (TRES (3)), DOS (2): sobre lateral de la cama y a nivel de cabecera de cada una, UNO (1): de uso general y en el Área de trabajo (CUATRO (4)): TRES (3) triples: para cada uno de los puestos de trabajo, dejando UNO (1): de uso general.

- La Distribución de cables: Cables eléctricos e instalaciones aisladas, respetando las normas de seguridad (Normas IEC 60335 - IRAM 2092 -  IEC 60227 -IEC 60245 - IEC 60598)  vigentes y aquellas que pudiesen optimizar la seguridad para este tipo de instalaciones.

- La alimentación a equipos de aire acondicionado y ventilación deberá respetar los requerimientos del fabricante y se hará en todos los casos con circuitos independientes, empleando conductores de sección apropiada para cada consumo.

- Debe poseer un dispositivo de corte principal que permita el bloqueo a través de un candado en la posición abierto (Power Lock Out).

- En cada habitáculo o sector del contenedor (área de trabajo, baño, dormitorio y pasillo) se instalarán artefactos de iluminación fijados al techo y distribuidos de tal forma que permita un apropiado nivel de iluminación y distribución uniforme de la luz.

- Para la iluminación del exterior se deberá contar con un artefacto con pantalla protectora y canasto de seguridad, desmontable, con lámpara bajo consumo. Interruptor de encendido compartiendo  el módulo con el interruptor de luz interior. Ubicada sobre el lateral de la puerta de ingreso al contenedor (interior del habitáculo).

- Se deberá suministrar UNA (1) jabalina no deberá ser inferior a 3/4” y el largo de acuerdo al cálculo eléctrico realizado por la ingeniería del proveedor, para puesta a tierra de hincado directo, con cable de conexión y caja para embutir al piso para proteger cabeza de jabalina y cable.

- Debe poseer disyuntor diferencial y llaves termomagnéticas por cada circuito.

- El Módulo Contenedor deberá incluir los siguientes accesorios UNA (1) Luz de Emergencia, Detector de humo Cantidad: UNO (1) en el interior del habitáculo Dormitorio y UNO (1) en el interior del Área de trabajo, Manguera de alimentación de agua UNA (1), Manguera para evacuación de aguas grises UNA (1).

- El Oferente deberá proveer, en el lugar de entrega, un curso de capacitación sobre el correcto empleo del equipamiento, como parte de servicio de entrenamiento al personal que determine el Organismo Adquiriente, relacionado a la operación, manejo y mantenimiento.

- Para ello el Oferente deberá entregar un programa por escrito, proponiendo fechas y duración, debiendo ser aprobado por el Organismo Adquiriente.

CONDICIONES DE ENTREGA

Al momento de la entrega su estado del Módulo Contenedor deberá ser nuevo y sin uso, por lo que será responsabilidad del proveedor cualquier error u omisión surgida de la interpretación de los datos técnicos suministrados en la oferta, como así también no considerándose que estén sujetos a cambio o mejoras, producto de una “evaluación ambiental” durante la visita a las instalaciones fabriles del proveedor, excepto si están expresamente escritas y forman parte de la oferta presentada.

El análisis de la evaluación técnica de las ofertas tiene como objetivo asegurar y garantizar el rigor técnico de las mismas. Para ello se basará en datos concretos tales como nivel o grado de detalle, cantidad y calidad de información técnica suministrada y relacionada al efecto en el BAPIN Nro 100855 correspondiente.

Toda iniciativa o recomendación técnica adicional y/o voluntaria del proveedor que considere oportuno incorporar a la oferta, se considerará como complemento y en carácter de “alternativa a la oferta básica”.

El proveedor deberá asignar una persona como representante técnico en la planta que será responsable de verificar que todas las tareas sean ejecutadas y a su vez deberá ser el interlocutor válido entre aquel y los representantes del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.

El equipo deberá contar con el equipamiento completo.

El equipo deberá ser entregado probado y en funcionamiento.

El contenedor módulo de guardia deberá contar con toda la información técnica requerida para poder realizar una evaluación integral de los mismos, en ese sentido el mismo deberá incluir la siguiente información:

Especificaciones técnicas, Folletos, Fotos, planos dimensionales, esquemas de instalaciones, listado de materiales y marcas involucrados en la fabricación, etc., solamente y en  correspondencia directa de los materiales y equipos componentes ofertados y que formarán parte del efecto afectado en la presente especificación.

Listado de “herramientas especiales” y necesarias, requeridas para la operación y  tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. En caso de no requerir ninguna herramienta de tipo especial, se deberá dejar indicado en la oferta.

Se deberá adjuntar a cada contenedor, un Cronograma Preliminar Básico de Trabajos mediante el diagrama de “Gantt” (herramienta que se emplea para planificar y programar tareas a lo largo de un período determinado de tiempo) considerando Ingeniería, Construcción, Armado, Ensayos, Entrenamiento (capacitación) y  Despacho, indicando con barras las fechas de inicio y terminación de cada tarea (a nivel de semana).

Previo al despacho final, el proveedor deberá proteger a todos los equipos y materiales componentes del conjunto contenedor, de forma tal de evitar riesgos de desperfectos y roturas, producto de la estiba y traslado.

Las instrucciones finales del proceso de descarga en destino, se deberá hacer en forma anticipada y coordinada con el Comando de Adiestramiento y Alistamiento - Departamento Inteligencia y Seguridad Terrestre.

GARANTÍA

Contenedores de 20 pies, con módulo de Guardia, Área de Trabajo, Baño y Dormitorio, deberá estar en perfectas condiciones al momento de la entrega y demostrando su normal y efectivo funcionamiento.

Anexara UN (1) folleto indicativo referente a la forma adecuada de su uso y cuidados que contribuyan al mantenimiento del equipo, así como elementos (productos) recomendados para su limpieza.

También toda medida referente al manejo del equipo que inadecuadamente perjudique al material.

El vendedor deberá mantener por su cuenta y riesgo en buen estado de los contenedores, hasta el momento de su entrega.

El módulo contenedor deberá entregarse bajo garantía escrita, debiendo el Oferente remplazar y/o reparar a su cargo cualquier componente con defecto de fabricación o falla derivada de un defecto, por el plazo de UN (1) año, a partir de la fecha de recepción definitiva.

Deberá remitir todo la documentación requerida.

CANTIDAD A ADQUIRIR:

| PRODUCTO/ DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Contenedores de 20 pies, con módulo de Guardia, Área de Trabajo, Baño y Dormitorio | DOS (02) |