ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y  ACCESORIOS PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES

- OBJETO:

1.1.	La presente Especificación Técnica, determina los requerimientos técnicos de materiales, y detalles de fabricación mínimos, que deben cumplir los repuestos y accesorios a proveer a la Dirección de Comunicaciones.

  - Comprende la provisión de repuestos y  accesorios para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento radioeléctrico y Red Wan de la Fuerza Aérea, que realiza la Dirección de Comunicaciones.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR:

Los materiales a proveer deberán ajustarse a los requerimientos técnicos que se describen a continuación:

  - MODULO EHWIC-1GE-SFP-CU

Se requiere un módulo G Ethernet de modo dual con un puerto SPF de cobre.

La tarjeta deberá ser compatible, con los Router Cisco CISCO 3945E universal K9-M IOS, versión 15.1 (4)M3, versión de software (fc1) cisco CISCO 3945-CHASIS (revisión 1.0) con: c3900-SPE250/K9,  1015808K y “Cisco Services Performance Engine 250” para adaptador de puertos cisco 3900 ISR.

Parte: EHWIC-1GE-SFP-CU

Fabricante: CISCO

Cantidad: DIEZ (10)

  - MODULO DSP-2IP

Se requiere un módulo DSP-2 IP Radio/4-Cables, compatible con el equipamiento modular SIP/VoIP ACU-2000, de la marca “System Raytheon JPS Communications”.

Número de Parte: DSP-2 IP Radio/4-Wire Interface Module (5961-838000)

Fabricante: System Raytheon JPS Communications

Cantidad: DOS (2)

# 3.	REQUERIMIENTOS PARTICULARES

3.1		En todos los casos, el Oferente presentará descripción técnica de los repuestos ofertados, que deben indicar como mínimo marca, modelo y características técnicas o en su defecto URL.

  - Todos los repuestos ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.

  - No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en  esta Especificación Técnica, asimismo, no se aceptarán ofertas alternativas o variantes.

# PLAZO DE ENTREGA

4.1.		A partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra comenzará a contar el tiempo de CUARENTA (40) DÍAS HABILES.

# LUGAR DE ENTREGA

# 5.1.	En Dirección de Comunicaciones, Departamento Planes de Comunicaciones, edificio Cóndor, Com. Pedro Zanni 250, Piso 10, Oficina 1064, CABA. T.E: 011 – 4317-6000, Interno: 16-323.

# 5.2.	En todos los casos, el Cocontratante deberá hacer las previsiones para descargar el material en el lugar de entrega.

6.	GARANTÍA

6.1.	La totalidad de los repuestos provistos, deberán estar cubiertos por una garantía técnica de UN (1) Año, a partir de la fecha de Recepción Definitiva o en caso de corresponder la que ofrece el fabricante, prevaleciendo la de mayor duración en el tiempo.

6.2.	La referida garantía técnica cubrirá toda falla del material, para condiciones de uso recomendadas por los fabricantes.

6.3.	Los Oferentes deberán informar fehacientemente, dentro de la Oferta, los procedimientos de notificación en caso de ser necesario ejercer la Garantía Técnica. A tal efecto se detallará,  persona de contacto, dirección, teléfono, celular o FAX  y horario, para la realización de los reclamos correspondientes.

7.	Penalidades

7.1.	De acuerdo con lo establecido en el TITULO V-“PENALIDADES Y SANCIONES” del Decreto Nº 1030, “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y lo establecido al respecto en el Decreto Delegado Nº1023/01 y sus modificaciones.