ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO Y ALCANCE

Las presentes Especificaciones Técnicas establecen los requisitos y exigencias básicas que deberán satisfacer los PANELES DIVISORES, para su adquisición, recepción y posterior colocación.

Todo detalle omitido o insuficientemente descripto en la presente Especificación Técnica y que resulte ser necesario para el normal uso, sin falla ni defecto y de acuerdo a las prácticas, leyes o estándares vigentes; deberá ser previsto por la ingeniería del proveedor y considerado en la oferta.

Requisitos Funcionales

La instalación de tabiques divisorios busca solucionar la situación de riesgo de pérdida de documentación sensible, de incomodidad y falta de privacidad para el tratamiento de temas que merecen especial reserva, como así también, la posibilidad de recuperar espacio para las nuevas áreas que se deben crear en función de las carreras de posgrado vigentes y la que está en proceso de gestión.

Se busca optimizar la distribución de los espacios que no es la más adecuada, debido a la antigüedad del edificio, en suma con las observaciones efectuadas por la Inspectoría General.

Requisitos Técnicos

1)	Panel - Tabique Ciego: material aluminio blanco, melamina color gris de 18 mm.

2)	Panel - Tabique vidriado: vidrios de 4mm incoloro.

3)	Todos los planos horizontales, deberán ser de perfilería en aluminio de alta resistencia con un espesor acorde al de la tapa y lo suficientemente anchos como para dar estabilidad y seguridad, manteniendo armonía y estética en todo el conjunto.

4)	Acabado: perfilería anodizada aluminio blanco mate con terminaciones plásticas en sus extremos o pieza inyectada de aluminio de las mismas características.

5)	Puerta: de una hoja ciega, espesor 40 mm, ancho de 80 cm, altura de 2.05 metros. Enchapadas en melanina del mismo color definido para el tabique ciego con cerradura acero inoxidable del tipo pomo con llave y botón de seguridad.

6)	En todos los casos, el oferente deberá especificar las características de los materiales constructivos que utilizará.

Detalles constructivos

Descripciones generales

- Tabique ciego y tabique vidriado, según lo requiera el proyecto. Se preverán zócalos inferiores, superiores, laterales e intermedios lo suficientemente distanciados como para dar a todo el panel la rigidez y estabilidad necesarias; priorizando los principios de seguridad, calidad y estética.

- Estructura del bastidor: conformada por perfilería en aluminio blanco mate de alta resistencia con terminaciones plásticas (en poliestireno de alto impacto) en sus extremos. O bien, la terminal de unión podrá componerse de una pieza inyectada en aluminio, con anclaje para conexión de vigas. En todos los casos, el oferente deberá especificar los materiales constructivos que utilizará.

- Los tabiques serán fijados a la estructura mediante herrajes internos, fijados a la estructura metálica.

- Sistema de montaje: para fijar los tabiques se utilizarán tornillos, asegurando la estructura desde su lateral. Desde el centro del tablero a la pared o techo según la necesidad.

- Modulación: de acuerdo a las necesidades establecidas en el plano de cada uno los espacios que demandan optimización.

Descripciones particulares

- Área Departamento Personal (Sector 1):

    - Panel 100% ciego.

    - Altura 2,10 metros

    - Aluminio blanco mate

    - Melamina color gris

    - Espesor 15 mm

    - Puerta doble, de 50 cm cada hoja.

    - Metros lineales a cubrir: 8,74 metros según planos, incluye puertas.

- Área División Economía (Sector 2):

    - Panel 50% ciego.

    - Altura 2,10 metros.

    - Aluminio blanco mate.

    - Melamina color gris.

    - Espesor 15 mm.

    - Vidrio Float 4mm.

    - Puerta simple, de 80 cm.

    - Metros lineales a cubrir: 6,77 metros según planos, incluye puerta.

- Área Sector Secretaría de Extensión (Sector A):

    - Tabiques existentes, solo se necesita servicio de cambio de posición.

- Área Sector Secretaría Académica (Sector 3):

    - Panel 50% ciego.

    - Altura 1,80 metros.

    - Aluminio blanco mate.

    - Melamina color gris.

    - Espesor 15 mm.

    - Vidrio Float 4mm.

    - Metros lineales a cubrir: 13,53 metros, según planos.

Requisitos de Calidad

- Estado de los efectos: los tabiques deberán ser nuevos, de fábrica, sin uso y encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

- Los materiales a emplearse en la fabricación deben ser de primera calidad.

- El COCONTRATANTE deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de UN (1) año referida a defectos de material y/o mano de obra de los tabiques, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características. Dicha garantía también estará referida a la rigidez y firmeza estructural que los paneles mantengan a lo largo de dicho período y, en caso de presentarse defectos en la estabilidad y solidez de los mismos, deberá reemplazarse el tabique divisorio completo dando al mismo la finalización deseada.

- Cumplir con la reglamentación vigente sobre carga ignifuga, reduciendo el riesgo de que se produzca un incendio y aminorando la velocidad de propagación del fuego.

PLANOS

EDIFICIO VIDELA, Sectores 1, 2 y A.

EDIFICIO CAMPOS, Sector 2.