ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se confecciona la siguiente Especificación Técnica referida a la Solicitud de Gastos  Nº 27/17 “Servicio y Colocación de Cerramiento” destinada a atender la necesidad logística para el buen funcionamiento de la Dirección de Administración de Personal.

Renglón 1:

El Servicio de Colocación de puertas y cerramiento se deberá efectuar en el Edificio Cóndor (Comodoro Pedro Zanni 250)  en los pasillos de ingreso a las Oficinas del Sector Rosa de Planta baja, 1º y 2º Piso pertenecientes a la Dirección de Administración de Personal que se detallan  en la presente Especificación, a efectos de restringir el acceso a personas ajenas a la misma durante el transcurso de las Juntas Militares que se efectúan en dicha Dirección.

El mencionado trabajo tendrá un plazo de duración de TREINTA (30) días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Compra y se llevará  a cabo en la franja horaria de 8 a 15 horas.

Descripción de los Trabajos

1. Tareas preliminares

Documentación, seguros, vallados, traslado de equipo y herramientas, limpieza periódica y final de obra.

2. Retiros

Retiros de puerta placa, marco y contramarco de madera en 1º piso sector Rosa.

3. Cerramiento de cristal Templado

Colocación de puerta P1 de cristal templado tipo Blindex o similar incoloro estándar, espesor de 10 mm.  Sus medidas serán 1,18 x 2,50 metros, con DOS (02) cerraduras  y freno.

Colocación de cerramiento C1 de Cristal Templado tipo blindex o similar incoloro estándar, espesor 10 mm.  Sus medidas serán 1,27 x 2,50 metros. 
Próximo a Oficina 033 Planta Baja Sector Rosa.

Colocación de puerta P2 de cristal templado tipo Blindex o similar incoloro estándar, espesor 10 mm, con DOS (02) cerraduras y freno. Sus medidas serán 1,18 x 2,50 metros. 
Próximo a Oficina 034 Planta Baja Sector Rosa.

Colocación de puerta P3 de cristal templado tipo Blindex o simliar incoloro estándar, espesor de 10 mm, con DOS (02) cerraduras y freno. Sus medidas serán 1.18 x 2.50 metros. 
Próximo a Oficina 139 1º Piso Sector Rosa y ajuste del vano existente con paño fijo.

Provisión y colocación de puerta P4 de cristal templado tipo Blindex o similar incoloro estándar, espesor de 10 mm, con DOS (02) cerraduras y freno. Sus medidas serán 1.18 x 2.50 metros. 
Próximo a Oficina 240 del 2º Piso Sector Rosa.

Colocación de cerramiento C4 de cristal templado tipo Blindex o similar incoloro estándar, espesor de 10 mm. Sus medidas serán 2.54 x 2.50 metros.  
Próximo a Oficina 240 Planta Baja Sector Rosa.

4. Albañilería y Pintura

Trabajos de albañilería y pintura en general, en sectores de paredes y cielorraso afectados