ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1: ELECTROCARDIOGRAFO FX-7102

Derivaciones: 12 standard.

Selección de parámetros: programable.

Modo de registro: automático (1, 2,3 .... V6) y manual.

Circuito de entrada: aislado y flotante.

Corriente del circuito de entrada: <50nA.

Impedancia de entrada: > 50M.

Tolerancia de voltaje sobre la piel: +/- 300 mV.

Señal de calibración: 1 mV +1- 2%.

Corriente de fuga hacia el paciente: < 10uA,

Respuesta de frecuencia: 0,05 — 150 Hz. (-3dB).

Constante de tiempo: > 3, 2 seg. (0, + 20%).

Nivel de ruido: < 15Vp-p.

CMMR: >100 dB.

Derivación basal posición automática.

Control de sensibilidad: 1/4, 1/2, 1, 2 cm/mV.

Indicadores en pantalla LCD: visualización de 3, 6 y 12 derivaciones de ECG.

Impresión: cabezal térmico de puntos de alta definición.

Papel: termosensible de 63 mm x 30 Mts.

Velocidad de papel: 5, 12.5, 25 y 50 mm.

Protección: de entrada aislada contra marcapasos y desfibrilador.

Filtros: eléctrico (AC) 50 Hz (-20dB) y muscular (EMG) 25 - 35 Hz (3-dB).

Conversión A/D: 12 bit.

Salidas de ECG: 0,5 mV (opcional).

Peso: no superior a los 3 kg con batería incluida.

Alimentación: corriente alterna (100 a 220 V CA 50 / 60 Hz).

Batería: interna recargable con autonomía de hasta 3 horas.

Puerto LAN para comunicación externa.

Condiciones de temperatura y humedad de operación: 5 a 40°C, <80% humedad relativa.

Certificaciones:

Certificado CE

Certificado FDA

Normas ISO 9001 y 13485

Aprobación ANMAT

Accesorios incluidos:

Cable paciente

Set de Electrodos de succión x 6

Set de Electrodos de pinzas x 4 Cable de alimentación

Cable a tierra

Manual de Operación

RENGLÓN Nº 2: CONTADOR HEMATOLÓGICO “3 DIFERENCIAL”

# OBJETO Y ALCANCE.

  - La presente Especificación Técnica establece los requisitos y exigencias básicas que deberá satisfacer el Contador Hematológico, para su adquisición y posterior recepción.

  - En tal sentido, todo detalle omitido o insuficientemente descrito en la especificación técnica  que resulte necesario para el normal funcionamiento, operando sin fallas ni defectos y de acuerdo a las prácticas, leyes o estándares vigentes; deberá ser previsto por la ingeniería del proveedor y considerado en la oferta.

- DEFINICIONES

  - WBC: recuento de blancos.

  - HCT: hematocrito

  - MCV: volumen corpuscular medio.

  - MCH: hemoglobina corpuscular media

  - MCHC: concentración de hemoglobina corpuscular media.

  - RDW-CV: coeficiente de variación de la dispersión de glóbulos rojos.

  - PLT: recuento de plaquetas

  - MPV: volumen plaquetario medio.

  - RBC: recuento de células rojas

- REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

  - Requisitos Funcionales y Técnicos

    - Multiparamétrico: al menos informará WBC con respectivos histogramas de dispersión, recuento porcentual y absoluto de al menos Linfocitos, neutrófilos y células medias, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, PLT y MPV.

    - Metodología de medición: WBC, RBC y PLT por impedancia eléctrica y medida de hemoglobina colorimétrica con reactivos libres de cianuro.

    - Muestras: sangre completa o muestras prepulidas para lo cual el equipo deberá poseer un dilutor integrado de dispensación de diluyente de muestra.

    - Volumen de muestra requerido: no mayor a 60 microlitros.

    - Muestreador: de tipo manual

    - Capacidad: no menor a 60 muestras hora.

    - Calibración: las mismas podrán ser hechas en modo manual y también automático.

    - De diseño compacto de módulo único (sistema de compresor o vacío integrado).

    - Alimentación: 220 V, 50 Hz.

  - Manejo de datos en interfaz

    - Pantalla LCD no menor a 10 pulgadas.

    - Teclado incorporado al equipo que permita el ingreso de datos alfanuméricos.

    - Capacidad de conexión de teclado externo y lector de código de barras para identificación de muestras.

    - Almacenamiento de datos: no menor a  30.000 hemogramas incluyendo todos los parámetros e histogramas.

    - Deberá contar con impresora térmica incluida y conexión para impresora externa

    - Deberá contar con puertos para conexión a sistema de laboratorio y/o PC

  - Se proveerá con:

      - Un cable de línea.

      - Funda de protección

      - Un rollo de papel termosensible.

      - Un manual de uso en castellano.

      - Todo otro elemento necesario para su funcionamiento.

      - Controles, calibradores y todo otro elemento o reactivo necesario para la puesta en funcionamiento inicial del equipo.

      - Se encuentra a cargo del proveedor la puesta en funcionamiento del equipo debiendo ser entregado en condiciones de uso bajo los criterios de calidad comunes para los laboratorios de análisis clínicos (Calibración y controles de calidad internos que demuestren la aceptabilidad de la calibración realizada) y los reactivos necesarios para realizar al menos 500 hemogramas. El lugar de instalación es el Gabinete Psicofisiológico Córdoba, Av. Fuerza Aérea KM 6 ½, (5022) Córdoba.

  - Requisitos de Calidad

    - Estado de los equipos: los equipos deberán ser nuevos, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. Su producción no deberá estar discontinuada y su fecha de fabricación no podrá exceder los doce (12) meses con respecto a la fecha de emisión de la orden de compra debiendo existir en el país un representante de servicio técnico.

    - Certificaciones: los oferentes deberán presentar la documentación que acredite el cumplimiento de las Disposiciones del ANMAT vigentes, que resulten de aplicación al equipo contemplado en la presente especificación.

    - Garantía: los oferentes deberán presentar una garantía de calidad escrita otorgada por el fabricante, referida a defectos de material y/o mano de obra de los equipos, por un período no inferior a los doce (12) meses a partir de la emisión del Acta de Recepción Definitiva. Asimismo deberá garantizar la existencia de repuestos en el pais, por un tiempo mínimo de cuatro (4) años a partir del vencimiento del período de garantía.

- ENVASE, MARCACION, ROTULADO Y EMBALAJE

  - Los equipos se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

  - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

  - Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

  - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deberán ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

  - El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como asi también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

  - En el rótulo se deberá consignar:

    - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

    - Destino: a coordinar entre el ADJUDICATARIO y el ORGANISMO CONTRATANTE.

    - Denominación del Efecto o de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

    - Identificación, Número de lote y Fabricante de origen que permitan determinar la trazabilidad del efecto.

    - Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez mas de un componente, estos deberán estar separados y rotulados de la manera expresada en 4.6.4 de forma tal que permita su almacenamiento en estanterías conservando su identificación unívoca.

- DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

  - Folletos y memoria descriptiva de cada uno de los efectos ofrecidos, en idioma español.

  - La documentación técnica requerida para la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas anteriormente expuestas.

- CURSO DE CAPACITACION

  - El ADJUDICATARIO deberá dictar en lugar a coordinar en el Gabinete Psicofisiológico Córdoba, un curso para el personal usuario del equipo ofertado, sobre su operación, detección e interpretación de fallas.