REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTRATACIONES.

### 1.	 Objeto

  - La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los servicios mínimos que el Cocontratante deberá prestar para Reparar y Acondicionar las Oficinas Nº 414 y 414-1 (Plano adjunto), de la Dirección de Contrataciones, ubicada en la el 4to piso del Edificio Cóndor, Pedro Zanni 250. C.A.B.A.

### 2. 	 Alcance

2.1	Se contemplarán todas las provisiones y trabajos necesarios, para que la FAA pueda disponer de la Sala definida en Objeto, en óptimo estado de funcionamiento, acorde a las normas de buena ingeniería.

2.2	La presente Especificación Técnica incluye las obras de adecuación de la sala, tendido de cableados de alimentación eléctrica, datos e iluminación.

2.3.	Las especificaciones del presente pliego tienen un carácter descriptivo y no taxativo, por lo que el cocontratante queda obligado a la ejecución de todo trabajo que implícitamente resulte necesario para lograr el correcto funcionamiento de las instalaciones.

2.4.	En la  Oferta, se deberán detallar la totalidad de los materiales que se utilizarán en los trabajos objeto de la presente contratación, mencionando marca, modelo o código de fabricante y adjuntando documentación técnica de los mismos, que permitan una correcta evaluación de la Oferta.

2.5	La documentación técnica deberá estar redactada en castellano. En su defecto el Oferente deberá consignar una dirección de internet en donde se pueda identificar unívocamente el elemento.

2.6	No se considerarán Ofertas que consignen: “según Especificación Técnica, según Pliego, se proveerá un sistema de cableado estructurado categoría 5E…etc” o aquellas que no expliquen cómo el Oferente realizará los trabajos solicitados o que no especifiquen marca y modelo de los materiales ofertados. En tales casos la oferta no será considerada.

### 3.	  Consideraciones Generales

3.1	La obra se contratará bajo el concepto de reparación, motivo por el cual incluirá la totalidad de los trabajos, provisiones, y ajustes necesarios para entregar la sala funcionando con todas las prestaciones necesarias.

3.2.	El Cococontratante deberá ejecutar el proyecto completo, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, servicios profesionales, elementos, materiales y componentes, en un todo de acuerdo con las especificaciones del presente pliego.

3.2	Para la instalación, el tendido del cableado (datos y alimentación de energía eléctrica), y tomas de tierra. se aplicarán las Normas ex ENTEL, IRAM,  AEA y EIA/TIA.

3.3	Las exigencias clásicas de la buena ingeniería, y particularmente lo que sea aplicable a los elementos de telefonía y datos, son admitidos tácitamente como de obligatorio conocimiento por parte del Co Contratante, tanto en la calidad del material, como en la ejecución de los trabajos que trata la presente Especificación Técnica.

3.4	Todos los trabajos y/o provisiones a cargo del Cocontratante, que no estén explícitamente definidos en la presente especificación, deberán ser completados en su propuesta, para cumplir con la finalidad perseguida, y no podrá alegarse que se haya omitido cualquier exigencia en la presentación de la oferta, cuando tal exigencia sea indispensable para la normal instalación, funcionamiento y seguridad del material, aplicándose igual criterio en lo referente a los elementos provistos y ejecución de los trabajos.

3.5	El Cocontratante deberá proveer todos los elementos en material, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos previstos en esta Especificación Técnica, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles ó elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

### 4.	  Provisiones a Cargo de la Fuerza Aérea Argentina (FAA)

4.1	Para el cumplimiento de los trabajos contemplados en la presente Especificación Técnica, la FAA, proveerá ciertas facilidades y elementos descriptos en párrafos subsiguientes.

4.2	La FAA pondrá a disposición del Co Contratante, la energía eléctrica 220 VCA +/- 10%, 50 HZ +/- 2% comercial. Para ello al Co Contratante se le entregará la energía en tablero eléctrico a relevar en la visita técnica, siendo responsabilidad del mismo incorporar llaves, seccionadores, tendido de los cables desde el tablero principal.

5.	Descripción del Servicio Requerido

5.1.	El Cocontratante, como mínimo, deberá realizar las siguientes tareas:

Preparación del Local:

a) Colocar DIEZ (10) metros lineales de cerco de obra a medio pasillo en el frente de OF 414/1.

b)	Demoler SIETE (7) m2 de muro de pasillo para apertura de vano de puerta blindex y dos ventanas.

c)	Extracción de CUARENTA Y SIETE (47) m2 de piso goma / alfombra existente.

d)	Desmontar unidades internas de AA existentes.

e)	Desmontar CUARENTA Y SIETE (47) m2 de cielorraso existente.

f)	Picado de DOCE (12) metros lineales de canaletas 4cm x 28cm para pisoductos.

g)	Acarreos de materiales, fletes y volquetes.

Reparaciones:

Deberá reparar:

a)	DIECINUEVE  (19) metros lineales de los cantos de las paredes / tabiques retirados, para colocación de puerta blindex y ventanas.

b)	DOCE (12) metros lineales de revoque de bordes internos de canaleta para pisoducto.

c)	Reparaciones varias de revoques

d)	Provisión y colocación de puerta Blindex de 90 cm. con mecanismo de apertura y herrajes.

e) 	Provisión y colocación de ventana paño fijo de 2.00 m x 1.10 m en aluminio linea modena y vidrio laminado 4+4.

f)	Alisado general de CUARENTA Y SIETE (47) m2 de carpeta de cemento.

Cielorrasos:

a)	Armado de CUARENTA Y SIETE (47) m2 de estructura de perfiles de  chapa para cielorraso desmontable, con colocación de paneles (Tipo ARMSTRONG) de cielorraso de 60cm x 60cm.

Pisos:

a)	Aplicación de CUARENTA Y SIETE (47) m2 de masa niveladora.

b)	Provisión y colocación de CUARENTA Y SIETE (47) m2 de baldosa vinilica Amstromg 3mm espesor.

Electricidad:

a)	Desmontar instalación eléctrica interior existente y conectar tablero de obra portatil.

b)	Instalación de pisoductos de 4 vías de 4cm x 7cm y cajas de pase de 28cm x 28cm para puestos operativos según plano.

c)	Instalación de CINCO (5) periscopios aluminio dobles de (8 bocas).

d)	Cableado electricidad por piso ducto, dispuestos de acuerdo a la normativa correspondiente para ese tipo de instalaciones, para lo cual deberá realizar la instalación eléctrica, y la colocación de al menos VEINTE (20) tomas de corriente tipo CAMBRE siglo XXI en periscopios, con su correspondiente cableado eléctrico incluyendo toma de puesta a tierra. Sección del cable 4mm2.

e)	Cableado eléctrico nuevo para iluminación, para lo cual deberá instalar la cañería eléctrica, como así también realizar la instalación eléctrica, por los tabiques y cielorraso para la instalación de iluminación y la colocación de al menos CUATRO (4) Teclas tipo CAMBRE siglo XXI en la pared, con su correspondiente cableado eléctrico incluyendo toma de puesta a tierra. Sección del cable 2.5mm2.

f)	provisión e instalación OCHO (8) de artefactos de iluminación tipo Luccio la led 60cm x 60cm.

g)	Provisión e instalación de CINCO (5)  artefactos de iluminación emergencia led

h)	En el tablero existente colocará, las correspondientes llaves de corte termomagneticas de 16A de energía e iluminación, con los correspondientes disyuntores ultra inmunizados.

i)	Los circuitos correspondientes a tomacorrientes serán independientes respecto de los circuitos de iluminación. Toda la instalación deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Resolución del ENRE 184/2009 y sus modificaciones y la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotecnica Argentina (AEA) en su última edición vigente.

j)	Los elementos de protección a ubicarse en los tableros deberán tener en cuenta:

1)	Los interruptores automáticos termo magnéticos de hasta 63A, bipolares o tetrapolares, serán para montaje sobre riel DIN normalizado de 35mm, además deberán tener un mecanismo de disparo libre, que produzca la desconexión ante una sobrecarga o cortocircuito. Se solicita que sean de marcas reconocidas como: SIEMENS, MERLIN GERIN, ABB o similar, de 6KA de capacidad de ruptura mínima.

2) Los disyuntores diferenciales serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo de los interruptores termo magnéticos usados, de dimensión modular según norma DIN 43.880 y además deberán cumplir con la norma VDE 01-06 sobre protección contra contactos accidentales. Actuarán ante una corriente a tierra de 30mA y deberán tener botón de prueba de funcionamiento.

k)	Los cables unipolares de cobre a instalar, responderán a la Norma Iram 62.267 (aislados con materiales de baja emisión de humos y libres de halógenos).

Carpintería:

a)	Desmontar DIEZ (10) metros lineales de tapas de mueble de madera fijo bajo ventanas.

b)	Restauración de piezas de frente de madera existente.

c) 	Provisión e instalación de SIETE CON 500/100 (7.5) m2 de nuevas tapas horizontales de mueble de madera bajo ventanas en fenolico de 18mm terminación en melamina simil madera existente.

d)	Reparación de DOS (2) hojas de puerta existente.

e)	Reparación / cambio de herrajes de DOS (2) puertas existentes.

f)	Provisión y colocación de CUARENTA Y CINCO (45) metros lineales de zócalos en Kiri de 7cm altura.

Pintura:

a)	Preparación de paredes.

b)	Aplicación de una mano de sellador y tres de látex Alba para interiores. (100 m2)

c)	Pintura de marco y hoja de DOS (2) puertas existentes

d)	Barnizado de frentes de madera bajo antepechos con barniz marino. (10 m2)

e)	Pintura de zócalos con tres aplicaciones de esmalte sintético. (45ml)

Sistemas:

a)	El Co Contratante instalará en DIEZ (10) puestos de trabajo certificados, que acometerán al correspondiente mobiliario.

b)	Todos los puestos de trabajos deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto y función.

c)	Se considera que UN (01) puesto de trabajo está conformado por UNA (01) boca para voz y UNA (01) boca para datos (AMBOS CON CONECTOR RJ-45) y dos bocas de alimentación

d)	La categoría del cable UTP será 5E o superior, para datos y voz y estarán terminados en UN (1) Patch panel a instalar en uno de los rack´s a proveer en la Sala de Equipos.

e)	En todos los puestos se deberán instalar las bocas sobre la pared o periscopios metálicos, utilizando las bandejas instaladas hasta el citado Rack.

f)	Para la interconexión del par telefónico con el cable UTP se utilizaran los pines 4 y 5 para telefonía analógica y digital.

g)	por losductos que el Co Contratante proveerá e instalará, el mismo tenderá los cables UTP .

h)	Los cables de datos se conectarán desde el patch panel ubicado en el Rack de piso hasta cada puesto de trabajo.

Varios:

a)	Colocación y provisión de DOS (2) matafuegos ABC de polvo de 5Kg.

b)	Colocación y provisión de DOS (2) carteles de salida con luz led.

c)	Reparación de ventanas de aluminio existentes y cambio de burletes, con el objeto de evitar filtraciones.

d)	Colocar 20 m2 de cortinas tipo Roller Black Out, en ventanas de aluminio.

e)	Limpieza periódica y final de la obra..

6	Normalización.

6.1.	El servicio a proveer, deberá satisfacer como mínimo las siguientes normas:

a)	ISO 11801 “Generic cabling for customer premises”

b)	EIA/TIA-607 “Grounding & Bonding”

c) ANSI/EIA/TIA-568-B Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Abril 2000 y Mayo 2001) y sus grupos y trabajos asociados.

d) EIA/TIA-606-A Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings (Feb. 1993).

e) TIA/EIA 568-B1 Requerimientos Generales.

f) ANSI/TIA/EIA-569-A. Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

g) ANSI/TIA/EIA-570-A. Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones.

h) COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES. Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles. Edición Nro. 6. Año 2015.

7	Coordinación técnico administrativa.

7.1	El Oferente deberá designar, al momento de presentar la Oferta, un representante técnico para la atención permanente del contrato, a efectos de coordinar con el personal designado por la Fuerza Aérea, en todo trámite, asesoramiento y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

8	 Garantía.

8.1	El Co Contratante deberá garantizar los trabajos efectuados como así también los materiales utilizados en la instalación durante el lapso de UN (1) año, contados a partir de la recepción definitiva de las obras.

8.2	Cuando fuere necesario efectivizar alguna reparación en cumplimiento de la garantía, esta será efectuada en el lugar de instalación, sin cargo en lo que respecta a mano de obra, traslados, etc., en todas las ocasiones que se produzcan durante este período, ante falla de alguna de las provisiones y materiales.

8.3	A tal efecto el Oferente indicará dentro de la Oferta, a la Fuerza Aérea Argentina, los procedimientos de notificación para la solicitud de Garantía Técnica, detallándose dirección, número de teléfono, celular ó Fax, dentro y fuera del horario normal de actividad de la misma, persona de contacto, y toda otra información necesaria que permita reducir al mínimo posible el tiempo fuera de servicio.

8.4	La referida Garantía Técnica deberá cubrir toda salida de servicio por falla de material o mano de obra empleados en la instalación, de responsabilidad directa al Co Contratante.

9	Instalación y puesta en marcha.

9.1 	Dentro de la Oferta, el Oferente presentará un cronograma de los trabajos a realizar, a efectos de que Fuerza Aérea pueda disponer en tiempo, de tareas, provisiones y coordinaciones que sean de su responsabilidad. Asimismo el cronograma de trabajo contendrá una propuesta de los puntos de control, los cuales serán tomados como referencia para las recepciones provisionales por el comitente.

9.2	A partir del día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del Contrato,  comenzará a contar el tiempo de ejecución de los trabajos, el cual será de VEINTE (20) días hábiles o hasta el 22 de diciembre de 2017,  lo que ocurra primero. En el caso que la adjudicación o el perfeccionamiento del contrato se produjera con posterioridad al 22 de diciembre de 2017,  el tiempo de ejecución de los trabajos comenzará a contar a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha del perfeccionamiento del contrato.

9.3	Las distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra deberán respetar las normas  vigentes a la fecha de apertura, emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.

9.4.	El Cocontratante deberá elaborar un proyecto de ejecución detallado, el cual deberá incluir un plan de ejecución general  y de cada subsistema o componente y los planos del proyecto de infraestructura definitivo el cual tendrá que ser aceptado por la Dirección de Contrataciones al menos SETENTA Y DOS (72) dos horas antes del inicio de la obra.

9.5.	Deberá contener principalmente  una planificación detallada de tareas y recursos asignados mediante la utilización de diagramas (Gant, Pert, método de ruta crítica, etc), que garanticen la correcta ejecución  y puesta en marcha del proyecto, con la calidad y funcionalidad exigida y en los plazos estipulados.

10 	Responsabilidad del Co Contratante.

10.1 	Durante la ejecución de las tareas el Co Contratante debe tomar todos los recaudos necesarios, para evitar inconvenientes en la diaria actividad operativa del lugar.

10.2 	El Co Contratante es el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades, durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio del material, objeto del presente Llamado a Licitación. En este sentido, el Co Contratante debe tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

10.3.	Se deberán reparar, sin cargo alguno para la Dirección de Contrataciones, todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo y calidad.

10.4 	Las tareas cuya contratación se requiere, se desarrollarán en Zona de Seguridad Militar, es decir "Área Restringida", por tal motivo el Co Contratante y su personal serán debidamente identificados, autorizados y estarán sujetos a los controles del servicio de seguridad.

10.5	Dentro de la documentación que se encuentra obligado a presentar el Co Contratante, deberá incluir indefectiblemente la correspondiente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (actualizada) y los seguros y habilitaciones que pudiesen corresponder, de todo el personal, vehículos y material que se encuentre afectado a la realización de los trabajos que se desprendan de la presente especificación técnica.

11 	Recepción de Obras y Servicios.

11.1		La recepción será total y finaliza con realización de los trabajos detallados.

11.2 	La Dirección de Contrataciones designará especialistas, para realizar la recepción de la obra. A tales efectos, el Co Contratante debe comunicar con CINCO (5) días hábiles de anticipación la fecha prevista de entrega de etapa.

11.3 	El Sistema será sometido a una inspección técnica final completa, con la presencia de los inspectores técnicos de la FAA y del Co Contratante. En la inspección se verificarán que todas las especificaciones respondan al mínimo requerido en el presente pliego. Asimismo, se realizará el control de trabajos y materiales empleados en la instalación, aspectos constructivos, verificación del  tendido de cables eléctricos y de datos, empalmes, puestas a tierra, etc.

11.4 	De ser satisfactorio el resultado de la inspección pescriptas en párrafos anteriores, y habiéndose recibido a satisfacción la totalidad de los materiales y servicios contratados y solucionadas todas las novedades detectadas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva del Sistema.

11.6.	Previo al acto de suscribirse el Acta de Recepción Definitiva, el Co Contratante entregará toda la Documentación Técnica requerida en Título 12.

12 	Documentación Técnica.

12.1	El Co Contratante deberá proveer, previo a la Recepción definitiva del servicio, DOS (2) juegos de la siguiente documentación técnica conforme a obra:

a)	Esquemas eléctricos (alimentación, telefonía y datos).

b)	Memorias descriptivas.

c)	Planos de las instalaciones.

d)	Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose también los planos de detalle necesarios o requeridos.

13	Visita Previa

13.1	Los Oferentes deberán visitar, antes de efectuar su Oferta, el lugar objeto de la presente Especificación Técnica. Estas visitas revisten el carácter de obligatoria, a fin que el Oferente pueda justipreciar adecuadamente su Oferta y evitar la aparición de "vicios ocultos". El Oferente no podrá alegar, al momento de presentar las Ofertas o durante el Plazo de Vigencia del Contrato, desconocimiento alguno que le impida cumplir con la finalidad perseguida en el presente pliego o argumentar mayores costos. (Modelo de Certificado de Visita adjunto).

13.2	 En tal oportunidad solicitarán al personal del Comitente todos los datos que consideren necesarios para hacer su cotización y prestar los Servicios de acuerdo con lo requerido en las Bases del Llamado.

13.3	 No obstante, se recuerda que, cualquiera sean sus dudas, las aclaraciones sobre las mismas deberán recabarse por escrito ante el Organismo Requirente dentro del plazo que se haya establecido para ello en el Pliego de Condiciones Generales.

13.4	Para cumplimentar estas inspecciones, deberán solicitar a la Dirección de Contrataciones la autorización pertinente, indicando fecha de presentación y datos de los concurrentes. Las visitas podrán realizarse hasta un día antes de la fecha de apertura de ofertas. No se tramitarán autorizaciones que no cumplan con estos requisitos.

13.5	Asimismo, los Oferentes deberán tener en cuenta que el horario establecido para las visitas al lugar de prestación del servicio es de Lunes a Viernes (hábiles y administrativos), de 09:00 a 13:00 horas, coordina Primer Teniente Troncoso y/o Capitán Sebastían Rodriguez. Teléfono 4317-6000 Interno 4317-6000.

14.	Forma de presentar las ofertas

14.1	Las propuestas se presentarán por duplicado, debiendo estar redactadas en castellano (causal de inadmisibilidad), firmadas, sin enmiendas, raspaduras, entre líneas y errores que no hayan sido debidamente salvados (firmados) y en sobre cerrado, con indicación del Concurso a que se refiere.

14.2	El y/o los nombres completos de los firmantes deberán estar escritos a máquina, con sello o con letra de imprenta, inmediatamente debajo de las firmas.

14.3	Debe constar un Índice General (en el original y en la copia) en el que se determinará con precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los Documentos que la integran.

14.4	Todas las fojas de cada juego completo de ofertas, deben estar foliadas, con numeración correlativa dentro de cada juego y deberán identificarse con el rótulo “ORIGINAL” y “DUPLICADO”.

14.5	Se entiende que todo el material descrito en su propuesta técnica, se encuentra incluido en la Oferta Básica, y si así no fuere deberá estar expresamente salvado.

14.6	Todas las firmas deberán corresponderse con la del o los Representantes Legales del Oferente que suscriba(n) la Carta de Presentación de la Oferta.

14.7	Para un correcto análisis técnico de las ofertas, se debe presentar la siguiente documentación mínima, en el siguiente orden correlativo:

a)	Índice General.

b)	Carta de Presentación.

c)	Antecedentes de obras y servicios. Que involucren obras de cableado estructurado certificado.

d)	Propuesta Económica.

e)	Propuesta Técnica (de acuerdo a los términos indicados en la presente Especificación Técnica)

f)	Descripción de la totalidad de materiales a utilizar, indicando marca y modelo.

g)	Persona de contacto Técnico Administrativo

h)	Procedimientos de notificación para la solicitud de Garantía Técnica.

i)	Cronograma de Instalaciones propuesto.

j)	Certificado de Visita.

15.	Ampliación de información

15.1	La FUERZA AEREA podrá requerir ampliación de la información suministrada en su Oferta, o cualquier otra que se requiera para el mejor estudio de las mismas, las cuales deberán ser presentadas dentro del plazo que a tal efecto se señale en el momento de la solicitud. Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, se procederá a desestimar su Oferta.

15.2	La FUERZA AEREA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta y, de establecerse la falsedad de dicha información, desestimará la misma.

15.3	A tal efecto, el personal que determine la FUERZA AEREA, en cualquier oportunidad podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los Oferentes declaren en su Oferta, a efectos de comprobar en el lugar su capacidad real para la prestación del servicio requerido.

## 16.	Forma y lugar de Entrega

16.1	La forma de entrega será total de acuerdo con el Titulo “11  Recepción de Obras y Servicios” y en el lugar de entrega del servicio detallado a continuación:

| OFICINA | Dependencia | Dirección | Localidad | CP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 414 y 414-1 | DIRECCION DE CONTRATACIONES | PEDRO ZANNI 250 | CABA | 1322 |

17.	Limpieza de Instalaciones

17.1.	Las oficinas serán entregadas completamente limpias y libre de materiales excedentes y residuos. La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener el mismo limpio y transitable. Durante la construcción estará vedado tirar escombros y residuos ni dejar los mismos en los pisos y pasillos del edificio.

17.2.	Una vez terminados los trabajos, y previo a la recepción definitiva del servicio, el Co Contratante estará obligado a ejecutar una limpieza de carácter general. Se deben incluir en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc., que constituyan el entorno de la obra contratada.

17.3.	El Co Contratante deberá retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

18.	Penalidades

18.1	De acuerdo con lo establecido en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

Anexo “ALFA”

Plano de las Instalaciones

Anexo “BRAVO”

### MODELO DE CERTIFICADO DE VISITA

EDIFICIO SEDE DE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DEJO CONSTANCIA QUE LOS SEÑORES DE LA FIRMA:

NOMBRES:

DOCUMENTOS:

REALIZARON EL DÍA ----------/-----------/---------- LA VISITA E INSPECCIÓN DEL EDIFICIO SITO EN

DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA XX/17  DE LA LICITACION PRIVADA  Nº___/ 17.