ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.      Guante Dieléctrico:
Fabricado y certificados según Norma en 60903 o norma IRAM 3604:1998, látex natural vulcanizado con las siguientes características:
Clase: 00 Categoría: A 
Aspecto: Mono-pieza con dedos curvos y palma anti deslizante. 
Tensión de prueba: 5000  Volts 
Tensión de uso máxima: 1000 Volts
Tensión de ruptura mínima: 10000 Volts 
Corriente de fuga máxima: 14MA

Embalaje individual para almacenamiento y manual de uso y cuidado. Longitud: 360 mm +/- 20 mm. Tinta negra indeleble, con mes y año de fabricación, recuadro para revisiones periódicas, tensión de uso máxima y norma.

2.      Botín dieléctrico:
Composición capellada: Exterior: cuero flor liso.
Interior: forro textil con tratamiento antimicrobiano.
Planta: dieléctrica con shock absorver, resistente a hidrocarburos, antideslizante, auto limpiante, resistente a la flexión y abrasión, estrías para escaleras.
Plantillas: Confort de caucho de baja densidad para máxima absorción.
Puntera: de acero.
Compuesto: Poliuretano bidensidad.

2505 D1 IRAM 3610.

3.      Casco liviano:
Inyectado en polipropileno, la suspensión tiene ocho anclajes. 
Posee ranuras laterales (slots), para acoplar protectores faciales y auditivos. 
Por sus características el casco está clasificado como:
Tipo I 
Clase B, hasta 13200 voltios. 
Altura de la copa: 144 mm. 
Peso: 357 g. Norma IRAM 3620.

Color blanco, naranja o amarillo brillante.

4.      Guante de tela moteado:
Tejido de algodón 100 %, primera calidad, elastizado en su puño y reforzado con fibra de poliéster muy resistente. 
Moteado de PVC en palma. Sin costuras, en una sola pieza. 
El tipo de tejido permite la correcta ventilación de la mano y la absorción de vibraciones, aislación térmica y conservación del tacto sin perder seguridad. Completamente lavables y gracias a su elasticidad y adaptación a la mano se pueden realizar tareas de manera sumamente cómoda.

5.      Guante maniobra:
Alta resistencia al desgaste, con palma reforzada para trabajo con herramientas manuales. Buena ductilidad.
Para trabajos de mecánica general y trabajos de mantenimiento

6.      Guante de PVC: 
Con soporte textil, recubierto en doble baño de PVC de larga duración.
Longitud: 40cm.
Resistencia química a : aceites, aceites orgánicos, e inorgánicos, cáusticos, cal, detergentes, fosfato, glicerina, grasas animales, nitratos, nafta, pinturas, barnices, silicato, tintas y alcohol.

7.      Anteojo protección: 
Lente de policarbonato diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas, brindando una protección tanto frontal como lateral (Permite la visión periférica). 
Cuenta con patilla telescópica flexible, ajustable a 4 posiciones de largo adherida al marco por un tornillo de acero inoxidable. 
Lente con filtro UV y tratamiento Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión. Contiene cordón sujetador desmontable para colgar.

8.      Barbijo:
Marca 3M.
Categoría PFF-1 con marca CA 445, de Fundacentro.
Estructura liviana: la estructura liviana permite mayor comodidad para el trabajador.
Diseño especial del filtro: contribuye a una protección económica, no hay repuestos que limpiar ni a los que haya que efectuar mantenimiento. Facilita la comunicación.
Banda elástica para la cabeza: brinda comodidad y durabilidad.
No contiene partes de goma látex natural.
Aplicaciones: Fibras textiles - Cemento Portland, Molienda – Barrido, Embolsado - Mineral de hierro, Mineral de carbón, Lijado – Esmerilado y otro tipo de procesos que impliquen emanaciones de polvo.
Sólidos como los que surgen del procesamiento de minerales, carbón, hierro, metales, harina y otras sustancias.
Partículas líquidas o de base no oleosa de sprays que no emitan además vapores nocivos.

9.      Arnés de Seguridad: 
Modelo. Tranquilo-1.
Norma utilizada: NORMA IRAM 3622- 1.
Regulación ultra rápida en piernas y cintura.
Cinta poliéster alta tenacidad de 45 mm de ancho.
Presillas para retener la cinta libre.
Hebillas tipo ranura para una fácil colocación.
Toma anti-caída dorsal.
2 argollas de posicionamiento a cada lado de la cintura.
Cabo de vida con mosquetones de 18mm. 
Rápida colocación.
Cabo de vida con mosquetón de 18 mm. 
Arnés full body con 3 puntos de anclaje
y protección lumbar en cinta con cabo de vida incluido, con 2 mosquetones de 18mm.
Con folleto instructivo, guía de mantenimiento y revisión periódica.

10.  Arnés de Seguridad: 
Con banda de cintura: con bandas de hombros – Argolla 1 (una) en cintura y 1 (una) en espalda – Con reguladores completos – Material fibra sintética.
Con folleto instructivo, guía de mantenimiento y revisión periódica.

11.  Arnés de Seguridad: 
Con banda de cintura: con bandas de hombros – Argolla 1 (una) en cintura y 1 (una) en espalda – Con reguladores completos – Material fibra sintética.
Con folleto instructivo, guía de mantenimiento y revisión periódica.

12.  Mascara de soldador: Protección ultravioleta DIN 15 
Protección infrarroja DIN 15.
Medida de filtro: 110x90x8.5mm.
Estado de visión clara: DIN 4.
Oscuridad del visor: Variable, con la perilla exterior de la máscara de DIN 9 a 13
Tiempo de oscurecimiento: ≤ 1/25000 seg.
Tiempo de retraso para volver de oscuro a claro: 0.2 a 0.4 seg.
Temperatura de operación: -10°C a 60°C.
Celda solar fotosensible + pila.

13.  Filtros para máscaras: Uso máscara 3M – Protección respiratoria doble filtro.

14.  Cables de Acero: Tipo 6 x 7 – Diámetro 8mm – Alma Textil – Carga de Rotura 2971 KgF. (Rollo por 100 mts.).

15.  Sogas: Material Poliamida – Uso para trabajos en altura y rescate – Absorción de carga 1.800 Kg. -  Carga de rotura mayor a 2.500 Kg. (Rollo por 100 mts.).

16.  Protectores Auditivos: Protectores Intraurales descartables. Fabricado con material hipoalergénico. Diseño cónico. Superficie adaptativa al canal auditivo de cada usuario. Color o carcas que faciliten la fácil visualización. Cordón rompible que una cada elemento protector. Valor mínimo de NRR 29 db (ANSI S3.19-1974).

17.  Protectores Auditivos: Protectores auditivos tipo copa. Diseño ergonómico. Copa con orejera acolchada. Tamaño adaptable a cualquier usuario. Vincha con banda almohadilla. Sistema de anclaje lateral doble a la copa. Regulación de altura multipunto. Orejera lavable. Soporte para cinturón. Valor mínimo de NRR 29 db (ANSI S3.19-1974).

18.  Antiparras de seguridad: Visor de policarbonato – Tipo visor incoloro – Material PVC.

19.  Protectores Faciales: Protectores faciales con malla de acero. Fabricado bajo norma norma ANSI Z87.1 de los EE.UU. Alta tolerancia del calor. Dimensiones mínimas: 22 cm por 36cm. Espesor mínimo: 1 mm.

20.  Protectores Faciales: Protectores faciales visores de policarbonato. Fabricado cumpliendo los requisitos de protección contra alto impacto para ojos y cara, establecidos en la norma ANSI Z87.1 de los EE.UU. Alta tolerancia del calor. Dimensiones mínimas: 22 cm por 36 cm. Espesor mínimo: 2 mm.

21.  Guantes: material látex – Tipo Examinación – Largo hasta la muñeca – Cierre elástico – Material interno látex.

22.  Guantes para limpieza: Tamaño grande – Material látex con felpa interior.

23.  Guantes protección ignífuga: Pares de guantes de seguridad para soldadura. Fabricados en cuero de descarne vacuno con forro interior e tejido anticalórico. Dorso en una pieza y palma en dos, con costuras ocultas y protegidas. Longitud: 30 cms. Talla única. Fabricado bajo norma EN 388 EN 407 CAT. II Índices mínimos de resistencia mecánica: Resistencia a la abrasión: 4,  Resistencia al corte: 2, Resistencia al rasgado: 2, Resistencia a la perforación: 3.

24.  Delantales: Tipo para soldar. Delantales de cuero de descarne con tiras de sujeción. Medidas mínimas de 90 x 60 cms. Debe proteger tórax, abdomen y extremidades inferiores. Placa de plomo cosida o refuerzo de goma plomada.

25.  Cables de Acero: Tipo forrado – Diámetro 8 mm – Alma Acero. Conectores de anclaje. Cable de acero de 8mm 1500mm de longitud. Protección de PVC en todo su largo. Mosquetón carabinero en uno de sus extremos y otro de 18 mm en el otro. Fabricado bajo Norma IRAM 3626.

26.  Guantes protección para tareas generales: Pares de guantes de seguridad Jersey trama fina para trabajos forestales de talado, poda o serrado, cortadores de chapa eléctricos o neumáticos, etc. Fabricado bajo Norma EN-388 EN-381-7 Clase 1. Índices mínimos de resistencia mecánica: Resistencia a la abrasión: 4, Resistencia al corte: 2, Resistencia al rasgado: 4 y Resistencia a la perforación: 3.

27.  Cabo de vida: Doble cabo de vida: Cinta poliéster de alta tenacidad de 35 mm de ancho. Amortiguador de caídas. Dos mosquetones de 55 mm y otro de 18 mm. Fabricación bajo Norma IRAM 3622-1.

28.  Cabo de vida: Cinta poliéster de alta tenacidad de 35 mm de ancho. Amortiguador de caídas. Dos mosquetones de 18 mm. Fabricación bajo Norma IRAM 3622-1.

29.  Máscaras de protección: Equipos de protección respiratoria tipo máscara completa. Aptos para usar dos cartuchos de filtrado intercambiables en función del riesgo. Fabricación en silicona suave. El sello facial de doble pestaña y al menos cuatro correas regulables para ajuste de acabado mate. Diseño que facilite la comunicación. Copa nasal estándar. Diseño anti empañamiento. Protector facial grande de policarbonato de alta visibilidad.

30.  Filtros para máscaras: Cartuchos para mascara respiratoria para los siguientes riesgos: material particulado.

31.  Filtros para máscaras: Cartuchos para mascara respiratoria para los siguientes riesgos: polvo.

32.  Filtros para máscaras: Cartuchos para mascara respiratoria para los siguientes riesgos: cloro.

33.  Filtros para máscaras: Cartuchos para mascara respiratoria para los siguientes riesgos: vapores orgánicos y ácidos.

34.  Filtros para máscaras: Cartuchos para mascara respiratoria para los siguientes riesgos: mercurio.

35.  Calzado de seguridad: Tipo botín caña – Puntera con – material cuero. Con puntera de acero, de cuero vacuno. Color marrón.

36.  Cascos de Seguridad: Clase A – Material liviano – S/ Norma Iram 3620 – ANSI 789/1.

37.  Guantes: Material cuero descarne. Protección motas de PVC en la palma – Tela tramada. Tipo 5 dedos. Largo Standard.

38.  Caretas para soldador: Uso soldadura eléctrica – Sujección Tipo Casco – Elem. Rebatible sector facial – Material plástico.

39.  Fajas de protección: Tipo lumbar – material elástico – cierre de velcro -  accesorio tiradores y ballenas.

40.  Antiparras de seguridad: Visor de policarbonato – Tipo anteojo – Norma ANSI 787 – 1/1989 – Material rígido.

41.  Antiparras de seguridad: Visor de policarbonato – Tipo alto impacto. Material adaptable. Ajus/C/B Elástica.

42.  Arneses: Completo bandas de cintura – Bandas de hombros completo – Argollas 1 – Reguladores cintura y pierna. Material Poliamida.

43.  Remeras: de trabajo, de tela de algodón, cuello redondo. Color beige.

44.  Pilotas para lluvia: para caballeros, modelo  capa larga en PVC, con botones, capucha desmontable, costuras selladas, color azul.

45.  Delantales: Tipo p/cortadores – material cuero – protección sin.

46.  Pantalones: Pantalones, pinzado, tela de gabardina, sexo masculino, color beige.

47.  Guantes: Protección para químicos – Material Nitrilo – Tipo 5 dedos – Largo hasta codo – Material interno algodón.

48.  Ambo: Saco chaqueta cuello mao – Tela algodón y poliéster.

49.  Pantalones: Tipo náutico – Tela algodón – Poliéster – Sexo femenino.

50.  Pantalones: Tipo trabajo – Tela Sarga – Sexo masculino.

51.  Calzado: Tipo botas – Material goma – Suelo goma – Sexo masculino.