ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE CORTADORA DE PASTO DE DEMPLAZAMIENTO MANUAL TIPO GREENERA

1 – OBJETO:

La presente Especificación Técnica tiene como  objeto  detallar    y establecer  las

condiciones técnicas necesarias para la adquisición de una cortadora de césped de tipo helicoidal  para corte de greenes (greenera) destinada al mantenimiento de las instalaciones y espacios verdes de la sede Ezeiza del Circulo   de la Fuerza Aérea

2.   DETALLE TECNICO  DEL EQUIPO A ADQUIRIR

El Material a proveer deberá  poseer las siguientes características, medidas, potencia y equipamiento  mínimos

Tipo de  equipo : de empuje  uso manual por un operador

Tipo de accionamiento de las cuchillas : motor a explosion de 4 tiempos

Sistema de control de los mandos : electromecánico (No Hibrido electrónico)

Potencia del motor (minima)  3,5 hp

Sistema de arranque : manual a cuerda

Refrigeración : por aire

Ancho de corte (minimo)  50 cm

Molinete helicoidal  con  diez cuchilas de corte como minimo

Contracuchilla de  3. mm

Altura de corte regulable  de 2 a 20 mm

Capacidad minima de combustible 2,5 lts

Ruedas de transporte desacoplables

Manillar ajustable  para el operador

Sistema de presencia del operador

Cajón de recolección de cesped

Acondicionador de Green (groomer)

Eje de mando para el acondicionador de green

Cepillo frontal de empuje

3.     GASTOS DE TRASLADO

Todos los gastos  que en concepto de traslado, flete  u otro tipo de erogación que

demande el movimiento  del material   deberán ser afrontados por el adjudicatario

4.           GARANTIA DEL EQUIPO

El adjudicatario garantizara el equipo adquirido por el termino de doce (12) meses  contados a partir de la fecha de entrega definitiva del mismo, quedando exentas de  la misma las roturas producidas por causas a ajenas al malfuncionamiento  o al uso indebido del mismo

- SOPORTE POST VENTA

El proveedor  deberá contar con el stock de respuestos  y mano de obra especializado necesarios para la atención de posible fallas durante el periodo de garantía

Asimismo deberá garantizar la provisión de respuestos originales por un periodo mínimo de cinco (5) años posteriores  al año del modelo adquirido

- DOCUMENTACION

El  equipo deberá ser provisto con manual del usuario/operador  y manual de  partes

RENGLÓN Nº 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE  DESMALEZADORA DE ARRASTRE

1 – OBJETO:

La presente Especificación Técnica tiene como  objeto  detallar    y establecer  las

condiciones técnicas necesarias para la adquisición de una desmalezadora de arrastre  destinada al mantenimiento de las instalaciones y espacios verdes de la sede Ezeiza del Circulo   de la Fuerza Aérea

2.   DETALLE TECNICO  DEL EQUIPO A ADQUIRIR

El Material a proveer deberá  poseer las siguientes características, medidas , potencia y equipamiento  mínimos

Tipo de  equipo :  de arrastre por vehiculo tipo tractor

Tipo de accionamiento de las cuchillas : doble sistema de accionamiento cardanico

Ancho de labor : 320 cm

Desplazamiento : sobre  neumáticos ubicado en la parte posterior de la maquina

Hélices de corte : Dos (2)

Ancho de corte de cada helice  : 160 cm

Protección mecánica de los ejes de trasmisión cardanica : Si

Cadena  de seguridad periféricas : Si

Altura de corte regulable de  3 a 15 cm

Alas  rebatibles para transporte

Levante del cuerpo central de accionamiento hidráulico desde el equipo tractor

3.     GASTOS DE TRASLADO

Todos los gastos  que en concepto de traslado, flete  u otro tipo de erogación que

demande el movimiento  del material   deberán ser afrontados por el adjudicatario

4.           GARANTÍA DEL EQUIPO

El adjudicatario garantizara el equipo adquirido por el término de doce (12) meses  contados a partir de la fecha de entrega definitiva del mismo, quedando exentas de  la misma las roturas producidas por causas a ajenas al malfuncionamiento  o al uso indebido del mismo

- SOPORTE POST VENTA

El proveedor  deberá contar con el stock de respuestos  y mano de obra especializado necesarios para la atención de posible fallas durante el periodo de garantía

Asimismo deberá garantizar la provisión de respuestos originales por un periodo mínimo de cinco (5) años posteriores  al año del modelo adquirido

- DOCUMENTACION

El  equipo deberá ser provisto con manual del usuario/operador  y manual de

partes