ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE

AMOLADORA ANGULAR DE 4-1/2” (115 mm)

## OBJETO Y ALCANCE

La presente Especificación Técnica establece los requisitos y exigencias básicas que deberá satisfacer la AMOLADORA ANGULAR DE 4-1/2” (115 mm), para su

Adquisición y posterior recepción.

## DEFINICIONES

No se formulan.

## REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

  - Requisitos Funcionales

    - Motor de 11,000 rpm., provee mayor velocidad de desbaste y protección contra sobrecargas.

    - Sistema de Expulsión de Polvo, incrementa la durabilidad expulsando las esquirlas y partículas de polvo que entran en la herramienta por un conducto en la parte posterior.

    - Caja de engranajes tipo embutido, proporciona un alineamiento de los engranajes más preciso, reduciendo el ruido y la vibración.

    - Brazo porta Carbón de una Pieza, previene que el carbón se atasque por el ingreso de polvo y esquirlas.

    - Liberador de disco Quick­Change, permite al usuario remover el disco fácil y rápido sin uso de llave.

    - Guarda ajustable sin llave que permite realizar ajustes sin herramientas, mejorando así la productividad.

    - Mango de vibración reducida de dos posiciones, proporciona mayor comodidad durante periodos extendidos de esmerilado y/o corte.

    - Carbones con apagado automático que apagan la herramienta cuando es necesario cambiarlos para evitar que ésta se dañe.

    - Botón de bloqueo de eje agrandado, ofrece mayor rapidez y facilidad durante el cambio del accesorio.

    - Interruptor anti­polvo tipo Paleta (Conocido también como “Hombre Muerto”), ofrece más seguridad al usuario.

  - Requisitos Técnicos

    - Watts: 1100 W

    - Velocidad: 11,000 rpm

    - Usar Discos de RPM: Sobre 11,000 rpm

    - Traba de Eje: Si

    - Eje: M­14"

    - Peso de la Herramienta: 2,0 kg

El kit de la herramienta debe incluir:

- Discos de Centro Deprimido

- Llave

- Tuerca de Respaldo

- Tuerca de Apriete

- Guarda

- Mango Lateral

  - Requisitos de Calidad

    - Estado de los efectos: las herramientas deberán ser nuevas, de fábrica, sin uso y encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

    - El ADJUDICATARIO deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de UN (1) año de duración, referida a defectos de material de las herramientas, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características.

ANEXOS:  Nº 1 “Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje”.

Nº 2 “Inspección y recepción. Pruebas y ensayos a considerar”. Nº 3  “Normas y planos a considerar” (No aplicable).

Nº 4  “Tablas de requisitos y diagramas, esquemas o fotos del efecto”

## ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE

- Las herramientas se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

- Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

- Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

- La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante la exposición al sol, a la humedad e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

- El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

## ANEXO 2: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR

1. Todas las herramientas deberán llegar a su lugar de destino definitivo y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad y se rechazarán todos aquellos que presenten partes imperfectas, rayones, manchas o cualquier otra observancia que no cumpla con las especificaciones de la presente especificación técnica.

ANEXO 3: NORMAS  Y PLANOS A CONSIDERAR

No aplicable a la presente especificación técnica.

## ANEXO 4: TABLAS DE REQUISITOS Y DIAGRAMAS, ESQUEMAS O FOTOS DEL EFECTO

No aplicable a la presente especificación técnica.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE

CORTACESPED

## OBJETO Y ALCANCE

La presente Especificación Técnica establece los requisitos y exigencias básicas que deberá satisfacer la CORTACESPED, para su adquisición y posterior recepción.

## DEFINICIONES

No se formulan.

## REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

  - Requisitos Funcionales

    - Sin bolsa recolectora (Opcional)

    - Regulador de altura de 5 posiciones (Opcional)

    - Doble gatillo de encendido para su seguridad.

    - Ruedas con doble inyección.

  - Requisitos Técnicos

    - Potencia: 1 HP

    - Potencia máxima útil: 1700 WATTS

    - Freno de seguridad: SI

    - Motor: Doble Rulemán.

    - Chasis: Acero

    - Ancho de carcaza: 41 cm

    - Altura de corte: regulador 5 posiciones

    - Rodado: 135-160 diámetro

    - Capacidad recolector: 32 litros

    - Superficie a cortar: hasta 800 m2

    - Peso: 13,500 kg

  - Requisitos de Calidad

    - Estado de los efectos: la cortacesped deberá ser nueva, de fábrica, sin uso y encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

    - El ADJUDICATARIO deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de UN (1) año de duración, referida a defectos de material de la cortacesped, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características.

ANEXOS:  Nº 1 “Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje”.

Nº 2 “Inspección y recepción. Pruebas y ensayos a considerar”

Nº 3  “Normas y planos a considerar” (No aplicable).

Nº 4  “Tablas de requisitos y diagramas, esquemas o fotos del efecto”                                                                                 (No aplicable).

## ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE

- La cortacesped se entregará dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

- Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

- Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

- La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante la exposición al sol, a la humedad e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

- El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

## ANEXO 2: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR

1. Todas las cortacesped deberán llegar a su lugar de destino definitivo y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad y se rechazarán todos aquellos que presenten partes imperfectas, rayones, manchas o cualquier otra observancia que no cumpla con las especificaciones de la presente especificación técnica.

ANEXO 3: NORMAS  Y PLANOS A CONSIDERAR

No aplicable a la presente especificación técnica.

## ANEXO 4: TABLAS DE REQUISITOS Y DIAGRAMAS, ESQUEMAS O FOTOS DEL EFECTO

No aplicable a la presente especificación técnica.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE

MOTOSIERRA

## OBJETO Y ALCANCE

La presente Especificación Técnica establece los requisitos y exigencias básicas que deberá satisfacer la MOTOSIERRA, para su adquisición y posterior recepción.

## DEFINICIONES

No se formulan.

## REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

  - Requisitos Funcionales

    - Trabajo de poda y tala livianos.

    - Diseño ergonómico.

    - Motor X-Torq con emisiones reducidas.

    - Con sistema de arranque sencillo.

  - Requisitos Técnicos

    - Cilindrada 38.2 cm³ / 1,9 HP

    - Potencia 1.4 kW

    - Velocidad máxima 9000 rpm

    - Velocidad sin carga 3000 rpm

    - Capacidad del depósito de aceite 0.2 l

    - Paso de cadena 3/8"

    - Longitud de espada recomendada min-máx. 33-40 cm

    - Vel. de cadena a potencia máx. 16.3 m/s

    - Peso (sin equipo de corte) 4.7 kg

  - Requisitos de Calidad

    - Estado de los efectos: la MOTOSIERRA deberá ser nueva, de fábrica, sin uso y encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

    - El ADJUDICATARIO deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de UN (1) año de duración, referida a defectos de material de la MOTOSIERRA, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características.

ANEXOS: Nº 1 “Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje”

Nº 2 “Inspección y recepción. Pruebas y ensayos a considerar”

Nº 3  “Normas y planos a considerar” (No aplicable).

Nº 4  “Tablas de requisitos y diagramas, esquemas o fotos del efecto”

## ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE

- La MOTOSIERRA se entregará dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

- Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

- Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

- La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante la exposición al sol, a la humedad e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

- El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

## ANEXO 2: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS  A CONSIDERAR

1. Todas las MOTOSIERRAS deberán llegar a su lugar de destino definitivo y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad y se rechazarán todos aquellos que presenten partes imperfectas, rayones, manchas o cualquier otra observancia que no cumpla con las especificaciones de la presente especificación técnica.

ANEXO 3: NORMAS  Y PLANOS A CONSIDERAR

No aplicable a la presente especificación técnica.

## ANEXO 4: TABLAS DE REQUISITOS Y DIAGRAMAS, ESQUEMAS O FOTOS DEL EFECTO

Imagen de carácter ilustrativo.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE

BOMBA CENTRIFUGA

## OBJETO Y ALCANCE

La presente Especificación Técnica establece los requisitos y exigencias básicas que deberá satisfacer la BOMBA CENTRIFUGA, para su adquisición y posterior recepción.

## DEFINICIONES

No se formulan.

## REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

- Requisitos Funcionales

- Abastecimiento de agua potable y presurización de hogares.

- Abastecimiento de agua de tanques y reservorios.

- Lavado de vehículos.

- Vaciado y llenado de fuentes, piletas.

- Cuerpo de bomba hierro fundido.

- Impulsor radial en bronce.

- Sello mecánico de grafito / cerámica.

- Eje de acero inoxidable.

- Requisitos Técnicos

- Caudal: hasta 3 m3/h.

- Altura de elevación: hasta 66 m.

- Boca de salida de ø 1”

- El líquido bombeado debe ser limpio, sin sustancias ni partículas agresivas.

- Temperatura máxima del líquido: 60º C

- Equipada con motor de 0,33 a 2 HP en versión monofásica 1 x 220V

- Protección térmica incorporada.

- Protección eléctrica IP44.

- Requisitos de Calidad

- Estado de los efectos: la BOMBA CENTRIFUGA deberá ser nueva, de fábrica, sin uso y encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

- El ADJUDICATARIO deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de UN (1) año de duración, referida a defectos de material de la BOMBA CENTRIFUGA, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características.

ANEXOS: Nº 1 “Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje”

Nº 2 “Inspección y recepción. Pruebas y ensayos a considerar”

Nº 3  “Normas y planos a considerar” (No aplicable).

Nº 4 “Tablas de requisitos y diagramas, esquemas o fotos del efecto”

## ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE

- La BOMBA CENTRIFUGA se entregará dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

- Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

- Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

- La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante la exposición al sol, a la humedad e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

- El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

## ANEXO 2: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS  A CONSIDERAR

1. Todas las BOMBA CENTRIFUGAS deberán llegar a su lugar de destino definitivo y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad y se rechazarán todos aquellos que presenten partes imperfectas, rayones, manchas o cualquier otra observancia que no cumpla con las especificaciones de la presente especificación técnica.

ANEXO 3: NORMAS  Y PLANOS A CONSIDERAR

No aplicable a la presente especificación técnica.

## ANEXO 4: TABLAS DE REQUISITOS Y DIAGRAMAS, ESQUEMAS O FOTOS DEL EFECTO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE

SIERRA CALADORA

## OBJETO Y ALCANCE

La presente Especificación Técnica establece los requisitos y exigencias básicas que deberá satisfacer la SIERRA CALADORA, para su adquisición y posterior recepción.

## DEFINICIONES

No se formulan.

## REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

- Requisitos Funcionales

- Motor de 600 Watts.

- Sistema de cambio automático sin llave de cuchilla con vástago en “T”.

- Caja de engranajes metálica.

- Acción orbital de 4 posiciones.

- 4 posiciones de inclinación a 0º, 15º, 30º y 45º.

- Mecanismo antivibración de contrapeso, reduce la fatiga y la vibración.

- Zapata ajustable para biselados precisos de 0º - 45º

- Adaptador para aspiradora.

- Requisitos Técnicos

- Voltaje : 220 Volts

- Potencia: 600 Watts

- Velocidad en vacío: 3000 gpm

- Acción pendular: 4 etapas

- Corte a bisel: de 0º a 45º

- Capacidad de corte en madera: 3-3/8” (85 mm)

- Capacidad de corte en acero: 3/16” (5 mm)

- Capacidad de corte en aluminio: 19/32” (15 mm)

- Longitud de carrera: 25/32” (20 mm)

- Peso: 2,4 Kg

El kit de la herramienta debe incluir:

- Caja de plástico para guardar y trasladar la herramienta.

- Requisitos de Calidad

- Estado de los efectos: las herramientas deberán ser nuevas, de fábrica, sin uso y encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

- El ADJUDICATARIO deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de DOS (2) años de duración, referida a defectos de material de las herramientas, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características.

ANEXOS: Nº 1 “Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje”.

Nº 2 “Inspección y recepción. Pruebas y ensayos a considerar”. Nº 3  “Normas y planos a considerar” (No aplicable).

Nº 4  “Tablas de requisitos y diagramas, esquemas o fotos del efecto” (No aplicable).

## ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE

- Las herramientas se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

- Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

- Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

- La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante la exposición al sol, a la humedad e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

- El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

## ANEXO 2: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR

1. Todas las herramientas deberán llegar a su lugar de destino definitivo y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad y se rechazarán todos aquellos que presenten partes imperfectas, rayones, manchas o cualquier otra observancia que no cumpla con las especificaciones de la presente especificación técnica.

ANEXO 3: NORMAS  Y PLANOS A CONSIDERAR

No aplicable a la presente especificación técnica.

## ANEXO 4: TABLAS DE REQUISITOS Y DIAGRAMAS, ESQUEMAS O FOTOS DEL EFECTO

No aplicable a la presente especificación técnica.