| ENTIDAD CONTRATANTE: Departamento Economía – |
| --- |
| Denominación de la UOC: 0040/016 |
| Domicilio: Av. Otamendi y 1º Ten Brussa S/N - Sector Ocre QUILMES |
| Correo Electrónico: uocamq@faa.mil.ar |
| Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20162/165/168 - Fax: Int 20162 Teléfono: (011) 4254-6354 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | Licitación Publica | Nº 01 | Ejercicio: | 2017 |
| Clase/Causal del Procedimiento: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |
| Costo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Sin costo |
| EXPEDIENTE Nº: 2.508.080 (FAA) |
| Rubro: | Equipos |
| Objeto: | ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO, ULTRASONIDO, PULIDORA, METALOGRAFIA, INSTRUMENTO DE MEDICION, FUENTE DE ALIMENTACION Y DENSITOMETRO |
| NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones entre la Jurisdicción o Entidad Contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios, o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios especificados en el Artículo 7º del Decreto Nº 1030/16. No obstante, el Organismo Contratante notificará por regla general a través de Correo Electrónico y/o mediante la difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar) |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Renglón Nro. | Cantidad | Unidad de medida | Código |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,00 | UN | 4-3-3-03958-0101 |
| Descripción | INSTRUMENTOS DE MEDICION USO MEDICION DE VELOCIDAD - RANGO DE MEDICION 20 A 500 -Nudo PRECISION 0,03 -% NOMBRE VELOCIMETRO DIGITAL |
| Observaciones | DEBE SER VELOCIMETRO DIGITAL SEGUN ESPECIFICACION TECNICA |
| Renglón Nro. | Cantidad | Unidad de medida | Código |
| 2 | 1,00 | UN | 4-3-3-07387-0001 |
| Descripción | TABLAS DE MESAS OPTICAS MATERIAL ACERO - DIMENSION 1.22 X 1.83 X 0.30 -M PESO 425 -K |
| Observaciones | DEBE SER MATERIAL METAL - DIMENSION 254 x 254mm- PESO 18 KG // TABIA DE MOVIMIENTO SCORBSY SEGUN ESP. TEC. |
| Renglón Nro. | Cantidad | Unidad de medida | Código |
| 3 | 1,00 | UN | 4-3-3-03408-0001 |
| Descripción | GENERADORES DE PULSO TENSION 100V/2A - TENSION PULSOS 100V/2A - AMPLITUD 2.00 A 100 -VPP RESOLUCION 3 DIGITOS - EXACTITUD +/- 1 -% TEMPERATURA DE FUNC. 0 A 55 -°C TEMPERATURA DE TRABAJO 0 A 55 -°C POTENCIA 100 - 240 -V |
| Observaciones | DEBE SER GENERADOR DE PULSOS SEGUN ESP TEC |
| Renglón Nro. | Cantidad | Unidad de medida | Código |
| 4 | 1,00 | UN | 4-3-3-04192-0005 |
| Descripción | MEDIDORES DE OXIGENO TEMPERATURA DE TRABAJO -10 A 55 -°C SENSOR LUMINISCENCIA |
| Observaciones | DEBE SER TEMPERATURA DE TRABAJO 25ºC - SENSOR PARA AERONAVE // DEBE SERMALETA DE PRUEBA C-130 SEGUN ESP TEC |
| Renglón Nro. | Cantidad | Unidad de medida | Código |
| 5 | 1,00 | UN | 4-3-3-06969-0005 |
| Descripción | MANOMETRO CALIBRADOR DIGITAL TIPO NEUMATICO - RANGO DE MEDICION 0 A 1500 -psi RESOLUCION 4 A 6 DIGITOS - EXACTITUD 0,01 -% ALIMENTACION 100 - 240 -VA |
| Observaciones | DEBE SER TIPO PRESION RELATIVA RANGO DE MEDICION 0-0,7BAR - RESOLUCION 0,01mBAR - EXACTITUD +/- 0,05% - ALIMENTACION BATERIA INTERNA // SEGUN ESP. TEC. |
| Renglón Nro. | Cantidad | Unidad de medida | Código |
| 6 | 1,00 | UN | 4-3-3-06969-0005 |
| Descripción | MANOMETRO CALIBRADOR DIGITAL TIPO NEUMATICO - RANGO DE MEDICION 0 A 1500 -psi RESOLUCION 4 A 6 DIGITOS - EXACTITUD 0,01 -% ALIMENTACION 100 - 240 -VA |
| Observaciones | DEBE SER TIPO DE PRESION RELATIVA - RANGO DE MEDICION 0-1400BAR - RESOLUCION 100mBAR - EXACTITUD +/- 0,05% - ALIMENTACION BATERIA INTERNA // SEGUN ESP TEC |
| Renglón Nro. | Cantidad | Unidad de medida | Código |
| 7 | 1,00 | UN | 4-3-3-06033-0011 |
| Descripción | EQUIPOS DE ULTRASONIDO TIPO PORTATIL - ALIMENTACION BATERIA - TIPO CABEZAL PALPADOR DE 2,5 A 30 -MHZ USO MEDICION DE ESPESORES |
| Observaciones | DEBE SER SEGUN ESP TEC |
| Renglón Nro. | Cantidad | Unidad de medida | Código |
| 8 | 1,00 | UN | 4-3-3-07716-0011 |
| Descripción | PULIDORAS METALOGRAFICAS VELOCIDAD 450 A 600 -RPM CANTIDAD DISCOS 2 - POTENCIA 370 -W ALIMENTACION 220/240 - |
| Observaciones | DEBE SER VELOCIDAD 50 A 1000 RPM - CANTIDAD DISCOS 2 - POTENCIA 200W - ALIMENTACION 220V // SEGUN ESP TEC |
| Renglón Nro. | Cantidad | Unidad de medida | Código |
| 9 | 1,00 | UN | 4-3-3-03958-0150 |
| Descripción | INSTRUMENTOS DE MEDICION USO MEDIR GLUCOSA EN SANGRE - RANGO DE MEDICION 10 - 600 MG/DL - PRECISION 5 -% NOMBRE GLUCOMETRO |
| Observaciones | DEBE SER USO TENSIONES ESTRUCTURALES - RANGO DE MEDICION 25 mm - PRECICION +/- 0,25mm - NOMBRE GALÑGAS EXTENSOMETRICAS // SEGUN ESP TEC |
| Renglón Nro. | Cantidad | Unidad de medida | Código |
| 10 | 1,00 | UN | 4-3-6-04187-0010 |
| Descripción | FUENTES DE ALIMENTACION P/LAB. TIPO TRIPLE REGULABLE - TENSION DE ENTRADA 220 -V TENSION DE SALIDA 2 X 30 -VC |
| Observaciones | DEBE SER TIPO VARIABLE - TENSION DE ENTRADA 220 V - TENSION DE SALIDA 0 A 30VCC // SEGUN ESP TEC |
| Renglón Nro. | Cantidad | Unidad de medida | Código |
| 11 | 1,00 | UN | 4-3-3-04010-0001 |
| Descripción | EQUIPO DESHUMIDIFICADOR CALEFACCION POR RESISTENCIA ELECTRICA - MATERIAL ALUMINIO - ALIMENTACION 220 -V VENTILADOR CON - CALEFACCION RESISTENCIA ELECTRICA - VENTILACION CON |
| Observaciones | DEBE SER SEGUN ESP TEC |
| Renglón Nro. | Cantidad | Unidad de medida | Código |
| 12 | 1,00 | UN | 4-3-3-05527-0004 |
| Descripción | DENSITOMETROS TIPO DE PRECISION - USO CONTROL DE PLACA RADIOGRAFICA - LECTURA DIGITAL - MODO DE LECTURA DIRECTA - CARACTERISTICA PORTATIL C/CABLE SENSOR - CARACTERISTICAS PORTATIL C/CABLE SENSOR |
| Observaciones | DEBE SER SEGUN ESP TEC |

Detalle de la Prestación:

Calidad: N/A

Tolerancia: N/A

CLÁUSULA PARTICULARES

DATOS DEL Organismo REQUIRENte

Se entiende por Organismo Requirente, al Organismo que formuló el requerimiento cuyos datos se consignan a continuación:

Organismo: AREA MATERIAL QUILMES – Escuadrón Abastecimiento

Domicilio:. Av. Otamendi y 1º Ten Brussa S/N - QUILMES

Teléfono: (011) 4317-6000  Int: 20206 y 20280

RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en Unidad Operativa de Contrataciones, en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar) o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la Unidad Operativa de Contrataciones o bien descargarlos del aludido sitio de Internet.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el Organismo Contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en el lugar abajo indicado o a la dirección institucional de correo electrónico uocamq@faa.mil.ar , hasta TRES (3) días antes de la fecha de  apertura de las ofertas.

Organismo: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – UOC 40-16

Domicilio: Av. Otamendi y 1º Tte Brusa S/N – QUILMES

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20162/165/168 /Fax: 20162

Teléfono/ Fax: (011) 4254-6354

Coordina: Ten Jonathan Zapata

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

PLAZO PARA COMUNICAR LAS CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las circulares aclaratorias, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

### PRESENTACIÓN DE las ofertas

Se regirá por lo establecido en el Artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición ONC Nº 63 de fecha 27 de septiembre de 2016.

OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO POSTAL

En las ofertas que se reciban por correo postal se consignará fecha y hora de recepción por parte del Organismo contratante y se considerarán presentadas en ese momento.

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) en forma previa a iniciar el acto de apertura verificará si en la Mesa de Entrada y Salida del Organismo Contratante se han recibido ofertas por correo para este procedimiento de selección en particular y procurará los medios para que las recibidas dentro del plazo fijado para la presentación de ofertas se dispongan para ser abiertas en el momento en que corresponda realizar el acto de apertura.

Para ello, el oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura.

No se aceptará ningún otro lugar de entrega de ofertas, puesto que  podría poner en riesgo su recepción oportuna al acto de apertura.

RECHAZO DE OFERTA POR PRESENTACIÓN FUERA DE TÉRMINO

El Organismo Contratante rechazará sin más trámite las ofertas que se pretendan presentar fuera del término fijado en la convocatoria para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado.

En los casos en que no fuera posible rechazar sin más trámite la oferta presentada fuera de término, se devolverán al presentante.

En las ofertas que se reciban por correo postal se deberá consignar fecha y hora de recepción por parte de la jurisdicción o entidad contratante y se considerarán presentadas en ese momento. La unidad operativa de contrataciones en forma previa a iniciar el acto de apertura verificará si en el Organismo Contratante se han recibido ofertas por correo para este procedimiento de selección en particular y procurar los medios para que las recibidas dentro del plazo fijado para la presentación de ofertas se dispongan para ser abiertas en el momento en que corresponda realizar el acto de apertura. Para ello, el oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura.

Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y el organismo la devolverá al presentante.

EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

MARCA Y MODELO

Los oferentes deberán establecer expresamente la marca del producto cotizado.

En el caso de adquisición de bien de uso, además, deberán  consignar el modelo del bien cotizado

La falta de indicación de la marca y el modelo será CAUSAL DE INADMISIBILIDAD de la oferta, debido  a que sin dicha información no se podrá  evaluar técnicamente la misma.

No se aceptarán las expresiones “Tipo” y “Según Pliego”.  Ejemplo “Tipo HP”.

HORARIO DE ATENCION DE LA UOC 40/16 – HORARIO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION:

De lunes a viernes (hábiles y administrativos)  de 09:00 a 12:00 hs.

OFERTAS PARCIALES

El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón, será del VEINTE POR CIENTO (20%) del total del renglón.

El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).

MONEDA DE COTIZACIÓN

El oferente deberá cotizar en PESOS ($).

Con la finalidad de facilitar la carga al sistema de contrataciones y su comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. Tampoco podrán contemplarse incrementos de los precios ofrecidos en función de ningún signo monetario del exterior.

Con la finalidad de facilitar la carga al sistema de contrataciones y su comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

El oferente deberá efectuar su cotización según las “Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS”, en la condición CIF/F.O.B./D.A.F.

OFERTAS VARIANTES Y/O ALTENATIVA

Renglones 1 al 12

VARIANTE: NO

ALTERNATIVA: NO

FORMA DE GARANTÍA

El oferente/cocontratante deberá constituir la garantía a que se refiere el Artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 de las siguientes formas:

a) De Mantenimiento de Oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto

b) De cumplimiento de Contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del  monto del contrato.

c) Contragarantia: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

EXECPCIONES DE PRESENTAR GARANTIAS

De acuerdo a lo establecido en el Art 80) del Decreto 1030/16

Artículo 80.- Excepciones a la obligación de presentar garantías. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

- Adquisición de publicaciones periódicas.

- Contrataciones de avisos publicitarios.

- Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS      (1.300 M).

- Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M)

- Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

- Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contara a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedaran en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

- Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones.

- Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen las contragarantías.

MONTO FIJO PARA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en este procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será de el importe equivalente al CINCO PORCIENTO (3%) del monto estimado del contrato

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será de el importe equivalente al CINCO PORCIENTO (3%) del monto estimado del contrato

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

REQUISITO DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. Únicamente en el caso de contrataciones de servicios.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

En razón que resulta de especial relevancia los antecedentes del proveedor dado el tipo de bien que se pretende adquirir y que resulta necesario que los apoderados de las empresas que se presenten como oferentes acrediten legalmente tal facultad, los oferentes deberán presentar la siguiente información y documentación:

a)	En caso de presentarse mediante representante legal, deberá adjuntar copia del poder otorgado o documentos que acrediten que cuenta con facultades suficientes para actuar en los actos emergentes del procedimiento en nombre y representación del oferente.

A los efectos de organizar de la oferta y facilitar la búsqueda de la cotización y datos del oferente,  se sugiere la utilización de los siguientes formularios:

1º) Formulario de cotización (Apéndice 2 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

2º)  Declaración Jurada de oferta nacional, en los casos que se oferten bienes de origen nacional  (Apéndice 3 al ANEXO I)

3º) Formulario Datos del Oferente  (Apéndice 4 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

CANTIDAD DE COPIAS

Los Oferentes deberán presentar sus ofertas por “Original” y únicamente “Copia” de la oferta económica y técnica, ambas suscriptas por el oferente o su representante legal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA

La adjudicación recaerá en la Oferta ADMISIBLE y MÁS CONVENIENTE”, entendiéndose por tal, aquella que  reúna las condiciones técnicas y de calidad requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La expresión “MÁS CONVENIENTE” no significa necesariamente la Oferta de menor precio.

PLAZO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIA

En caso subsanación de deficiencias, la Comisión Evaluadora, por si o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, intimará al oferente a subsanar los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Renglones Nº 1 al 10 y 12: NOVENTA (90) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Renglón Nº 11: CUARENTA Y CUATRO (44) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES

Dentro del plazo de entrega, el Cocontratante deberá entregar la totalidad de los bienes contratados. Podrá realizar entregas por cada renglón adjudicado, siempre y cuando entregue la totalidad del mismo. No se aceptarán entregas parciales de un mismo renglón.

A requerimiento de acuerdo a especificaciones técnicas Apéndice 6 del ANEXO I.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Lugar: AREA MATERIAL QUILMES- Escuadrón Abastecimiento (Servicio Recepción y Expedición).

Domicilio: Av. Otamendi y 1º Tte Brusa S/N - Quilmes

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20206 y 20280

Horario: de lunes a jueves (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas y viernes (hábiles y administrativos)  de 08:30 a 12:30, o en su caso coordinar con el Organismo.

UNIDADES DE MEDIDA

Se utilizarán básicamente las unidades del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), salvo disposición expresa en contrario.

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Los materiales entregados por el Cocontratante deberán ser, en todos los casos nuevos y sin uso y de primera calidad/calidad reconocida, salvo que en casos, se establezca una distinta en las especificaciones técnicas.

GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS - DEFECTOS DE ORIGEN O VICIOS DE FABRICACIÓN

Con la sola presentación de la oferta el Cocontratante se compromete a garantizar por el plazo de UN (1) año los bienes entregados  al Organismo Contratante. Debiendo en caso de materiales defectuosos o con vicio de fabricación, materiales usados, materiales reparados o servicios fuera de normas, proceder a la reposición de los mismos con materiales nuevos, sin uso y en la calidad exigida en las especificaciones técnicas. El plazo de cómputo de dicha garantía comenzará a regir a partir de la fecha de la conformidad de la recepción definitiva de los bienes.

PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la recepción definitiva, se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días.

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Las facturas correspondientes deberán ser presentadas por el Cocontratante una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma, plazo, lugar y horario que abajo se detalla, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago:

Renglón Nº 1 al 12:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del Escuadrón Abastecimiento -AMQ.

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

En las facturas deberá indicarse el procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C y se emitirán en cabeza de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO.

El Organismo que reciba las facturas, remitirá la misma junto con la conformidad de recepción al Órgano Contable a los efectos del trámite de pago.

FORMA Y MONEDA DE PAGO:

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, en PESOS ($) y se efectuarán conforme las disposiciones de la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

PLAZO DE PAGO.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se deja constancia que sobre el importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

PAGO ANTICIPADO

El Cocontratante podrá requerir la modalidad de pago anticipado de parte o del total adjudicado, siempre y cuando haya ofrecido una bonificación no inferior al CINCO POR CIENTO (5%) por este concepto y este expresamente especificado en su oferta.

La opción de pago anticipado será a favor de la Administración Pública Nacional en función de contar con las cuotas de compromiso y devengado correspondientes.

En caso que la Administración Pública Nacional opte por esta modalidad, el Cocontratante deberá presentar una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto, la que le será restituida al Cocontratante una vez que haya cumplimentado la entrega, en su totalidad, a satisfacción de la Comisión de Recepción.

El plazo para el pago adelantado de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

Cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de lo contratado.

Resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato.

Depositar los importes pertinentes en la cuenta que el Organismo Contratante le comunique, en oportunidad de penalización con pérdida de garantía o la aplicación de multa.

Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y convenciones colectivas de trabajo pertinentes.

El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos al lugar donde deban hacer la entrega de los bienes contratados o expresamente autorizados por autoridad competente.

El personal de su dependencia destacado dentro de instalaciones de la Administración deberá cumplir con las directivas de disciplina que imparta la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

El Cocontratante deberá proveer a su personal la vestimenta completa a utilizar, inclusive el calzado, así como los necesarios elementos de seguridad en un todo de acuerdo con la naturaleza de las tareas a realizar, especialmente a los referidos para cargas y descargas de material pesado.

Designar un Encargado quien además de coordinar la entrega de bienes con el Organismo Requirente (Comisión de Recepción) y Organismo Contratante, asumirá las comunicaciones debiendo firmar las Actas de Infracción que se le impongan independientemente de su primera apreciación sobre los hechos, salvo dejar constancia fehaciente de su desacuerdo, si lo considera necesario. Posteriormente podrá ejercer su derecho de defensa en la forma, modos y procedimientos que establezca la normativa vigente.

El personal empleado por el Cocontratante para la prestación objeto del presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del Cocontratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El Cocontratante se somete al estricto cumplimiento de todas las Normas vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de Prevención de Accidentes. Tales Normas podrán provenir de la Dependencia Prevención de Accidentes del Organismo Contratante, Organismo donde preste el servicio objeto del llamado a convocatoria o cualquier otra organización externa a la Administración y a cuyas disposiciones ésta se haya adherido. Estas Normas afectan a personas, instalaciones, bienes, material rodante, proveedores del Contratista, etc., y tienden a disminuir la posibilidad de que se produzcan accidentes sobre personas o bienes.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS

Todo documento fotocopiado, que se presente en la oferta, deberá estar acompañado por el correspondiente certificado expedido por Escribano Público y colegiado cuando corresponda; o en su defecto podrán efectuarse certificaciones por la autoridad administrativa competente, previo cotejo con el original que será devuelto al oferente (Artículo 27 del Decreto Nº 1759/72 T.O. Decreto Nº 1883/91).

Dichas certificaciones se extenderán de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 12:30 hs., hasta las 12:30 horas del día hábil anterior a la fecha del Acto de Apertura.

JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

En caso de suscitarse litigios o divergencias, el Cocontratante se someterá a los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (C.A.B.A.), renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

MARCO NORMATIVO

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto Delegado Nº 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de setiembre de 2016, el Manual de Procedimientos aprobado por Disposición (ONC) Nº 62 E-2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición (ONC) Nº 63-E/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y normas concordantes aplicables.

La normativa antes mencionada podrá ser consultada en el Organismo Contratante, o bien en los sitios de internet que a continuación se detallan: www.argentinacompra.gov.ar (Normativas), www.infoleg.mecom.gov.ar o www.infojus.gov.ar.

ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

## REGIMEN DE PREFERENCIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que coticen productos nacionales gozarán de un CINCO POR CIENTO (5 %) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones para la provisión de Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300, B.O. 29.478 del 07/SET/00).

Para gozar de la citada preferencia deberán acreditar su condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante certificación en la que conste el valor de las ventas totales anuales  -se entenderá por tal, el  valor que surja del promedio de los últimos TRES (3) años a partir del último balance inclusive o información contable equivalente adecuadamente documentada- otorgado por contador público, cuya firma deberá estar certificada por el Consejo profesional de Ciencias Económicas.

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa Sobre Fomento Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública”.

REGIMEN DE PREFERENCIA COMPRE NACIONAL (Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino)

Se dará preferencia a las ofertas de bienes de origen Nacional, cuando las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago al contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen Nacional, incrementados estos en un SIETE POR CIENTO (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas por sociedades calificadas como PyMES, y del CINCO POR CIENTO (5%) por realizadas por otras empresas (Artículo 3º de la Ley 25.551).

El Oferente que desee beneficiarse con la aplicación del Régimen de Preferencia – Compre Nacional – deberá acompañar su oferta con una certificación extendida por la autoridad de aplicación de tal régimen, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, señalando que el producto ofrecido es de Origen Nacional por cuanto el costo de las materias primas, insumos o materiales  importados nacionalizados no superan el POR CIENTO CUARENTA (40 %) de su valor bruto de producción (Artículo 2º de la Ley 25.551).

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa sobre Compre Nacional”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión a su importe o cuantía, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Agregado (I.V.A.), salvo indicación expresa en contrario.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 33-62830272-9, siendo considerada su condición como “EXENTO”.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se halla comprendida en la Resolución General Nº 18/97 de la A.F.I.P., razón por la que se actuará como agente de retención del I.V.A., de corresponder.

Casos no previstos en las Bases de Llamado o Contratación

En todo lo que no esté previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se regirá por el régimen normativo mencionado en el presente pliego.

APÉNDICES AL ANEXO I

| Apéndice 1 | Anuncio de Convocatoria |
| --- | --- |
| Apéndice 2: | Formulario de “COTIZACIÓN” (opcional, sin embargo se sugiere su empleo) |
| Apéndice 3: | Declaración Jurada de oferta nacional, en los casos que se oferten bienes de origen nacional |
| Apéndice 4: | Formulario Datos del Oferente. El uso de este formulario es opcional |
| Apéndice 5: | Cláusula Particular de Catalogación |
| Apéndice 6: | Especificación Técnica |

ANEXO I

APÉNDICE 1

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA

| ENTIDAD CONTRATANTE: AREA MATERIAL QUILMES (UOC 0040/016) |
| --- |
| Domicilio: Av. Otamendi y 1º Ten Brusa S/N – Sector Ocre – QUILMES |
| Correo Electrónico: uocamq@faa.mil.ar |
| Teléfono: (011) 4317-6000 Int:20162/165/168 - Fax: 20162 Teléfono: (011) 4254-6354 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | Licitación Publica | Nº 01 | Ejercicio: | 2017 |
| Clase/Causal del Procedimiento: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin modalidad |
| EXPEDIENTE Nº: 2.508.080 (FAA) |
| Rubro: | Equipos |
| Objeto: | ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO, ULTRASONIDO, PULIDORA, METALOGRAFIA, INSTRUMENTO DE MEDICION, FUENTE DE ALIMENTACION Y DENSITOMETRO |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): Sin Valor. |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: | Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/016), sito en Av. Otamendi y 1º Tte Brusa S/N |
| Día: |  |
| Hora: |  |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |
| Lugar: | Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/016), sito en Av. Otamendi y 1º Tte Brusa S/N - Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20162/165/168, Teléfono/Fax: 20162, Teléfono: 4254-6354 . No se aceptará ningún otro lugar de entrega de ofertas, puesto que podría poner en riesgo su recepción oportuna al acto de apertura. |
| Plazo: | La recepción de las ofertas se realizará de lunes a viernes (hábiles y administrativos) y el día de la apertura hasta las 08:30 hs; aun cuando éste no se haya iniciado, no se recibirán con posterioridad ofertas. |
| Horario: | 08:30 hs. |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO |
| Lugar: | Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/016), sito en Av. Otamendi y 1º Ten Brusa S/N |
| Plazo: | Lunes a viernes (hábiles y administrativos) |
| Horario: | 08:30 a 13:00 horas |
| CONSULTAS AL PIEGO/BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: | Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/016), sito en Av. Otamendi y 1º Ten Brusa S/N |
| Plazo: | Lunes a viernes (hábiles y administrativos), hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura. |
| Horario: | 08:30 a 13:00 horas |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS |
| Lugar: | n/a |
| Plazo: |  |
| Horario: |  |
| VISITA DE MUESTRAS PATRÓN |
| Lugar: | n/a |
| Plazo: |  |
| Horario: |  |

ANEXO I

APÉNDICE 2

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Licitación Publica | Nº 01 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |

ANEXO I

APÉNDICE 3

DECLARACIÓN JURADA - Apartado 3), Inciso h) del Artículo 13 Disposición Nº 63-E/2016. (Sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la materia.)

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: |  | Nº | Ejercicio: |
| --- | --- | --- | --- |

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

Declaro bajo juramento, el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |
| L.E./DNI: |  |

ANEXO I

APÉNDICE 4

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| Número de C.U.I.T. |  |
| Número de Benef. de Pago del Tesoro Nacional |  |
| Dirección de Correo Electrónico (E.Mail) |  |
| Número de Fax |  |
| Número de teléfono Fijo |  |
| Número de teléfono móvil |  |
| Si el Oferente no constituye uno o ambos domicilios electrónicos (Fax/E.Mail), se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. |
| CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Artículo 13 de la Disposición Nº 63-E/ 2016 |
| Ciudad |  |
| Provincia |  |
| localidad |  |
| Calle |  |
| Número del domicilio |  |
| Piso y Departamento ( si correspondiera) |  |

El Oferente deberá constituir domicilio especial en cualquier territorio Nacional o Extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el País, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES” en la base de datos que administra ese Órgano Rector.

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |

ANEXO I

APÉNDICE 5

CLÁUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN

En base a lo solicitado por el Comité Permanente de Catalogación de Medios Materiales para la Defensa (COPECATDEF) del MINISTERIO DE DEFENSA  y de acuerdo a las coordinaciones efectuadas entre el Director de  Abastecimiento de Material y el Director General de Intendencia sobre “inclusión de cláusula particular de catalogación en los pliegos de los llamados en futuras contrataciones”. se comunica/informa lo siguiente: las Subdirecciones de Contrataciones y las UOC’S dependientes del E.M.G.F.A.A. deberán incluir en los Pliegos de Condiciones Particulares a modo de información complementaria que el/los oferente/s que resulten adjudicatario/s deberá/n coordinar con el Organismo Receptor, el aporte de los datos que se tallan a continuación:

1º) 	Razón Social (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante, del producto ofertado.

2º)	Número de Referencia (identificación registrada, reconocida y utilizada por el fabricante del producto ofertado –número de parte – número  de catalogo, código de barra, número  de pieza, número  de plano, etc., en caso de asignarle el proveedor un número  propio al artículo ofertado, informara también al mismo).

3º)	Marca y/o Modelo del producto ofertado.

4º)	Característica técnicas y funcionales del articulo ofertado (descripción).

5º)	Si el producto ofertado cumple normas nacionales y/o internacionales, deberá indicar las mismas.

Fabricante: se aplica a “Un particular, una sociedad, una corporación o un Organismo del Estado, propietario legal del modelo y el que asume efectivamente la responsabilidad del diseño, mediante sus planos de fabricación, sus especificaciones, sus normas y su control de calidad”.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el Programa de Catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la Ley 25.326, que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

El procedimiento señalado tiene como objetivo ir avanzando y precisando las distintas tareas a desarrollar, a fin de conocer la información del material para su mejor aprovechamiento.

En el caso de aquellos efectos que no posean un Número de Referencia (NREF) definido; por ejemplo, materiales semi-elaborados, alimentos, artículos de construcción, medicamentos, etc., se acordará con el respectivo Sub-Centro de Catalogación de medios materiales del correspondiente OLS (quien coordinará con el Departamento Central de Catalogación), los criterios a seguir para identificar fehacientemente el material del que se trate.

---0---

ANEXO I

APENDICE 6

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON Nº 1

TITULO: VELOCÍMETRO DIGITAL

CÓDIGO: 433-03958-0101

- OBJETO: Equipar al Taller de un Velocímetro digital para equipo de prueba.

- CONDICIONES PARTICULARES

2.1. El adjudicatario deberá proveer material nuevo, sin previo uso y en perfecto estado de conservación, con no más de 12 (doce) meses desde su  fabricación.

2.2. El material a proveer debe ser de 1ª marca y de marca reconocida.

2.3. El proveedor debe ser capaz de garantizar que el dispositivo a entregar cumpla con las

especificaciones y condiciones que aquí se establecen, y por la eventual ejecución de la garantía.

2.4. Cada oferente deberá presentar las ofertas en un renglón por cada producto a proveer

para ser aceptadas.

2.5.  Toda oferta, para ser considerada, deberá brindar una explicación clara y completa de las

características y/o especificaciones, la marca y designación completa del bien ofrecido. Será

considerada “no aceptable” cuando se limite a indicar que el bien “cumple las

especificaciones” o “satisface el pliego” o expresiones similares, sin documentación que

avale su validez..

2.6. El adjudicatario deberá ofrecer una garantía por funcionamiento del producto de acuerdo a especificaciones, que se mantendrá por un período no inferior a 12 meses de funcionamiento realizado bajo las condiciones indicadas en la documentación técnica original del material e instrucciones escritas del proveedor.

2.7. Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las perfomances requeridas en esta especificación, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción del organismo contratante.

2.8. El proveedor deberá ser representante o distribuidor autorizado en el país.

2.9. Lugar de entrega del material, Área de Material Quilmes.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES:

3.1. Características Mecánicas:

3.1.1. Dimensiones del marco de fijación 8,9 x 8,4 cm.

3.1.2. Cuadro de tornillos de fijación 6,3 x 6,3 cm.

3.1.3. Dimensiones del alojamiento Diam 7.8 cm x 8 cm profundidad.

3.1.4. Material de construcción plástico.

3.1.5. Conector trasero tipo NPT 1/8.

3.2. Características eléctricas:

3.2.1. Alimentación 12 VCC 300 mA.

3.2.2. Deberá poseer transformador para conectar a red 220 v 50/60 Hz.

3.2.3. Display con iluminación tipo backlite.

3.3. Características técnicas:

3.3.1. Velocidad expresada en MPH, Nudos y Km/Hr.

3.3.2. Rango de medición de 20 a 500 Nudos  y equivalencias.

3.3.3. Muestreo de velocidad en incrementos de 1 MPH, 1 Km/Hr, 1 Nudo.

3.3.4. La precisión deberá ser no menor a 0.03%.

3.3.5. Deberá poseer función de prueba de pérdidas.

3.4. Características particulares:

3.4.1. El equipo deberá ser provisto con los manuales de operación.

3.4.2. Se sugiere de calidad igual o superior a PRESTON ASP – 621-50.

3.4.3. Imagen del equipo sugerido:

RENGLON Nº 2

TITULO: Mesa tipo Scorsby

CÓDIGO: 433-7387-0012

- OBJETO:

  - El objeto de la presente especificación técnica es el de establecer las condiciones técnicas mínimas que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de una Tabla Scorsby.

  - El elemento a proveer deberá ser NUEVO y SIN USO, de 1ª marca y de marca reconocida.

  - Los oferentes deberán presentar las ofertas en un renglón por cada equipo provisto para ser aceptada, también deberá brindar una explicación clara y completa de las características y/o especificaciones, la marca y modelo del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando en la oferta el oferente se limite a indicar que el bien “cumple las especificaciones” o “satisface el pliego” o frases similares.

  - Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las prestaciones requeridas en esta especificación justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción de la FAA.

  - El adjudicatario deberá ofrecer una garantía por funcionamiento del producto de acuerdo a especificaciones, que se mantendrá por un período no inferior a 12 meses de funcionamiento realizado bajo las condiciones indicadas en la documentación técnica original del material e instrucciones escritas del proveedor.

  - Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las prestaciones requeridas en esta especificación, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción del organismo contratante.

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

  - ESPECIFICACIONES:

- Mesa tipo scorsby para simulación de roll, pitch and yaw  tipo 1421

- Capacidad de peso hasta 18 kg

- Inclinación desde 0º hasta 30º

- Plataforma de montaje (254 mm x254 mm)

- Ciclos/min

  - Estándar :  10 ciclos/min

  - Opcional : 20 ciclos/min

- PARTICULARES

  - El lugar de entrega será el Área Material Quilmes.

RENGLON Nº 3

TITULO: Generador de Patrones de Pulsos

CÓDIGO:

- OBJETO:

  - El objeto de la presente especificación técnica es el de establecer las condiciones técnicas mínimas que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de un Generador de Patrones de Pulsos.

  - El elemento a proveer deberá ser NUEVO y SIN USO, de 1ª marca y de marca reconocida.

  - Los oferentes deberán presentar las ofertas en un renglón por cada equipo provisto para ser aceptada, también deberá brindar una explicación clara y completa de las características y/o especificaciones, la marca y modelo del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando en la oferta el oferente se limite a indicar que el bien “cumple las especificaciones” o “satisface el pliego” o frases similares.

  - Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las performances requeridas en esta especificación justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción de la FAA.

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

  - ESPECIFICACIONES

- Debe ser un Generador de Patrones de Pulsos y contar con interfaz IEEE-488

- El equipo debe operar con una tensión de alimentación de 220V 50Hz.

- Las conexiones del panel frontal y trasero deben ser de tipo BNC Hembra con una distribución similar a la imagen que se muestra a continuación

- Especificaciones generales:

- Generación de señal senoidal de 1µ - 240 MHz

- Generación de pulsos de 1µ - 120 MHz con tiempo

- Generación de señaloes arbitrarias de 14-bit, 2 GSa/s

- 512k de memoria de muestreo por canal para señales arbitrarias

- Ruido con selección de factor de cresta y tiempo de repetición

- Modulación en FM, AM, PW, PWM, FSK hasta 10Mhz(Tambien opción par modulación externa)

- 1 o 2 canales (acoplados y desacoplados) y salidas de sincronismo para ambos

- Salida diferencial

- Debe poseer 2 amplificadores de salida:

-Amplificador de Banda Ancha:

Amplitud:

50mVpp a 5Vpp (50 Ohm a 50 Ohm)

100mV a 10Vpp (50 Ohm a Circuito abierto)

Rango de tensión:

±5V (50 Ohm a 50 Ohm)

±10V (50 Ohm a Circuito abierto)

±9V (50 Ohm a 50 Ohm)

-Amplificador de Alta Tensión:

Amplitud:

100mVpp a 10Vpp (50 Ohm a 50 Ohm)

200mV a 20Vpp (5 Ohm a 50 Ohm o 50 Ohm a Circuito abierto)

Rango de tensión:

±10V (50 Ohm a 50 Ohm)

±20V (5 Ohm a 50 Ohm o 50 Ohm a Circuito abierto)

- Debe igualar o mejorar las características del generador pulsos Agilent 8110A o su reemplazo

PARTICULARES

  - El lugar de entrega será el Área Material Quilmes.

  - Debe incluir manual de usuario y/o mantenimiento e informe de calibración realizado por el fabricante o por un laboratorio trazable al INTI o a patrones internacionales.

RENGLON Nº 4

TITULO: Maleta de prueba de regulador de C-130 – PBG Oxygen Regulator Field Tester.

CÓDIGO: 433-04192-0006

- OBJETO:  El objeto de la presente especificación técnica es el de establecer las condiciones técnicas mínimas que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de la maleta de prueba del regulador de C-130.

- CONDICIONES PARTICULARES

2.1. El adjudicatario deberá proveer material nuevo, sin previo uso y en perfecto estado de conservación, con no más de 12 (doce) meses desde su  fabricación.

2.2. El material a proveer debe ser de 1ª marca y de marca reconocida.

2.3. El proveedor debe ser capaz de garantizar que el dispositivo a entregar cumpla con las

especificaciones y condiciones que aquí se establecen, y por la eventual ejecución de la garantía.

2.4. Cada oferente deberá presentar las ofertas en un renglón por cada producto a proveer

para ser aceptadas.

2.5.  Toda oferta, para ser considerada, deberá brindar una explicación clara y completa de las

características y/o especificaciones, la marca y designación completa del bien ofrecido. Será

considerada “no aceptable” cuando se limite a indicar que el bien “cumple las

especificaciones” o “satisface el pliego” o expresiones similares, sin documentación que

avale su validez..

2.6. El adjudicatario deberá ofrecer una garantía por funcionamiento del producto de acuerdo a especificaciones, que se mantendrá por un período no inferior a 12 meses de funcionamiento realizado bajo las condiciones indicadas en la documentación técnica original del material e instrucciones escritas del proveedor.

2.7. Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las performances requeridas en esta especificación, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción del organismo contratante.

2.8. El proveedor deberá ser representante o distribuidor autorizado en el país.

2.9. El oferente deberá realizar una visita previa a las instalaciones para realizar un estudio completo de los requerimientos solicitados, para determinar fehacientemente, el equipamiento a cotizar. Deberá realizarse de Lunes a Jueves de 09:00 hs a 12:00 hs en el Hangar Nº 3 – Esc. Aviónica. El personal responsable de la visita será el C.P. OLEA, Sergio, interno 20146/20116.

2.10. La oferta deberá estar acompañada con el certificado de visita para ser válida.

2.11. El Área Material Quilmes, no aceptará incrementos en el costo de los dispositivos o en los servicios una vez adjudicada a la orden de compra.

2.12. Lugar de entrega del material, Área de Material Quilmes.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES

  - Maleta de prueba de regulador de C-130 – PBG Oxygen Regulator Field Tester.

    - Modelo: SE0223 PBG Oxygen Regulator Field Tester.

    - Probador portátil controlado por microprocesador para el mantenimiento del nivel de   organización.

    - La maleta es capaz de proporcionar un vacio para simular presión en cabina y las presiones de 0 a 15 psig. para simular la señal de entrada de la válvula anti-g al regulador durante el seguimiento de la respuesta.

    - Además de verificar el rendimiento del regulador, la maleta proporciona medios para poner a prueba los conectores del regulador de la máscara de oxigeno.

    - Esta maleta con el kit adaptador se utiliza para la prueba de Reguladores del sistema C-130.

- DATOS TECNICOS

  - Especificaciones:

4.1.1. Dimensiones: 16.75 x 12.50 x 11.75 ( 42.5 x 31.8 x 29.8 cm)

4.1.2. Peso: 39 lb ( 17.7 kg ) max.

4.1.3. Temperatura de operación: -22 ºF a 131 ºF ( -30 ºC a 55 ºC )

4.1.4. Temperatura de almacenamiento: -59.8 ºF a 159.8 ºF ( -51 ºC a 71 ºC )

4.1.5. Requisito de potencia eléctrica: 115 VAC / 400 Hz, fase única 5 ARMS max 12 pies de largo de cable de alimentación que se suministra con el conector MS3450-18-9S que se acopla con el panel de conectores provistos MS3452-14S-2P.

    - Modelo: SE0223

    - Numero de Parte: 3300223

    - Puerto de análisis de prueba: 0 a 15 psig ( 0 a 103.4 KPa )

RENGLON Nº 5

TITULO: DPI 104

CÓDIGO: 433-06969-0010

- OBJETO:

  - El objeto de la presente especificación técnica es el de establecer las condiciones técnicas mínimas que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de un indicador de presión digital.

  - El elemento a proveer deberá ser NUEVO y SIN USO, de 1ª marca y de marca reconocida.

  - Los oferentes deberán presentar las ofertas en un renglón por cada equipo provisto para ser aceptada, también deberá brindar una explicación clara y completa de las características y/o especificaciones, la marca y modelo del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando en la oferta el oferente se limite a indicar que el bien “cumple las especificaciones” o “satisface el pliego” o frases similares.

  - Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las performances requeridas en esta especificación justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción de la FAA.

  - El adjudicatario deberá ofrecer una garantía por funcionamiento del producto de acuerdo a especificaciones, que se mantendrá por un período no inferior a 12 meses de funcionamiento realizado bajo las condiciones indicadas en la documentación técnica original del material e instrucciones escritas del proveedor.

  - Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las prestaciones requeridas en esta especificación, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción del organismo contratante.

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

  - ESPECIFICACIONES: DPI 104

| Rango | TYPE | Resolución | Presión máxima de trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
| PSI | BAR | SG | PSI | MBAR | PSI | BAR |
| 0-20,000 | 0-1400 |  | 1 | 100 | 22,330 | 1540 |

- PARTICULARES

  - El lugar de entrega será el Área Material Quilmes.

RENGLON Nº 6

TITULO: DPI 104

CÓDIGO: 433-06969-0009

- OBJETO:

  - El objeto de la presente especificación técnica es el de establecer las condiciones técnicas mínimas que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de un indicador de presión digital.

  - El elemento a proveer deberá ser NUEVO y SIN USO, de 1ª marca y de marca reconocida.

  - Los oferentes deberán presentar las ofertas en un renglón por cada equipo provisto para ser aceptada, también deberá brindar una explicación clara y completa de las características y/o especificaciones, la marca y modelo del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando en la oferta el oferente se limite a indicar que el bien “cumple las especificaciones” o “satisface el pliego” o frases similares.

  - Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las performances requeridas en esta especificación justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción de la FAA.

  - El adjudicatario deberá ofrecer una garantía por funcionamiento del producto de acuerdo a especificaciones, que se mantendrá por un período no inferior a 12 meses de funcionamiento realizado bajo las condiciones indicadas en la documentación técnica original del material e instrucciones escritas del proveedor.

  - Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las prestaciones requeridas en esta especificación, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción del organismo contratante.

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

  - ESPECIFICACIONES: DPI 104

| Range |  |  | Resolution |  | MAXIMUM WORKING PRESSURE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSI | BAR | TYPE | PSI | MBAR | PSI |  | BAR |  |
| 0-10 | 0-0.7 | G | 0.001 | 0.01 | 11.2 |  | 0.77 |  |

- PARTICULARES

  - El lugar de entrega será el Área Material Quilmes.

RENGLON Nº7

TITULO: Medidor de espesores por ultrasonido.

CÓDIGO: 433-0633-0011

- OBJETO: Establecer las condiciones mínimas  a cumplir para la provisión de un Medidor de espesor de materiales por ultrasonido.

- CONDICIONES PARTICULARES

2.1 El adjudicatario deberá proveer material nuevo, sin previo uso y en perfecto estado de conservación, con no más de 12 (doce meses desde su fabricación).

  - El equipo a proveer debe ser entregado en caja o estuche original con los accesorios previstos en esta

  - Especificación y adjuntar: a) manual de operación emitido por el fabricante; b) certificado de conformidad del equipo en la configuración suministrada y c) certificado de calibración del patrón con trazabilidad a INTI u organismo acreditado del país de origen, con no más de 4 meses de antigüedad.

  - El proveedor debe ser representante autorizado del fabricante del equipo a proveer; poseer capacidad  de provisión de accesorios y repuestos de catálogo, de suministrar asistencia técnica para la puesta en servicio del dispositivo y post venta, y ser responsable por la eventual ejecución de la garantía.

  - Toda oferta, para ser considerada, deberá brindar una explicación clara y completa de las características y/o especificaciones, la marca y designación completa del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando se limite a indicar que el bien “cumple las especificaciones” o “satisface el pliego” o expresiones similares, sin documentación que avale su validez.

  - El bien ofrecido debe provenir de un fabricante fehacientemente establecido en la documentación presentada por el proveedor, del que sea posible obtener datos trazables y establecer contacto directo por parte del comprador a los fines de comprobar antecedentes, normas aplicadas y  acreditaciones que certifiquen la aplicabilidad del equipo.

  - El adjudicatario deberá ofrecer una garantía por funcionamiento del producto de acuerdo a especificaciones, que se mantendrá por un período no inferior a 12 meses de funcionamiento realizado bajo las condiciones indicadas en la documentación técnica original del material e instrucciones escritas del proveedor.

  - Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las perfomances requeridas en esta especificación, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción del organismo contratante.

  - El Área Material Quilmes, no aceptará incrementos en el costo de los dispositivos o en los servicios una vez adjudicada a la orden de compra.

  - Lugar de entrega del material: en instalaciones del Área de Material Quilmes.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - Descripción:

Equipo Medidor de espesores por ultrasonido, portátil, con alimentación por batería interna; presentación de lectura en display digital LCD, con alternativa “B scan” con modo selectable de indicación.

Palpador de medición por contacto, separado, seleccionado para uso específico.

  - CARACTERISTICAS  GENERALES:

    - Principio de operación: Ultrasónico, medición por método pulso-eco.

    - Rango de medición: debe ser capaz de medir un espesor mínimo de 0,5 mm en aluminio (con 	palpador adecuado), hasta 127 mm (o más).

    - Resolución de medición: 0,01 mm (parámetro excluyente); puede poseer otra resolución selccionable  (0,1 mm).

    - Rango de velocidades sónicas de los materiales: desde 0,5 a 18000 metros/segundo (mínimo).

    - Resolución en la velocidad sónica del material: 1metro/seg.

    - Unidad de medición: selectable en milímetros (excluyente) y pulgadas.
	Ancho de banda del receptor: 500KHz a 12 MHz (mínimo) @ -3 dB.

    - Tipo de pantalla: Alta resolución gráfica LCD, 64 x 128 píxeles, 53,0 mm x 27,0 mm con luz de  fondo y contraste ajustable.

    - Presentación de valores de espesor: Presentación Normal, 5 dígitos.  En modo “B-scan”, 5 dígitos (tamaño pequeño).

    - Configuraciones para sondas: Al menos, 9 configuraciones estándar de sondas.

    - Alarma selectable: Debe poseer para un rango de 0,25 mm a 500 mm (o más).

    - Control Automático de Ganancia: (debe poseer).
	Visualización de la última lectura: (debe poseer).

    - Frecuencia de actualización: De 4 Hz a 8 Hz (rango mínimo), seleccionable.

    - Frecuencia de captura en modo de exploración: 24 Hz como mínimo.

    - Apagado automático, con tiempo selectable.

    - Alimentación: Por batería interna, duración deseada 50horas (o más)

    - Peso: No superior a 250 gramos, con batería.

    - Idioma de presentaciones: castellano – Inglés.

    - Sellado: IEC529 / IP54, a prueba de polvo / a prueba de agua según IEC 529 especificaciones para IP54.

    - Poseer registros de datos.

    - Debe tener capacidad de medir espesor bajo recubrimiento.

    - Poseer bloque patrón para calibración (no excluyente).

  - CARACTERÍSTICAS DE LA SONDA DE  MEDICIÓN:

    - Frecuencia: 7,5 MHz (mínimo).

    - Estilo: Fingertip.

    - Diámetro de contacto: máximo 10mm.

    - IP de primer eco: valor mínimo 0,6mm excluyente a 60 mm.

    - Multi-Eco: valor mínimo 2,0mm excluyente a 10 mm.

- EQUIPOS A MODO DE REFERENCIA:

*G.E. DM5E con  transductor DA512.

*Olympus 35DL con transductor M202RM.

RENGLON Nº 8

TITULO: Pulidora de probetas metalográfícas.

CÓDIGO:

- OBJETO: Establecer los requisitos mínimos que deberán satisfacer los oferentes para la adquisición de provisión de Pulidora de probetas metalograficas con velocidad variable.

- CONDICIONES PARTICULARES

  - El adjudicatario deberá proveer material nuevo, sin previo uso y en perfecto estado de conservación, con no más de 12 (doce) meses desde su  fabricación.

  - El material a proveer debe ser de 1ª marca y de marca reconocida.

  - El proveedor debe ser capaz de garantizar que el dispositivo a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen, y por la eventual ejecución de la garantía.

  - Cada oferente deberá presentar las ofertas en un renglón por cada producto a proveer para ser aceptadas.

  - Toda oferta, para ser considerada, deberá brindar una explicación clara y completa de las características y/o especificaciones, la marca y designación completa del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando se limite a indicar que el bien “cumple las especificaciones” o “satisface el pliego” o expresiones similares, sin documentación que avale su validez.

  - El adjudicatario deberá ofrecer una garantía por funcionamiento del producto de acuerdo a especificaciones, que se mantendrá por un período no inferior a 12 meses de funcionamiento realizado bajo las condiciones indicadas en la documentación técnica original del material e instrucciones escritas del proveedor.

  - Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las perfomances requeridas en esta especificación, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción del organismo contratante.

  - El Área Material Quilmes, no aceptará incrementos en el costo de los dispositivos o en los servicios una vez adjudicada a la orden de compra.

  - Lugar de entrega del material, Área de Material Quilmes.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

  - Especificaciones básicas:

    - Pulidora de doble plato intercambiable.

    - Velocidad variable controlada por  microprocesador.

    - Sistema de lubricación orientable y regulación de caudal.

    - Diámetro de plato  igual o mayor a 200 mm.

    - Velocidad de rotación 50 a1000 RPM regulable por microprocesador o 150 y 300 RPM por  velocidad estacionaria.

    - Potencia de motor mínima de  200W

    - Deseable: conexión monofásica de 220 voltios.

RENGLON Nº 9

# TITULO: Extensómetro por strain gauge tipo clip-on para ensayos de tracción-compresión en máquina  INSTRON 5500R.

# CÓDIGO:

# 1. OBJETO:

1.1. El objeto de la presente especificación técnica es el de establecer las condiciones técnicas mínimas y excluyentes que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de  un extensómetro para medir deformación con strain gauge de probetas en ensayos de tracción realizados con la Máquina INSTRON modelo 5500R (con programa de mejora 5500 EXTEND incorporado).

2. CONDICIONES PARTICULARES

2.1. El adjudicatario deberá proveer material nuevo, en embalaje de origen y perfecto estado de conservación, con no más de 12 (doce) meses desde su  fabricación.

2.2. Cada oferente deberá presentar las ofertas en un renglón por cada producto a proveer

para ser aceptadas.

2.3.  Toda oferta, para ser considerada, deberá brindar una explicación clara y completa de las características y/o especificaciones, la marca y designación completa del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando se limite a indicar que el bien “cumple las especificaciones” o “satisface el pliego” o expresiones similares, sin documentación que

avale su origen y características.

2.4. El proveedor debe ser representante reconocido del fabricante del material a proveer.

Debe ser capaz de garantizar que el dispositivo a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen,  instruir sobre su instalación, responsabilizarse por su correcto funcionamiento en el equipo al que está asociado, y por la eventual ejecución de la garantía.

2.5. El fabricante del bien ofertado debe constituir una firma acreditada para la construcción de sistemas de medición de precisión en ensayos de materiales, con antecedentes comprobables en la provisión de equipamiento de características similares al especificado aquí, a organismos o laboratorios reconocidos en el ámbito nacional.

2.6. Por estar destinado a un equipo configurado con todos sus componentes suministrados por el fabricante de la máquina, y a los fines de mantener la asistencia técnica de sus representantes y su confiabilidad, es altamente conveniente que el equipamiento a proveer sea original de INSTRON.

2.7. El proveedor debe asegurar que el equipamiento a proveer sea instalable en la máquina de ensayo para su funcionamiento bajo especificaciones del fabricante y ser reconocido por el software en su configuración actual, sin requerir de otros componentes que los que figuren en su oferta, por lo cual los oferentes deben tomar contacto con el usuario (Área de Material Quilmes, Departamento Ingeniería), que expedirá un Certificado de visita, del que deben dar constancia al presentar la oferta.

2.8. Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá

Explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las perfomances requeridas en esta

Especificación, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra

Documentación a satisfacción del organismo contratante, con obligación de cumplir con

La cláusula 4.2 establecida en párrafo anterior.

2.9.  El equipamiento debe proveerse con instrucciones escritas necesarias para su instalación y operación y certificados de conformidad y calibración del fabricante, con trazabilidad ante organismo internacional reconocido o bien acreditado en su país de origen.

3.0. El adjudicatario deberá ofrecer una garantía por funcionamiento del producto de acuerdo a especificaciones, que se mantendrá por un período no inferior a 12 meses de funcionamiento realizado bajo las condiciones indicadas en la documentación técnica original de la máquina e instrucciones escritas del proveedor.

# 3.  CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

3.1. Descripción:

Dispositivo asociado a la Máquina de ensayos de tracción/compresión de materiales capaz de censar y transmitir al sistema de control y medición la deformación (estiramiento o acortamiento) producida en la probeta en ensayo a partir de una longitud previamente calibrada sobre la misma. Su aplicación prevista es en ensayos de tracción/ compresión de probetas de materiales metálicos en general, y de acuerdo se han seleccionado los valores a medir que se establecen en esta especificación.

3.2 . Especificaciones generales:

Extensómetro con transductor por “Strain Gauge” para medición estática con sistema de

sujeción a la pieza (probeta) tipo “clip-on”, para una longitud inicial de medición de

25 mm, con calibración en sistema SI (metros/milímetros) compatible con el sistema de      	medición y control de la máquina INSTRON Modelo 5500R (con hardware y software 	modificados por paquete de mejora “5500 Extend” suministrada por el fabricante) de 	tipo“doble columna”.

Debe suministrarse con  interfaz (placa de adaptación) necesaria para su funcionamiento en la

Máquina (ver Cláusula 4.2).

3.3. Datos específicos:

-  Longitud de medición (inicial): 25mm

-  Deformaciones a medir (capacidad): + 25 mm (estiramiento por tracción) / - 2,5mm

(compresión)

-  Anchos de probeta a ensayar (sección plana) aceptados: 0 a 40 mm

-  Espesores de probeta aceptados: 0 a 12,5 mm

-  Diámetros de probeta (sección circular) aceptados: 1 a 20mm

-  Rango de temperatura aceptado. -100º C / +200º C o más

-  Ancho del dispositivo: No mayor de 40mm

-  Altura del dispositivo: No mayor de 70 mm

-  Peso del dispositivo: No mayor de 0,070 kg. (70 gramos).

-  Debe estar de acuerdo con normas ISO 9513 y ASTM 9513.

  - Accesorios: Además de la interfaz de conexión, el extensómetro especificado debe proveerse  con sujetadores a la probeta (“clips”) tipo  ajustables aptos para probetas de secciones planas y circulares con las siguientes medidas:

-  Anchos de probeta a ensayar aceptados (sección plana): 0 a 25 mm

-  Espesores de probeta aceptados: 1 a 10 mm

-  Diámetros de probeta aceptados (sección circular): 1 a 10 mm.

  - Productos comerciales de referencia:

Los productos que cumplen con las especificaciones aquí establecidas y figuran en catálogos de “INSTRON Corporación”, (empresa fabricante de la máquina y  proveedor de todos los accesorios y sistemas instalados en la misma), son los siguientes:

-  Extensómetro: “Strain Gauge Extensometer, Knife Edges Standard Straight Series” Nº de

Catálogo: 2630-107

-  Conjunto clips: “Specimen Clip, Adjustable and Knife Edges, large” Nº de catálogo:   2601-083.

RENGLON Nº 10

TITULO: Fuente de Alimentación de Laboratorio

CÓDIGO:  433-04187-0012

- OBJETO:

  - El objeto de la presente especificación técnica es el de establecer las condiciones técnicas mínimas que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de Estaciones de Soldado y  Desoldado

- CONDICIONES PARTICULARES

  - El adjudicatario deberá proveer material nuevo, sin previo uso y en perfecto estado de conservación.

  - El material a proveer debe ser de 1ª marca y de marca reconocida.

  - El proveedor debe ser capaz de garantizar que el dispositivo a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen, y con la eventual ejecución de la garantía.

  - Cada oferente deberá presentar las ofertas en un renglón por cada producto a proveer para ser aceptadas.

  - Toda oferta, para ser considerada, deberá brindar una explicación clara y completa de las  características y/o especificaciones, la marca y designación completa del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando se limite a indicar que el bien “cumple las especificaciones” o “satisface el pliego” o expresiones similares, sin documentación que avale su validez.

  - El material a proveer estará amparado por una garantía de buen funcionamiento por el término no inferior de 6 (seis) meses a partir de la recepción de los mismos. La garantía incluirá la reparación con provisión de repuestos originales o cambio de partes sin cargo para el Organismo, junto con su traslado, a efectos de asegurar el normal funcionamiento (de acuerdo con respecto a las especificaciones técnicas) del equipamiento a adquirir.

  - Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las performances requeridas en esta especificación, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción del organismo contratante.

  - Lugar de entrega del material, Área de Material Quilmes.

- CARACTERÍSTICAS TECNICAS PRINCIPALES:

  - El producto suministrado por el oferente deberá cumplir como mínimo con las siguientes características técnicas:

    - Características Eléctricas

| Entrada de Voltaje | 110/220V ±10%AC |
| --- | --- |
| Corriente de Salida | 0 – 20A |
| Tensión de salida | 0 – 30V |
| Efecto de la Fuente | CV< 0.02% ±3mv |
| Efecto de la Carga | CV< 0.02% ±25mv |
| Ondulación & Ruido | <3mVrms |

    - Características Físicas

| Display | 2 Pantallas de led 31/2 dígitos |
| --- | --- |
| Exactitud | V: ±1%, ±2digitos |
| Tamaño | 365 x 265 x 164 mm |
| Peso | 10 ̴ 20Kg |

RENGLON Nº 11

TITULO: Deshumidificador de aire

CÓDIGO: 433-4010-0001

- OBJETO:

  - El objeto de la presente especificación técnica es el de establecer las condiciones técnicas mínimas que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de un deshumidificador de aire.

  - El elemento a proveer deberá ser NUEVO y SIN USO, de 1ª marca y de marca reconocida.

  - Los oferentes deberán brindar una explicación clara y completa de las características y/o especificaciones, la marca y modelo del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando en la oferta el oferente se limite a indicar que el bien “cumple las especificaciones” o “satisface el pliego” o frases similares.

  - Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las performances requeridas en esta especificación justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción de la FAA.

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

  - ESPECIFICACIONES:

- Consumo (20ºC, 60% hr): 410W

- Máxima corriente absorbida (35ºC 95%h.r): 3,3ª.

- L.R.A: 20,0A.

- Caudal de aire: 380m3/h.

- Nivel sonoro (a 3mts): 42db.

- Refrigerante: R134a.

- Tipo de control de desescarche: electrónico

- Capacidad de depósito: 4 a 6lts.

- Debe poseer conexión de desagüe continuo.

- Rango de trabajo: 0,5 a 35ºC.

- Capacidad de extracción (a 32ºC, 90%): 32 lts/h.

- Dimensiones aproximadas: 330X320X660 mm.

- Alimentación: 220Vac/50Hz

PARTICULARES

  - El lugar de entrega será el Área Material Quilmes.

- GARANTIA

3.1. El adjudicatario deberá ofrecer una garantía, del producto por funcionamiento por un período no inferior a 12 (doce) meses.

- OTROS

4.1. El producto debe poseer las mismas características técnicas y de calidad o superior a la de Marca Fral, modelo FDC32s.

4.2. Se adjunta imagen descriptiva:

RENGLON Nº 12

TITULO: Densitómetro de películas radiográficas.

CÓDIGO: 433-5527-0004

- OBJETO: La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas que deberá satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de un DENSITOMETRO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS.

- CONDICIONES PARTICULARES

2.1. El adjudicatario deberá proveer material nuevo, sin previo uso y en perfecto estado de conservación, con no más de 12 (doce) meses desde su  fabricación.

2.2. El material a proveer debe ser de 1ª marca y de marca reconocida.

2.3. El proveedor debe ser capaz de garantizar que el dispositivo a entregar cumpla con las

especificaciones y condiciones que aquí se establecen, y por la eventual ejecución de la garantía.

2.4. Cada oferente deberá presentar las ofertas en un renglón por cada producto a proveer

para ser aceptadas.

2.5.  Toda oferta, para ser considerada, deberá brindar una explicación clara y completa de las

características y/o especificaciones, la marca y designación completa del bien ofrecido. Será

considerada “no aceptable” cuando se limite a indicar que el bien “cumple las

especificaciones” o “satisface el pliego” o expresiones similares, sin documentación que

avale su validez..

2.6. El adjudicatario deberá ofrecer una garantía por funcionamiento del producto de acuerdo a especificaciones, que se mantendrá por un período no inferior a 12 meses de funcionamiento realizadobajo las condiciones indicadas en la documentación técnica original del material e instrucciones escritas del proveedor.

2.7. Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las perfomances requeridas en esta especificación, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción del organismo contratante.

2.8. Lugar de entrega del material, Área de Material Quilmes.

2.9. El equipo deberá ser provisto con los manuales de operación.

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

3.1. Características Técnicas:

- Lectura digital

- Rango de medición: 0-5.0D para aperturas de 2 mm. y 3 mm., 0-4.0D para apertura de 1mm.

- Exactitud: +/- 0.02D

- Repetibilidad: +/- 0.01D

- Respuesta espectral: ANSI PH2.19

- Tipo de película: Medición de película basada en plata.

- Desvió nulo: ± .03D nu; ± .01D typical.

- Alimentación: Línea de energía de 220V, 50Hz.

3.2.  Foto de referencia:

3.3. Debe proveerse con manual de operación y mantenimiento.

3.4. Producto comercial que cumple con las especificaciones establecidas: X-Rite 301X