| ENTIDAD CONTRATANTE: Departamento Economía |
| --- |
| Denominación de la UOC: 0040/016 |
| Domicilio: Av. Otamendi y 1º Ten Brussa S/N – Sector Ocre – Quilmes |
| Correo Electrónico: uocamq@faa.mil.ar |
| Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20162/165/168 - Fax: 20162 Telefono: (011) 4254-6354 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | Contratación Directa | Nº 70 | Ejercicio: | 2016 |
| Clase/Causal del Procedimiento: De Bajo Monto |
| Modalidad: Sin Modalidad |
| Costo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Sin costo. |
| EXPEDIENTE Nº: 2.507.870 (FAA) |
| Rubro: | Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
| Objeto: | Mantenimiento de Compresor y Aparejo Eléctrico |
| Plazo de Duración de Contrato: | Se detalla más abajo. |
| Opción a Prórroga: | Sin opción a prórroga |
| NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones entre la Jurisdicción o Entidad Contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios, o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios especificados en el Artículo 7º del Decreto Nº 1030/16. No obstante, el Organismo Contratante notificará por regla general a través de Correo Electrónico y/o mediante la difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar) |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| R Nº | IPP | Clase | Item | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT. |
| 01 | 333 | 07128 | 0001 | MANT. Y REP. DE COMPRESORES; MANT. DE COMPRESOR | TRIMESTRE | 4 |
| 02 | 333 | 05013 | 0001 | MANT. Y REP.APAREJ. ELECTR. ; APAREJO ELECT. P/ELEVACION CARG | TRIMESTRE | 4 |
| Observaciones de la Descripción: |
| Renglón 1: Debe ser mantenimiento de compresor Kaeser CSDX162 P. Nº 100804.1 S.N º 1057 comprende una visita + una (1) visita de emergencia/asistencia telefónica las 24 hs-servicio de acuerdo a la especificación técnica adjunta. |
| Renglón 2: Comprende una visita de tres (3) puentes grua monorrial jaso, un (1) sistema de izaje de 0,75 y 12 M de alzada, un (1) pórtico de cadena de 1T, un (1) monorrial toma curva jaso hélice, un (1) puente grua manual y un (1) monorrial toma curva jaso galvanoplastia según especificación técnica adjunta. |
| Detalle de la Prestación: Se adjuntan como Apéndice 5 al presente ANEXO I. |
| Calidad: N/A |
| Tolerancia: N/A |

CLÁUSULA PARTICULARES

DATOS DEL Organismo REQUIRENte

Se entiende por Organismo Requirente, al Organismo que formuló el requerimiento cuyos datos se consignan a continuación:

Organismo: AREA MATERIAL QUILMES – Escuadrón Abastecimiento

Domicilio: Av. Otamendi y 1º Ten Brussa S/N –QUILMES

Teléfono: (011) 4317-6000 Int:20206

RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en Unidad Operativa de Contrataciones, en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar) o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la Unidad Operativa de Contrataciones o bien descargarlos del aludido sitio de Internet.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el Organismo Contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en el lugar abajo indicado o a la dirección institucional de correo electrónico uocamq@faa.mil.ar, hasta TRES (3) días antes de la fecha de  apertura de las ofertas.

Organismo: DEPARTAMENTO ECONOMIA – UOC 40-16

Domicilio: Av. Otamendi y 1º Tte Brussa S/N – QUILMES

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20162/165/168 /Fax: 20162

Telèfono: (011) 4254-6354

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las circulares aclaratorias, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

OPCIÓN DE PRÓRROGA:

Sin opción a prórroga.

OFERTAS PARCIALES.

El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón, será del VEINTE POR CIENTO (20%) del total del renglón.

El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).

VISITA PREVIA

Renglón 1: No requiere.

Renglón 2: No requiere.

LUGAR, PLAZO Y HORARIO PARA PRESENTAR MUESTRAS

El Oferente NO deberá presentar muestra.

Como constancia de su recepción, se extenderá un recibo que el oferente deberá acompañar junto con su oferta.

MONEDA DE COTIZACIÓN.

El oferente deberá cotizar en PESOS ($).

Con la finalidad de facilitar la carga al sistema de contrataciones y su comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.  Tampoco podrán contemplarse incrementos de los precios ofrecidos en función de ningún signo monetario del exterior.

OFERTAS VARIANTES.

Renglón 1: No se aceptarán ofertas variantes.

El oferente podrá presentar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo. El Organismo Contratante sólo comparará la oferta base de los distintos proponentes y solo considerará la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

Renglón 2: No se aceptarán ofertas variantes.

OFERTAS ALTERNATIVAS.

Renglón 1: No se aceptarán ofertas alternativas.

Renglón 2: Se aceptarán ofertas alternativas.

FORMA DE GARANTÍA

El oferente/cocontratante deberá constituir la garantía a que se refiere el Artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 de las siguientes formas:

a) De Mantenimiento de Oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes , la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto

b)De cumplimiento de Contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del  monto del contrato.

c) Contragarantia: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

EXECPCIONES DE PRESENTAR GARANTIAS

De acuerdo a lo establecido en el Art 80) del Decreto 1030/16

Artículo 80.- Excepciones a la obligación de presentar garantías. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

- Adquisición de publicaciones periódicas.

- Contrataciones de avisos publicitarios.

- Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS      (1.300 M).

- Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M)

- Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

- Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contara a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedaran en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

- Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones.

- Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen las contragarantías.

MONTO FIJO PARA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en este procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será el importe equivalente al CINCO PORCIENTO (5%) del monto estimado del contrato)

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será de el importe equivalente al CINCO PORCIENTO (5%) del monto estimado del contrato)

VALOR DE UN MODULO (M) PESOS UN MIL ($ 1.000)

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

REQUISITO DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

En razón que resulta de especial relevancia los antecedentes del proveedor dado el tipo de bien que se pretende adquirir y que resulta necesario que los apoderados de las empresas que se presenten como oferentes acrediten legalmente tal facultad, los oferentes deberán presentar la siguiente información y documentación:

a)	En caso de presentarse mediante representante legal, deberá adjuntar copia del poder otorgado o documentos que acrediten que cuenta con facultades suficientes para actuar en los actos emergentes del procedimiento en nombre y representación del oferente.

A los efectos de organizar de la oferta y facilitar la búsqueda de la cotización y datos del oferente,  se sugiere la utilización de los siguientes formularios:

1º) Formulario de cotización (Apéndice 2 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

2º)  Declaración Jurada, en cumplimiento del Decreto Nº 312/2010 (Apéndice 3 al ANEXO I).  El uso de este formulario es opcional

3º) Formulario Datos del Oferente  (Apéndice 4 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

CANTIDAD DE COPIAS

Los Oferentes deberán presentar sus ofertas por “Original” y únicamente “Copia” de la oferta económica y técnica, ambas suscriptas por el oferente o su representante legal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA

La adjudicación recaerá en la Oferta ADMISIBLE y MÁS CONVENIENTE”, entendiéndose por tal, aquella que  reúna las condiciones técnicas y de calidad requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La expresión “MÁS CONVENIENTE” no significa necesariamente la Oferta de menor precio.

PLAZO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIA

En caso subsanación de deficiencias, la Comisión Evaluadora, por si o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, intimará al oferente a subsanar los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.

ADJUDICACIÓN POR RENGLONES O GRUPOS DE RENGLONES

Los oferentes deberán cotizar renglón por renglón y la adjudicación se realizará por renglón.

DURACIÓN DE CONTRATO

A partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato y por el tiempo empleado hasta la entrega del elemento objeto del presente, por un plazo no mayor a TREINTA (30) días.

FORMA DE ENTREGA DEL SERVICIO

a requerimiento de acuerdo a especificaciones técnicas Apéndice 5 del ANEXO I

PLAZO DE ENTREGA

Renglón 1:10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA A CADA TRIMESTRE.

Renglón 2:10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA A CADA TRIMESTRE.

LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO

Renglones Nº 1 y 2:

AREA MATERIAL QUILMES – ESCUADRON ABASTECIMIENTO

AV OTAMENDI Y 1º TEN BRUSSA – QUILMES

4317-6000 INT 20169/20280/20206

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 12:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

UNIDADES DE MEDIDA

Se utilizarán básicamente las unidades del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), salvo disposición expresa en contrario.

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Los insumos que el el Cocontratante utilice para la prestación del servicio deberán ser, en todos los casos nuevos y sin uso y de primera calidad/calidad reconocida, salvo que en casos, se establezca una distinta en las especificaciones técnicas. Asimismo, la prestación se ajustará a la calidad exigida a nivel nacional/provincial/municipal, aplicable según la naturaleza del servicio.

PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la recepción definitiva, se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días.

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Las facturas correspondientes deberán ser presentadas por el Cocontratante una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma, plazo, lugar y horario que abajo se detalla, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago:

Renglón Nº 1 y 2:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del Escuadrón Abastecimiento  del AREA MATERIAL QUILMES.

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

En las facturas deberá indicarse el procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C y se emitirán en cabeza de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO.

El Organismo que reciba las facturas, remitirá la misma junto con la conformidad de recepción al Órgano Contable a los efectos del trámite de pago.

FORMA Y MONEDA DE PAGO

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, en PESOS ($) y se efectuarán conforme las disposiciones de la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se deja constancia que sobre el importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

## Obligaciones deL COCONTRATANTE

Deberá cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de los servicios contratados.

Limitarse a prestar el servicio contratado, no pudiendo realizar otro tipo de actividades dentro de las instalaciones de la FUERZA AÉREA ARGENTINA facilitadas al Cocontratante.

El Cocontratante será responsable de mantener el carácter de reservado, confidencial o secreto en la realización de trabajos, estudios, proyectos, información y datos de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

Resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato.

Facilitar las inspecciones que realice el Comitente, ya sea a los locales que ocupe su personal, a los lugares en que desarrolle su actividad Contratada, a las máquinas, equipos y herramientas de cualquier tipo que utilice para el desarrollo de la actividad contratada y toda documentación que se le solicite.

Depositar los importes pertinentes en la cuenta que el Organismo Contratante le comunique, en oportunidad de penalización con pérdida de garantía o la aplicación de multa.

Queda a exclusivo cargo del Cocontratante la asistencia médica y salarios caídos derivados de cualquier accidente laboral, pudiendo aquel ampliar el seguro exigido por ANSES, con los adicionales de cobertura que contemplan dicho riesgo a su cargo.

El Cocontratante será responsable de los accidentes que pudieran sufrir su personal o terceros vinculados permanentes, transitoria o accidentalmente con los trabajos que realiza en función de la relación contractual.

Mantener limpios, durante la ejecución y prestación del servicio contratado, el/los sitio/s de trabajos.

Satisfacer debidamente las indemnizaciones por despidos, accidentes de trabajo y demás pagos que deba cumplir en su carácter de empleador, como así también los daños y perjuicios que pueda ocasionar a la FUERZA AÉREA ARGENTINA o Terceros.

Presentar en el Órgano Contable que tramitará el pago de facturas y en el Organismo Contratante, junto con la factura de cada mes, certificaciones que demuestren fehacientemente los pagos de salarios al personal, como así también la fotocopia de depósito de aportes patronales, de las retenciones contributivas a las Instituciones Previsionales y los pagos de seguros al personal exigidos por ley, si estas le fueran requeridas.

PERSONAL

El Cocontratante queda obligado a disponer del personal idóneo, con arreglo a las disposiciones laborales vigentes, necesario para la realización de los trabajos.

Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y convenciones colectivas de trabajo pertinentes.

El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos a la prestación del servicio contratado.

El personal de su dependencia destacado dentro de instalaciones de la Administración deberá cumplir con las directivas de disciplina que imparta la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

El Cocontratante deberá proveer a su personal la vestimenta completa a utilizar, inclusive el calzado, así como los necesarios elementos de seguridad en un todo de acuerdo con la naturaleza de las tareas a realizar.

Las personas empleadas por el Cocontratante para la realización de los trabajos objeto de la Contratación deberán ser mayores de edad y con residencia estable.

Designar un Encargado quien además de coordinar las actividades del servicio con el Organismo Requirente (Comisión de Recepción) y Organismo Contratante, asumirá las comunicaciones, debiendo firmar las Actas de Infracción que se le impongan independientemente de su primera apreciación sobre los hechos, salvo dejar constancia fehaciente de su desacuerdo, si lo considera necesario. Posteriormente podrá ejercer su derecho de defensa en la forma, modos y procedimientos que establezca la normativa vigente.

El personal empleado por el Cocontratante para la prestación del servicio objeto del presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del Cocontratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.

Queda bajo exclusiva responsabilidad del Cocontratante todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como así también el cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato, sin excepción.

El Cocontratante cumplirá las normas vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, sean estas de carácter nacional y/o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (adecuación Decreto N° 351/79 y Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo Nº 19.587).

Notificada la Adjudicación, la firma Adjudicataria dispondrá de un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos para entregar por original y copia autenticada al Organismo Contratante una lista completa del personal que afectará a las tareas provenientes del Contrato. En tal lista se especificarán los siguientes datos de cada una de esas personas:

1°)	Apellido y Nombre según figure en el documento de identidad.

2°)	Nacionalidad.

3°)	Función que desempeñará.

4°)	Número y tipo de Documento de Identidad.

5°)	Domicilio actualizado.

6°)	Fecha y lugar de nacimiento.

El Adjudicatario/Cocontratante tendrá la obligación ineludible e indelegable de constatar la fidelidad y veracidad de la información que se entregue al Organismo Contratante y será de su responsabilidad la obtención de la información probatoria que sea necesario, de manera de asegurar que los informes que se presenten no contengan errores ni omisiones de ninguna naturaleza

En caso de producirse cualquier cambio en relación con la nómina presentada, el Adjudicatario deberá comunicarlo al Organismo Contratante en un plazo no mayor de VEINTICUATRO (24) horas de haberse producido.

El Organismo Contratante se reserva el derecho de solicitar por si o a requerimiento del Organismo donde presta el servicio, el cambio de cualquier integrante de la dotación del Contratista cuando, por razones de seguridad, u otros motivos fundados lo considere necesario.

En caso de no producirse tal cambio dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de ser notificado el Cocontratante, será causa de aplicación de penalidad.

Deberá gestionar ente el Organismo donde presta el servicio las credenciales que habiliten a su personal para trabajar en las instalaciones de la  FUERZA AÉREA ARGENTINA. Los gastos ocasionados por dicho trámite correrán por cuenta y cargo del Cocontratante.  Toda vez que se produzca una baja de su dotación de personal por cualquier motivo, deberá devolver de inmediato dichas credenciales al Organismo que se las haya provisto. La circunstancia de la baja de cualquiera de sus empleados deberá ser comunicada de inmediato, por escrito, al Organismo Contratante y donde preste el servicio.)

El Cocontratante deberá contratar un seguro sobre los riesgos y accidentes  del trabajo, sobre la totalidad del personal afectado, que cubra incapacidad parcial y total permanente e incapacidad temporal, conforme  la normativa vigente, incluyendo la opción de responsabilidad civil patronal. Asimismo, deberá dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores a la fecha de notificación de la orden de compra acreditar su existencia, entregando DOS (2) copias autenticadas ante escribano público nacional o por la Administración, del citado seguro al Organismo Contratante, debiendo figurar la totalidad del personal que afectará al servicio contratado. Ello, en un todo de acuerdo a lo previsto por la Ley sobre riesgos del trabajo Nº 24.557. El contrato de A.R.T. deberá incluir “cláusula de no repetición” a favor de la FAA.

MULTA POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTOS DE SUS OBLIGACIONES

En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, se aplicará una multa del CERO COMA CINCO (0,05) POR CIENTO del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso.

En contratos de servicios o de tracto sucesivos, cuando el Cocontratante incurra en incumplimientos de sus obligaciones no referidos a moras en la entrega y que no sean motivo de recisión de contrato, se aplicará una multa del CERO COMA CINCO (0,5) POR CIENTO del valor mensual que debe abonarse al Cocontratante por el servicio contratado, conforme lo establecido en el Inciso c) Apartado 2 del Artículo 126 de la Reglamentación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 aprobado por Decreto Nº 893/2012

En caso de incumplimientos posteriores, las multas irán duplicándose "in-crescendo" hasta que el Organismo Contratante considere conveniente rescindir el contrato por culpa del Cocontratante, por incumplimientos contractuales sucesivos

Facilitación, Uso y Devolución de Bienes de Propiedad de la Fuerza Aérea ARGENTINA

Cuando la FUERZA AÉREA ARGENTINA facilite al Cocontratante, instalaciones y/o herramientas, deberán:

- Ser sometidos a mantenimiento preventivo y restaurativo en el caso de roturas o fallas.

- Ser devueltos a la conclusión de la relación contractual, en las mismas condiciones en que fueron entregados o en la forma que se encuentren.

Serán entregados bajo inventario que contendrá datos de catalogación que aseguren la indudable identificación de los mismos.

Se incluirá la correspondiente valorización de cada uno usando para ello el valor de reposición del día anterior a la fecha en que los bienes pasan a ser administrados, usados y mantenidos por el Cocontratante.

En caso de que los bienes de cualquier tipo puestos a disposición del Adjudicatario o estén relacionados con las tareas que este realiza, sean afectados por cualquier siniestro debido a culpa o negligencia del Contratista, será pagado directamente por el Cocontratante en la forma y oportunidad que establezca en ese momento el Organismo Contratante.

Dichos cargos podrán ser deducidos de cualquier crédito o garantía que el Cocontratante tenga con la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

No obstante dichos pagos no liberan al Contratista de las penalidades previstas en las bases del llamado, ni los daños y perjuicios ocasionados a la Administración o a Terceros.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El Cocontratante se somete al estricto cumplimiento de todas las Normas vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de Prevención de Accidentes. Tales Normas podrán provenir de la Dependencia Prevención de Accidentes del Organismo Contratante, Organismo donde preste el servicio objeto del llamado a convocatoria o cualquier otra organización externa a la Administración y a cuyas disposiciones ésta se haya adherido. Estas Normas afectan a personas, instalaciones, bienes, material rodante, proveedores del Contratista, etc., y tienden a disminuir la posibilidad de que se produzcan accidentes sobre personas o bienes.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS

Todo documento fotocopiado, que se presente en la oferta, deberá estar acompañado por el correspondiente certificado expedido por Escribano Público y colegiado cuando corresponda; o en su defecto podrán efectuarse certificaciones por la autoridad administrativa competente, previo cotejo con el original que será devuelto al oferente (Artículo 27 del Decreto Nº 1759/72 T.O. Decreto Nº 1883/91).

Dichas certificaciones se extenderán de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 12:30 hs., hasta las 12:30 horas del día hábil anterior a la fecha del Acto de Apertura.

JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

En caso de suscitarse litigios o divergencias, el Cocontratante se someterá a los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (C.A.B.A.), renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

MARCO NORMATIVO

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto Delegado Nº 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de setiembre de 2016, el Manual de Procedimientos aprobado por Disposición (ONC) Nº 62 E-2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición (ONC) Nº 63-E/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y normas concordantes aplicables.

La normativa antes mencionada podrá ser consultada en el Organismo Contratante, o bien en los sitios de internet que a continuación se detallan: www.argentinacompra.gov.ar (Normativas), www.infoleg.mecom.gov.ar o www.infojus.gov.ar.

ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

## REGIMEN DE PREFERENCIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que coticen productos nacionales gozarán de un POR CIENTO CINCO (5 %) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones para la provisión de Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300, B.O. 29.478 del 07/SET/00).

Para gozar de la citada preferencia deberán acreditar su condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante certificación en la que conste el valor de las ventas totales anuales  -se entenderá por tal, el  valor que surja del promedio de los últimos TRES (3) años a partir del último balance inclusive o información contable equivalente adecuadamente documentada- otorgado por contador público, cuya firma deberá estar certificada por el Consejo profesional de Ciencias Económicas.

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa Sobre Fomento Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública”.

REGIMEN DE PREFERENCIA COMPRE NACIONAL (Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino)

Se dará preferencia a las ofertas de bienes de origen Nacional, cuando las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago al contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen Nacional, incrementados estos en un POR CIENTO SIETE (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas por sociedades calificadas como PyMES, y del POR CIENTO CINCO (5%) por realizadas por otras empresas (Artículo 3º de la Ley 25.551).

El Oferente que desee beneficiarse con la aplicación del Régimen de Preferencia – Compre Nacional – deberá acompañar su oferta con una certificación extendida por la autoridad de aplicación de tal régimen, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, señalando que el producto ofrecido es de Origen Nacional por cuanto el costo de las materias primas, insumos o materiales  importados nacionalizados no superan el POR CIENTO CUARENTA (40 %) de su valor bruto de producción (Artículo 2º de la Ley 25.551).

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa sobre Compre Nacional”.

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS (DECRETO 312/2010) – DISPOSICIÓN onc Nº 21/2015.

El proponente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión a su importe o cuantía, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Agregado (I.V.A.), salvo indicación expresa en contrario.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 33-62830272-9, siendo considerada su condición como “EXENTO”.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se halla comprendida en la Resolución General Nº 18/97 de la A.F.I.P., razón por la que se actuará como agente de retención del I.V.A., de corresponder.

Casos no previstos en las Bases de Llamado o Contratación

En todo lo que no esté previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se regirá por el régimen normativo mencionado en el presente pliego.

APÉNDICES AL ANEXO I

| Apéndice 1: | Anuncio de la Convocatoria |
| --- | --- |
| Apéndice 2: | Formulario de “COTIZACIÓN” |
| Apéndice 3: | Declaración Jurada, en cumplimiento del Decreto Nº 312/2010. |
| Apéndice 4: | Datos del Oferente |
| Apéndice 5: | Especificaciones Técnicas |

APENDICE I

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA

| ENTIDAD CONTRATANTE: Área Material Quilmes (UOC 0040/016) |
| --- |
| Domicilio: Av. Otamendi y 1º Ten. Brussa - Sector Ocre – Quilmes |
| Correo Electrónico: uocamq@faa.mil.ar |
| Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20162 - Fax: (011) 4317-6000 Int: 20162 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | Contratación Directa | Nº 70 | Ejercicio: | 2016 |
| Clase/Causal del Procedimiento: De Bajo Monto. |
| Modalidad: Sin modalidad |
| EXPEDIENTE Nº: 2.507.870(FAA) |
| Rubro: | Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
| Objeto: | MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y APAREJO ELECTRICO |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): Sin Valor. |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: | Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/016), sito en Av. Otamendi y 1º Tte Brussa S/N |
| Día: | 21 de febrero del 2017 |
| Hora: | 09:15 horas |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |
| Lugar: | Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/016), sito en Av. Otamendi y 1º Tte Brusa S/N - Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20162/165/168, Teléfono/Fax :20162, Telèfono: 4254-6354 . No se aceptará ningún otro lugar de entrega de ofertas, puesto que podría poner en riesgo su recepción oportuna al acto de apertura. |
| Plazo: | La recepción de las ofertas se realizará de lunes a viernes (hábiles y administrativos) y el día de la apertura hasta las 08:30 del dia del Acto de Apertura; aun cuando éste no se haya iniciado, no se recibirán con posterioridad ofertas. |
| Horario: | 08:30 a 13:00 horas |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO |
| Lugar: | Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/016), sito en Av. Otamendi y 1º Tte Brusa S/N |
| Plazo: | Lunes a viernes (hábiles y administrativos), hasta la fecha y hora del Acto de Apertura. |
| Horario: | 08:30 a 13:00 horas |
| CONSULTAS AL PIEGO/BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: | Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/016), sito en Av. Otamendi y 1º Tte Brussa S/N |
| Plazo: | Lunes a viernes (hábiles y administrativos), hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura. |
| Horario: | 08:30 a 13:00 horas |

APENDICE II

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa | Nº 70 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De Bajo Monto |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |

APENDICE III

DECLARACIÓN JURADA – SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS ( DECRETO N° 312/10) – DISPOSICIÓN ONC Nº 21/2015

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa | Nº 70 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- | --- |

DECLARACIÓN JURADA

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), declara bajo juramento que de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10 y la Disposición ONC Nº 21/2015.

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |

APENDICE IV

DATOS DEL OFERENTE Artículo 4º del ANEXO al Artículo 1º de la Disposición ONC Nº 58/214

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| Número de C.U.I.T. |  |
| Número de Benef. de Pago del Tesoro Nacional |  |
| Dirección de Correo Electrónico (E.Mail) |  |
| Número de Fax |  |
| Número de teléfono Fijo |  |
| Número de teléfono móvil |  |
| Si el Oferente no constituye uno o ambos domicilios electrónicos (Fax/E.Mail), se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. |
| CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Artículo 13 de la Disposición Nº 63-E/ 2016 |
| Ciudad |  |
| Provincia |  |
| localidad |  |
| Calle |  |
| Número del domicilio |  |
| Piso y Departamento ( si correspondiera) |  |

El Oferente deberá constituir domicilio especial en cualquier territorio Nacional o Extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el País, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES” en la base de datos que administra ese Órgano Rector.

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |

APENDICE V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON 1

TITULO: MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y SECADOR DE AIRE HANGAR 6

CÓDIGO: 333-07128-0001

- OBJETO:

1.1. El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos que deberán satisfacer los oferentes para el mantenimiento del compresor y secador de aire del Hangar 6, sistema vital que alimenta de aire comprimido a todos los talleres y bancos de ensayos del Hangar 6.

1.2. Los siguientes componentes del sistema de aire comprimido se encuentran totalmente cubiertos dentro del acuerdo de mantenimiento:

| Ítem | Marca/Modelo | Material/Serie | Años |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CSDX 162 11,0BAR 400/5 | 100804.1 1057 | 2007 |
| 2 | TE 121 400/3/50 SECADOR FRIGOR | 1.8009.40010 2154 | 2007 |

- CONDICIONES PARTICULARES:

- El oferente debe ser el fabricante o un representante autorizado de los compresores marca KAESER.

- El servicio debe ser realizado de Lunes a Viernes, en el horario de 8 a 17 Hs.

- El alcance del mantenimiento programado se basa en una inspección y recambio de consumibles, adicional a la operación y chequeo de rutina diaria.

- En el servicio están incluidos los materiales, consumibles o piezas de recambio junto con la mano de obra correspondiente para su instalación.

- Todos los trabajos de mantenimiento realizados como así también los materiales utilizados deben poseer una garantía de 3 (tres) meses.

- Todos los repuestos usados en el mantenimiento deben ser nuevos, sin previo uso y en perfecto estado de conservación

- Periodicidad de las Visitas: 1(una) trimestral.

- Visitas de Emergencia Adicionales: 1(una) trimestral

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA REPARACIÓN

  - Control de Instalación: Condiciones Ambientales y de seguridad. Revisión de  conexiones y fugas dentro de la sala de compresores.

  - Controles Operacionales: Presión de Trabajo, Diferencial, de Seguridad. Temperatura final de compresión, temperatura final de descarga. Consumos energéticos a plena carga y en vacío. Ciclos de trabajo. Presión diferencial de elemento separador. Verificación de tensión de correas o estado de acoplamiento elástico según corresponda. Nivel de fluido refrigerante y pérdidas en dicho circuito. Control de válvulas. Ajuste de terminales eléctricos. Limpieza externa del post enfriador y panel filtrante del mismo. Control de presión de gas refrigerante y funcionamiento de los equipos de secado de aire. Verificación del estado de filtros internos y de línea.

  - Tareas de mantenimiento: Recambio de consumibles de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo detallado en el manual de servicio, como ser Filtro de Aire, Filtro de Aceite, Aceite, Elemento separador, correas, cartucho separador, etc.

  - Controles de seguridad: Desconexión por temperatura final. Protección térmica e interruptor de protección del motor. Desconexión por sobrepresión. Control de válvula de seguridad.

  - Entrenamiento del personal: Operación y funcionamiento. Parámetros a revisar periódicamente por el usuario. Instrucciones de seguridad. Sugerencias y recomendaciones para optimizar el sistema.

  - Documentación: Por cada visita se entregará un reporte donde constarán la verificación de los parámetros anteriormente descriptos, la realización de los trabajos y los materiales empleados si es aplicable. El mismo será duplicado quedando una copia en poder del cliente.

- MATERIALES A UTILIZAR EN EL PERIODO DE UN AÑO:

| Código | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Insumos Mantenimiento un año CSDX 162 Serie 1057 |
| 6.3572.0 | 4 | PZA | Panel filtrante gabinete eléctrico 112x112 |
| 6.3465.0 | 1 | PZA | Filtro aceite CSDX |
| 6.4148.0 | 2 | PZA | Cartucho filtrante aire diámetro: 420x130 |
| 6.3623.0 | 1 | PZA | Cartucho separador de aceite CSDX |
| 9.540.900.020 | 60 | L | SIGMA FLUID MOL |
| 8.247.400.380 | 1 | PZA | Service-unit ECO-DR.31 |

RENGLON 2

TITULO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IZAJE CÓDIGO: 333-05013-0001 OBJETO: El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos que deberán satisfacer los oferentes para el mantenimiento de equipos de izaje. Las condiciones establecidas en la presente especificación técnica deberán respetarse para cada inspección a realizar, consistiendo el servicio en inspecciones las cuales deberán realizarse con una periodicidad trimestral. 1.2. Los equipos que se encontrarán totalmente cubiertos dentro del acuerdo de mantenimiento son: Grúa Puente Jaso 5 t. OF 48.361 Grúa Puente Jaso 5 t. OF 48.362 Grúa Puente Jaso 5 t. OF 49.404 Sistema de Izaje de 0,75 t. y 12 m. de alzada Monorriel toma curva de taller de hélices Pórtico a cadena de 1 t. Puente grúa de accionamiento manual en el izaje y traslación Monorriel toma curva de taller de galvanoplastía. CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS PUNTOS: a,b,c,d,e,f,h El oferente debe ser el fabricante o un representante autorizado de JASO. El servicio debe ser realizado de Lunes a Viernes, en el horario de 8 a 17 Hs. El alcance del mantenimiento programado se basa en una inspección que se detalla a continuación: Nº REVISION A REALIZAR Trimestral I) Estructura- puente I.01 Observar si existen zonas de alto grado de corrosión. I.02 Revisar que no existan indicios de grietas en las uniones soldadas. I.03 Comprobar que el apriete de los tornillos y tuercas es el correcto. I.04 Inspeccionar los carriles de rodadura. . II) Testeros y carretones II.01 Comprobar apriete tornillos y tuercas de los amarres de los distintos elementos (motores, frenos, reductores, topes, rótulas). II.02 Comprobar funcionamiento de los frenos y motores: Comprobar el funcionamiento de los frenos, regleando el entrehierro. II.03 Revisar el estado de las ruedas del puente (desgaste, grietas capilares). II.04 Engrasar rodamientos de ruedas y en su caso acoplamientos si llevan engrasador. Engrasar corona y piñón ruedas en caso de que lleve (Grasa EP2) II.05 Verificar nivel del reductor y añadir si es necesario (VG220). Cada 5 años es conveniente vaciar el aceite de los reductores y volver a llenarlos una vez efectuada la limpieza del interior con un aceite de limpieza. II.06 Comprobar la frenada simultanea de los grupos motrices. III) Carro III.01 Comprobar apriete tornillos y tuercas de los amarres de los distintos elementos del carro. III.02 Comprobar funcionamiento de los motores, frenos y reductores del carro Comprobar el funcionamiento de los frenos, regleando el entrehierro. III.03 Observar estado de las ruedas del carro (desgaste, grietas capilares). Engrasar las ruedas y el piñón de las ruedas en el caso de que lleve (Grasa EP-2). III.04 Inspeccionar el cable (Se rechazará el cable que presente 10 hilos rotos en una longitud de 10 veces el diámetro). III.05 Engrase del cable de elevación (Grasa EP-2) III.06 Cambio cables de elevación (si se observan fallos). Ver apartado específico. III.07 Engrase de acoplamientos de barriletes, dientes abombados, y rodamientos de ruedas, soportes tambor. (si es que llevan engrasador) (Acoplamientos EP00, ruedas y soporte EP-2). III.08 Verificar niveles de reductoras de elevación y traslación carro, añadiendo aceite si es necesario (VG220-VG320). Cada 5 años es conveniente vaciar el aceite de los reductores y volver a llenarlos una vez efectuada la limpieza del interior con un aceite de limpieza. III.09 Comprobar si hay perdidas de aceite III.10 Examinar el desgaste de las zapatas de los frenos. IV) Gancho IV.01 Observar el giro de las poleas IV.02 Observar el giro del gancho(rodamiento axial) Engrasar el rodamiento axial del gancho. (Grasa EP-2) IV.03 Inspeccionar las gargantas de las poleas IV.04 Comprobar el buen estado del gancho de carga. Inspeccionar los ganchos para detectar posibles fisuras o deformaciones debidas a esfuerzos mecánicos. IV.05 Comprobar el dispositivo de seguridad. Ponerlo si no existe V) Eléctrico V.01 Comprobar el estado en general de todos los aparatos de los armarios de aparrellaje. V.02 Observar el estado de las puertas de los armarios de aparrellaje. El polvo del entorno del aparellaje. Los contactores no deben limpiarse. Su propio funcionamiento asegura la limpieza de su superficie. Los contactos deben vigilarse y se reemplazarán cuando estén deteriorados. V.03 Observar si todas las cajas de conexiones están tapadas. V.04 Comprobar el estado de las conexiones. V.05 Comprobar el estado del aparrellaje. V.06 Comprobar el estado de escobillas y colector en los motores si los lleva. V.07 Comprobar finales de carrera en la elevación, traslación carro y puente. V.08 Revisar el estado de los carritos porta cables y cortina móvil. V.09 Comprobar el estado de conservación de la botonera ó puesto de mando. V.10 Probar si actúa bien el limitador de carga con el 20% de sobrecarga. VI) Toma de corriente a) Línea de frotadores VI.01 Comprobar la presión de los tomacorrientes. Hay que quitar la corriente VI.02 Comprobar el estado de los grafitos b) Enrrollador VI.04 Comprobar el amarre del cable a la raqueta y enrollador. VI.05 Comprobar conexiones del cable al colector y escobillas. VI.06 Comprobar posición del cable sobre el suelo. VI.07 Comprobar funcionamiento de la lira del enrollamiento y desenrollamiento. VI.08 Comprobar estado del cable. *NOTA: Las cargas para realizar la revisión y los medios para moverlas serán responsabilidad del titular de la grúa. CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS PUNTOS: g 3.1 El servicio debe ser realizado de Lunes a Viernes, en el horario de 8 a 17 Hs. 3.2 El alcance del mantenimiento programado se basa en una inspección que se detalla a continuación: Nº REVISION A REALIZAR Trimestral I )Estructura- puente I.01 Observar si existen zonas de alto grado de corrosión I.02 Revisar que no existan indicios de grietas en las uniones soldadas I.03 Comprobar que el apriete de los tornillos y tuercas sea el correcto I.04 Inspeccionar los carriles de rodadura. II) Testeros y carretones II.01 Comprobar apriete tornillos y tuercas de los amarres de los distintos elementos (reductores, topes, rótulas) II.02 Revisar el estado de las ruedas del puente (desgaste, grietas capilares) II.03 Engrasar rodamientos de ruedas y en su caso acoplamientos si llevan engrasador. Engrasar corona y piñón ruedas en caso de que lleve. III)Carro III.01 Comprobar apriete tornillos y tuercas de los amarres de los distintos elementos del carro. III.02 Comprobar funcionamiento de los reductores del carro III.03 Observar estado de las ruedas del carro. Engrasar las ruedas y el piñón de las ruedas. III.04 Inspeccionar las cadenas verificando desgaste IV) Gancho IV.01 Observar el giro de las poleas IV.02 Observar el giro del gancho. Engrasar el rodamiento axial del gancho. IV.03 Inspeccionar las gargantas de las poleas IV.04 Comprobar el buen estado del gancho de carga. Inspeccionar los ganchos para detectar posibles fisuras o deformaciones debidas a esfuerzos mecánicos. 4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MANTENIMIENTO Documentación: Por cada visita se entregará un reporte donde constarán la verificación de los parámetros anteriormente descriptos, la realización de los trabajos y los materiales empleados si es aplicable. El mismo será duplicado quedando una copia en poder del cliente. En caso de verificarse daño en algún elemento del sistema de izaje el proveedor deberá cotizar los repuestos, quedando a criterio del Área su reposición.