ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Estación Terrestre para Tratamiento de Imágenes Digitales Fotogramétricas conforma uno de los subsistemas del Sistema Restituidor Fotogramétrico, tipo digital, y se encuentra integrado por el siguiente hardware y software:

- Workstation DELL:

- Procesador:

Dual Intel® Xeon®

Processor E5-2630 v4

(10 c, 2.2 Ghz Turbo, 2133 Mhz, 25 MB, 85 W)

Cantidad: Uno (1).

- Memoria:

16 GB (4X4 GB) 2400 Mhz DDR4 RDIMM ECC

Cantidad: Uno (1).

- Disco Rígido:

1.2 TB 2.5” SAS 12Gbps 10K RPM Hard Drive

Cantidad: Uno (1).

- Placa de video:

NVIDIA® Quadro® M4000 8 GB (4DP)

(1 DP to SL- DVI Adapter)

Cantidad: Uno (1).

- Teclado:

Dell KB216 Wired Keyboard English Black

Cantidad: Uno (1).

- Mouse:

Dell MS116 Wired Mouse Black

Cantidad: Uno (1).

- Monitores:

Dell Ultrasharp 27”

Monitor con PremierColor – UP2716D

Cantidad: Dos (2).

- Procesador:

Processor: Intel® Xeon® Processor E5620

(2.4 GHz, 12MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2)

Cantidad: Uno (1).

- Memoria Cache:

8MB shared L3 cache

Cantidad: Uno (1).

- Memoria:

32GB (6 x 4GB) PC3-10600R-9 (RDIMM)

Cantidad: Dos (2).

- Controlador de Red:

HP NC362i Integrated Dual Port Gigabit Server Adapter

Cantidad: Uno (1).

- Servidor HP ProLiant ML350e, Gen8 E5-2407 1P4GB-U,  Hot Plug SATA4 LFF,  460W PS Base Svr

- Control de Almacenamiento:

HP Smart Array, P410/256MB BBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0)

Cantidad: Uno (1).

- Disco Duro:

4 x HP 2TB 3G SATA 7.2K 3.5in MDL HDD

Cantidad: Cuatro (4).

- Unidad Óptica:

HP Slim 12.7mm SATA DVDRW Optical Kit

Cantidad: Uno (1).

- Fuente de Alimentación :

2 x 460W common slot, high efficiency power supply

Cantidad: Uno (1).

- USB, Mouse y Teclado:

Ship standard

Cantidad: Uno (1).

- Management HP iLO:

Management Engine (standard)

Cantidad: Uno (1).

- Form Factor Rack (2U)

Cantidad: Dos (2).

- SOFTWARES

- ULTRAMAP ESSENCIAL:

Software de proceso de datos brutos obtenidos con la cámara hasta nivel TIFF georreferenciado para 8 núcleos de proceso simultáneos.

UltraMap/RawDataCenter: Software de procesamiento de imágenes de nivel 0 a nivel 2 .

UltraMap/Radiometry: Software de tratamiento y corrección de imágenes Nivel 2.

Cantidad: Uno (1).

- UltraMap AT:

Software de generación de orientación exterior para una imagen entera o completa.

Cantidad: Uno (1).

- UltraMap DenseMatcher:

Software de Generación de nubes de puntos de alta densidad DSMs Y DTMs desde las imágenes del nivel 2.

Cantidad: Uno (1).

- UltraMap OrthoPipeline:

Software para generación de ortofotos y ortomosaicos finales, de todas las entradas tales como las imágenes del nivel 2, la aerotriangulacion, los ajustes radiométricos y DSMs Y DTMs.

Cantidad: Uno (1).

- Applanix POSPac MMS para UltraNav:

Software de post-proceso en oficina de datos GPS e IMU para UltraNav 510

Cantidad: Uno (1).

- Capacitación

Instalación y Capacitación en manejo de las líneas de software en ARGENTINA