ESPECIFICACIONES TECNICAS: RENGLON N° 44

PUERTA CON OJO DE BUEY PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS

- MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA MAMPOSTERIA

- HOJA: TIPO PLACA ENCHAPADA EN AMBAS CARAS CON PANELES FENOLICOS COLOR ROBLE, CON ESTRUCTURA INTERIOR PANAL DE ABEJA 50 MM X 50MM, CON TAPACANTOS PERIMETRAL DE MADERA MACIZA, ESPESOR 45MM, OJO DE BUEY DE VIDRIO TRANSLUCIDO DE 40CM X 40 CM.

- HERRAJES: BISAGRA TIPO MUNICION DE CHAPA DE DOBLE CECAPADO LAMINADA EN FRIO DE 2,5 MM CON PASADOR, HERRAJES Y BOCALLAVE DE BRONCE PLATIL Y CERRADURA DE DOBLE PALETA TIPO ACYTRA.

- APERTURA: IZQUIERDA

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICAN OBRA.