ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APENDICE 6

TACÓGRAFO FUL-MAR FMD-1000

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Diseño y tecnología de última generación.

- 2 Gb de memoria interna la cual logra almacenar 2 años de información continua segundo a segundo sin necesidad de borrarla.

- Visualización On line vía Web a través de vectio o por medio del sistema integral de flota  (SIF).

- Acelerómetro 3D que permite evaluar la trayectoria y la velocidad, para obtener siempre un valor real y seguro.

- Impresión de Disco Diagrama de Velocidad.

- Posee 6 entradas y 4 salidas digitales, para controlar cualquier tipo de dispositivo.

- Diseño DIN, limpio y original, el cual respeta las líneas del tablero quedando su instalación prolija, segura y confiable sin conexiones visibles.

- Batería Interna de backup.

- Display gráfico de alta resolución de color azul.

- Firmware reprogramable vía GPRS.

- Dos Microprocesadores de 32 bits con sistema operativo embebido.

- Único equipo en el mercado que incorpora GPS, GPRS, Tarjeta Chip para el conductor, Lector de Tarjeta SD e Impresora gráfica y conexión dual Satelital GPRS (opcional).

REGISTROS

- Velocidad, kilómetros recorridos, posición, aceleraciones laterales y trayectoria.

- Velocidad máxima programable por rangos horarios, estación del año y temperatura exterior.

- Control de aceleraciones y desaceleraciones bruscas.

- Desconexiones del equipo y falta de alimentación principal.

- Tiempos de conducción y descanso.

- Grabación segundo a segundo de velocidad, posición, RPM, km y trayectoria.

CONTROL LOGÍSTICO

- Registro continuo de RPM.

- Tiempo en ralentí.

- Apagado y encendido del motor.

- Identificación de conductores a través de Tarjeta Chip.

- Control del consumo de combustible.

CONTROL DEL MOTOR

- Corte de motor y/o aviso sonoro por:

- Sobrecalentamiento.

- Baja presión de aceite.

- Exceso de velocidad.

- Exceso de RPM.

- Exceso de tiempo en ralentí.

DISCO DIAGRAMA

Seleccionado la opción en el menú, el equipo imprime automáticamente el recorrido de las ultimas 24 hs. Con formato Disco diagrama, homologado en todo el mundo.

GPS + GPRS (MONITOREO EN TIEMPO REAL)

- Grabación permanente del recorrido del móvil.

- Alerta de velocidades máximas por zonas grabada en el equipo.

- Visualización en pantalla del equipo: altitud, rumbo y coordenadas del viaje.

- Grabación permanente del recorrido del móvil seg a seg.

- Discriminación de velocidades máximas, por zonas.

- Visualización en pantalla del equipo: altitud, rumbo y coordenadas del

- Visualización a través de pagina web por medio de Software Vectio.

- Análisis de la información on line por medio del SIF.(Sistema integral de flota Ful-Mar)

- Envío y recepción de mensajes a través de la pantalla del equipo.

- Envío de alertas y desvíos por mensajes de texto o e-mail.

- Conexión a antena satelital (opcional).

ESPECIFICACIONES

- Tensión de alimentación: 9-32 volt.

- Consumos

  - Modo bajo consumo: 25 mA

  - Modo descanso 60 mA

  - Encendido 150 mA

- Velocidad máxima de registro: 240 km/h

- Sensor de movimiento mecánico: 8 pulsos por vuelta.

- Sensor Óptico antibandalico.

- GPS Ublox La 6S 52 canales SIRFT 4.

- Modem SIERRA WIRLESS GSM Cuatribanda 850,900,1800,1900 MHZ.

- Dual Sim, Permite hasta dos prestadores telefónicos.

- Antena Satelital Skywave (opcional)

- Batería interna de Li on 1000ma.

- Sensor de temperatura digital: -40 °C +120 °C (OPCIONAL)

- Capacidad de almacenamiento: Memoria USD interna de 2 Gb.

- Retención de datos: 10 años.

- Montaje de componentes: Robótico sobre placa multicapa en SMD.

- Descarga de datos: Tarjeta SD Card (en el frente del equipo), GPRS.

- Medidor de consumo: Presión +-2% caudal máximo 200 l/h montado sobre una estructura de bronce (OPCIONAL)

Requisitos mínimos de software Ful-Mar

Sistema integral de flotas (SIF)

Servidor: Sistema operativo compatible: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server y Windows 7/8; 32/64 bits; 4 a 6 Gb de RAM; 200 Gb de disco rígido. Procesador I5 o equivalente.

Cliente: PC compatible con Windows XP, Vista, 7 y 8. Core 2 Duo 2.0 Ghz;2 Gb de memoria RAM; Disco rígido de 200 Gb; 32/64 bits.