ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN 1: Anexo Alfa

Detalle del trabajo a realizar, dimensiones y materiales a utilizar:

- Mesada, bajo mesada, cajonera y pileta:

- Bajo mesada de 40 cm: 1 puerta, 1 estante interno.

- Cajonera de 50 cm: debe tener 3 cajones, dos chicos para cubiertos y uno grande para ollas.

- Bajo mesada de 1,10 metros: Debe tener dos puertas mas 1 paño fijo en la zona de la pileta del lavadero, 1 estante interno.

- Mesada de granito de 2,00 metros lineales x 0.66 metros de profundidad, incluyendo zocalo trasero color rosa del salto, espesor 2 cm.

- Pileta de acero: C 37- (70 x 37 x 15) acero 304.

- Se requiere retiro de amoblamiento existente antes de proceder a colocar el amoblamiento nuevo (en todos los departamentos a construir)

- Características y medidas de construcción:

- Altura: Mueble sin patas 0.72 cm.

- Profundidad: Total del mueble 0.59 cm.

- Patas: Plásticas rosca cuadrada (regulables en altura) de 10 a 13 cm.

- Cajones: Guías telescópicas que resistan de 25 kg de carga por cajón, medidas de cajón chico 14 cm de alto x 50 cm de profundidad. Cajón grande 28 cm de alto x 50 cm de profundidad.

- Herrajes: Aluminio Manijón “J” colocados en la parte superior de cada puerta y cajón.

- Bisagra: Tipo cazoleta, Marca FGV Procedencia Italiana (Para mantener la uniformidad del material, vista y calidad con el resto de los departamentos del edificio).

- Fondo: Chapadur 1 cara color blanco 3mm resistente a la humedad.

- Cuerpo y puertas: Melamina 18 mm base MDF color blanco

i) Bordes: Revestidos en PVC color blanco de 0.5 mm al menos de espesor.

RENGLÓN 2: ANEXO BRAVO

Detalle del trabajo a realizar, dimensiones y materiales a utilizar:

1. Mesada, bajo mesada, cajonera y pileta:

- Bajo mesada de 30 cm: 1 puerta, 1 estante interno.

- Cajonera de 50 cm: debe tener 3 cajones, dos chicos para cubiertos y uno grande para ollas.

- Bajo mesada de 1,35 metros: Debe tener dos puertas mas 1 paño fijo en la zona de la pileta del lavadero, 1 estante interno.

- Mesada de granito de 2,15 metros lineales x 0.66 metros de profundidad, incluyendo zócalo trasero color rosa del salto, espesor 2 cm.

- Pileta de acero: C 37- (70 x 37 x 15) acero 304.

- Se requiere retiro de amoblamiento existente antes de proceder a colocar el amoblamiento nuevo (en todos los departamentos a construir)

- Características y medidas de construcción:

  - Altura: Mueble sin patas 0.72 cm.

  - Profundidad: Total del mueble 0.59 cm.

  - Patas: Plásticas rosca cuadrada (regulables en altura) de 10 a 13 cm.

  - Cajones: Guías telescópicas que resistan de 25 kg de carga por cajón, medidas de cajón chico 14 cm de alto x 50 cm de profundidad. Cajón grande 28 cm de alto x 50 cm de profundidad.

  - Herrajes: Aluminio Manijón “J” colocados en la parte superior de cada puerta y cajón.

  - Bisagra: Tipo cazoleta, Marca FGV Procedencia Italiana (Para mantener la uniformidad del material, vista y calidad con el resto de los departamentos del edificio).

  - Fondo: Chapadur 1 cara color blanco 3mm resistente a la humedad.

  - Cuerpo y puertas: Melamina 18 mm base MDF color blanco

  - Bordes: Revestidos en PVC color blanco de 0.5 mm al menos de espesor.

RENGLÓN 3: ANEXO CHARLIE

Detalle del trabajo a realizar, dimensiones y materiales a utilizar:

- Mesada, bajo mesada, cajonera y pileta:

- Bajo mesada de 40 cm: Debe tener  1 puerta, 1 estante interno.

- Cajonera de 40 cm: Debe tener 3 cajones, dos chicos para cubiertos y uno grande para ollas.

- Bajo mesada de 80 cm: Debe tener dos puertas, 1 estante interno.

- Bajo mesada de 40 cm: Debe tener 1 puerta, 1 estante interno.

- Mesada de granito de 2,00 metros lineales x 0.66 metros de profundidad, incluyendo zócalo trasero color rosa del salto, espesor 2 cm.

- Pileta de acero: C 37- (70 x 37 x 15) acero 304.

- Se requiere retiro de amoblamiento existente antes de proceder a colocar el amoblamiento nuevo (en todos los departamentos a construir)

- Características y medidas de construcción:

  - Altura: Mueble sin patas 0.72 cm.

  - Profundidad: Total del mueble 0.59 cm.

  - Patas: Plásticas rosca cuadrada (regulables en altura) de 10 a 13 cm.

  - Cajones: Guías telescópicas que resistan de 25 kg de carga por cajón, medidas de cajón chico 14 cm de alto x 50 cm de profundidad. Cajón grande 28 cm de alto x 50 cm de profundidad.

  - Herrajes: Aluminio Manijón “J” colocados en la parte superior de cada puerta y cajón.

  - Bisagra: Tipo cazoleta, Marca FGV Procedencia Italiana (Para mantener la uniformidad del material, vista y calidad con el resto de los departamentos del edificio).

  - Fondo: Chapadur 1 cara color blanco 3mm resistente a la humedad.

  - Cuerpo y puertas: Melamina 18 mm base MDF color blanco

  - Bordes: Revestidos en PVC color blanco de 0.5 mm al menos de espesor

RENGLÓN 4: ANEXO DELTA

Detalle del trabajo a realizar, dimensiones y materiales a utilizar:

- Mesada, bajo mesada, cajonera y pileta:

- Bajo mesada de 40 cm: Debe tener  1 puerta, 1 estante interno.

- Cajonera de 40 cm: Debe tener 3 cajones, dos chicos para cubiertos y uno grande para ollas.

- Bajo mesada de 85 cm: Debe tener dos puertas, 1 estante interno.

- Bajo mesada de 40 cm: Debe tener 1 puerta, 1 estante interno.

- Mesada de granito de 2,05 metros lineales x 0.66 metros de profundidad, incluyendo zócalo trasero color rosa del salto, espesor 2 cm.

- Pileta de acero: C 37- (70 x 37 x 15) acero 304.

- Se requiere retiro de amoblamiento existente antes de proceder a colocar el amoblamiento nuevo (en todos los departamentos a construir)

- Características y medidas de construcción:

- Altura: Mueble sin patas 0.72 cm.

- Profundidad: Total del mueble 0.59 cm.

- Patas: Plásticas rosca cuadrada (regulables en altura) de 10 a 13 cm.

- Cajones: Guías telescópicas que resistan de 25 kg de carga por cajón, medidas de cajón chico 14 cm de alto x 50 cm de profundidad. Cajón grande 28 cm de alto x 50 cm de profundidad.

- Herrajes: Aluminio Manijón “J” colocados en la parte superior de cada puerta y cajón.

- Bisagra: Tipo cazoleta, Marca FGV Procedencia Italiana (Para mantener la uniformidad del material, vista y calidad con el resto de los departamentos del edificio).

- Fondo: Chapadur 1 cara color blanco 3mm resistente a la humedad.

- Cuerpo y puertas: Melamina 18 mm base MDF color blanco

- Bordes: Revestidos en PVC color blanco de 0.5 mm al menos de espesor.

OBSERVACIONES:

1° LOS OFERENTES DEBERÁN ESPECIFICAR MARCA Y CALIDAD DE LOS RENGLONES COTIZADOS.