ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CRISTALES BLINDADOS

SERVICIO DE COMPRA Y COLOCACION DE CRISTALES BLINDADOS PARA LOS PUESTOS DE GUARDIA DE LA II BRIGADA AEREA.

CRISTAL BLINDADO MODELO SECURETE 30 (RB3) DE 31 mm DE ESPESOR

Estos blindajes protegen contra proyectiles calibre .44 Mg de plomo semisacabocado, con gas check (SWC-GC), con masas nominales de 15.55 gramos (240 grains), disparados por cañones de 14 cm a 16 cm que impactan a una velocidad de 426+/-15 m/s (1400+/-50 pies/seg.) y calibre 9 mm encamisado (FMJ) con masas nominales de 8.0 g (124 grains), disparados por cañones de 24 cm a 26 cm que impactan a una velocidad de 426+/-15 m/s ( 1400+/-50 pies/seg.) . Asimismo proporcionan protección contra amenazas de los niveles RB1 y RB2.

El cristal deberá tener lamina antiesquirlas,  contar con laminas de protección solar 3 M y con la correspondiente homologación del Registro Nacional de Armas (RENAR), único organismo regulador que testea las probetas y brinda la certificación correspondiente según norma MA02 (Materiales de Resistencia Balística para Blindajes) el cual deberá ser exhibido en una etiqueta con las características del blindaje.

El adjudicatario deberá realizar una visita previa obligatoria a la obra con el fin de tomar  medidas finales de las estructuras de los puestos, de las puertas de los mismos y de los cristales  para su posterior provisión y colocación con sellador a base de siliconas específicas para tal material. El adjudicatario deberá desmontar los cristales existentes, reforzar las estructuras de los puestos y colocar puertas blindadas según se detalla a continuación:

MEDIDAS DE LOS CRISTALES

PUESTO 1

- Un cristal de 1620 x 585 mm se deberá desmontar el cristal existente para la colocación del cristal blindado.

- Un cristal de 1010 x 1200 mm

PUESTO 2

Se deberá desmontar las hojas corredizas metálicas existentes y preparar el vano en perfil “U “para alojar los cristales blindados.

- Dos cristales de  1108 x 1435 mm

PUESTO 3

Se deberán desmontar todos los cristales existentes y preparar los vanos para poder alojar los cristales blindados. En el acceso se deberá reforzar con una estructura de caños de hierro reforzado que sea capaz de soportar un paño fijo y una puerta blindada.

- Un cristal de 1310mm x 1205mm

- Dos cristales de 1180mm x 1155mm

- Un cristal de 1180mm x 1155mm

- Un cristal de 1300mm x 1125mm

- Un cristal de 1190mm x 1150mm

- Un cristal de 2345mm x 1135mm dividido en dos y colocado a tope.

- Un cristal de 400 mm x 2180 mm correspondiente al paño fijo del acceso

- Puerta blindada de 800 mm de ancho por 2180 mm de alto en caño de hierro y bisagras reforzadas con cerradura central y pasador del lado interno. La misma deberá tener un cristal blindado superior de 800 mm x 1090 mm y otro inferior de 800 mm x 1090 mm.

PUESTO 4

Se deberán desmontar todos los cristales y maderas existentes. Se deberá construir en forma paralela una estructura de caño de hierro reforzado en todo el perímetro y remplazar la puerta de este puesto.

DOS LATERALES:

- Estructura de caño reforzado de 2500 mm x 2200 mm con sus divisiones. Uno de los laterales deberá tener un pasa papeles/pasa valor de 300 mm x 200 mm x 15mm.

- Cuatro cristales de 1250 mm x 1100 mm con perfil “U”.

FONDO:

- Estructura de caño reforzado de 1300 mm x 2200 mm.

- Cuatro cristales de 650 mm x 1100 mm con perfil en “U”.

ACCESO AL PUESTO.

- Puerta blindada de 800 mm de ancho por 2200 mm de alto en caño de hierro y bisagras reforzadas con cerradura central y pasador del lado interno. La misma deberá tener un cristal blindado superior de 800 mm x 1100 mm y otro inferior de 800 mm x 1100 mm para tener una mayor visibilidad.

INFORME TECNICO 2/17

RELACIONADO CON: SERVICIO COLOCACION DE VIDRIO

MOTIVO:

- SE DEBERA REALIZAR LA COLOCACION DE VIDRIOS PARA QUINCHO DEL CASINO DE OFICIALES.

- EL SERVICIO DEBERA INCLUIR LA EXTRACCION DE VIDRIOS DAÑADOS ACTUALMENTE Y LA COLOCAION DE LOS NUEVOS.

- COLOR/TONO: VIDRIO TONALIZADO COLOR BRONCE.

- ESPESOR VIDRIOS: 4MM.

- VIDRIOS TONALAIZADO COLOR BRONCE MEDIDAS: 75CM X 86CM.

INFORME TECNICO 1/17 (B)

RELACIONADO CON: COLOCACION DE VIDRIO

MOTIVO:

- SE DEBERA REALIZAR LA COLOCAOCION DE VDRIOS EN SECTOR ESCUADRON ABASTECIMIENTO.

- EL SERVICIO DEBERA INCLUIS LA EXTRACCION DE VIDRIOS DAÑADOS ACTUALMENTE Y LA COLOCACION DE LOS NUEVOS.

- COLOR/TONO: INCOLORO

- ESPESOR VIDRIOS: 4MM

- VIDRIOS MARTELE CANTIDAD 12. MEDIDA 32CM X 26CM

- VIDRIOS MARTELE CANTIDAD 2. MEDIDA 40CM X 26CM

- VIDRIOS MARTELE CANTIDAD 4. MEDIDA 40CM X 40CM

- VIDRIOS MARTELE CANTIDAD 1. MEDIDA 60CM X 60CM

INFORME TECNICO 26/17

RELACIONADO CON: SERVICIO COLOCACION DE VIDRIOS Y ESPEJO

MOTIVO:

- SE DEBERA REALIZAR LA COLOCACION DE VIDRIOS EN SECTOR SERVICIO TRANSPORTE (SECC. PAÑOL. SECC. TALLERES. SECC. GOMERIA. SECC. PINTURA BAÑO DEL TALLER AUTOMOTOR)

- EL SERVICIO DEBERA INCLUIR LA EXTRACCION DE VIDRIOS DAÑADOS ACTUALMENTE Y LA COLOCACION DE LOS NUEVOS, LA REPARACION DEL MARCO EN CASO QUE CORRESPONDA.

- COLOR/TONO: INCOLORO.

- ESPESOR VIDRIOS: 6MM.

- VIDRIOS MARTELE CANTIDAD 40. MEDIDAS 26,5CM X 26,5CM.

- VIDRIOS MARTELE CANTIDAD 4. MEDIDAS 32,5CM X 34,5CM.

- VIDRIOS MARTELE CANTIDAD 1. MEDIDAS 27,5CM X 37,5CM.

- LA COLOCACION DE LOS VIDRIOS DEBERA INCLUIR OBJETOS DE SUJECION Y ADHESIVOS.

- COLOCACION DE ESPEJO EN EL BAÑO DEL TALLER AUTOMOTOR.

- LA COLOCAION DEL ESPEJO DEBERA INCLUIR OBJETOS DE SUJECION Y ADHESION.

- ESPESOR ESPEJO 6MM.

- ESPEJO CANTIDAD1. MEDIDAS 0,6M X 1,2M