ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTIVO: Reparación de UNA (1) CAMIONETA HUMMER MODELO H2, vehículo de despliegue operativo del Grupo 1 Comunicaciones Escuela.

TAREAS A EJECUTARSE:

A continuación se describe las reparaciones a llevar a cabo sobre el mismo:

CAMIONETA HUMMER H2

PATENTE SIN DETERMINAR

AÑO 2003

Nº MOTOR: SIN DETERMINAR

Nº DE CHASIS: 5GRGN23V03HJ23862

Mecánica General:

- Reemplazo de bomba de combustible ya que se encuentra quemada.

- Limpieza y calibración de inyectores que se encuentran tapados.

- Limpieza y mantenimiento de tanque de combustible ya que se encuentra sucio con nafta vencida debido al tiempo que el citado vehículo estuvo sin funcionar.

GARANTIA: Finalizado completamente el trabajo el contratista deberá extender una GARANTIA ESCRITA POR 6 MESES.