ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL VEHICULO CHEYENE 250AA 6330 SE ENTREGA DESCARGADO (SIN MATERIAL EXTINTOR EN SUS CILINDROS)

LA RECARGA DE LOS MATERIALES EXTINTORES SE REALIZARA DE ACUERDO A NORMES IRAM REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES Y SE ENTREGARA CON LA CORRESPONDIENTE OBLEA PARA CORROBORAR LA PROXIMA FECHA DE VENCIMIENTO Y LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL UTILIZADO.

EL EQUIPO SE DEBERÁ ENTREGAR ARMADO Y CON TODAS LAS VALVULAS Y LLAVES DE PASO EN POSICION ABIERTO, CON SUS CORRESPONDIENTES PRECINTOS, DE MODO QUE ESTE LISTO PARA SU USO, CON EXCEPCION DE LOS TUBOS DE NITROGENO QUE PRESURIZAN LOS CILINDROS, LOS CUALES SE MANTIENEN CERRADOS Y PRECINTADOS, SOLO ACTIVANDO LOS MISMOS AL MOMENTO DE USAR EL MATERIAL, PRESURIZANDO TODO EL SISTEMA.

SE ACLARA QUE LA ESPUMA AFFF ES UNA SOLUCIÓN PREMEZCLADA AL 6% ES DECIR, EN 250LITROS DE ESPUMA, CORRESPONDE 235 LITROS DE AGUA Y 15 LITROS DE ESPUMIGENO AFFF.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

RECARGA ANUAL, SEGÚN ESTIPULA NORMA IRAM 3517 REFERIDO A LA RECARGA DE LOS EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SUS VENCIMIENTOS.

LOS MATAFUEGOS SE ENTREGARAN DESCARGAEDOS, SIN MATERIAL EXTINTOR EN SUS INTERIOR, EL CUAL DEBERÁ REPONERSE, Y SERAN ENTREGADOS CON LA CORRESPONDIENTE OBLEA DE COMPROBACION DE VENCIMIENTO DE LA CARGA, ARO PLASTICO EXIGIDO POR IRAM CON EL COLOR CORRESPONDIENTE AL AÑO DE LA ULTIMA RECARGA Y PRECINTO DE SEGURIDAD.