ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO.

# 1.	Realizar la reparación de DIECISEIS (16) antenas de banda ancha para la banda de frecuencias de HF del tipo escalera, con el fin de  acondicionarlas para despliegues operativos del Grupo 1 de Comunicaciones Escuela (G1CE).

# ALCANCE.

# 2.	La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para llevar a cabo la reparación de DIECISEIS (16) antenas de banda ancha para HF, del tipo escalera, Modelo DMD230-RA, pertenecientes al Grupo 1  Comunicaciones Escuela (G1CE).

# 3.	Las mismas se encuentran en las instalaciones que el G1CE posee en la II Brigada Aérea, con sitio en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

# CONSIDERACIONES GENERALES.

4.			Queda expresamente aclarado que todos los trabajos y/o provisiones estarán a cargo del Adjudicatario en cuanto a la provisión de cualquier elemento necesario para el correcto funcionamiento o la normal instalación y seguridad del material que no fuere explícitamente detallado en el presente pliego, pero que sea de evidente necesidad para disponer de la operación normal del equipamiento. Éstos deberán ser suministrados por el Adjudicatario para cumplir con la finalidad perseguida, y no podrá alegarse que se haya omitido cualquier exigencia en el contrato, presupuesto u oferta, cuando tal exigencia sea indispensable para la normal instalación, funcionamiento y seguridad del material, aplicándose igual criterio en lo referente a los elementos provistos y a la ejecución de los trabajos.

5.			El Adjudicatario deberá asumir todos los gastos correspondientes a material, personal, transporte y demás erogaciones que demande la ejecución de los trabajos previstos en esta Especificación Técnica, aun cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

6.			Correrá por cuenta y cargo del Adjudicatario efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, objeto del presente pliego, ante los Organismos Públicos Nacionales, Provinciales, Municipales  o Privados que pudieran corresponder.

7.			Las distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra deberán respetar las normas vigentes a la fecha de apertura, emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.

8.			En cuanto a la seguridad del material a reparar, debe tenerse presente que el mismo corresponde a uso y aplicación militar, por lo cual el Grupo 1 de Comunicaciones Escuela pondrá a disposición DOS (2) personas, quienes acompañados por personal que el Adjudicatario designe, recorrerán las instalaciones del taller donde se realizarán las tareas solicitadas, a los fines de verificar que las mismas cumplan con los requisitos de seguridad mínimos indispensables.

9.			El Adjudicatario deberá poseer capacidad técnica demostrable para realizar la reparación de las antenas, no pudiendo tercerizar el servicio solicitado a fin de evitar precios excesivos para la ejecución de las tareas mencionadas en la presente Especificación Técnica.

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL ADJUDICATARIO.

## 10.	A continuación se describen las tareas a llevar a cabo sobre cada una de las DIECISEIS (16) antenas:

1º)	Reparación del transformador de impedancias (Balún):

a)	Reemplazo de las varillas de ferrita dañadas, C/U TRES (3) por balún, por varillas de ferrita de sección circular de iguales dimensiones (diámetro: 12 mm y longitud: 100 mm).

b)	Reconstrucción de los bobinados primario y secundario del transformador de impedancias, con alambre de cobre de 1,80 mm de diámetro, a fin de obtener una relación de transformación de impedancias de 16:1 (800 Ohms a 50 Ohms).

c)	Los bobinados deberán de aislarse entre sí mediante una lámina de mylar de ancho igual a la longitud de las varillas de ferrite y de espesor suficiente para impedir la generación de arcos de corriente entre las espiras de las bobinas, como así también entre el bobinado interno y las varillas de ferrita. Esto es a fin de constituir una aislación eléctrica entre éstos.

d)	Asimismo, cada una de las vueltas de los bobinados primario y secundario deberán de aislarse mediante un tubo de espagueti de diámetro interno acorde al diámetro del alambre de cobre, a los efectos de impedir el contacto eléctrico entre cada una de las vueltas del transformador de impedancias.

e)	Recambio y soldado de cada uno de los terminales ojales, C/U DOS (2), a los alambres de cobre del transformador de impedancias que constituyen  los brazos del balún, y los cuales se sujetan mediante tornillos del tipo “piton cerrado” a la carcasa plástica del balún.

f)	El interior del balún se deberá rellenar con resina epoxi a los fines de impedir el ingreso de agua al transformador de impedancias, garantizando con ello que las especificaciones eléctricas del mismo no varíen.

g)	Recambio de los tornillos “piton cerrado”, C/U TRES (3), por tornillos de igual tipo y dimensiones de material acero galvanizado.

h)	Reemplazo del conector PL-259.

i)	Sellado de todas las perforaciones realizadas a la carcasa plástica del balún mediante sellador a base de silicona, a los fines de evitar el ingreso de agua al interior del mismo.

2º)	Reparación de la carga:

a)	Reemplazo de la resistencia de carga, por una resistencia no inductiva  de 800 Ohms y 300 Watts de disipación, con cubierta de teflón.

b)	Recambio y soldado de los terminales ojal, C/U DOS (2), a los alambres de conexión de la resistencia de carga.

c)	El interior de la carga se deberá rellenar con resina epoxi a los fines de impedir el ingreso de agua, garantizando con ello la durabilidad y mantenimiento de las características eléctricas de la resistencia.

d)	Recambio de los tornillos “piton cerrado”, C/U TRES (3), por tornillos de igual tipo y dimensiones de material acero galvanizado.

e)	Sellado de todas las perforaciones realizadas a la carcasa plástica de la carga mediante sellador a base de silicona, a los fines de evitar el ingreso de agua al interior de la misma.

3º)	Reparación de los irradiantes:

a)	Reemplazo del cable de acero de ambos brazos de la antena, por cable de acero galvanizado tipo cordón 1x19, con diámetro de 3,5 mm. La longitud líneal de cada brazo es de 18 metros (36 metros de cable de acero), conformando una longitud lineal total de 36 metros (72 metros de cable de acero).

b)	Recambio de los separadores de los irradiantes, C/U DIEZ (10),  por secciones de caño de PVC de 45 cm de longitud y diámetro de 20 mm. C/U de los separadores se perforarán con agujeros pasantes en su parte inferior y superior para permitir el paso del cable de acero a través de ellos.

c)	La sujeción de cada separador al cable de acero se realizará mediante secciones de caño de aluminio de diámetro interno igual al diámetro del cable y de longitud de 2 cm, crimpeadas con pinza para terminales eléctricos, logrando de ésta manera deformar apretar la sección de caño de aluminio contra el cable de acero.

d)	Cada brazo se sujetara al balún y a la carga respectivamente mediante prensacables con forma de “U” de acero galvanizado, cuya apertura deberá estar acorde al diámetro de cable de acero.

11.			Completada la reparación de cada una de las antenas, el Adjudicatario deberá verificar el correcto funcionamiento de las mismas mediante la medición del valor de la relación de onda estacionaria (R.O.E), el cual deberá de encontrarse dentro del rango de 1,4 a 1,9 para una banda de frecuencias de operación de 2 a 30 MHz.

RELEVAMIENTO.

12.			Antes de efectuar su oferta, los Oferentes deberán visitar los lugares donde prestarán los Servicios o entregarán las Obras o Bienes. Estas visitas tienen como propósito que se pueda justipreciar adecuadamente la Oferta y evitar “vicios ocultos”. Asimismo el Oferente no podrá alegar ignorancia sobre las exigencias solicitadas en la presente Especificación Técnica.

13.			Previo a la visita al lugar, el Oferente deberá solicitar autorización por escrito para realizar la misma a la Jefatura del Grupo 1 de Comunicaciones Escuela (TE: 0343-4262000 (Int. 22152)), de 08:00hs a 14:00hs, con VEINTICUATRO (24) HORAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN a la visita, quien efectuará la coordinación con los Organismos Usuarios.

14.			Las visitas podrán realizarse hasta CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES antes de la Apertura de Ofertas.

15.			El Oferente deberá conformar “in situ” el Formulario de Visita. "ANEXO ALFA".

16.			Dicho certificado deberá de ser adjuntado con la Oferta presentada, caso contrario se desestimará la misma.

FACILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

17.			La Fuerza Aérea Argentina pondrá a disposición del Adjudicatario:

1º)	Las antenas de comunicaciones de HF de banda ancha.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

18.			Dentro de la Oferta, el Oferente presentará un cronograma de los trabajos a realizar, a efectos de conocer y supervisar en tiempo y forma las tareas planificadas, pudiendo efectuar las previsiones y coordinaciones que sean de su responsabilidad. El cronograma de trabajo contendrá una propuesta de los puntos de control que permitan realizar las inspecciones de avance de ejecución de la obra.

19.			A partir de la notificación de la Orden de Compra comenzará a contar el tiempo de QUINCE (15) DIAS CORRIDOS para la ejecución de la obra.

20.			Se deja constancia que el cronograma de entrega exigido para incluir en la Oferta, será considerado, al momento de la evaluación de la misma, al sólo efecto de verificar que no se exceda el plazo de instalación.

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.

21.			Durante la ejecución de las tareas, el Adjudicatario debe tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes que perjudiquen la actividad operativa diaria del lugar.

22.			El Adjudicatario es el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio de las tareas objeto de la presente Licitación. En este sentido, el Adjudicatario debe tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades e instalaciones existentes.

23.			Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que hubiera sido afectada.

24.			Las tareas se desarrollarán en una Zona Militar y en Áreas Restringidas. Por tal motivo, el Adjudicatario y su personal serán debidamente identificados y estarán sujetos a los controles del Servicio de Seguridad de cada una de las Unidades Militares de jurisdicción, como así también a acatar las disposiciones establecidas en la materia en cada Unidad y a los respectivos horarios de actividad, los que deberán ser debidamente contemplados al calcular los tiempos de ejecución de la obra.

25.			Dentro de la documentación que se encuentra obligada a presentar el Adjudicatario antes de comenzar sus tareas, deberá incluir indefectiblemente la correspondiente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (actualizada y que abarque  al menos el lapso de duración de la obra) y los seguros que pudiesen corresponder a herramientas, equipamientos y maquinas viales, de todo el personal y material que se encuentre afectado a la realización de los trabajos que se desprendan de ésta Especificación Técnica, debiendo incluir entre otras cosas un listado del personal detallando nombre y apellido, número y tipo de documento de los mismos, y un listado de vehículos especificando tipo, marca y dominio afectados a la obra. Esta documentación deberá entregarse al Escuadrón Técnico del Grupo 1 de Comunicaciones Escuela, en el lugar de ejecución de la misma.

26.			Los trabajos deberán programarse, en principio, entre las 08:00 y las 18:00 horas de lunes a viernes, salvo excepciones que serán comunicadas previamente por los organismos involucrados, y a las cuales el Adjudicatario deberá ajustarse.

# 27.		El Oferente se hará cargo de los gastos relativos al traslado del equipo a reparar desde el G1CE hasta el taller donde se realizarán las reparaciones, y desde éste hasta el G1CE, tanto para la reparación como para el cumplimiento de la Garantía, durante su período de vigencia, las veces que sea necesario.

ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES.

28.			El Adjudicatario deberá poseer experiencia comprobable en reparaciones de antenas de estas características. Se requerirán antecedentes de reparación de por lo menos TRES (03) PROYECTOS de similar o mayor envergadura que el aquí enunciado. Se tendrán en cuenta las dimensiones de los proyectos presentados como antecedentes, y serán considerados sólo aquellos proyectos que se hallen terminados y entregados.

29.			La presentación de la documentación probatoria, para su ulterior evaluación, es condición necesaria para consideración de las propuestas. Se podrá requerir, si se considera necesario, documentación referente a los trabajos realizados, los que serán tomados como ejemplo del trabajo a realizar.

COORDINACIÓN TÉCNICO – ADMINISTRATIVA.

30.			El Oferente deberá designar dentro de la Oferta, una persona para la atención permanente del contrato, a efectos de coordinar con el Coordinador de Obra designado (Escuadrón Técnico) por el Organismo Contratante sobre todo trámite, asesoramiento y solución, ante cualquier inconveniente que surgiese.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

31.			El Oferente deberá incluir dentro de la Oferta una lista completa de los materiales a instalar, identificando unívocamente cada uno de ellos, especificando cantidad, marca y modelo del efecto y adjuntando folletos de los fabricantes en idioma nacional o en su defecto la dirección de internet exacta en donde buscar las características del elemento considerado, así como memorias técnicas y todo aquello que se considere conveniente para la realización del posterior Informe Técnico por parte de la Fuerza Aérea. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido. Los materiales a emplear serán de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional para instalaciones como las especificadas.

32.			Al momento de entrega de las antenas reparadas, el Adjudicatario deberá hacer entrega de una carpeta conteniendo las curvas de repuesta en frecuencia de la relación de onda estacionaria (ROE) de cada una de las antenas, para la banda de operación de 2 a 30 MHz.

33.			Cada una de las curvas de ROE deberá estar perfectamente identificada con la antena que generó esa repuesta, permitiendo al personal técnico del G1CE corroborar dichos parámetros de operación.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIALES.

34.			Concluidos los trabajos de reparación de las DIECISEIS (16) antenas, el Adjudicatario solicitará la inspección (cuya fecha no podrá superar el plazo de entrega) para la Recepción del Servicio de Reparación.

35.			Finalizada la inspección, los inspectores representantes de la Fuerza Aérea y la autoridad designada por el Adjudicatario, firmarán en prueba de conformidad un Acta documentando los resultados de la inspección y si se hubiesen detectado novedades, éstas deberán ser solucionadas por el Adjudicatario dentro de un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CORRIDOS dentro del plazo de ejecución de la obra.

36.			De ser satisfactorio el resultado de la inspección descripta en Párrafos anteriores y habiéndose recepcionado a satisfacción la totalidad de los materiales y servicios contractuales (incluidos documentación técnica, etc.) y solucionadas todas las novedades detectadas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

37.			No se aceptarán Ofertas variantes o alternativas.

GARANTÍAS.

38.			Asimismo, a partir de la fecha de la Recepción del material reparado, tendrá vigencia el período de garantía de la obra por un período mínimo de CINCO (5) AÑOS, debiendo ambos aspectos estar explícitamente aclarados en la oferta a presentar.

39.			La garantía será cubierta por el Adjudicatario sobre la totalidad de las provisiones y la mano de obra involucrada. Cuando fuere necesario efectivizar alguna reparación en cumplimiento de la garantía, esta será efectuada en el lugar de instalación, sin cargo para la Fuerza Aérea en lo que respecta a mano de obra, traslados, etc., durante todas las ocasiones en que se produzcan novedades en dicho período, ante una falla de alguno de los materiales.

40.			A tal efecto, el Adjudicatario deberá notificar a la Fuerza Aérea, dentro de la Oferta, los datos de contacto para gestionar la Garantía Técnica, detallándose la dirección, número de teléfono, celular o fax, horario de atención al público de la empresa, persona de contacto y toda otra información necesaria que permita reducir al mínimo el tiempo en que el sistema se encuentre fuera de servicio.

41.			La referida Garantía Técnica deberá cubrir toda salida de servicio por falla de material o mano de obra de responsabilidad directa al Adjudicatario, en operación correcta y condiciones recomendadas por el fabricante en los manuales respectivos.

PENALIDADES

42.				De acuerdo con lo establecido en el Artículo 126 del Reglamento del régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y lo establecido al respecto en el Decreto Delegado 1023/01 y sus modificaciones.