ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# OBJETO

# Adquisición de elementos para balizamiento para el parque de antenas del Grupo 1 de Comunicaciones Escuela (G1CE), según especificaciones del punto 2.

# ESPECIFICACIONES

## Los elementos para balizamiento están conformados por:

# UNA (1) Baliza a Leds, de 24 Vcc, de mediana intensidad (luz de destellos color rojo; la frecuencia de los destellos estará comprendida entre 20 y 60 por minuto y la intensidad efectiva de los mismos no será menor de 1600 candelas).

# Caja de Comando para el encendido automático Grado de protección IP54 (El sistema operará desde la puesta hasta la salida del sol, y en los períodos diurnos de visibilidad reducida).

# Soportes y precintos de Acero Inoxidable y de plástico para el montaje de los elementos.

- Cabe subterráneo flexible para Bajada, de 100 metros (tipo Sintenac Viper) de 3 x 6 mm2.

# Todos los elementos deben cumplir con las disposiciones de la OACI (Circular 156/2000) y con el requisito de Omnidireccionalidad  360º (Circular Técnica de Balizamiento – CTB 01/03).

## Los elementos mencionados deben ser de primerísima calidad, y contar con una garantía mínima de funcionamiento de UN (1) año.