DESMONTAR, MOTOR, DESARMAR Y RECTIFICAR MOTOR DETROIT GM 371N

- CAMBIAR CONJUNTO CAMISA, PISTONES, PERNO, AROS.

- CAMBIAR SEIS (6) BUJES DE BIELAS.

- CAMBIAR SEIS (6) BUJES DE PISTON.

- ARMAR Y ENCUADRAR BIELAS.

- DAR ALTURA DE PISTONES, CEPILLAR BLOCK DE MOTOR.

- RECTIFICAR CIGÜEÑAL COMPLETO, PROBAR EN MAGNAFLUX.

- CAMBIAR JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELAS, BANCADAS Y AXIALES.

- BALANCEO DE CIGÜEÑAL.

- RECTIFICAR APOYO DE ARBOL DE LEVAS, ALESADOS Y CAMBIO DE BUJES DE LEVAS Y UN JUEGO DE BUJES DE LEVAS.

- RECTIFICAR EJES DE BALANCEADOR Y CAMBIO DE BUJES.

- RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS.

- RECTIFICAR SUPERFICIE DE TAPA DE CILINDROS.

- CAMBIAR UN JUEGO DE VALVULAS DE ADMISIÓN  Y ESCAPE.

- LAVADO DE MOTOR.

- REPARACIÓN COMPLETA DE BOMBA DE BARRIDO.

- REPARACIÓN DE TRES (3) INYECTORES.

- RECTIFICACION DE TAPA DE CILINDROS Y REEMPLAZO DE VALVULAS.

- CAMBIOS DE FILTROS.

- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.

- REPARAR O REEMPLAZAR PANEL DE RADIADOR.

- REEMPLAZAR CARRO CONTROL DE MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR.

- CONTROL DE BOMBA DE ACEITE.

- SI FUESE NECESARIO REPARACION DE BOMBA DE AGUA.

24   REEMPLAZO DE BATERIA