ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO DE 2 VEHICULOS FORD RANGER 2 DE 4 X 2 XL SAFETY 2.2 CON DOMINIO OKV-577 Y OKV-580

GRUPO I COMUNICACIONES ESCUELA

# 1- OBJETO

# 1.1	Realizar el control y mantenimiento de los vehículos RANGER PATENTE OKV-577 y OKV-580, correspondiente a los 30.000 Km de acuerdo a lo requerido por el fabricante.

# 2- ALCANCE

## 2.1	La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar el control y el mantenimiento de los dos vehículos FORD RANGER mencionado anteriormente.

## 2.2	Las tareas a realizar incluyen:

## En la entrada del vehículo al taller, comprobar funcionamiento de cuadro de instrumentos, faros, luces de emergencias, Intermitentes y bocinas, embrague y freno, equipo de aire acondicionado y calefacción, lava / limpiaparabrisas, escobillas limpiaparabrisas, filtro de polen, equipo de diagnóstico y airbag.

## En el exterior del vehículo, comprobar funcionamiento, estado y si fuera necesario realizar ajustes en luces exteriores, luces de emergencia, indicadores de giro, bocina, cerraduras / pestillos de seguridad del capó y portón, bisagras, retenedores de puerta, carrocería, neumáticos, tuercas de rueda y rueda de auxilio.

## En el interior del vehículo, comprobar funcionamiento, estado y si fuera necesario realizar ajustes en luces interiores, testigo, iluminación del cuadro de instrumentos, cinturones de seguridad tablero de instrumentos, freno de estacionamiento

## Debajo de los vehículos, cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aceite, y comprobar daños, fugas y pérdidas en motor, caja de velocidades, diferencial trasero. Verificar fluido de caja de velocidades reponer si fuera necesario. Verificar nivel de fluido de eje trasero y reponer si fuera necesario.

## Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas de dirección, articulaciones de suspensión, semiejes, juntas homocinéticas, fuelles, crucetas, árbol de transmisión, articulaciones de dirección, amortiguadores.

## Comprobar estado de revestimiento de PCV y aislaciones, comprobar tendido, daños, roces fugas de tubos, flexibles tuberías de alimentación de aceites y combustibles escape, dirección hidráulica.

## Con ruedas desmontadas delanteras, comprobar desgaste de pastillas de freno, disco, deterioro de conductos y componentes de goma.

## Con ruedas desmontadas y campana traseros, comprobar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas.

## Verificar juego axial de rodamientos de rueda.

## 3 - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

## 3.1	La recepción del trabajo se llevara a cabo con la presencia de personal de Fuerza Aérea designado oportunamente en calidad de Inspector y con la presencia de la Persona Responsable por parte del Adjudicatario.

# 4- TIEMPO DE Ejecución

## 4.1	El plazo para la realización de las tareas mencionadas en la presente Especificación Técnica, no deberá superar los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de entrega de la Orden de Compra.