DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR

1	Reparacion de sistema de freno: Reemplazo de bomba de freno, reparación de servo freno, desmontar cuatro ruedas, masa delanteras, reductor control de rodamiento, reemplazo de 4 cintas de freno, reparación de cilindro de freno , armar y purgar sistema de freno.

2	Reemplazo de bomba de embraguey reparación de servo.

3	Servicio correspondiente a 2000 hs: reemplazo de aceite de motor, hidráulico, transmisión . Kit de filtros motor, aire, combustible, transmisión, aspiración , retornode depósito hidráulico, 2 correas motor, desmontar masas traseras control de rodamientos, reemplazo de grasa especial para rodamiento. Hidrolavado y lubricación general, juego de cable, limpieza de carburador,.

Desarmar distribución.

4	Reparación Cilindro de Dirección

5	Reemplazo de tambor de arranque.

6	Kit luces delanteras y traseras, baliza de led color ambar, alarma de retroceso, cableado,  fusiblera, alarma de encendido instrumental horómetro.

7.	Traslado