ESPECIFICACIONES TECNICAS

INFORME TECNICO SOLICITUD DE GASTO Nº 110/17:

EFECTOS A REPARAR: Muebles pertenecientes al Escuadrón Planificación y Control – Sección Planificación.

OBJETO:

En el presente informe técnico, se describen el estado final de como deberá quedar el mantenimiento/reparación (y toda actividad que fuera necesaria para realizar la mencionada tarea, de los diferentes muebles, pizarra, etc, enumerados a continuación, según los detalles específicos que en cada caso se requieran.

LUGAR Y HORARIOS:

La disposición final de los muebles mencionados deberá realizarse en el Escuadrón Planificación y Control del Grupo Técnico 3, armados, instalados en su lugar definitivo (apoyados y/o colgados) y funcionando correctamente, de acuerdo a la distribución indicada en el Croquis Nº 1 (UNO). El trabajo a concretarse deberá (preferentemente) ser realizado, durante el horario y días laborables.

Punto de contacto: SM DARIO DE MARCO (TE 03482 – 15634625).

1.- MANTENIMIENTO Y REPARACION MESA DE REUNION:

Patas y bastidor de madera maciza. Tapa de melamina marca Faplac de 18 mm de espesor color Cedro.

Medidas: largo 3,00 m x ancho 0,80 m x alto 0,85 m.

(Ver Croquis Nº 3 fig. B)

2.- MANTENIMIENTO Y REPARACION MUEBLE ARCHIVADOR DE COLGAR:

Melamina marca Falpac de 18 mm de espesor color Cedro, con estructura de refuerzo de madera maciza; un (1) estante interno removible; dos (2) divisores verticales internos, seis (6) puertas corredizas. Sujeciones y ménsulas acordes a su porte, disimuladas en su interior. Herrajes marca Hafele.

Medidas: ancho 3,00 m x alto 0,55 m x profundidad 0,35 m.

Cantidad: Dos (2).

(Ver Croquis Nro. 4 fig. A)

3.- MANTENIMIENTO Y REPARACION PUESTO DE TRABAJO:

(Escritorio / mesa computación):

Melamina marca Falpac de 18 mm de espesor color Cedro, con estructura de refuerzo de madera maciza, bandeja deslizable para teclado y mouse; base para CPU en sector inferior, perforación pasa cables en la tapa, apto para la conformación de sectores de trabajo (islas) según Croquis Nro. 1; divisores de puestos en material traslúcido tonalizado gris claro.

Herrajes marca Hafele.

Cantidad: DIEZ (10)

(Ver Croquis Nro. 2)