ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN N° 01:

DATOS DEL MATERIAL:

DESIGNACION: Camioneta (vehículo Taller)

MARCA: Ford.

N° SERIE: FDHF-27-E9-BNA61122.

N° DE MOTOR: BNA 61122

NOVEDADES:

- Motor consume aceite y excesiva emisión de gases.

- Dirección con desgaste.

- Freno defectuoso.

- Perdida de circuito de refrigeración

- Burletes de puertas deteriorados.

VERIFICACIONES EFECTUADAS:

- Se precedió a una inspección visual, constatando consumo de aceite, y un excesivo gaseo por venteo de tapa de válvulas.

- Se engrasaron las partes móviles del tren delantero, no obteniendo mejoras en la dirección.

- Se constató el mal funcionamiento de los frenos, se bloquea una rueda.

- Visible pérdida de líquido refrigerante.

ANTECEDENTES:

- Se reparó con anterioridad (5 años) la dirección.

ACCION CORRECTIVA:

- Reparación de motor.

- Reparación o cambio de piezas de tren delantero.

- Reparación de frenos.

- Cambio de bomba de agua y/o reparación de perdida.

- Cambio de burletes.

COMCLUCION:

- Se solicita reparación en industria privada.

RENGLON N° 02:

DESTINO: GRUPO BASE 3 – Servicio de Trasporte.

VEHICULO: TRACTOR DEUTZ AX-100 			MODELO: 1981

MATRICULA: AA-1713

DESIGNACION DELMATERIAL AFECTADO: SISTEMA ELECTRICO DEL AUTOMOTOR.

MOTIVO DE LA FALLA: Deterioro general del sistema eléctrico.

ACCION CORRESCTIVA: Se solicita reparación general de instalación eléctrica y colocación de batería.

RECNGLON N° 03:

DESTINO: GRUPO BASE 3 – Servicio de Transporte

VEHICULO: Camioneta Toyota Hilux 4 X 2 2.8

MATRICULA: CBC – 895

DESIGNACION DE MATERIAL AFECTADO: TREN DELANTERO, AMORTIGUADORES.

MOTIVO DE LA FALLA: Mal funcionamiento del sistema de amortiguación y desgaste de elementos componentes del tren delantero.

ACCION CORRECTIVA: Reparación general de tren delantero con cambio de amortiguadores delanteros.