ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESTINO: GRUPO BASE 3 – Servicio Transporte

VEHICULO: Tractor DEUTZ AX-100                                     MODELO: 1.981

MATRICULA: AA – 1713

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: MOTOR.

MOTIVO DE LA FALLA: Baja presión de aceite, bajo rendimiento de la potencia del motor.

TAREA REALIZADA: Se procedió a la verificación del vehículo mediante puesta en marcha,  comprobando el mal funcionamiento de la planta impulsora, la cual a simple observación presenta gaseo excesivo por el respirador de venteo de gases de motor y golpeteo constante en uno de sus cilindros, deduciéndose de tal funcionamiento que se ha producido una ruptura o quiebre en los aros de presión de aceite de uno de los cilindros.

ACCION CORRECTIVA: Reparación general de motor, con cambio de subconjunto de motor, (cilindros, aros y pistones).

NOTA: Se deja constancia que la reparación debe realizarse en la industria privada debido a carecer de los medios necesarios para la misma dentro de la unidad.